# 建筑工程大面积混凝土施工技术要点分析论文_谢培琪

湖南省衡洲建设有限公司 421001

摘要：建筑工程项目在我国社会发展的过程中逐渐增多，为社会经济的发展提供了较大的推动力。在实施建筑工程项目施工技术时需要按照工程项目的实际要求对其进行完善，确保施工质量符合标准。大面积混凝土施工技术在建筑工程中的应用比较广泛，在施工的过程中主要需要对其施工质量进行控制，明确施工技术要点，使得这项施工技术发挥价值。

关键词：建筑工程；大面积施工；混凝土技术

我国房建工程施工对于混凝土材料的需求量较大，在实施大面积混凝土施工技术时，需要明确工程项目建设施工的主要构成。虽然在施工技术方面很多施工单位尚未纯熟，但是还是需要加大对其的应用力度，强化工程施工技术控制效用。这种工作形式的应用主要是提升建筑工程施工的整体质量，为项目建设施工效用的产生提供保障。

一、大面积混凝土结构出现裂缝的原因

大面积混凝土结构在施工当中最容易产生的问题就是裂缝，不仅会影响房屋建筑的美观性，还会降低工程项目的整体施工质量。就结构裂缝的产生来说，主要原因是石灰及水分存在相互作用力，在施工的过程中会产生水化作用影响施工质量。石灰作为混凝土施工中不可缺少的重要组成部分，在施工中的主要作用是凝固成型提高工程施工的稳固性，进而为建筑结构提供支撑力。石灰与水分在接触的过程中会产生大量的热量，而混凝土本身具有较好的保温隔热效果，因此其中释放的热量会一直聚集在混凝土内部难以释放，产生膨胀。在这个过程中，环境对于混凝土也会产生较大的影响，在混凝土不断升温的过程中内外温差逐渐增大，产生冷缩现象。在这种热胀冷缩的情况下，混凝土容易硬化凝结，进而产生裂缝。大面积混凝土当中这种现象的产生更加频繁并且程度加重，施工人员会将混凝土分割成不同的单元，导致单元之间的裂缝更加明显。

二、大面积混凝土施工技术

1、浇筑技术

浇筑施工时大面积混凝土施工的基本技术，技术人员在开展混凝土浇筑施工之前，需要对模板的安装质量进行检测。施工人员需要保证大面积混凝土工程施工的条件满足要求，之后再拟定有关的施工方案提高浇筑技术的实施价值。在利用浇筑技术开展有关工作时，技术人员需要明确主要的工作流程。其在选择浇筑方式时可以利用自然流淌或者水平分层的方式完成工作任务，部分施工人员会将一次浇筑到顶，这时选择的方式就是斜向分段及持续推移。在这个过程中，如果搅拌情况良好，则不能直接在混凝土当中加入水分，否则会影响工程项目建筑施工效用。技术人员在完成浇筑施工之后需要保证混凝土的密实状态，还需要保证其均匀性，提高大面积混凝土的平整性。

2、搅拌技术

搅拌技术的实施主要是在搅拌混凝土的过程中，技术人员需要严格按照各项要求对大面积混凝土的施工质量进行保证。建筑工程大面积混凝土在实际利用的过程中容易受到较多因素的影响，技术人员需要对混凝土的运输时间、路线及施工环境等进行控制，在搅拌的过程中调整水胶比例，防止混凝土的质量受到影响。搅拌技术的实施需要在施工现场做到完整的工作要求，技术人员还需要对混凝土进行取样检查，确保施工现场使用的混凝土质量达到标准，提高搅拌施工效用。

3、振捣技术

混凝土振捣在大面积混凝土施工中尤为重要，技术人员需要在完成混凝土浇筑施工之后开展振捣作业。振捣技术的实施能够让混凝土的充满各个模板，促使混凝土的均匀性及密度满足工程项目建设施工的各项要求。在利用振捣技术时，技术人员能够开展人工操作，也能够借助机器设备开展机械施工。一般在振捣的工作量较小时可以选择人工处理的方式，而在工作量较大时则需要借助机械振捣。施工人员需要控制振捣速度，防止产生漏振现象。

4、钢筋连接技术

大面积混凝土施工需要利用较多的钢筋保证房屋建筑施工的稳定性及安全性，促使内部结构更加稳固。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在利用钢筋连接技术时，施工人员首先需要开展抽样检验，对钢筋的性质进行分析，确保其符合力学性能之后才能够将其应用到实际施工当中。在加工制作钢筋时，技术人员要对钢筋的偏差进行控制，在后期工作当中提高技术应用的准确性。在实施连接技术时，需要对钢筋的焊接接头进行控制，使其与机械连接面积的百分率得到有效的控制。在绑扎钢筋时，也需要对接头部位的面积进行控制，保证房屋建筑工程的稳定性。

三、大面积混凝土工程施工的技术要点

1、材料要求

大面积混凝土工程施工技术的实施要求施工单位对施工材料的性质及质量进行控制，防止工程项目建设施工受到材料的影响产生负面作用。在选择水泥时，需要对其型号进行检查，根据不同型号的水泥存在的不同性能进行严格挑选，特别是对于特殊位置的水泥应用，需要在使用之前做好测试工作。在选择施工骨料时，技术人员需要严格按照强度要求提高骨料的应用效果，一旦骨料的选择存在差错就会降低混凝土的强度。因此，施工人员需要对骨料的级配、质地及颗粒等进行分析，并且检测其含泥量及细度等。在拌和材料的过程中需要避免其中存在腐蚀性物质，在添加外加剂时，则需要保障其根本质量，达到工程施工要求。

2、温差控制

不同的建筑工程施工环境对于大面积混凝土的施工效用存在不同的作用，施工人员在实施有关的施工技术时，需要做好温差控制，防止工程项目建设施工产生差错。技术人员在处理大面积混凝土时，需要对混凝土的表面温度进行保温处理，之后再针对内部温度进行降温。其能够利用蛇形冷凝水系统加强内部水循环效用，让大面积混凝土当中的各个单元同步散热，防止在短时间内加剧内外温差。一般来说，需要将混凝土的内外温差控制在25℃以内，否则容易产生裂缝。

3、注重配合比

混凝土工程施工需要利用较多的施工原材料，在实施工程项目建设施工时，技术人员需要做好质量控制工作，对其中需要利用的不同原材料的配合比进行控制。技术人员需要掌握水灰比，确保大面积混凝土工程建设施工有序开展，减少其中产生的问题。施工人员之间需要加强配合，明确分工，做到井然有序，防止后期施工当中产生难以解决的问题。技术人员最好要保证一次性成功灌注大面积混凝土，这样产生的施工效果较好。一旦混凝土灌注不能保持连续性，就容易产生质量问题。

4、混凝土运输问题

大面积混凝土施工技术的应用效果与混凝土的运输效用有较大的关系。在运输大面积混凝土时，施工单位通常会利用大型起重设备保证运输效用，还会利用砂石骨料等生产设备对其进行搅拌运输。在运输混凝土的过程中容易产生失误进而造成不必要的损失，对于施工单位经济效益的产生有较大的影响。因此，在运输混凝土时，需要做好有关的控制管理工作，管理人员要对现场施工情况进行动态跟踪，在发现混凝土运输存在问题时需要立即整改，防止引发混凝土施工裂缝。

四、结语

大面积混凝土施工技术的实施需要满足建筑工程建设施工要求，施工单位需要按照各项施工管理条例对工作人员的行为进行控制。对于其中存在的裂缝隐患，技术人员需要提高自身的施工技术水平，致力于提升工程建设施工质量，加强对施工技术的研究，为建筑施工单位经济效益的产生提供保障。

参考文献：

[1]孟凡华.试论建筑工程大面积混凝土施工技术[J].低碳世界，2017（02）：173-174

[2]孙建，宋丽.解析建筑工程大体积混凝土施工技术要点[J].建材发展导向，2019（13）：265-265.

[3]范强，周航.建筑工程大面积混凝土施工技术研究[J].建材与装饰，2016（11）：22-23

[4]陆海滨.浅析建筑工程大面积混凝土的施工技术[J].民营科技，2016（07）：136

[5]杨轩.试论房屋建筑工程大面积混凝土地面施工技术[J].现代物业（中旬刊），2019（04）：233

论文作者:谢培琪

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb7b20d337b0300c77832d3f.html