# 房建项目中主体建设施工阶段的质量控制及管理论文_郭建华

安吉交投开发建设有限公司 浙江湖州 313000

摘要：房建主体的结构，对房建工程的整体施工质量具有重要的影响，在工程的建设阶段中，需要结合技术的核心的，对房建主体结构施工的技术进行应用。在目前的工程建设中，无论是商用房建还是民用住宅，主体结构的稳定性都是房建在建设与使用中人们的关注点，需要对此给予更多重视。

关键词：房建主体结构；施工；质量控制

1房建主体工程管理与施工质量的重要性

1.1房屋功能及房建要求的特殊性

房屋房建工程的主要功能是居住，但是随着社会的不断发展，房屋房建工程的功能也不仅仅局限于居住，不同年龄段及不同地位群体对于房屋房建工程的功能和质量也存在着差异，如别墅、高档小区、写字楼以及经济实用住房等等。而在实际的房建施工时，面对不同的功能及质量需求，施工单位的施工监管及设计也需要考虑实际的情况，这样才有助于我国房建事业的可持续发展。

1.2衡量城市化、现代化水平的重要内容

提高房屋房建工程管理与施工质量不仅是人们的需求，也是衡量一个国家城市化、现代化水平的重要内容。尤其是在现如今房屋房建的过程中，开始越来越多应用先进技术和材料，对此以往传统的管理方式和施工方式是无法满足房屋房建工程质量的需求，需要结合实际的情况进行优化和创新，从而保障施工的质量。

2房建主体工程施工要点

2.1钢筋工程施工

在房建工程的建构中，钢筋工程的实施能够决定工程中墙体、房梁结构以及支持立柱的稳定程度，这是房建施工地面施工阶段的关键。混凝土与钢筋共同应用的方式，能够使得混凝土的稳定性得到保障。在施工中，要关注材料的选择问题，对混凝土的质量、钢筋的质量、钢筋与混凝土的混合应用效果等进行关注。在钢筋的选择上，需要对钢筋的结构方式、尺寸规格等进行检验，且重视对钢筋的标识、保存等工作，避免在钢筋的应用过程中，出现应用错误的状况。钢筋在相互连接的施工中，要考虑不同部位钢筋之间存在的差异，灵活的根据钢筋的规格，选择冷压连接或者搭接的方式。一般情况下在钢筋水平受力时，可以采取冷压连接的方式。在进行钢筋绑扎的过程中，需要对钢筋的长度进行关注，避免捆扎过于密集或者稀疏。在完成绑扎之后，要观察钢筋的绑扎状况，为下一阶段的施工做好准备。

2.2混凝土工程施工

混凝土与钢筋通常是同步应用的，混凝土的应用不仅具有实际的结构功能，在目前的房建设计领域中，由于受到安藤忠雄清水混凝土设计风格的影响，这种材料的应用也具有装饰性的特点。需要结合房建设计的要点，安排房建主体结构施工中对混凝土的应用。在选择混凝土的过程中，需要应用测试、构建模型等手段，确定混凝土的质量能够符合于应用的要求。一般情况下，应用预制混凝土较为常见，这种方式能够保证混凝土的配比、状态从而使得混凝土在凝结之后，呈现出稳定的状态。预制混凝土要通过一次性的浇筑方式进行应用，在浇筑的过程中，需要应用振动器配合相应的震动频率展开配合，这种方式能够使得大规模的混凝土浇筑中，浇筑的速度得到提升，同时防止混凝土出现位移的问题。在技术的应用中，需要关注混凝土的应用状态以及配比的问题，混凝土的配比对混凝土坚固性具有直接的影响，过硬的混凝土材料以及液体含量过高的混凝土材料，在主体机构的浇筑中都不适合应用。在混凝土的凝结中，需要对其状态的稳定性进行关注，施工地点的气候特征对于结构构建的稳定性也会形成影响，尤其是在较冷的气候条件下，应用混凝土这种材料，容易带来不稳定的状况。例如，凝结速度过于缓慢，影响施工，出现裂纹，稳定不足等问题。混凝土浇筑施工在结构工程的建设中较为常见，在不同的施工阶段，墙体、柱体等不同的结构浇筑中，都需要应用混凝土这种材料。不仅需要对混凝土的配比进行严格的控制，也需要对混凝土的应用状态进行控制。预制混凝土通常有一个运输的过程，要对这一运输过程应用的时间严格的把控，避免时间过程混凝土的状态发生变化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3模板工程的施工

模板工程的施工，是为了保持混凝土浇筑的稳定性而采取的施工手段。在模板施工中，要注意模板的材料以及模板本身的质量，一旦模板不能够起到预想的支护作用，模板的应用价值就会降低甚至会影响工程的整体建设状况。一般情况下模板施工，要根据不同的混凝土浇筑位置，选择不同的模板材料。对于柱体，通常采用钢质材料；对于构造柱则采用竹木模板；对于梁体和屋面等应采用竹胶板。要点主要体现在模板的支设和拆除上，其中，模板的支设或搭建的过程中，要使低端平齐，防止混凝土出现流失现象。在模板的拆除过程中，最为主要的便是确保混凝土的强度符合工程施工标准，当混凝土强度超过设计强度的一半，则可进行大部分模板的拆除工作，当混凝土强度完全符合标准，且在确保不会使混凝土的边角和棱等受到损伤后，才能将模板进行完全拆除。

3房建主体的施工质量控制措施

3.1完善施工质量管理制度

任何工作的开展都必须遵守相关的制度，工程建设也不例外。完善的施工管理制度是开展工程建设的前提。所以要想实现高质量的房建工程，就必须制定一套完善的管理制度，工程中的每个环节都能够实现有法可依。上层管理人员应该根据自身的实际情况，针对每个环节都制定出一个具体的完整的科学的管理要求，并把具体的职责落实到个人，保证管理上的清晰明了。

3.2采用全过程施工质量控制模式

3.2.1事前控制

所谓事前控制指的就是在开展房建主体结构之前的工程质量控制措施，这不仅能够提前预测出施工中可能出现的风险和问题，还能够提前制定出科学合理的解决措施。具体来说，需要施工人员能够收集全面的工程材料，明确工程的总目标，并确定好每个施工人员的职责范围，以及相应的奖惩机制。

3.2.2事中控制

事前控制起到的是防患于未然的作用，而事中控制则是整个房建主体结构的关键环节，只有做好事中控制才能够真正地实现高质量的工程。在施工过程中充满了变数，所以做好事中控制对施工管理人员的要求很高，严格把控每个施工环节的质量。具体来说，施工材料对整个房建的质量保证至关重要，所以在事中控制过程中首先就应该保证施工材料的质量，这也是有序开展施工建设的具体要求。另外施工技术管理方面也应该做好质量控制工作，做好技术交底并能够严格执行相关的施工标准。此外，房建主体结构施工中的环节非常多，每一个小环节的质量都会关乎到整个施工环节的质量，所以必须加强各个施工环节的质量监管，在一个环节结束后做好质量验收工作，合格后才可以进行后续工作，不合格的话需要重新进行施工直到合格为止。

3.2.3事后控制

在工程施工后期的质量控制也非常重要。质量监督检验人员应该根据相关的工程质量检测标准对前期的工程质量进行全面的检查并验收，保证工程每个环节的质量都符合标准。这也是整个房建工程的收尾工作，必须加以重视。

3.2.4提高施工人员的综合素质

任何工程建设都离不开人。所以施工人员的素质直接关系到整个工程建设的顺利进行以及相关的质量控制。要想切实保证房建主体结构的施工质量就必须提高施工人员的综合素质，组建一只高质量的施工队伍。在选定施工人员后需要对这些人员进行专业的技能培训，确保每个施工人员都能够掌握相关的施工技术，同时掌握对每个施工设备的操作技能。此外，施工单位还应该定期对施工人员进行技术考核，同时进行相关的技术讲座，使施工人员能够更加全面的掌握施工技能。

结语

在房建主体工程结构工程的建设中，需要给予工程建设更多的重视，对房建材料的选择，房建不同阶段的施工等展开有效的管理。其中，房建施工中对钢筋工程的建设以及混凝土的浇筑过程都具有重要的意义，要结合这些房建阶段的特点，严格的控制技术的应用，保证结构的核心施工工程稳定性。

参考文献

[1]黄献柱.建筑主体结构工程施工技术要点探析[J].建材与装饰，2016（30）：42-43.

论文作者:郭建华

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb80d0275a848e7009fced5c.html