# 砌体圈梁构造柱支模改进方法论文_印杰

印 杰

（江苏南通二建集团有限公司，226200）

【摘 要】东营利津银座花园工程砌体圈梁构造柱模板支设

【关键词】银座花园；圈梁构造柱模板；支模改进

一、工程概况

1.1工程概况

工程位于东营市利津县津5路，本工程为1#、2#、G15为商业网点，地上6-17层，建筑高度建筑面积31968.55㎡，结构形式为框架-剪力墙结构，抗震设防烈度6度。地下室结构层高4.6m，标准层层高2.9m。

工程质量目标：确保优质结构，争创“金州杯”。工程进入填充砌体施工阶段时尤其要提高圈梁构造柱砼的施工质量。

1.2墙体砌筑形式、材料作法及构造柱

±0.000以下当层高大于4.3m时，M7.5水泥砂浆MU7.5页岩空心砖，当层高小于4.3m时，M5.0水泥砂浆MU7.5页岩空心砖。±0.000以上当层高小于4.3m时，Mb5.0混合砂浆，当层高≥4.3m时,M7.5混合砂浆，A5.0加气混凝土砌块用于电梯间和外墙，其他部位用A3.5加气混凝土砌块。

根据设计要求在外围墙转角、内外墙交接处、窗间垛必设构造柱。构造柱截面尺寸墙厚X200。

1.3圈梁、过梁形式

圈梁采用现浇的形式，当填充墙高度超过3.6m时，于墙体高度1/2处设置1道圈梁（水平系梁），圈梁兼做过梁。圈梁尺寸为200×墙厚。

1.4构造柱形式

填充墙端部不能与框架柱拉结部位应设置封头构造柱；墙长超过5M时需每隔3M加设一根构造柱；外墙与内墙转角处设置构造柱；阳台拐角设构造柱，构造柱截面为200×墙厚。

1.5砌体压顶形式

压顶尺寸为180×墙厚。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、圈梁构造柱支模常用的施工方法及质量通病

2.1使用“步步紧”加固模板时，“步步紧”活动的一端只能配合木方使用，与钢管配合使用时，卡具不能卡紧，振捣混凝土时易松动，模板加固刚度难于保证。

2.2铁丝加固时，因铁丝弹性，浇筑混凝土过程中铁丝会伸长，涨模。

2.3仅在圈梁底用“步步紧”加固模板，梁口用模板条控制截面尺寸，模板条刚度差，混凝土浇筑过程中极易损坏，圈梁平直度难于保证。

2.4过梁模板上下口均采用“步步紧”加固，但“步步紧”是用铁锤敲击紧固，不能良好地控制模板尺寸。

2.5砌体平整度规范要求≤8mm，但该标准远大于模板拼缝小于2mm的规定，导致模板与砌体间有空隙，是影响圈梁构造柱外观质量的主要原因。

2.6柱顶混凝土浇筑及支模方法不当，混凝土密实度及外观质量不符合规范。

为提高圈梁构造柱砼的外观质量，改进支模方法刻不容缓。

三、材料准备

主体结构施工用的长短木方、不变形的木夹板、对拉螺栓、挂钩

四、施工准备

4.1对工人进行技术交底，现场培训，确保每一名工人掌握操作要点。

4.2严格控制砌体平整度，并在模板与砌体间增加海绵条，减少了模板与砌体间空隙。

五、模板制作及安装流程

5.1圈梁安装流程

根据圈梁高度配制模板→根据模板宽度制作卡具→在砌体或砌块上钻孔→串入对拉螺栓→安装模板及卡具→调整模板高度并加固→浇筑混凝土。

5.2构造柱安装流程

根据构造柱高度配制模板→根据构造柱宽度制作卡具→在砌体或砌块上钻孔→串入对拉螺栓→安装模板及卡具→调整模板左右位置并加固→浇筑砼。

5.2.1构造柱模板顶部预留450mm振捣口，方木支设至梁底。如图2

5.2.2混凝土浇筑至模板口时，插100mm模板条，随插随浇筑砼，如图3

5.2.3用托板将干硬性混凝土从50mm缝隙中灌入，手工振捣密实。

5.2.4用干硬性混凝土灌至梁底直至溢出墙面20mm时，用木方挤压填满，再插入50mm宽模板条。

六、总结与评价

6.1通过改进圈梁构造柱的支模方法，大幅提高了填充墙砌体圈梁构造柱混凝土外观质量，为创优质结构工程提供了保障。

6.2减少了返修造成的人工、材料的浪费，提高了经济效益。

6.3为减少模板与墙体间的空隙，通过严格控制砌体的平整度，同时提高了砌筑质量。

论文作者:印杰

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年11月供稿

论文发表时间:2016/1/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb9390691c5f532070bf29b1.html