# 后浇带施工技术在房建施工过程中的运用论文_石涛,罗茜文

中建五局第三建设有限公司 湖南 长沙 410007

摘要：在房建施工中，通过后浇带技术能够保证建筑物立面结构更加的完整，利于提高建筑物的整体性能，确保房建工程的整体质量符合标准，延长房建的使用寿命。因此，在现代化房建施工的过程中，通过利用后浇带施工技术可以有效提升施工质量，为房屋建筑工程给予了一定的保障，做到工程按期交付，实现良好的经济效益。

关键词：后浇带施工技术；房屋建筑工程；施工质量；经济效益

1后浇带的整体施工优势

后浇带技术能够保证建筑结构浇筑的更为紧密，也可以确保结构形成统一的整体，提高工程项目的整体质量，维护广大人民群众的生命财产安全。

由于建筑构建自身的强度会随着使用时间的延长而发生明显的变化，尤其是在自然环境下，温环境温度会导致构件发生拉伸或收缩等问题造成相应的内应力，提升而超过建筑构建整体的承受极限，引发构建开裂破损等情况，造成建筑结构被破坏。通过预留伸缩施工缝能够保证建筑单元的规模缩小，而且也可以确保建筑构件内应力得到合理控制。在施工完成之后，运用后浇带技术进行施工，能够将预留的伸缩施工缝进行连接，从而最终实现整个工程的设计要求[1]。

通过后浇带施工技术能够显著改善，因为环境温度影响的缝隙问题。在现代建筑工程施工设计的过程中，由于施工工艺非常的复杂环境变化非常明显，也很容易造成混凝土内部的温度应力发生显著的改善。在温度应力和挤压力的共同作用之下，会引发建筑物开裂，对整个建筑构建的美观性造成影响，所以施工人员必须要留下足够的施工裂缝，帮助混凝土内部的压力快速释放，从而保证建筑物整体结构的耐久性得到全面提升。在现代化建筑施工的过程中，通过裙房结构的设计，能够保证整个建筑结构主体的稳定性和耐久性，因为裙房结构和基础设施经常会出现各种问题，通过运用后浇带施工技术可以将整个构建分离成两部分主体，针对地基沉降情况进行适当的计算，并且利用后浇带进行浇筑作业。在浇筑时间选择方面，要严格按照沉降的具体情况选择进行合理判断，工作人员还应该对整个裙房结构地基的基础属性进行分析。对整个地基基础强度进行认真核实。

2房建地下室后浇带施工技术

2.1后浇带施工工艺

（1）在模板施工的时候，需要根据施工方案，采用膨胀止水条，并且将膨胀止水条设置在外墙后浇带和地下室顶板后浇带以及基础底板后浇带的中心位置，并且需要加固处理，确保后浇带与墙体之间的贴合性。同时，需要针对基础垫层上后浇带的两侧，设置细石混凝土，并且在利用砂浆进行缝隙处理，这样可以有效避免出现混凝土浇筑漏浆等现象的发生，为质量的提升，给予了基础性的保证。

（2）为了保证支撑体系的稳定性，在施工的时候需要采用独立的支撑体系，这样主要是避免出现不良的施工影响。同时，需要对浇筑带内部存在的杂物进行处理，以及钢筋的除锈等工作，并且需要对两侧混凝土进行处理，可以在其表面涂刷一层界面剂，这样可以增加其强度[2]。另外，需要对后浇带封闭时间进行严格的控制，一般情况下为60d左右，并且对于沉降后浇带，需要等到主体结构封顶完成以后，才能展开后浇带施工，这样可以有效降低沉降差异等现象产生。

（3）钢筋施工主要保证工程整体结构稳固性。在后浇带施工的有时候，可以利用直螺纹连接的方式，加强钢筋之间的连接性。同时，是通过利用搭接或者焊接的方式，加强钢筋结构的稳固性，以此提升其施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2底板后浇带保护措施

做好底板后浇带施工是保证后浇带施工质量的关键，但是在施工的时候，需要做好相应的保护措施，可以有效降低施工故障的产生。在施工的过程中，可以利用快易收口网代替钢丝网，并且一定要做好相应的处理措施，避免发生漏浆的现象。同时，后浇带的钢筋骨架不能焊与底板钢筋上，并且在放置期间，为了不能出现浸泡的现象，影响杂物的清理，针对浇筑底板需要在后浇带处设置一条保护带，这样可以起到很好的保护作用，实现良好的施工质量。

2.3后浇带施工中的注意事项明确注意事项，可以便于各项施工环节的展开，下面就对具体的注意事项展开了分析和阐述。

（1）应当根据墙板的厚度，展开各个方面的处理工作，一般情况下若是厚度小于300mm的话，可以直接做成直缝；若是厚度大于300mm的话，墙体可以直接做成阶梯封，或者上下对称的坡口形，这样可以便于各项施工环节的展开。

（2）在施工的时候，若是没有特殊需要求的话，可以利用无收缩混凝土浇筑的方式，是以膨胀水泥，或者将膨胀水泥和普通水泥搅拌等为主，这样可以有效提升其强度。

（3）在每一项施工环节展开之前，一定要做好相应的处理措施，和清理工作，避免对施工带来不利的影响。

2.4后浇带施工质量控制措施

做好质量控制，是降低后浇带施工质量问题产生关键，具体的施工质量控制措施如下：

（1）施工材料是影响后浇带施工质量的关键，因此在施工质量控制的时候，需要对材料市场进行综合评价，选择质量、信誉度较好的供应商。同时，在施工材料进入施工现场之前，需要进行质量检验工作，在质量检验合格以后，方可进入施工现场，投入使用[3]。但是，在进入施工现场以后，需要根据相关标准放置在合适的位置，避免施工材料质量受损。

（2）在每一项施工环节展开之前，一定要做好相应的技术交底工作，主要是根据施工方，对施工参数以及施工方式等全面落实，将施工责任落实到每一个施工人员身上，这样可以降低施工问题的产生。同时，需要对施工中的重点、难点、以及隐蔽施工等方面进行明确，并且采取相应的质量控制措施，以此保证工程的施工质量。另外，在后浇带施工阶段，需要加强管理力度，严格根据施工流程展开，对各项支护体系进行强度检测，以此便于后期施工环节的展开。

（3）在每一项施工环节完成以后，需要展开质量检验工作，质量检验期间，若是存在质量问题的话，需要分析问题产生的原因，并且采取相应的措施立即进行处理，避免造成较大的施工质量问题[4]。同时，在后浇带施工完成以后，需要进行养护处理，一般情况养护时间不能少于7d，并且进行质量检验，各项指标达到相关标准以后，才能交付工程。

结束语

总而言之，后浇带施工技术对整个工程项目建设具有非常重要的作用，在实际的施工过程中，有关的施工人员需要根据工程的实际情况，做好相应的后浇带设计与施工，提升后浇带施工技术应用的科学性，有效应对沉降、裂缝等问题，提升房建工程的整体质量。

参考文献

[1]范秋菊.后浇带施工技术在房建施工中的应用[J].地产,2019(21):147-148.

[2]潘杰.分析后浇带施工技术在房建施工过程中的应用[J].工程建设与设计,2019(20):171-172.

[3]方载应.分析后浇带施工技术在房建施工过程中的应用[J].居舍,2019(29):48.

[4]黄晓.后浇带施工技术在房建施工中的应用思考[J].建材与装饰,2019(29):45.

论文作者:石涛,罗茜文

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb9667c2c7042e99cbfe1cbb.html