# 针对高压电气试验设备现状分析及技术改进论文_曾健明

曾健明 广州南方电力技术工程有限公司 510000

摘要：高压电气试验就是测试设备绝缘性能的好坏以及设备的运行状态，这样有利于找出高压电气设备中的问题，方便高压电气设备的维护与安全运行。

关键词：高压电气试验设备 现状分析 改进

引言

变电站中正常工作的高压电气设备必须具备良好的绝缘和耐热性能，高压电气实验设备最大的功能就是通过试验检测电气设备的绝缘能力，而且这种检测是一种常态化的工作，需要对高压电气设备定期进行检查和维修，尽量减少高压电气设备的故障发生率，推进高压电气试验设备与技术的改进工作，保证变电站电力工作的正常运转。

1 高压试验对电气安全运行的重要性

高电压测试的电气安全的重要性主要体现在两点。一方面，高压电气试验设备是检测变电站性能的主要工具，在变电站的测试中，变电站可以发现内部问题及时、及时处理，避免损失。有效防止损坏现象，确保变电站安全稳定运行。另一方面，高压电气试验设备可以帮助维护人员了解变电站的性能，有利于维护正常的发展，进一步提高电气的稳定性，给人以优质的电力服务。

2 变电站高压电气试验设备现状

2.1 高压程控电气试验车

高压程控电动试验车的载体主要是在改性后的中母线。该测试系统是固定在总线上，所以它可以很容易地到达测试现场，进行电气测试。中型客车在试验设备中大多采用国外的试验产品，主要产品包括前端单元测试、测试路径控制单元和数据通道，可以很方便地进行各种测试。在各种测试中，你可以使用电缆，需要测试设备和电缆连接。在测试设备的启动可以记录试验结果，因为程控高压电气试验车是自动测试设备，它省去了许多步骤，在操作上也很简单，但它也有一个缺点，就是价格昂贵，一般供电单位或企业不能负担得起的，因此，还未普及。

2.2 常规试验设备

在我国现有的变电站和电力企业中，采用高压电气试验设备，在旧的设备中使用。该设备具有庞大的身躯，灵敏度低，没有计算机数据处理系统，不能通过信息技术对采集的高压电气设备进行数据分析。数据和设备的收集与分析，全部由手工操作，对技术人员的操作水平和经验的要求较高。有些年轻人很可能会因为电气设备故障和经验判断的操作过程和方法，结果不同甚至完全错误的结论。此外，常规试验设备对高压电气设备的检测，会产生大量的实验数据，这些数据需要人工记录一个一个的，且存期限短，给高压电气试验设备带来一定的难度。传统的高压电气试验设备存在许多缺陷，但大多数中国企业还是选择使用有限的资金，以最大限度地提高试验设备的使用效益。

2.3 常见电气试验

变压器变比的测量测量变比的目的：变压器的电压变换验证是否符合规定值，达到设计值，开关引线接线是否正确，我们可以初步判断变压器匝间短路现象的存在。仪器是用来测量电压表比较法、电桥法（如：QJ35 型电桥）、新型的、电脑控制式的、多功能变压器数字电桥。测量方法：电压表法。（1）在变压器的原边加380V 电源，三相开关控制，并在一个线电压访问表来确定线电压；在变压器的次级侧连接一个电压表，测量线电压，开关两表和阅读后的封闭，计数数值需要的结果，变压器的数值转换后。（2）用于测试的标准值的低压侧值转换方法，转换成二次侧相当400V 侧读值，然后读取值的比值。误差的比例是：测试电压值减去标准值之间的差值，然后除以标准值约百分数则为此档变比。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 常用的高压电气试验方法

3.1 直流耐压实验法

该方法主要是确定故障是否发生在线路接头处，若无短路和断路等问题，在检测过程中需要2 名工作人员，一人负责线路的工作，一人负责检查，确保无差错后可继续进行试验。对微安表屏蔽在工作状态下，大多数高铅屏蔽线的使用，在实验过程中，需要使用屏蔽。如果测试是电容量小，可以用滤波电容。在微安表工作一定要确保安全，不能出现渗漏现象，否则会危及生命安全。

3.2 介损试验该方法

主要是利用合适的接线，将测量设备的端口与之高压线屏蔽之芯线连接起来，在低压信号端时候把测试用的芯线接入；反接线时，把高压线芯接入。这种方法主要是为了防止绝缘介质老化，检查其有无存在安全隐患。

3.3 电阻试验

此方法是使用实验方法的最高速度，一般的测试开关，内部的测量线圈丝，电线连接器和线圈引线的问题。此外，分析是否有开路和短路条件。在实验过程中，我们需要引入导线的直流电阻，并测试每个开关的电阻。如果直流电阻被发现，它将是一个中性点。在使用桥梁时，需要连接导线连接，确保接通电源，在测试中由桥方向指示桥方向确定桥的方向。在实验中，我们要等到在稳定后的抗读取数据。

3.4 变比测试

该方法与其发生的变化进行比较，以检测电压是否符合指定值。当有问题时，可以检测到开关接线时，通过这个实验方法可以发现抽头的状态，变压器绕组匝数比，判断变压器是否存在匝间短路等问题。现在，大多数采用变比例电桥法进行试验。

4 高压电气试验设备的技术改进

通过对高压电气试验设备的分析，了解了试验设备的现状，仍然存在许多不足之处。因此，有必要采取切实可行的改进方案，以更好地提高高压电气试验设备的功能，并结合相关的计算机技术，实现自动操作，提高工作效率。系统的主要功能是对测试人员进行及时的操作，可以将测试数据自动记录到计算机系统中，并自动分析结果。这就需要相应的硬件设施，如喷墨打印机、针式打印机等。对数据的分析要求计算机有Microsoft Visual Basic，Microsoft Access 和其他系统软件。根据系统的功能，可以分为数据录入程序、数据存储管理程序、测试报告显示程序、数据分析比较程序、测试报告打印程序。本系统主要以车站名作为一个牵引级，将该设备的名称为二级牵引，将测试日期作为三级牵引。这种结构可以用来方便数据的扩展和管理，数据更独立，即使本地数据的损失也不会影响其他网站的数据，便于维护。

在数据库的建立，需要建立一个数据库，每个变电站，配备了一些设备，每个测试项目，以使不同的记录。在测试设备的使用时，将采集到的数据手动记录到计算机系统中，并通过计算机系统对数据进行分析和存储。计算机根据以前的数据变化和趋势，将分析结果，以测试工人。也为了积累更多的测试数据，对高电压电器设备进行连续监测，为实验测试结果创建一个文件，保存到数据库，更新数据库，扩展数据库数据。可以打印出数据的实际分析。数据包括主变压器、电压互感器、电流互感器、真空断路器、断路器、电抗器、电容器、氧化锌避雷器测量数据。

结语

高压电气试验设备是电力工业的重要设备之一，其性能良好，可以促进电力行业的发展是非常有效的，但由于实际面临的问题，大多数企业由于受经济条件的限制，不能使用的高压电气试验设备最先进，并传统的电气测试设备有很多的不足之处，它的需求，不能满足当前发展的切实可行的方案，结合当前技术改造传统设备如计算机技术的整合方面，改善外观，使工作效率大大提高你不需要花很多钱。在所有情况下，最好的办法是改造现有的传统高压电气试验设备，使其符合当前生产和发展的需要。我们相信，经过改造后的传统高压电气试验设备将大大提高电能质量的服务和发展进程，在中国梦的过程中，将为祖国的繁荣和努力。

参考文献

[1]廖银娟.高压电气试验设备现状分析及技术改进[J].技术与市场，2011.380-391.

[2]李锦伟.电气设备高压测试理论研究的现状及对策[J].黑龙江科技信息，2010（29）：33-35.

[3]王磊.高压电气试验设备的现状分析及技术改进[J]科技致富向导，2012（23）：15-23.

论文作者:曾健明

论文发表刊物:《电力设备》2016年第13期

论文发表时间:2016/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fba6d1c1879ea91a4fe64b9c.html