# 汽车发动机启动故障诊断思路解析论文_赵俊岭 张常磊

摘要：汽车故障种类繁多，不能单纯依靠个人经验臆断，亦不可机械地应用系统原理一个系统一个系统逐一检测排除。故障诊断应遵循先思后行、先易后难、先简后繁、代码优先，先外后内等原则，避免故障检测的盲目性。本文基于汽车发动机启动故障诊断思路解析展开论述。

关键词：汽车发动机；启动故障；诊断思路解析

引言

随着社会的进步，汽车成为了人们出行的代步工具，但是随之而来的维修问题也呈现到了大家的视野当中。全面深入的进行排查，针对性的科学检修。对发动机进行定期的维修与保养，降低不规范操作的情况出现，降低不必要的损耗，提高发动机的使用寿命，增强驾驶的安全性。

1汽车发动机无法启动的现象种类

汽车发动机无法启动的现象主要有以下三种:(1)起动机不转;(2)起动机运转，但发动机无着车征兆;(3)起动机正常运转，有着车征兆，但不能启动或启动困难。

2汽车发动机工作原理

发动机作为汽车最主要的部件之一，可以帮助汽车的行驶提供前进的动力。四冲程汽车发动机主要是由进气、压缩、燃烧以及排气等四个部分组建而成。从另外一个角度看，汽车使用的燃料一般可以分为汽油与柴油两种类型。换句话说，也就是汽车发动机与柴油发动机两种类型。从发动机的实际情况主要是从化学能向着机械能的方向进行转变。汽车的启动离不开汽车发动机的进一步支持，也被称之为汽车的“心脏”。这个“心脏”决定了汽车的动力性、经济性与环保性。可以把汽油或者是柴油、天然气转变为热能，然后将密封的气缸内燃气气体使用活塞做工，转变为机械能。电能控制的汽车发动机的一般可以分为燃料供给系统、冷却系统、点火系统、启动系统这四个类型。电控技术的应用主要可以分为三个表现，电控燃油喷射系统，电控点火正时系统，怠速控制系统。

3汽车故障诊断原则

首先，用闻、问、看、触、听、试等直观检测方法，将一些较为明显的故障部位迅速找出来，避免大拆大卸损伤车辆。其次，可借用简单的仪器如万用表等检测系统线路和工作状况，缩小故障范围。其后，可用故障解码仪读取故障码，然后按照故障码的内容排除该故障。在读取故障码时，并不是所有故障都是当前故障，有的是历史故障码，所以需要经过读码、清除故障码、再读码，仪器显示的才是当前故障码，值得注意的是在清除故障码之前，需要对显示的故障码进行记录以备参考使用，避免清除掉历史故障码的同时将偶发性故障码清除而影响诊断结果。最后，使用其他专用设备进行检测。车辆一般性故障都可通过前三个步骤就可解决，但并不是所有故障都有故障码，对于无码故障和一些疑难故障可借助其他专用设备如发动机综合分析仪等进行检测分析，只是此类设备一般都较为昂贵，故受条件限制而使用较少。汽车故障检测过程中，进行检测测量时，必须保证测量结果精准可靠，避免反复测量无法确定故障点，也避免故障点判断失误，影响后续故障诊断。

4汽车无法启动故障诊断前期分析

1）车辆故障现象检测：打开点火开关起动车辆，起动机运转良好但车辆无着火迹象。用KT600诊断仪读取发动机故障代码，进入发动机诊断菜单读取故障代码显示无故障代码。2）故障原因分析：由于无故障代码记录，根据故障现象分析可能引起此故障的主要原因有以下几个方面。①点火正时或配气相位不正确，点火正时与配气相位出现偏差影响正常起动。②点火系统故障，发动机转动时点火线圈未能产生高电压击穿火花塞电极,混合气无法点燃。③进气系统故障，发动机进气系统堵塞或进气量不足，使混合气过浓。④发动机机械系统故障，发动机气缸壁或活塞损坏，气门处漏气等影响发动机气缸压力不足。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5汽车发动机的常见故障诊断分析

5.1汽车发动机转速故障

汽车发动机转速故障实质是指发动机基于正常启动情况下，发动机内部转速出现不均匀的故障问题，无法做到正常稳定运转。当汽车驾驶人员将汽车档挂在前进档位时，能够清晰听到汽车尾部的排气管产生嘈杂的突突声[1]，同时还会释放出一定的黑烟尾气。在汽车发动机故障诊断过程中，相关工作人员要正确认识到导致汽车发动机发生转速故障的原因是各种各样的，主要有火花塞老化、燃油泵油压不足、气管路漏气以及线路接触不良等，这些因素的出现都会影响到汽车发动机内部转速的正常性。

5.2发动机噪音故障

汽车发动机在正常运行时，并没有一些刺耳的噪音，但是如果汽车发动机出现问题，那么就会出现一些噪音。在这过程中，噪音可以分为几种，分别是恶性、良性和正常噪音。如果发现发动机内部哪部分产生噪音，就可以根据出现噪音的类型来对发动机的故障进行判断，如气缸垫烧、热动机过热等都会出现不同声音，这些问题都会影响到发动机的运转，直接影响到发动机的正常运行。

5.3汽车发动机启动故障

在汽车发动机日常维护管理过程中，启动故障是最为常见的一种发动机故障。当汽车发动机发生启动故障时，驾驶人员将无法正常启动汽车，促使汽车发动机能够稳定运行。而造成汽车发动机发生启动故障的主要原因有内部电路出现故障问题、汽车火花塞老化以及汽车电瓶没有电等，根据汽车发动机启动故障发生的不同原因，相关工作人员要及时采取对应的诊断排查处理措施，确保汽车发动机能够正常启动使用。

6汽车发动机常见故障的维修方法

6.1汽车发动机启动问题维修

大多数发动机启动出现问题都是因为火花塞问题所导致的，如果火花塞自身出现问题或者是和燃油粘连，都会导致汽车发动机无法启动。所以，当人们遇到汽车发动机启动出现问题时，就需要检查火花塞是否正常，如果发现火花塞没有问题，再通过检测电路设备来检查火花塞电流是否正常，如果发现火花塞不能够正常地发电，就必须要及时更换火花塞。如果在检测完成后发现火花塞并没有问题，就需要再检查喷油嘴零件，喷油嘴主要是能够让油顺利地通过管道，如果油嘴出现问题，发动机就无法正常启动。

6.2汽车发动机噪音问题维修

如果发动机发出的声音较为低沉，那就可能是点火装置所导致，驾驶人员就可以先检查发动机的打火系统，检查发动机各个零件之间是否存在问题，并且对发动机内部风扇进行检查，查看是否正常运行，利用短接火花塞的方法来找出噪音存在的位置，解决出现的问题。如果发动机内部出现非常刺耳的噪音，大多数是因为发动机内部零件不断摩擦所导致，驾驶人员可以向发动机内添加润滑油来减少零件之间的摩擦，然后及时送往维修地点进行维修。

结束语

基于全球化经济发展背景下，我国汽车工业建设发展要与时俱进，跟上时代前进的脚步。伴随着现代汽车的功能越来越完善，结构越来越复杂，对于控制系统故障的检测与维修难度也随之增大，为了全面提升汽车检测效率，促使能够在最短时间内诊断出汽车发动机的故障问题。相关工作人员要合理运用先进的诊断仪器设备和技术，高效排除汽车发动机故障，确保发动机能够安全稳定的持续运行，避免其影响到汽车的正常行驶，留下任何安全隐患。

参考文献

[1]胡兵.试析汽车发动机常见故障的诊断与维修[J].河北农机,2019(07):39.

[2]范国华.汽车发动机的故障及处理措施研究[J].南方农机,2019,50(12):114+118.

[3]刘少鹏,陶磊,王孟涛,韩博豪,张学超.汽车发动机故障维修技术实践探究[J].内燃机与配件,2019(07):134-135.

[4]张健.论汽车发动机常见故障与维修方法[J].汽车实用技术,2019(06):183-184.

[5]周建劲.现代汽车发动机无法启动的故障分析及排除[J].中国战略新兴产业,2018(32):187.

论文作者:赵俊岭 张常磊

论文发表刊物:《科学与技术》2019年17期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fbb69f88717f3ff1628af2bc.html