# 屋面刚性防水和柔性防水相结合的施工技术论文_刘锡停

身份证号码：44190019841008XXXX

摘要：房屋建筑作为人们生活居住的根本，在建筑工程的施工过程中，加强提升其建筑工程质量就显得十分重要。在房屋建筑工程的施工过程中，尽管说技术、建筑材料、设备等都较为先进，但是还是免不了出现各种质量的问题。屋面渗漏是现代化建筑施工中常见的质量通病，在建筑工程的屋面出现渗漏的时候，不仅会影响到其建筑的外在形状，还因为渗漏的问题侵蚀其建筑结构内部，进而影响到建筑质量稳定性及其使用的寿命。所以，在房屋建筑工程的施工过程中，采取科学合理地施工技术，实施屋面防水就十分重要。在现代化屋面防水阶段，刚性防水、柔性防水能够有效的解决其屋面渗漏的问题。所以，加强对屋面刚性防水与柔性防水的结合较为重要。下面就结合作者实际工作经验，简要的分析屋面刚性防水与柔性防水的结合应用，以供借鉴。

关键词：屋面渗漏；刚性防水；柔性防水；施工质量

1建筑屋面的渗漏原因

1.1屋面自身的裂缝问题

在现阶段的不少建筑施工中，因为工程施工的工期较为紧张，一味的赶工期，部分的建筑工程都是采用了墙板同时浇筑施工技术，没有给墙体混凝土留有足够沉实的时间，造成了墙体的沉实不够产生了裂缝的问题。在剪力墙混凝土浇筑阶段，振捣的不到位，使得混凝土密实度的不够，促使渗漏通道出现，并且还有着极不易被发现的细小通缝。又因为建筑的混凝土养护阶段，过度的重视混凝土平面浇水养护，对墙面尤其是外墙养护的严重不足，在炎热的夏天造成了墙体的内外温差较大，出现裂缝的问题。在实际的养护阶段，因为对其墙体养护的时间不到位，造成了混凝土的收缩裂缝出现。

1.2 外墙面的抹灰层裂缝问题

在高层住宅建筑施工中，因为结构施工时的垂直度是难以精确掌控的，不得不采用抹灰找平进行控制，由于外墙找平抹灰阶段，局部的厚度较大，在实际抹灰时没有严格按照防开裂措施进行处理，使得厚粉刷层开裂的出现，造成了渗漏问题。

1.3 门窗安装细部处理的不到位

因为局部的施工质量控制不够严格，门窗安装细部的处理不到位，使得施工薄弱环节的出现。比如说：在外墙的铝合金或者是塑钢窗安装的过程中，因为窗框安装的不够牢固，组合窗中的拼管连接不规范，在天盘处没有设置出相关滴水槽，使得泛水、窗框四周的粉刷咬窗框的现象出现。

2刚性防水与柔性防水的特点分析

2.1 刚性防水

刚性防水通常是应用了刚性防水材料，对其屋面的防水层进行施工作业，防水材料主要是混凝土类和砂浆，刚性防水施工成本通常较低，材料容易得到，耐腐蚀性较强，使用的年限较长等等。还有着防水材料自重较大，抗拉强度低，材料容易受到外界因素的影响所产生的变形，造成裂缝及其起鼓等问题出现，严重的影响到防水效果。因为刚性防水技术受到建筑屋面表层结构的限制，所以不是所有屋顶都适合用刚性防水技术。

2.2 柔性防水

柔性防水通常是指应用卷材、高聚物材料和沥青等等防水材料实施屋面防水作业，利用防水材料的柔性贴合特点，使得防水材料上形成了一层细密的防水层，实现防水的效果。柔性防水主要有施工材料好、便利及其延性好等的优点，但是因为耐久性较差地特点，造成柔性防水屋面的适用年限短，限制其柔性防水施工技术发展。

3屋面防水施工技术的应用

3.1随着建筑工程行业不断发展，我国的屋面防水施工技术也得到有效提升，为现代化的建筑屋面防水作业奠定了一定基础。在开展屋面的防水施工时，合理地设置其分隔缝，能够有效提升建筑屋面的防水性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在设置分隔缝的时候，屋面板的支撑端就成为设置分隔缝的最佳部位，在某个情况下，把分隔缝设置在屋面的转折处，有效的突出其屋面与防水层的相交部分，分隔缝需要与屋面板缝进行对齐，屋面受到温度影响所出现地裂缝通常是集中在屋面的分隔缝中，避免扩展裂缝的问题。设置分隔缝的间距不能太大，如果说设置分隔缝的较大，极易影响到其建筑工程的质量

3.2 屋面的找平层施工。屋面通常都是采用建筑找坡和结构找坡的方式，按照百分之三的结构进行找坡后，在其结构层上采用了1：6水泥炉渣或是水泥膨胀混凝土石进行找坡，再做好2.5厘米后的水泥砂浆找平层，在建筑找坡过程中，应该找准其泛水的坡度，流水方向，把最高点与其泄水口采用鱼线进行拉直、打点，泄水口处的厚度不能低于30mm，在实际浇筑时，则是采用了滚筒和尺方滚的方式进行密实。

3.3屋面的隔离层通常是结合其工程项目的实际情况，把其面上的一层二布三油卷材防水层做好其找平层和刚性层之间，充分起到隔离层的作用，不怕日晒雨淋，避免油膏的老化，还能够起到防水地作用。

3.4 钢筋网片和细石混凝土的刚性防水层在混凝土的防水层施工过程中，应该配双向中5@200X200的冷拔钢筋网片，在其分割缝进行断开，有效的增强其防水层刚度和板块的整体性，钢筋网片的防水层中布置应该尽量偏上，防水层表面就受到温差变化的影响较大，造成裂缝问题的出现，充分考虑到表面碳化对其钢筋所产生的影响。因此，钢筋网片的保护层厚度就应该在10mm以上。

4屋面刚性防水与柔性防水施工结合的要点

4.1其中使用胶合板为面板的不仅有模板施工技术，而且还有质量控制屋面模板，其面板的肋骨主要是应用的方木，利用胶合板侧包底来安装屋面梁，通常使用的柱模板上进行开口来定位梁模板，然后再结合使用线锤引测，另外在梁测底部压骨和顶部压骨选择木压条时都有一定的标准的，常用的木压条尺寸就是50*100mm的规格，然后使用的50*100mm的方木用来支撑梁底格栅，其中每根方木之间的距离为300mm，然后使用圆钢为对拉杆件为梁测模板，上面设置一道，下面设置一道。

4.2一般情况下，在钢筋混凝土的施工的时候，要认真仔细的查看其设计图纸，然后根据其设计进行施工，尤其在钢筋进行绑扎的阶段要特别注意，避免对其施工质量造成影响。因此我们要严格根据相关要求来进行施工，然后对对板支座进行有效的控制，杜绝在混凝土施工的时候有员工或车辆等随意出入施工段。

4.3在钢筋混凝土施工的时候，我们不仅需要对混凝土原材料的采购进行严格控制，而且要严格监督施工阶段的质量，并且认真领悟设计的寓意。另外还要做好相关混凝土振捣的准备工作，有效的预防屋面出现裂缝等质量问题，从而不仅有效的确保混凝土的质量，而且还要保障钢筋混凝土的性能。在进行混凝土振捣施工的时候，通常运用的微型平板振捣器，采用的是由下到上的搭接振捣方式，同时要保持均匀的振捣，从而使浇筑混凝土的时候更加密实，让混凝土表面不会出现气泡和下沉现象。

结束语

总而言之，屋面渗漏的问题作为当前建筑工程中的常见质量问题，在当前的建筑工程施工中屋面渗漏问题的出现，将严重到建筑外在形象受到影响，因为渗漏的问题促使水侵蚀建筑结构的内部，从建筑质量、稳定性、使用寿命受到了严重影响。所以，在实际的建筑工程中，采用科学合理地措施，实施屋面的防水。经过屋面刚性防水、柔性防水的结合，为保证现代化建筑工程施工质量，我们必须加强对刚性防水、柔性防水进行结合，总结出科学合理地施工方案，为提升其建筑工程质量、性能奠定基础。而随着科学技术日益的发展，在未来建筑工程的施工中，屋面刚性防水、柔性防水结合地施工技术就会更加的成熟。

参考文献：

[1] 屋面工程技术规范（GB50345-2012）.北京：中国建筑工业出版社，2012.49-54.

[2] 孟宁宁.房屋建筑屋面防水施工技术的探讨.科技资讯[J]，2015，（9）：78.

[3] 杨和礼.土木工程施工[M].第三版.武汉：武汉大学出版社，2013.406-415.

[4] 王寿华.对《GB50345-2012屋面工程技术规范》中若干问题的理解[J].建筑技术，2012，43（12）：1103-1108.

论文作者:刘锡停

论文发表刊物:《基层建设》2018年第34期

论文发表时间:2019/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fbea27726e988adde76eb212.html