# 关于有线数字电视系统的维护和管理的探讨论文_顾沅兰

广东省广播电视网络股份有限公司东莞石龙分公司 523320

摘要：有线电视联系着千家万户，做好有线电视传输系统维护工作显得十分必要，认真学习和总结实践经验有利于提高维护人员的维护技术和理论水平，确保有线广播电视安全优质播出。本人从事有线电视维护和管理工作十余年，总结出一些有线电视网络传输系统的基本维护和管理方法，对若干问题做出相关分析，供同行参考。

关键词：有线电视；传输；维护；管理

1 有线电视网络的发展

过去三十多年，中国有线电视从无到有，高速发展，用户规模世界第一。有线电视技术也得到迅速发展。有线电视网络已经从提供单纯的模拟电视业务发展到可以提供从模拟电视、 数字电视、 双向业务到各类个性化业务在内的全业务的有线电视网络。

目前，随着有线电视技术、 计算机技术等技术的发展，有线电视服务水平也亟待提高。 一方面，现实需求网络要实现综合业务网。另一方面，改变传统的网络资源管理方式，加强有线电视网络资源的优化管理，确保全程工作的业务畅通，并能对相关数据进行综合分析。

2 有线电视网络系统的组成

有线电视系统主要是由前端系统、干线传输系统、用户分配网络系统和信号源组成。此类系统大都使用多域的广播传输方式，以区域作为工作单位，将此区域范围内电视所产生的各式各样的信号源收集起来，通过前端系统把收集来的信号依据不同要求进行处理和均衡操作，以保证均衡过后的信号能够经过干线的传输系统传输后分配到用户的网络系统中，最后通过用户分配系统中的分配器将所收到的信号转送至客户端，经过这一系列的程序之后，用户就能收看到多频道、清晰的电视节目了。有线电视网络系统一般可分为以下四类：

（1）前端系统。

前端系统主要由频道放大器、混合器、天线放大器以及调制器组成。

（2）干线传输系统。

干线传输系统。主要由电缆、线路延长放大器、干线放大器和传输介质光缆等线路组成。

（3）用户分配网络系统。

通常情况下，用户分配网络系统由分支器、分支放大器、分配器、分配放大器和互相之间连接起来的入户电缆构成。

（4）信号源。

所谓信号源就是指选定区域内的电视信号，例如自办电视节目信号、接收到的卫星电视信号、转播的微波电视信号和开路电视信号等。

3 有线电视网络故障及其诊断

随着有线电视对于人们日常生活的影响越来越大，有线电视网络的管理与维护已经引起社会的高度关注。 加强对有线电视网络的维护，不仅可以提高管理的科学性与有效性，提高网络维护的效率，而且可以及时发现并诊断有线电视网络运行中存在的问题，使广大人民群众能够方便及时收看到电视节目。 在有线电视网络的日常运行过程中，由于受到各种因素的影响，往往会产生一些故障。 这些故障主要包括，在网络运行中，由于有关仪器设备或者网络线路受到某些因素的干扰、 损害等造成网络故障，会对网络设备的运行以及电视节目的传输产生影响。 也有一些故障由于计算机程序的配置出现错误或者因为人为原因等产生的，从而妨碍了有线电视网络的运行。具体来说，主要表现为以下方面：

3.1 数字电视无法显示图像

在出现这种故障后，技术人员应当首先对网络连线情况进行检查，核查有线电视的进线是不是插在了数字机顶盒的 “有线输入” 孔上。如果进线被连接在“输出” 的插孔上，那么，数字电视就无法显示出图像。同时，要仔细检查电视机顶盒上的视频线是不是连接到了电视机上相应的插孔上，必须确保音频视频连线与插孔一一对应。一般情况下，视频线是黄色的，不能与其他颜色的线路进行对调。 除此之外，导致数字电视没有图像的原因还包括信号电平过低、室内电视线路质量不达标，或者线路存在接头断线等情况。 另外，在没有获得正确授权的情况下，电视也会无法显示图像，或者在屏幕上显示 “该频道未授权” 等相关提示。对于这种情况，应当及时联系前端值机人员重新进行授权，这样就能够有效解决这一问题。

3.2 无法有效搜索电视频道

当有线电视无法搜索到电视频道时，首先应当检查用户家中的接线是否合乎规范，是否使用分支分配器，是否存在漏电干扰的情况等。其次，检查室外分配网络情况。在很多时候，由于没有使用分配器且接线不够规范等原因，造成电视无法收索到频道。因为数字电视机要求用户家中数字电视信号电平应当大于 45dBμV，并且信号必须保持相对稳定的状态。如果用户家中电视机接线不规范，尤其是没有采用正规的分配器，或者简单得将几个接头对接起来，很容易造成阻抗不匹配等情况，使数字电视无法完全接收到频道。

3.3 电视出现马赛克现象

马赛克是在机顶盒在调试过程中常见的一种现象，主要包括所有频道都有马赛克以及部分频道有马赛克这两种情况。 所有频道都出现马赛克，主要是因为信号电平不高，可以参照没有图像的情况进行排除与处理。而如果是部分频道存在马赛克现象，主要原因是线路阴抗，需要进一步检测用户线路上的电平以及载噪比。总体来看，电视机出现马赛克现象主要原因在于分配网络电缆接头出现故障以及分配器的质量不好。其中，室内线路的接头问题在维修管理中占多数。

3.4 机顶盒出现死机情况

在有线电视故障维修中，有很多用户反映电视机顶盒出现死机的情况。这种故障产生的主要原因在于机顶盒使用不正确。很多用户的电视机机顶盒一直保持开机状态，即使在不看电视的时候，也没有关掉机顶盒的电源。 这种使用习惯极易导致机顶盒出现死机的情况。要解决这一故障，就应当关闭机顶盒的电源，然后再重启，就可以解决问题。

4 前端的维护

4.1 卫星地面接收设备的日常维护

每个卫星电视接收系统都可以分为三部分：机械部分，包括固定件、 抛物面天线、 支架和喇叭天线；机电部分，包括调节器、 极化选择器；电路部分，包括低噪声前置放大器、 下变频器。卫星地面接收设备的维护的具体内容如下：

（1）对天线每隔半年进行一次检查校正。检查的内容有：抛物面是否受到破坏而变形，副反射面与馈源主反射面是否偏心；波导是否进水生锈；螺丝是否松动；转动是否灵活等。检查中发现的问题要及时处理，如氧化了的接头要重新制作，生锈了的插座要拆开清洗。另外，每两年对天线喷漆一次，以防锈蚀损坏，定期对天线调节部分加油，以免锈蚀卡死。

（2）每年雨季到来之前，要做好两件事：一是检查馈源喇叭防雨罩是否有损坏开裂，若有，应更换同样材料的防雨罩，以防进水而造成信号衰落；二是检查系统的接地电阻。

（3）经常检查卫星接收机的伴音调谐状态，以免出现图像正常而伴音阻塞、 沙哑现象。

4.2自办节目播出设备的日常维护

（1）定期检查。每周要检查所有播出设备的连接线和接触件是否完好，有无松动和脱落。

（2）值班人员应记录播出设备的运行情况，若播出设备有故障应及时检修处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）每日下班前，应认真检查播出设备常用部位的运行状况，如功能开关、 切换器和台标发生器等。

4.3前端设备的维护

（1）前端供电电源应保持稳定工作在220V（1±10%）范围内，有些设备还应根据产品的技术要求保持电压的稳定幅度，如有的卫星地面接收机和彩色电视信号发生器采用 220V（1±5%）的电压供电，否则不能正常工作。

（2）整个前端设备应有专人负责，定期检查调整，每次调整均应做好记录。 对前端的输出信号应每日检测一次，做好记录，以观察和掌握输出信号的变化情况。

（3）对前端设备中的有源部件，如光发射机、 放大器、 功率放大器、 音频处理器等，通常每周检测一次，并同时检查各种无源器件如衰减器、 均衡器和混合器是否正常工作，接触是否良好。

（4）调制器每次均应检查、 调整图像和伴音。 每周检查一次主要部件的工作状况。

（5）前端主要设备均应有备份，并保持备用设备状态良好，以备突发故障时更换。

5 传输网络的维护

（1）随时了解传输网络的运行状况：①经常进行巡线检查，做好故障排除记录与汇集，以便上报互通情况和总结经验。②定期在光节点、 放大器附近的用户中选择测试点测量输入、输出端口的工作电平、MER、 BER，用户终端电平及 MER、 BER，并做好记录，与前次测量对照，以便掌握系统的运行状况。

（2）认真做好用户反映问题的处理工作。对用户反映的问题要认真对待，不可马虎，防止问题积累造成大故障。 同时，在进行日常维护中，维护人员应向用户宣传有线电视的使用常识，使用户做到：

①用户盒有单孔和双孔之分，各插孔的用途不一样，在孔下方标有 “TV” 字样的为电视插孔，标有 “FM” 字样的为调频广播插孔。用户在使用时，要注意 TV 插孔的阻抗为 75Ω，应选用与其阻抗一致的插头。

②用户线不宜过长，并禁止盘绕，以免影响收看效果。

③使用有拉杆天线的电视机收看有线电视节目时，应该把拉杆天线缩回放在机上或拆下。

④禁止擅自移动用户盒的安装位置，出现故障应请专门人员进行修理。

⑤打雷时最好停止收看有线电视节目。

⑥住宅粉刷时，要注意用塑料布包好用户盒，以防止粉浆灌入盒内造成人为故障。 ⑦有线电视的室内引线不允许另钉金属钉或做悬挂物的支撑线。

⑧室内用户盒及引线不应被家具遮挡，以致影响维修。 用户若同时使用多台电视机，不能并接在用户盒输出端（插孔）上。

（3）因改进和扩大线路需要施工时，要按图纸进行，并注意线路的走向、 固定位置、 放大器及分支分配器的防水措施。

（4）传输网络中要注意线路防水、 防强电的安全防范以及夏季防雷接地措施。

（5）认真执行小修、 中修、 大修计划。每月对传输网络的光缆、 电缆、 各种接触件、 放大器、 分支分配器的防水性、 屏蔽性、 密封性及牢固性等各项性能进行巡回检查，发现问题及时进行小修。每年进行一次中修，其内容包括：

①增补电缆挂钩及线卡；

②更换松脱和氧化的接插件；

③检修光接收机、 放大器、 分支分配器的防雨防潮密封箱。 每 3 年对传输网络进行一次大修，其内容包括：①更换老化破损浸水的电缆；②更换进水、 锈蚀和性能不好的分支分配器；③更换损坏的防雨箱或密封箱；④更换不好的接插件；⑤更换性能下降的放大器。

6 电源设备的维护

对各电源设备检查要通过 “一闻、 二看、 三摸” 检查各部分接点是否接触良好，是否有轻微打火现象，以及主要器件温度是否正常。另外，在机房建设之初就应当考虑机房环境的防潮、 防静电、 防雷以及适当的温度、 湿度、 洁净度等。例如，机房应该抬高地面以防潮，敷设防静电活动地板以防静电并方便走线。安装空调以保证室内温度在 20～25°C 之间，湿度在 50%～60％之间。 机房应有良好的避雷装置，机房前端设备的交流、 直流、 机架、 绝缘、 安全保护等采用就近接地并使用同一接地体，使各设备之间保持等电位。在把交流电引入电源系统前最好安装前级防雷器，以免感应电流随电力线进入机房。

7 干线线路设施的技术维护管理

线路设施维护管理包括以下内容：杆路设施：光缆、线杆及附件等。管道设施：管道、通道、入孔、手孔、引上管等。 附属设施：标石、标志牌、杆号、宣传牌；光缆自动监测系统、防雷设施等。

线路设施的维护管理任务是：保证线路安全畅通传输。 线路设施性能符合技术指标要求。 预防线路障碍，准确查障，迅速排障，尽力缩短障碍历时。 做好线路防护设施，延长其使用寿命，节约维护费用。线路维护巡视是掌握线路及设施的运行情况，做好防护、排除故障隐患的重要措施。 线路维护巡视分为：定期巡视。 每周一次；特殊巡视。在台风、暴雨、复冰、大雾、大雪、冰雹、河水泛滥、火灾和其它特殊情况（如重大节日前、重大政治任务）对线路的全部或部分进行一次详细巡视、检查；故障性巡视。 线路发生故障，应及时查明线路发生故障地点、原因，恢复线路畅通；监察性巡视。 为了解线路设施状况，检查、指导维护员的工作，每年由领导和线路技术人员对重要线路和事故多发的线路进行二次抽查巡视。

8 分配网络技术维护管理

根据网络维护管理制度，每季必须完成分配网维护的主要内容。分配网维护的主要内容：检查线路是否杆正线紧，拉线是否齐全完好，挂钩是否脱落等；检查线路是否碰树、碰电线、碰藤蔓等农作物、碰其它障碍物或有其它线路附挂等；检查是否有私拉接、破坏广播电视设施的违法行为；检查放大器、分支分配器安装是否牢固；接头接触是否良好，防雷装置是否完好；检查线路中共缆传输的有关器材是否处于良好状态；完成放大器电平的测试、调整和用户电平抽测，并做好记录；检查过河、过路、过大街杆线路的对地高度，与电力、电信线交叉的安全距离，防护装置是否有效，确保安全；对线路突发事故应急施工和抢修，做好重要播出保证期前的突击维修，保证分配网络传输正常。

9 总结

有线电视是广播电视事业当中的一项重要组成部分，是精神文明和物种文明的传播途径，更是信息传播的核心，因此，保障有线电视网络系统高效、安全、稳定的营运是维护人员的义务和责任。

在当前的社会环境和科技发展的时代背景下，对维护技术人员而言，必须要具有专业过硬的基础维护知识，并严格遵守相关的规范规定开展维护工作，并且做好长期维护工作时的记录日志，只有这样，才能不断地累积经验，提高自身专业技术的水平，才能保证有线电视网络系统高效、稳定的运营。而对企业来说，只有拥有良好的执行力，才能将已经完善和制定好的相关的规章与制度实践与员工的工作当中，只有这样，企业才能保持良好的竞争力，才能在市场经济的大潮中利于不败之地。

参考文献：

[1]范洪元.有线电视数字化及其网络维护分析[J].中国传媒科技，2012（12）.

[2]毛艳.有线数字电视传输相关技术发展与维护[J].中小企业管理与科技，2014（5）.

[3]曾迪.浅谈有线数字电视网络的发展现状及趋势[J].科技创新与应用，2013（14）.

[4]李瑞.《有线电视技术》，国家广播电视总局，2005年第8期

[5]孙芳.《广播与电视技术》，广播电影电视部科技信息研究所，2006年第2期

[6]何子勤.《广播与电视技术》，广播电影电视部科技信息研究所，2009年第3期

论文作者:顾沅兰

论文发表刊物:《基层建设》2016年9期

论文发表时间:2016/8/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fbee3d37d2acd28a59d32a3a.html