# 土木工程施工中裂缝处理策略分析探讨论文_李海宝

摘要：在土木工程施工中，由于受到很多自然和人为因素的影响，难免在施工過程中出现裂缝。根据实际的施工情况来看，最常见的裂缝就是混凝土中出现的裂缝。随着我国土木工程行业的发展，目前对混凝土裂缝的处理已经形成了一套体系，有了相应的规范。在土木工程技术水平不断提高的背景下，新的技术开始应用到施工裂缝的处理当中，针对混凝土的制造也有了新的工艺技术，在这样的趋势下，施工裂缝的处理技术将会有新的突破和进展。建设方应当不断引进新的工艺和新型材料，对混凝土裂缝进行及时有效的处理，在最大程度上保证项目建设的质量和效率。

关键词：土木工程；施工裂缝；处理策略

引 言

随着国民经济的不断发展进步，建筑行业得到了高速发展，这使得建筑施工数量不断增多，与此同时土木工程项目施工技术难点以及要求也逐渐增多。混凝土裂缝问题是土木项目普遍存的问题之一，该问题的出现直接导致土木项目的整体施工质量受到不良影响。混凝土裂缝问题一般是由运输失控，支模施工技术不当，以及温度控制不当等原因所导致，下面就土木项目混凝土裂缝的防范措施进行详细探究，同时说明混凝土楼板开裂的解决措施。

1土木工程施工中出现裂缝的原因

1.1 混凝土的质量水平

混凝土是由多种材料按照一定的配比而搅混形成的。因此，混凝土的质量好坏，取决于其组成材料各自的质量、搭配比例等等。通常情况下，混凝土的主要组成成分包括砂石和水泥，然后混合一定比例的水搅拌而成。在实际的工程施工现场，混凝土的安置会受到外部环境因素的影响。例如在湿度较大的天气中，就不利于混凝土的存放和使用。

1.2 混凝土搅拌水平

混凝土的质量不仅取决于其组成成分的质量高低以及配比比例，同时也会受到搅拌水平的制约。如果在进行混凝土的搅拌时出现搅拌不均等情况，投入使用后很有可能会出现裂缝。首先是搅拌的程度。混凝土的搅拌程度有相应的指标和标准，如果没有达到一定的搅拌程度，就会存在出现裂缝的风险。其次是搅拌的时间问题。实际的相关工作人员需要把握好混凝土的搅拌时间，时间太长会影响施工效率，时间过短保证不了混凝土的质量。最后是进行混凝土搅拌的温度控制问题。最佳搅拌温度就是恒温。温度变动幅度过大不利于混凝土的搅拌。不管是温度太高还是偏低，都会造成出现裂缝的可能，从而降低整个项目建设的效率，阻碍土木工程的正常进展。

1.3 混凝土的运输情况

由于在混凝土的运输过程中，很有可能出现离析的现象。所以必须要重视混凝土的保养和维护。在具体的运输过程中，应当准备一定的覆盖物，一般常见的有草席或麻袋。覆盖混凝土也需要及时和规范，否则容易导致混凝土部分湿度过高，部分湿度过低的情况出现。除此之外，在混凝土上进行适当的洒水也非常必要，但是要注意均匀洒水，防止混凝土变形，产生裂缝。

2 预防土木工程混凝土裂缝的治理方案

2.1结构设计方面的改变

为了更好的防止混凝土出现裂缝的情况，就必须要改善建筑工程结构方面的设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在材料的选择方面也要做出改变，不是越好的材料就适合合成混凝土，应当选择中低强度的材料来合成混凝土，还可以增加钢筋的使用，但是不是加在混凝土里面，而是加在承台表面，加强承载力。还要考虑到温度的影响，可以采取设计为永久性的伸缩方式，可以有效的避免温度对混凝土产生裂缝的影响。

2.2 加大混凝土施工中的监管力度

为了有效的减缓建筑工程中混凝土出现裂缝的现象，必须加强对混凝土施工中的管理力度。混凝土可以一次浇筑很多个，但是必须控制好数量，不能太多，否则混凝土会更容易发生裂缝现象。同时应当控制好混凝土之间的距离，不能太靠近，否则由于热胀冷缩会造成混凝土出现裂缝。除此之外，在混凝土的运输中也要非常的注意，混凝土在受到振捣时，很容易对混凝土造成破坏，并且混凝土具有泌水性，所以必须重视对混凝土的二次压抹处理，防止混凝土出现裂缝现象。

2.3 加强成型混凝土的养护

在浇筑振捣混凝土构件时，构件的振捣时间需基于混凝土坍落度确定，同时振捣捧必须快插慢拔，以防止过振或者是漏振问题出现，另外还需对混凝土进行二次振捣以及二次抹面，从而减少混凝土构件的内部气泡。另外不可在大风或者大雨天气进行混凝土的浇筑施工，以防止混凝土构件内水分含量超标，或者是内外温差过大；在振捣浇筑完毕之后，需对混凝土构件进行科学的养护处理，一般混凝土养护时间应控制在l4天到28天之间，并在混凝土表面覆盖湿麻袋或者是薄膜，。若混凝土构件体型过大，还可通过蓄水或者是流水方式养护。

2.4 有效控制混凝土施工建设温度的方法

混凝土施工裂缝问题出现的常见原因是温度应力控制不当。为了减少混凝土施工建设裂缝首先需合理控制其施工温度。一般可使用以下手段控制温度应力，使其达到施工需求：一般混凝土入模温度需要保持在30-36摄氏度之间，并确保其内部温度不超过五十摄氏度；若施工当天气温较为炎热，可通过缩小混凝土分层浇筑厚度等方式，通过浇筑层散热，如果施工当天气温较为寒冷，需对混凝土表面施以全面保湿处理，避免混凝土内外温差过大；可通过冷水冷却碎石等方式，减少混凝土结构浇筑温度；可通过边浇筑边降温方式进行混凝土浇筑施工。

2.5 做好支模施工的有效措施

支模施工使土木工程项目混凝土施工建设的第一道步骤，由此可见支模施工的重要程度。为了保证支模施工质量，除了要根据相关规定要求开展支模建设之外，在模板的选用上，需优先考虑钢模板支架。这是由于钢模板本身的强度较高，可提升支模的稳定性，防止支模出现滑动以及位移问题，再加上钢材料的散热性能较好，可促进混凝土更好的散热，所以已经尽量使用钢模板支架进行支模施工。另外在支模施工过程中，还需考虑到相邻混凝土之间的施工有序性、整体性，尽量缩短相邻混凝土模板之间的浇筑施工间隔，以减少相邻混凝土模板之间的制约。

3 结束语

土木工程关系到微小处，我们的生活离不开相关设施的建设，裂纹是一个潜在的威胁，因为她虽然产生在微小处，但是可以不断的扩大、发展，这就要求我们的施工要做到精细，能够仔细研究、区别对待，能够应用合适的方法，采用新思路，不断开拓创新，适应社会发展，应用新技术，有效的最好前期处理与后期处理工作，保证设施的安全，为人们的生活提供保证。

参考文献

[1]王健.高层建筑剪力墙土木施工技术应用探讨[J].山西建筑，2014，04.

[2]魏国锋.钢筋混凝土的裂缝浅析与防治处理[J].才智，2015，07.

论文作者:李海宝

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fbf377463803ffd04b3eb8a6.html