# 现代建筑中驳接式玻璃幕墙的施工论文_李悦

李悦

（浙江中南建设集团有限公司 310052）

摘要：在现代建筑中，多采用玻璃幕墙来对建筑外观进行装饰。玻璃幕墙也包括多个种类，其中一个就是驳接式玻璃幕墙，其主要以玻璃来进行幕墙的连接。这种幕墙的构成部件主要包括驳接头以及玻璃。驳接头主要为不锈钢驳接头，这种不锈钢驳接头的应用，需要深入到玻璃中60%的厚度处，从而保障了玻璃幕墙表面的光滑，提升了建筑外形的整体美观度。本文就现代建筑中驳接式玻璃幕墙的施工进行了简要的探究，仅供参考。

关键词：现代建筑；驳接式玻璃幕墙；施工

随着经济的发展，我国的建筑行业发展的速度也得到了极大的提升。在现代城市建设中，各式各样的建筑物逐渐增多，而随着人们审美观念的不断提升，人们对于建筑的美观度也有了更高的要求。而为了满足人们的美观度需求，在现代建筑中，逐渐采用玻璃幕墙来增加建筑的外观视觉美感，而其中应用最为广泛的就是驳接式玻璃幕墙。这种玻璃幕墙的应用极大的提升了建筑的美观度，使得建筑的造型变得多种多样，本文就主要对现代建筑中驳接式玻璃幕墙的施工进行了探究。

1.驳接式玻璃幕墙概述

驳接式玻璃幕墙是由驳接头和玻璃通过通透式驳接和背切式驳接而组成，玻璃是重要连接件和受力件。穿透式点式玻璃幕墙是不锈钢驳接头穿透玻璃上的圆孔，驳接头露在金属外面。背切式驳接点式玻璃幕墙是不锈钢驳接头不穿透玻璃，驳接头深入玻璃厚度的60%左右。穿透式点式玻璃幕墙又分沉头式和浮头式，沉头式的驳接头沉入玻璃外表面内，表面平整美观，玻璃孔洞为锥形洞，加上复杂，玻璃厚度不应小于1.0mm，浮头式接头露在玻璃表面驳接式玻璃幕墙采用透明的自色玻璃，不同于隐框玻璃幕墙用镀膜玻璃，从室外直接叫一以看到室内空间，没有框格式的结构影响视线，只有拉杆，绳索简单的结构。在室内感到明亮开阔，通透晶荣的效果。适用于大的公共建筑，如:歌剧院、展览大厅、机场候机室、建筑的大堂、采光顶和大门入口天棚等。

2.驳接式玻璃幕墙的施工工艺

就驳接式玻璃幕墙的施工工艺来说，其具有施工复杂的特点，而且在施工要求上也比较严格。而在具体施工的过程中，驳接式玻璃幕墙的施工的步骤主要为：

测量放线一预埋件校准一析架的安装焊接一校准检验一连接受力拉索一施加预应力一校准检验一连接竖向承重接索一施加预应力一整体调整一调整检验一打胶一修补检验一玻璃清洗一清理现场一交最后检验。

3.驳接式玻璃幕墙的加工和安装

驳接式玻璃幕墙中的构件主要包括玻璃以及驳接头，而要将玻璃与驳接头相连接，就需要借助玻璃上的孔来将两者连接为一体，最佳的连接方式是采用四点或者是六点连接，采用这样的连接方式，可以有效保障玻璃与驳接头连接的有效性。玻璃本身就有一定的重量，在对玻璃进行连接的过程中，主要是将玻璃的上部分的两个角利用驳接头进行固定，玻璃呈现出倒挂的状态，在施工的过程中，主要是利用驳接头将玻璃进行倒挂连接，从而形成幕墙。在玻璃的其他部位采用的驳接头，最好选用抗压力较强以及荷载力较强的驳接头，这样能够有效的低于风力的变化所产生的压力，同时也能够发挥出变位补偿的作用，而这样的驳接头，其对于玻璃的要求自然也会有所提升。

3.1 驳接式玻璃幕墙对玻璃的要求

首先，在对驳接式玻璃幕墙进行施工的过程中，需要对其面板的承重能力以及荷载能力进行全面的分析，在对玻璃进行支撑时，需要采用驳接爪来构建支撑结构。由于玻璃孔与驳接头连接时，会产生一定的应力，而且应力相对来说较大，这是就需要对玻璃进行合理的选择，一般会选择钢化玻璃，因为钢化玻璃的强度相较于普通玻璃来说，要高出三倍左右。在钢化玻璃选择完毕之后，需要对钢化玻璃进行热处理，这样可以使得钢化玻璃内部所产生的内应力进行有效的消除，从而减少钢化玻璃因为应力差，而出现爆破的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

其次，需要对钢化玻璃的厚度进行合理的控制和选择，一般来说，要根据实际的施工状况，在8mm、12mm 以及15mm 厚度的钢化玻璃中进行选择，如果有特殊的情况，那么就需要特殊处理。

再次，在对驳接式玻璃幕墙进行施工的过程中，也可以适当的应用钢化基层玻璃来进行施工，采用这种玻璃，主要是能够有效的保障施工的安全，而且这种玻璃具有较好的隔音效果，因此，具有广泛的实际应用价值。

然后，在施工的过程中，可以利用钢化中空玻璃来当做施工的主要材料，但是要注意对玻璃的型号进行有效的选择，最大限度的保障施工的质量。

最后，根据设计需要也可以采用弯钢化，弯钢化中空、弯钢化夹层玻璃等。幕墙玻璃垂直面大于5 度时，或用在屋顶，采光棚，弧形曲面应用钢化夹层玻璃比较安全。对玻璃的加上制作要求很严，如对切割、钻孔、挖糟，如上述边缘有倒梭、倒角、磨边不光有微小凌角，均会造成应力集中，玻璃破裂。玻璃的切割，应用电脑切割机进行切割，手上切割保证不了切割精度。玻璃氏度尺寸公差不应大于±1.0mm，对角线尺寸公差不应大于±2.0mm，四边个部磨成圆角，玻璃钻孔宜在自动钻孔磨边机上，并要电脑定位，钻孔磨边一气呵成。

经过上述加上后，玻璃还要进一步精加上：如需经过以下工序：倒梭、粗腐、细磨、精磨、圆边细磨，斜边细磨、精磨等，另外对开孔后圆孔，方孔尺寸公差，孔边的磨光均有较高的具体要求。

3.2 驳接式玻璃幕墙的驳接件以及驳接爪

驳接式玻璃幕墙中要实现玻璃之间的有效连接，需要通过利用驳接件以及驳接爪来实现，在施工的过程中，要注意根据实际的施工状况，选用不同型号的驳接件以及驳接爪，但是值得注意的是，虽然驳接爪和驳接件的型号不同，但是其所采用的加工原材料都应该是不锈钢，只有采用不锈钢的驳接件和驳接爪才能够保障玻璃幕墙的施工质量。一般来说，可选用的驳接头类型主要包括两种：一种是头部和尾部都被固定不能动的类型，另外一种是头部为球头，可随意转动的类型。一般来说，后者应用的范围较广也较常见，由于其头部能够随意的转动，这样就会使得玻璃在受到重大的荷载力时，能够通过头部的转动，对玻璃孔部位产生的内应用进行有效的减少，从而保障玻璃幕墙施工的质量。驳接头与玻璃接触部位，应加垫圈，一般用软金属或非金属软质材料制作。

驳接爪形式分多种，如X 形、H 形、三孔形各种角度，各种规格的驳接爪，分200,210,220.230 不锈钢系列驳接爪。

驳接爪均用不锈钢制作，不锈钢不等于不生锈，对不锈钢的选用有所选择。

玻璃幕墙以其外观整洁、明丽、具有现代感而得到了广泛的应，作为玻瑞幕堵的重要组成部分一支承体系，具有各自的特点和优势，工程师在方案设计时应了解各支承体系的特点，根据上程的实际情况采用合适的支承体系。

4.结语

总而言之，在现代建筑中应用驳接式玻璃幕墙可以有效的提升建筑的外观整洁度，同时也能够使得建筑物更加符合时代发展的要求以及符合人们的审美观，从而使得建筑物的价值得到有效提升。同时，驳接式玻璃幕墙应用于现代建筑中，要注意对其施工工艺进行合理的选择，保证其施工的质量，从而可以更好的发挥出拨接试模力幕墙的实际应用效果，从而最大限度的推动建筑行业的发展。

参考文献：

[1] 吴波. 试析点驳接玻璃幕墙的施工[J]. 科技风. 2008(17)

[2] 邓晓蔚,石永久,王元清. 驳接式玻璃板面内受剪承载性能有限元分析[J]. 河北建筑科技学院学报. 2005(04)

[3] 邓晓蔚,石永久,王元清,徐悦. 驳接式玻璃板面外受弯承载性能的有限元分析研究[J]. 建筑科学. 2006(02)

[4] 陈誉,王召民,银永明,张慧华. 玻璃幕墙用不锈钢驳接爪力学性能试验研究[J]. 建筑结构学报. 2010(S1)

[5] 陈昌勇. 空间的“驳接”——一种改善高密度居住空间环境的途径[J]. 华中建筑. 2006(12)

论文作者:李悦

论文发表刊物:《建筑模拟》2015年4月总第100期供稿

论文发表时间:2015-6-19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc15b7127d68703a39d852eb.html