# 电力通信智能光网络安全技术研究论文_刘永胜,贾成川,李海龙

国网青海省电力公司信息通信公司 青海西宁 810000

摘要：本篇文章分析了智能光网络在电力通信中的应用，然后重点探究了网络安全技术研究的现状及分析。

关键词：电力通信；智能光网络；安全现状；应用

引言

近些年来，我国电网公司的智能化电网建设速度越来越快，新技术、新能源的应用也越来越广泛。因此面临着技术进步、资源增多的境况是，电力通信必须做好实时控制的工作，这样才能适应当前快速发展的时代。目前，电力通信的重要性越来越突出，但是仅是当前所有的SDH光传输网络则无法满足电网快速发展的需要，因此在这种情况下，智能光网络应运而生，并逐渐运用到电力通信之中，并获得了巨大成就。

1 智能光网络在电力通信中的应用

1.1智能光网络的概念

智能光网络是一种新的先进的传输技术，也是当前电力通信传输常用的一种传输技术。该技术以传输平面SDH和光传送网为基础，建立了一个独立的控制平面，利用该平面就可以支持传送网提供的各种速率和不同信号特征的业务。总之，智能光网络可以在两个客户的网元之间提供固定传输通道，正好就在光网络的输入接入点和输出接入点之间，从而使得智能光网络具备了传统传输网络的优势，但与此同时，智能光网络还有较好的可扩展性，可以完成更多的新业务，这一优势远远超越了传统传输网络，为电力通信的发展提供了支持。

1.2智能光网络的特点

智能光网络相比于传统的SDH传输网络的优势，主要体现在三个方面：（一）智能光网络可以快速和智能化实现端到端之间的业务装置。智能光网络的业务配置具有一定的依据，它是以当前已有的网络资源和用户要求的链接限制和服务类型为依据，从而达到端与端之间的指配，并实现动态交叉的目的。除此之外，智能光网络还能做到实体化管理，以此提高工作人员完成业务的效率；（二）智能光网络与传统的运输网络所使用的路由不同，智能重路由是智能光网络常用的路由，因为其可以扩展MESH网络，这是其所具备的一个突出优势。另外该路由具有动态分布的特点，从而将全网络的空闲链路作为备份，并未节点故障提供了更多的解决方案；（三）资源的动态分配也是智能光网络的一个重要优势，对于资源的优化配置具有重要作用。一般来说，用户的需求是宽带提供的依据，因此智能光网络可以做到按需分配，这一分配方式既科学又合理，避免了资源的浪费。

1.3智能光网络技术的应用

随着我国经济的发展、科学技术的进步，推动了通信技术的快速发展，因此SDH光纤通信也朝着大容量和智能化的方向发展。但是，由于智能光网络的安全性高、光缆资源利用率高，因此相比于SDH光纤通信，智能光网络的运用更为广泛。2006-2007年，智能光网络设备开始被电信运营商试用，之后发展迅速，2009年就已经被广泛普及试用与通信传输之中。而到目前为止，我国的光缆建设已经十分完善，主要包含了OPGW光缆、ADSS光缆和普通光缆。在这一情况下，智能光网络具备与电力通信主干网和地区通信骨干网的相同通信技术体制，然后在对应的设备下载智能管网络软件，并且形成了拓扑结构，推动了智能光网络在电力通信中更为广泛的利用，同时也使得通信业务得到了一定的延伸。

2 网络安全技术研究现状和分析

2.1 物理层安全技术研究现状和分析

对于光网络的研究，在物理层安全问题上的研究相对成熟，相应的对策主要是环网保护、功率探测、光谱分析和攻击监测。环网保护通过物理层面网络的组成多重保护功能，以增强抵抗攻击的能力。功率探测是针对光功率的衰耗情况，分析故障点或疑似问题点。光谱分析针对光谱色散情况和光谱图分析，寻找故障点或疑似问题点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆攻击监测是指监测网络中攻击状况，发现问题后对攻击源隔离和重新配置网络结构，以避免造成更大的网络故障。

针对物理层安全问题，主要的解决途径有：物理破坏问题可以随着智能光网络的建立，依托光网络的容载性和自动修复功能予以保证安全，并通过自动定位确定破坏点及上报恢复。非法接入问题需加强节点控制，全网每个节点使用唯一标识MAC地址，对全网实现巡逻式鉴别，对未或许可进入网络的设备予以隔离并上报。窃听问题需要加强光纤衰耗识别，建立数据库对比分析系统，对不正常衰耗及时判断及时处理。但是，没有绝对的物理安全网络。从互联网安全的经验来看，网络层安全问题是危害更大的安全问题，因此加强智能电网光网络的安全性研究和实施尤为重要。

2.2 网络层安全技术研究现状和分析

从公开的资料查看得知，电力通信智能光网络中的网络安全技术研究目前还是空白，通过对互联网中下一代智能光网络层安全技术研究的查找来看，主要集中在网络安全体系结构、光包加密、安全路由和安全信令四个方面。

2.2.1 网络安全体系结构

网络安全体系结构是保证智能光网络安全的前提和基础。对网络安全体系结构的研究提出了身份、数据识别和认证技术、整体安全防范方案等。建立了智能光网络攻击模型和安全服务需求，并在此基础上提出了基于安全体系结构的网络攻击防范策略。

2.2.2 光包加密

智能光网络中将要在光网络中各种协议的数据进行数字封装，然后以光单元（内含数字信息）传输的方式。针对光包加密，主要有基于OCDMA技术的光包加密策略、基于混沌密码的光包加密策略和基于量子密码的光包加密策略。基于OCDMA的光包加密策略是对经过OCDMA技术处理的信号调制、调频、展宽后形成的为噪声信号与光包祸合，此后再进行传输。此种加密方案增大了监听和破解的难度，但是需要大容量和良好性能的解码器等设备，增加了传输环节。基于混沌密码的光包加密是在发射的混沌波上叠加光包信号。由于混沌波能很好地掩藏信息源，需要知道混沌波才能知道光包信号，加大了破解的难度。但是基于混沌密码的光包加密策略对设备参数要求性能高，还需要解决混沌带限下提供通道容量的问题。基于量子密码的光包加密策略利用随机产生的量子密钥对光包信息进行加密，由于量子力学的随机性和不可复制性，从而保证用户信息安全传输。但是由于长距离传输中光偏振性衰弱，造成误码率上升，限制了量子密码技术的应用。

2.2.3 安全路由

N.Skorin-Kapov等人提出的最小化攻击损失的光路路由算法和基于禁忌搜索的安全感知光路路由算法，能够在光路最大攻击半径和光路负载平衡方面表现不俗，但是会提高光路阻塞率；吴启武等人提出了一种新型的智能光网络安全光路建立协议，在保证光通路安全建立的同时，在连接阻塞率、光通路建立时间和消息负载方面都取得了较好性能，但是，该协议及相关算法没有考虑智能光网络的电力通信安全特性。

结束语

随着社会的发展和人们需求的增长，对电力通信提出了更高的要求，正因为如此智能光网络成为了演技人员关注的重点，并且智能电光网络的安全也成为了大家关注的重点。智能光网络是电力通信的安全保卫屏障，因此对其进行更为深入的研究更加重要。目前，智能光网络技术在电力通信中的运用越来越广泛，为了保证其安全性，工作人员你一定要做好安全保卫屏障，做好智能光网络的设计以及在实施中做到组网、分域、加密和设置安全路由的合理性。

参考文献：

[1]王建萍，周贤伟，李文铁.光通信网络与安全[M].北京，国防工业出版社，2007，116-117.

[2]吴启武，姜灵芝.多层多域智能光网络安全关键技术研究[J].光网络，2012，12：1-5.

[3]王宝新.浅析智能光网络在电力通信系统中的应用[J].科技与企业，2014（19）：52.

论文作者:刘永胜,贾成川,李海龙

论文发表刊物:《基层建设》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc1fb81d5271a05b2f4e0417.html