# 房屋建筑工程中大体积混凝土施工技术应用国海晨论文_国海晨

摘要：当前形势下，经济环境不断变化，人们的生活品质逐渐提升，对于房屋建筑工程的需要快速增加，为房屋建筑工程的发展提供了更加广阔的空间。在施工中应用了多种新型工艺，为施工质量提升提供了重要的技术支持。以大体积混凝土技术为例，该技术可以在原本技术基础上对技术进行有效的创新，使施工质量符合实际需要。

关键词：房屋建筑；大体积；混凝土；施工技术

引言

为了保证建筑行业的稳定发展，在建筑工程施工中施工技术的使用与管理对于整个工程的质量具有很大的影响，为了保证建筑工程的施工效果需要合理的使用施工技术，尤其是混凝土施工技术。但是这一施工环境的混凝土施工与其他工程不同，建筑工程大体积混凝土施工技术的应用中由于材料的属性特点，会出现水化热的问题，这一问题严重的会导致混凝土质量出现严重的缺陷，从而导致工程的施工质量与使用效果受到影响。导致混凝土出现不均匀的温度变形，这些因素都会造成温度的变化，因此对混凝土质量产生严重的影响。作为技术人员在工程施工中需要严格的控制混凝土结构的施工技术，从而保证建筑工程的整体施工质量与效果。

1房屋建筑工程中大体积混凝土施工常见问题

大体积混凝土施工技术在现阶段房屋建筑工程的施工中，已经成为一种比较常用的技术，该技术的合理应用对提升房屋建筑工程的综合工艺水平有着不可忽视的作用。不过，在具体的应用中，要想充分、合理控制好大体积混凝土施工技术，还存在一定的难度，一旦控制不好就会产生一些问题，如裂缝、麻面蜂窝以及钢筋锈蚀等，对房屋建筑工程的整体质量产生不良后果。

裂缝是大体积混凝土施工技术常见的一种不良问题，分为温度裂缝和收缩裂缝。温度裂缝，顾名思义就是由于温度的变化而产生的裂缝。在该技术的应用过程中，在混凝土浇筑期间，外部散热较快，内部却没有充足的散热能力，导致内外产生温度差，这就会对混凝土结构产生影响，出现开裂问题。收缩裂缝，则是在混凝土成型以后，水分被蒸发，在内部约束力的作用下混凝土结构产生裂缝。麻面蜂窝问题的产生，是因为在施工的过程中，模板的接缝、平整度以及光滑度等不达标而造成的。另外，如果没有合理把控搅拌施工或者混凝土的配比不合理，也会造成麻面蜂窝问题的产生。钢筋锈蚀是由于混凝土表面开裂，钢筋被暴露出来，钢筋表面的氧化膜受损，时间一长就会产生锈蚀问题。因此，相关的施工人员要在大体积混凝土施工技术的应用中，充分做好应用要点的把控，避免上述问题的出现。

2房屋建筑工程中大体积混凝土施工技术应用

2.1温度控制技术的应用

在房屋建筑工程中混凝土的使用次数相对比较高，但同时其也会受到温度等因素的影响，产生裂缝等问题，因此在进行建筑施工时，需要对施工环境温度进行控制，并且需要选择水热化程度比较低的水泥材料，才能满足大体积混凝土在强度方面的需要，在混凝土中加入缓凝减水剂可以使水泥量逐渐降低，从而提升混凝土的强度，减少外界环境因素对混凝土材料产生的影响[3]。使用粉煤灰材料，对混凝土的水灰比进行控制，并对含水量进行全方位的检测，对于混凝土自身的可泵性有着积极的促进作用。

另外，还需要将混凝土温度控制作为施工的关键。例如，骨料中需要保证有足够的水分，避免因为太阳的长时间照射，影响骨料性能发挥。为了保证混凝土温度可以保持恒定的状态，需要对混凝土浇筑方式加强注意，只有采取分层方式进行浇筑，才能利于混凝土热度挥发，避免造成其它材料的浪费[4]。但是在浇灌时，毛石整体体积会影响材料的作用发挥，需要对毛石体积进行控制，避免毛石体积占用其他材料的空间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2大体积混凝土中材料控制技术的应用

在大体积混凝土施工技术中，良好的材料，可以促进技术水平的提升，所以在开展施工工作之前，需要提前对材料硬度进行检查和控制，使混凝土可以通过搅拌充分融合，发挥材料在强度方面的优势。同时在对大体积混凝土进行施工时，还会使用大量的钢筋，以提高工程的稳定性和坚固性。但是必须合理控制石子直径，避免石子规格过大影响钢筋性能发挥。另外，混凝土收缩度必须大于砂浆收缩度，所以在拆分模板时之所以会发生钢筋断裂问题，主要就是因为砂浆和混凝土使用量不合理导致的。

2.3合理选择水泥应用类型，控制水泥水化热

房屋建筑工程施工中，大体积混凝土施工中，首先应该合理选择水泥应用类型，控制水泥的水化热。一般而言，在实际选择中，建筑施工单位能够优先选择低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土。在水泥类型合理选择之后，能够加强对混凝土强度的有效控制，通过试验配比，确定最佳的水泥应用量。以此，在水泥应用量有效控制基础上，控制混凝土温度的升高，降低温度应力，满足混凝土强度、耐久性和工作性。此外，在水泥水化热反应控制中，能够合理选择粗骨料，工程单位能够尽量选用料粒径较大，级配良好的粗骨料；掺加粉煤灰等掺合料，或掺加相应的减水剂、改善和易性、降低水灰比，以达到减少水泥用量、降低水化热的目的。在混凝土水泥种类合理选择基础上，工程单位能够根据建筑物实际设计要求，评估混凝土应用等级需求基础上，科学化配制。

2.4浇筑技术要点

为了保证混凝土的温度得到全面的控制，进行混凝土搅拌过程中所使用的原材料，要确保它的储存与管理，使用专业的棚舍进行遮阳。并且防止在阳光下暴晒，同时还需要对石子进行冲洗，达到降温的效果。在原材料搅拌施工作业的时候一般使用自动化的全自动控制设备，因此在进行原材料添加的时候对于各项原材料进行合理的配比，保证将误差控制在合理的范围之内。并且搅拌的时间需要在两分钟以上。

搅拌结束之后需要将混凝土运输到施工现场，其运输的质量非常的关键，其时间的控制要严格，不可以超过规定的时间，以防止混凝土出现凝结的问题。另外，在大体积混凝土浇筑施工的过程中，需要注重以下几个方面：第一，要对大体积混凝土浇筑施工的方向与顺序进行合理的规划与应用。在进行浇筑之前，要在平行方向进行混凝土输送泵的安置，其数量也要合理的控制。另外，还要提前对施工承台中心的部位做出合理的施工。这一施工项目结束之后就可以对接下来的工作进行合理的规划，不同的施工阶段需要哪找顺序进行输送泵施工作业，浇筑的时候还要保证浇筑的顺序。浇筑施工的过程中混凝土会出现流淌的情况，并且出现斜坡的情况。因此浇筑的时候就需要采取斜面分层与分层的浇筑，逐层的浇筑施工，可以保证整个浇筑作业顺序的实施，同时保证浇筑裂缝问题的减少。其次，还要对混凝土的表面进行合理的处理，使用振捣施工，通过高频的振捣器做好振捣施工作业，对于振捣的时间与间距都需要合理的规范。

结束语

总而言之，在社会经济快速发展的情况下，人们对房屋建筑的质量有了更高的要求，作为当前房屋建筑工程项目中比较常见的一种施工技术，大体积混凝土施工技术的实际应用还存在一些缺陷，如裂缝、麻面蜂窝以及钢筋锈蚀等问题，这些问题都会对整个工程项目的质量产生负面影响。因此，相关施工单位和人员要在实际施工中对该技术的应用要点进行探究，合理选择原料、科学配置混凝土、合理运输以及做好养护工作等，这样才能保证施工的质量，为我国建筑行业的持续发展打下良好的基础。

参考文献

[1]栗雅玲.房屋建筑工程中大体积混凝土施工技术[J].建材与装饰,2017(26):12-13.

[2]李璟.房屋建筑工程中大体积混凝土施工技术的相关研究[J].山西建筑,2017,43(32) :90-91.

[3]曹树勇.房屋建筑工程中大体积混凝土施工技术分析探讨[J].门窗,2017(12):71.

论文作者:国海晨

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc2536449cc9d73ece2df107.html