# 刍议住宅建筑节能优化设计论文_于亮亮

上海结建民防建筑设计有限公司 200235

摘要：已被建设部纳入以后城市建设主要发展方向的建设节能型建筑，也相继出台了有关的指引、规范与法规，建筑节能设计已变成今后建筑设计的关键组成部分。所以只有节能的自觉性提高了，充分了解到建筑师与设备工程师在建筑节能方面不是无所作为而是大有可为的，而且真正从设计实践中努力贯彻节能方法，则可以有效地克服能源危机，真正完成资源与经济社会的可持续发展。

关键词：住宅建筑；节能设计；技术措施

引言

随着经济的迅速发展，住宅建筑的数量与规模都获得了跨越式的提高。然而，建筑能源随之增加的消耗量，紧缺能源的现状不仅没有获得缓解，反而还有加剧的趋势，所以，在能源越来越匮乏的今天尽可能的降低住宅建筑能耗而且要大力推行节能环保型建筑是唯一可行之路。

1.中国建筑能耗特征

1.l 中国各地建筑能耗差别非常大。现在仅中国北方区域使用冬季全面采暖，并在70%的城镇建筑中集中采暖，南方大多数区域关键在冬季分散的使用空调、电暖炉等采暖设备。北方重视冬季保暖，南方更重视夏季隔热，兼顾冬季保温。

1.2 各地采暖（制冷）方式差异相对大。在中国城市，依据这区域获得能源的方便程度不一样，关键使用煤、电、油等能源方式，一些区域应用核电、风力电能等。而中国非常多农村区域依然使用相对原始的秸秆、薪柴、木炭等能源方式。

1.3 各地各种型建筑耗能状况良莠不齐。许多早期的建筑并不可以满足目前的节能规范，需要实施很多的改造项目。这些差异导致中国不一样的区域、不一样建筑的节能指标差别非常大。

现在，中国北方城镇采暖能耗占全国城镇建筑总能耗近40%，假如使用改善建筑围护结构热工功能、使用先进的供热系统，能够让北方建筑采暖单位面积能耗下降40%左右。而南方区域的供暖形式只是针对某段时间、某一建筑空间内，而且采暖时室温控制相对低（14-16℃）、室内外温差小，因此南方区域冬季采暖能耗远低于北方区域。

2.住宅建筑节能优化设计

2.1科学确定建筑朝向与平面形状

选取合理的建筑物朝向是一项关键的节能措施。实测表明：在别的条件一样状况下，东西向板式多层住宅建筑要比南北向的高5%左右的耗能量。目前的住宅设计中，要依据住宅内部房间的应用要求、地区的主导风向、太阳的辐射、建筑四周的环境和各区域的气候等原因分析、研究、调查、评价来确定建筑的朝向。通常而言，南略偏东或西是中国住宅最合理的建筑朝向。住宅建筑的平面形状，要在体积一定的状况下，使用外围护构造表面积小的建筑。由于外表面积愈小，冷负荷愈小，能耗愈小。

2.2 科学规划空间布局和控制体型系数

衡量建筑体形的科学性，通常用建筑体形系数来表达。建筑物外表面积f和其所包围的体积v之比值是体形系数的定义。对于一样体积的建筑物，其愈大的体形系数，证明单位建筑空间愈高的热散失面积，研究表明，每增大1%的体形系数，约增加2.5%的能耗指标。所以，在建筑设计时，要尽量让建筑物的外形简单化，使建筑外表面积减少。其外表面积愈小，热交换量也愈少。通常状况下，建筑外型能够使用长条状，使建筑面宽或加大进深减少；多单元组合的住宅能使用一字形排列，合理的增加层数。所以，出于节能的思考，在建筑设计时建筑物的体形系数要尽量控制。

2.3节能材料的应用

建筑外维护构造的保温隔热功能对降低建筑能耗起着非常关键的作用，并直接影响到室内环境的热稳定性与舒适性。在完成外维护结构后再在上面附加保温层，以优化热工功能是我国现在通行的做法。这种方法尽管能够达到一定的效果，但各类高效保温材料在生产加工经过中会大量消耗各类能源，而且价格非常高。建筑节能不能只重视建筑建成后在应用经过中的能耗，还要从整体系统的全局出发，一样要重视建筑全寿命周期的能源消耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以，建筑材料除要具有出色的保温隔热功能外，它的加工生产经过也要简单易行并要节约能源。现实建设过程中，能够因地制宜，创造性地使用新型建材，这样能够使污染与能源浪费减少，而且变废为宝，获得一举多得的效果。

2.4围护结构节能

2.4.1 墙面节能设计

占建筑采暖热耗的1/3 以上的是墙面的耗热量，它在建筑一次性投资中又占非常大的比重，所以怎样科学确定选用不一样结构的材料和保温厚度，让这部分投资得到最有效的节能效果特别必要。目前大力提倡的外墙外保温技术在多种结构系统适用，具备保温功能与结构合理，优良的保温隔热效果，没有冷热桥，不占建筑应用面积，对主体结构有非常好的保护功能，方便施工，投资增加不多，明显的综合经济效益等特征。

2.4.2 屋面节能设计

在住宅建筑当中，增强屋面保温隔热节能对造价的影响不大，但是节能的现实效果却特别显著。通常对屋面完成节能的详细措施有2种。首先，使用倒置式屋面，在防水层上面放保温层来达到保温隔热的目的；第二，完成屋面绿化，笔者在这里建议使用轻质种植土。如20%的原土与80%的珍珠岩在掺入营养剂后并种植植物，这种做法可以对屋面起到保护作用。防止屋面受到夏季阳光的曝晒，从而达到降温的目的。

2.4.3 楼板

住宅建筑楼层间楼板不能大于2.OW/（m，.K）的传热系数（K）；底部自然通风架空楼板不能大于1.5W/（m，.K）的传热系数（K）。底部不通风架空楼板能依照楼层间楼板确定传热系数。

2.4.4 门窗

传热的关键渠道是外门窗，它既是太阳辐射的热部件，又是关键的失热部件，约为墙体3～4倍的传热系数，是节能的主要位置。节能的关键措施之一是科学确定窗墙面积比。对于住宅设计，落地窗、飘窗等要尽量少做。外墙门窗设计除满足自然通风外，设计中要强调东西南北向开窗有别，不一样作用的房间开窗有别。面对冬季主导风向的立面，开窗面积要尽量减少。设置外窗位置，要提升外窗的密封功能，窗型与门窗配件要选用好的，提升窗框的隔热功能，使窗框的外露面积减少，使用保温隔热功能好的玻璃。依据国内外很多运用经验证实，使用双层玻璃塑钢窗是相对好的选择。外门窗除了采光，一般也是建筑自然通风的渠道。因此，开启外门窗也是夏季通风节能的重要条件。夏季迎风面能作为关键的开窗位置，引进自然风，使夏季增加渗透通风。对于向阳的位置，能使用凹式开窗设计，外加遮阳板和镀有特种金属的热反射窗帘，这种设计既美观又兼有相对好的遮阳效果。

2.5 充分运用太阳能资源

居住建筑设计上普遍推广的节能设计之一，就是太阳能，它是一种天然的洁净能源。作为洁净能源太阳能要发挥更大的功能，继而让太阳能变成取代能源。从应用效果与淋浴费用，和过程中的投资回收周期来衡量，在成本方面，太阳能热水器具有相对大的优势。现在，消费者对太阳能热水器也愈来愈喜爱。现在，对于安装太阳能热水器，依然以单用户的零散安装为关键的安装、应用方式，因为这种方式，在施工前没有统一的设计和安装的规定，这种零散的安装不但会给建筑构造带来非常大的破坏，在应用过程中，还会发生热水温度不稳定的情况。想要更好地运用太阳能热水器解决上述问题，在设计经过中就要依照规定预留太阳能设置的部位和说明安装的方法。

3.结语

总体而言，现代住宅建筑设计的发展方向是节能，意识到住宅建筑节能设计的必要性，因此在这个大前提下，我们要深刻了解到节能设计在建筑设计中的必要性，所以在设计过程中充分发挥节能的特征，对能源实施科学运用，便于减少能耗，完成建筑的经济效益，推动社会的可持续性发展。

参考文献：

[1]陈伟，陈俊，武德胜.浅谈住宅建筑节能设计Ⅲ.山西建筑，2011（19）.

[2]刘艺.住宅设计的可持续发展[J].科技信息，2012，（13）：54.

[3]赵思佳.当下住宅建筑节能设计的探讨[J].建材与装饰：中旬，2012，（2）：18-19.

论文作者:于亮亮

论文发表刊物:《基层建设》2017年第10期

论文发表时间:2017/7/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc2da0a16b17bd4fd9cc7cc2.html