# 实例分析大跨度厂房火灾的特点、扑救难点及扑救对策论文_刘林1,朱利2

刘林1 朱利2

1.北京市公安消防总队司令部作战指挥中心；2.石家庄市公安消防支队栾城大队

摘要：本文结合某地区几起大跨度厂房火灾及扑救过程，对大跨度厂房的内部设施、建筑特点等进行了分析，阐述了扑救过程中厂房内及周边消防基础设施对其的影响，重点探讨了大跨度厂房火灾的特点和扑救难点，并在此基础上提出了大跨度厂房火灾扑救对策。

关键词：火灾；大跨度厂房；难点；对策

新时期社会发展的大背景下，随着产业及经济结构的调整，出现了越来越多的大跨度厂房，在其使用的过程中，也逐渐成为了发生火灾事故的重要区域，近期的某地区微电子制造有限公司发生的火灾事故较为典型，笔者将对其扑救等进行研究和探讨，火灾发生于该公司4英寸硅片净化车间1000级操作区域，经历了长达9个小时的扑救过程，造成了9人受伤，针对此，笔者将结合火灾的扑救过程等进行对大跨度厂房火灾扑救对策的探讨，以期能为新时期的大跨度厂房火灾扑救提供有益的参考。

1 跨度厂房火灾的特点分析

1.1 结构功能复杂，易形成立体燃烧

结合当前的大多数大跨度厂房看来，其大多功能复杂，设置有办公、生产及储存等多个区域，有些厂房为多跨、多层，且一些厂房储存半成品、原料等较多，加之防火分区并不明显等，导致火灾发生时，对应产生的火焰会像四周的门窗及墙上喷出，易突破外墙等，对周边的建筑也会形成强烈的辐射和延烧，这种火灾势头的发展，显然易形成立体燃烧，波及的范围更大。

1.2 空间巨大，燃烧猛烈

当前发展的大背景下，基于大跨度厂房的特殊性，使其具备了内部对流条件好的特点，加之其空间巨大，这种情况下，火灾的发生，会使得火势借助各种途径形成向四周建筑等的蔓延，从而在短时间内具备了迅猛的发展势头，影响的区域极大。

1.3 稳定性差，极易坍塌

新时期的发展中，混结构和钢结构更多地运用于大跨度厂房的建设方面，这一现状使其墙体承受了较大的重量，此外，其屋顶多数为彩钢板建造，长时间的高温和火焰作用下，势必会使得彩钢板屋顶和建筑楼板因过度烧烤而坍塌，一般情况下，在火灾猛烈燃烧后20min左右，彩钢板屋顶会因局部过热而失去静态平衡的稳定性，从而形成坍塌，或是恶局部，或是严重的整体坍塌，为企业带来巨大的不利影响。

1.4 可燃荷载多，烟雾积聚

综合看来，制造业和仓储业发展中多会用到大跨度厂房，其拥有较高的可燃荷载密度，这使得一旦着火产生大量浓烟，加之一些厂房堆积有橡胶制品、生产原料等，会随热气流作用冲天翻卷，除此之外，一些厂房更是的分为多层，周围拥有的开口少且较为密闭，这种建造使其易集聚烟雾，而笔者发现一些厂房缺乏固定的排烟设施等，使得火灾发生的过程中烟雾不能得到及时的排出，一些企业的厂房虽然屋顶设有易熔采光带，但使用彩钢板做为屋顶，一旦出现火势的迅猛发展，在对火场的排烟方面，会出现采光带达不到其要求的情况，影响了后续扑救的有效实施[1]。

2 大跨度厂房火灾扑救难点分析

2.1先天不足，基础薄弱

基于建造地位于城区边缘地区的现状，使得大跨度厂房的消防基础设施建设较为落后，加之一些厂房所在地域存在道路狭窄、难以通行等情况，而对应的市政消火栓较为偏远，会出现消防水压力不足的问题，此外，在天然水源方面，厂房所在地大多为建设用地，一些河流等渐渐消失，难以集结起充足的水源用于扑救火灾，存在的这种供水困难的现状势必将极大影响到扑救工作的实施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 燃烧猛烈，初控困难

对于出现的大跨度厂房火灾情况，若无法在发生的初期进行对火情的有效控制，基于其对方成品及原材料等“助燃因素”，会在短期内发展至猛烈阶段，此外，由于处于距离城市较远的郊区，使得对应的火灾救援力量不能及时赶赴现场进行针对性的扑救，无法对初期火势进行有效控制，本次案例研究中，此公司的厂房面积70000m?，纵深近200m，且单层建筑高度为17m，此单位距离辖区消防中队有约40min的路程，在火灾发生时，显然消防中队无法在其火灾发生初期及时赶到并扑救[2-3]。

2.3 结构坚固，破拆排烟困难

当前对于大跨度厂区的建造中，多采用砖混保温墙、钢混结构等进行厂房外墙的建造，使其较为坚固且无大型机械的情况很难拆除，一般会通过登高至顶部破拆，加之其建筑较高，显然对于扑救的消防人员而言，并不易展开对屋顶大面积破拆，这也会对扑救工作造成较大的影响。

2.4 疏散困难，行动受阻

基于生产设备密集，且堆积大量原料、产品等的现状，使得大跨度厂房疏散途径少且小，过道较为狭窄，火灾发生的过程中大、小型机械难进入，难以实施隔离堵截战术，且物资疏散困难，这也会加长扑救的时间，而在这期间，迅猛的火势会造成建筑内部堆积的原料等的随时坠落、坍塌等，加大了扑救的困难度，现场大型机械破拆，会造成射流冷却结构变形、建筑构件失去平衡稳定性等等，进而导致建筑存在随机坍塌的危险。

3 大跨度厂房火灾扑救对策探讨

3.1 提前介入，合理制定预案

对于新时期大跨度厂房的火灾扑救及预防，首要的便是合理灭火方案的制定，具体实施中，需要结合厂房周边交通、水源状况及厂房结构、消防设施的布置和疏散通道状况等，做到对上述情况的心中有数，在此基础上，做好平时的实战演练工作，对于厂房内可破拆的部位进行详细了解，对于下消防指战员而言，应当加强对预案的熟悉度，确保扑救指挥过程的系统性和针对性。

3.2 第一时间调集足够的灭火力量到场处置

结合大跨度厂房火灾报警情况和灭火预案，消防部门应当进行扑救队伍的迅速调集，继而加强第一出动，特别是应保证高喷车、多功能抢险车及大功率水罐车的到位待命，这些用于大范围破拆的铲车等装备是扑救的关键，到场后，应立即制定专门人员寻找水源，同时合理分配力量，在火势最猛烈的方面部署大量扑救人员，确保在短时间内展开扑救战斗，实现对火灾的有效扑救[4]。

3.3 积极采取破拆措施

基于新时期的大跨度厂房具备了可燃物多及空间大等特性，所以，一旦发生火灾，应当及时应对，特别是抓住其发生后的宝贵30min组织强臂消防车、人员及挖掘机等，选定对应的吊顶、顶棚等进行排烟降温和破拆，从而掌握整个扑救的主动权，必要时应打隔离带，将整个厂房中间“拦腰斩断”，以往的扑救经验告诉我们，只有尽早的破拆，方能利于对承重钢结构的冷却和排烟降温降毒，从而促使内攻灭火救人通道的打开，形成对厂房及生产设施的最大限度保护。针对已起火燃烧的建筑，应当有选择地在扑救力量不足时放弃，转而结合火势的蔓延方向，进行对重点部位的破拆，从而达到扑救效益的最大化[5]。

3.4 第一时间调集社会救援力量参与救援

基于当前的大跨度厂房结构高大，须用大型机械进行破拆清理，所以需要联动配合对应的供水、供电、工程施工等单位，使得其联合展开高效的扑救工作，此外，厂房发生坍塌后，夹芯板铁皮会因清理灭火时间长而割破水带，针对此现状，应当准备好相关的物资，做好充分的扑救准备工作，进行充足空气呼吸器、水带等装备的调集，并完善官兵的饮食保障，为扑救的高校实施奠定基础。

3.5 注重提高钢结构建筑耐火性能

主动防火和被动防火是当前建筑钢结构的防火保护措施，前者的灭火表现为水喷淋法以及消防员的灭火行为，也就是对建筑发生火灾的趋势的主动控制，后者则不包括灭火行为，转而在保护方法方面表现为借助其他形式提高钢结构耐火极限，从热量传输原理来看，截流法和疏导法是钢结构防火保护措施，提高钢结构建筑耐火性能的意义重大，可为火灾时疏散和救援提供保障。

结束语

综上所述，在当前的大跨度厂房火灾扑救中，消防人员应当结合起其火灾的特点和扑救难点，在综合分析整合的前提下，从积极采取破拆措施、提前介入，合理制定预案等多个方面完善对火灾的扑救工作，从而最大化减少大跨度厂房所在企业的损失，完善其生产发展。

参考文献：

[1]郑韶华.对大跨度大空间建筑火灾特点及扑救对策的探索[A].中国消防协会[C].中国消防协会、山东省公安消防总队，2011：6.

[2]戚喜根.从近期几起火灾谈大跨度厂房火灾扑救对策[A].中国消防协会[C].中国消防协会、安徽省消防总队，2013：3.

[3]项剑岭，刘建国.大跨度、大空间厂房（仓库）火灾扑救实例分析[J].消防技术与产品信息，2010，02：20-23..

[4]田景涛.大跨度大空间建筑火灾特点及扑救对策[J].武警学院学报，2012，10：32-34.

[5]张元祥，徐超.大跨度钢结构厂房火灾扑救与分析[J].消防科学与技术，2011，01：71-73.

论文作者:刘林1,朱利2

论文发表刊物:《基层建设》2015年20期供稿

论文发表时间:2016/3/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc3357ee5da6ff831efd8081.html