# 建筑大型起重机械的隐患分析及监管策略探讨论文_王志洪

摘要：各种问题及隐患产生或形成的原因，有一部分是由制造厂原因造成的；有一部分是由总包单位原因造成的；但更多、更主要的，是由安装单位和租赁单位原因造成的。如果认真、规范、到位的维护保养工作得到落实，能提前发现问题和隐患，加以及时整改、消除，也能从根源上保证建筑起重机械的使用安全，但这在现实中难以实现，这与建筑起重机械的使用情况和特点是密切相关的，作为监督管理人员，更应全面了解目前市场上使用的设备存在的通病，才能有针对性地实施监督管理手段，及时消除隐患。

关键词：起重机械；隐患；监管

一、前言

近年来，随着我国城镇建设的快速推进，建筑业得到了迅猛发展，建筑起重机械在施工过程中所发挥的作用越来越重要，成为现代建筑施工不可或缺的组成部分。作为大型起重机械的监督员，在日常的管理工作中，发现起重机械的安全隐患随处可见，管理工作仍有待加强，现就日常检查中发现的隐患问题及监管分享自己的见解，以供同仁借鉴。

二、建筑大型起重机械的隐患问题分析

（1）塔式起重机的隐患问题。塔式起重机的隐患问题，可以综合归纳为以下几类：

1) 主要承载结构件：日常检查发现起重臂下弦杆连接横腹杆变形严重，起重臂上弦杆与下弦杆连接斜腹杆焊接质量较差，需厂家重新施焊等问题。

2) 结构件安装与连接：①高强度螺栓连接不符合要求，存在安全隐患。主要存在：高强度螺栓无性能等级标志，或性能等级不符合设计要求；转换节连接处以及部分标准节连接处螺栓长度不足；塔身标准节连接螺栓普遍松动；连接螺栓采用单螺母，无防松措施； 回转上支座与回转支承连接螺栓部分锈蚀严重。②销轴连接不符合要求，存在安全隐患。主要存在：安装销轴时漏装开口销；安装销轴时用铁丝等代替开口销；开口销使用时间太长，且维护保养较差，使得开口销锈蚀严重，甚至锈断；开口销以小代大，长时间使用后失效，导致销轴退出；开口销未开口。③安装高度及垂直度不符合要求，存在安全隐患。④司机室安装固定不规范，存在安全隐患。存在司机室安装固定的销轴开口销用铁丝代替、司机室安装固定的螺栓4.8级的非高强度螺栓等安全隐患。

3)附着装置及其安装连接不符合要求：①附着无专项方案，或附着方案缺乏针对性，与现场实际情况不符。②附着框及附着杆无制造厂的制造证明，附着杆私自加工制作居多。③附着距离超出使用说明书中的规定，但无附着杆的设计及强度、稳定性验算资料。④附着框及附着杆的安装连接固定不规范（主要表现为附着框缺少连接螺栓、附着框连接螺栓过短、附着框连接螺栓采用单螺母，且无防松措施、附墙未按说明书要求安装内撑杆等）。⑤附着装置销轴连接处无开口销、开口销采用铁丝或焊条之类的代替、开口销未开口。

4)安全装置及安全开关不符合要求：①力矩限制器控制定幅变码的触点和定码变幅触点未分别设置、力矩限制器失效，或动作不准确。②小车断绳保护装置动作失效或缺失。③起升高度限位器失效，或人为短接，使用过程中易造成冲顶，导致吊钩或重物坠落。④塔机非工作状态不能自由回转，塔机回转限位装置缺失或失效。⑤缓冲胶缺失。⑥塔机未装设风速仪。

5) 爬升系统方面存在的具体问题及隐患包括以下几类：①套架顶升滚轮缺失或损坏。②液压油表未经检定。③爬升装置无防脱保护。

6) 电气系统方面存在的具体问题及隐患包括以下几类：①塔机电源主开关非专用，开关下端接线至其它用电设备。②塔机漏电保护开关失效。③电源电缆严重老化、破损，敷设、固定及接长不符合规定。④塔机未装设断相及错相保护装置。

7) 塔机基础方面存在的具体问题及隐患包括以下几类：①未提供地脚螺栓合格证。②塔机基础无专项方案，或基础方案缺乏针对性。③现场无法提供基础混凝土强度试验报告。④现场塔机基础采用预埋标准节或基础节被掩埋，无法检测基础。5、基础积水严重。

8) 其他方面存在的具体问题及隐患有：吊钩防钢丝绳脱出装置失效、起升钢丝绳绳夹安装方向错误、起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐、变幅小车钢丝绳断股严重等。

（2）施工升降机的隐患问题。施工升降机的隐患问题，可以综合归纳为以下几类：

1) 部位紧固件存在缺件、损坏、松动等缺陷，主要表现为：①销轴连接不符合要求，存在安全隐患：a.连接处的销轴不齐全，数量不符合要求；b.本应采用销轴连接处采用螺栓替换；c.销轴连接的轴向固定装置不符合要求(具体情况有以下几种：轴端固定挡板失效，不起作用；轴端开口销漏装；采用铁丝或铁钉等代替开口销)。②螺栓连接固定不符合要求，存在安全隐患：a.螺栓数量不齐全；b.螺栓部件缺失，螺杆螺纹低于螺母平面；c.连接螺栓无防松措施。

2) 附墙架安装连接不符合要求，存在安全隐患：①附墙架连接销轴不齐全；附墙架连接销轴缺开口销或采用铁丝代替。②附墙架连接撑杆不齐全。③连接螺栓采用单螺母，且无放松措施；附墙架部分连接螺栓强度等级为4.8级。④附墙架安装连接方式不一致，或接长安装连接，无法提供经制造厂认可的专项方案。⑤现场采用非标附墙无专项方案。⑥自由端高度超过说明书要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3) 安全装置不符合要求，存在安全隐患：①吊笼门联锁装置失效。②笼顶紧急出口门电气安全开关失效。③右笼制动器手动释放装置螺母缺失。④围栏门联锁装置失效。⑤未装设超载保护装置或失效。

4) 停层设置不符合要求，存在安全隐患：①层门设置不符合要求，主要表现在：a.层门可突出到吊笼的升降通道上；b.层门破损；c.层门尺寸不符合要求。②层门关闭锁紧装置设置不符合要求，日常检查发现部分施工升降机层门的关闭锁紧装置楼内人员可随意打开，存在安全隐患。③登机平台不符合要求，日常检查发现存在登机平台搭设在附墙架上，正面临边防护未采用硬质材料。

5) 笼顶检修装置不符合要求，存在安全隐患：①吊笼未按规定配置笼顶检修装置。②吊笼检修控制盒开关失效。③笼顶检修装置无操作指示标志。

6) 日常检查还有发现施工升降机存在吊笼底板锈蚀严重、未设置楼层呼叫器、吊笼门与平台门边缘间距大于50mm等问题。

三、建筑大型起重机械的隐患问题的解决办法及应对措施

(1)对施工现场建筑起重机械存在问题及隐患的解决与处理

对施工现场建筑起重机械存在的问题及隐患，均应采取必要的、适当的解决办法与处理措施，以保证安全，但是采取什么样的方法和措施，如何处理？需要从多个方面进行分析、评估，综合考虑。既要分析、评估问题及隐患本身所带来的风险与危害，也要分析、评估在施工现场进行整改作业过程本身所带来的风险与危害，二者相权取其轻。这样综合考虑后，一般可分为三类解决处理方式：

1）施工现场即应进行整改处理。大多数问题及隐患在施工现场就可以进行整改，而且整改作业过程本身也没什么风险和危害，或即使有风险和危害，也非常小，则不论该问题及隐患的风险和危害的大小如何，均一律要求应在规定时间内现场完成整改，整改单位可能是安装单位、制造厂家、租赁单位或使用单位其中之一。

2）施工现场暂不整改，先按监护使用处理。有些问题及隐患，其风险和危害并不大，但是如果在施工现场进行整改，这种整改作业过程本身存在很大风险与危害，超过了问题及隐患本身所带来的风险与危害。对这种情况，比较妥善的处理方式是施工现场暂不整改，先按监护使用处理，即要求使用单位或安装单位制定详细可行的方案，采取可靠有效的方法与措施，并在使用过程中具体落实，保证建筑起重机械使用安全。当设备拆卸后，在解体状态下再进行整改处理。

3）施工现场按强制拆除处理。某些问题及隐患，其所带来的风险与危害非常大，而且施工现场也难以进行整改，甚至根本无法进行整改。对存在这类问题及隐患的建筑起重机械，只能按强制拆除处理。

(2) 对相关单位的管理

目前施工现场所用的建筑起重机械，超过95%的设备都是采取租赁方式，总包单位（使用单位）只是租用设备的“使用”，按月付给租金；出租单位出租设备及其使用，提供操作人员，按月收取租金；安装单位负责设备安装，检查维修保养工作。在很多时候，安装单位只是一个名义和幌子，安装、检查、维修保养的具体工作，实际上都是出租单位的人员在做。所以，施工现场的建筑起重机械安全与否？不仅与安装单位有直接关系，而且与出租单位有着更加密不可分的联系。据统计分析，在建筑起重机械的各类事故中，如果按事故直接责任主体划分，租赁(产权)单位所占的比例超过了50%，安装单位所占的比例超过了40%，两都相加之和超过了90%，这绝对是需要重点监管的对象，建设主管部门应该把安装单位和租赁(产权)单位纳入监督管理体系之内。但是，受限于行政许可法的法理依据，目前建设主管部门还无法对租赁(产权)单位进行直接有效的监督管理，只能对安装单位进行监督管理。因此，需要采取一些创新的方法与措施，将对安装单位的监督管理通过安装单位延伸到租赁(产权)单位身上。 对总包单位，应明确、强化其总包管理的安全职责。 对安装单位，要抓好资质管理，明确、强化其直接安全职责。

四、结语

总之，建筑起重机械是一个高危行业，但是目前面临一个严峻的问题是：建筑起重机械行业从业人员的安全意识淡漠、社会责任缺失、专业技术水平低下、工作经验匮乏。这就是虽然各级建设主管部门一贯重视，一直强调，但是建筑起重机械安全事故却仍不断发生的深层次根源所在。所以，真正要把起重机械管好，是一个很大的系统工程。

参考文献

[1]李钢强.创新建筑施工机械设备管理模式[J].建筑机械,2016(09):13-14.

[2]孙鹏,张子蓬.建筑起重机械设备安全技术创新管理[J].现代制造技术与装备,2016(08):164-165.

[3]诸永清.建筑机械安全管理中的不利因素及其安全检测时的内容与方法研究[J].科技视界,2015(29):109+113.

[4]王术光.建筑起重机械安全监督管理存在的问题及对策[J].山西建筑,2015,

41(06):247-248.

[5]宋玉环.起重机械检验判定准则的探讨[J].品牌与标准化，2010，10（2）：35.

[6]赵桂荣.浅谈桥式起重机的安全技术管理[A].设备管理与维修实践和探索论文集[C]，2005：142.

论文作者:王志洪

论文发表刊物:《城镇建设》2019年24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc435bcf064a1ac3ceadb580.html