# 探讨如何正确选购和使用拖拉机论文_何发文

摘要：拖拉机是农业生产中常见的一种机械设备，由于拖拉机的应用范围较广、工作量大，在机械选购和使用上需要特别注意。下面文章主要对农业拖拉机进行分析，并探讨正确的选购与使用维护策略。

关键词：拖拉机；农业生产；农业机械；正确选购

引言

随着国家农机补贴政策的开展,许多地方出现了抢购拖拉机的热潮。但是众多购机户却因缺乏农业机械知识,不知选择哪种型号的拖拉机来满足自己的需要。根据多年经验向广大购机户介绍在购买拖拉机时应当如何选择。

1农业拖拉机分类

当前,随着农业机械补贴政策的实施,拖拉机已经遍布全国各个地区,成了主要的农业生产工具。拖拉机按发动机功率不同,分为小型拖拉机、中型拖拉机和大型拖拉机。按驱动方式不同,有两轮驱动拖拉机和四轮驱动拖拉机。按行驶机构型式不同,有轮胎式拖拉机、履带式拖拉机和半履带式拖拉机三种。按用途不同,可分为一般用途拖拉机与特殊用途拖拉机。一般用途拖拉机是指用于农田作业的田间耕地、耙地、播种、收割等作为目的的拖拉机。特殊用途拖拉机是指为了满足特殊的农业工作的各种需要而设计的拖拉机,如中型拖拉机、棉田高地隙拖拉机、集材拖拉机等。

2正确选购拖拉机

2.1整机形式上的选择

通常把皮带传动的小型拖拉机称为小四轮拖拉机,近年来小四轮拖拉机主要是15马力(11.03KW)和18马力(13.2KW)。20马力及12马力的小四轮拖拉机在市场上较少。小四轮拖拉机上安装的柴油机有两大类,一类是蒸发式水冷柴油机,另一类是循环水冷柴油机。由于这两类柴油机结构不一样,零件不能互换,因此,在购买拖拉机时应选择你所在地区常用的柴油机类型,这对于将来的维修、保养是十分重要的。

2.2价格因素

要到有信誉的公司购买,不能贪图便宜,不要偏听偏信经销商对产品的宣传,而要对产品质量、产品价格、三包服务等方面综合考虑。需要提醒的是,一台小型拖拉机往往只便宜几百元钱,但一旦上当受骗,损失就很大。如果要比较价格,也应该比较同一品牌同一规格产品的价格,至于柴油机不同、品牌不同,即使是同一规格也有不同的差价,生产企业不同,没有可比性,请广大农民注意鉴别,防止经销商在低价的幌子下推销假冒伪劣产品。

2.3功率选择

中小型拖拉机大多是在农村使用,为适应农村多种经济发展的需要,拖拉机的用途相当广泛,除了能进行多种田间作业外,还应当能够有效地进行固定作业和运输作业。因此农户应购买通用型拖拉机。当然,专门经营运输业的用户,可以购买运输型拖拉机,这种拖拉机行驶速度高,不设置液压悬挂系统,结构比较精简,使用维护性好。发动机标定功率大的拖拉机,牵引能力也大,在移动作业中,可以多拉快跑,获取较高经济效益。拖拉机功率大小的选择上可按用途来确定,如果以从事短途公路运输为主,兼配套幅宽1.4～1.8m旋耕机、4行玉米免耕铁茬播种施肥机、大中型施肥播种机,拖拉机功率应在35～50马力。如果是带旋耕机完成单一旋耕幅宽1.8～2.2m,带深松机深松幅宽1.8～2.2m,带6行玉米免耕播种机,带秸秆还田机完成幅宽1.5～1.8m,以农田作业为主,兼跑短途运输的轮式拖拉机功率应在55～70马力。如果是85～100马力的拖拉机,可以完成深松旋耕联合作业幅宽1.9～2.3m,或牵引方捆压捆机完成幅宽2.2～2.4m玉米秸秆收获作业。不同功率级别的拖拉机,体型尺寸相差不大,具有同样的工作机动性。因此在经济能力许可条件下,最好购买较高功率级别的拖拉机。拖拉机是动力机械,必须有相应的农机具与之配套编组。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆购机户在具体确定所选拖拉机的功率时,还应根据配套的农具生产厂家要求的配套动力功率,结合自己所在区域农具使用环境,留足适当功率余量(一般3～10马力),综合兼顾后慎重确定。如果一种拖拉机的技术性能不错,而不能购买与其合适配套的农机具,这种拖拉机将难以充分发挥作用,利用率下降[1]。

2.4购买补贴内产品

随着国家对“三农”的重视,中央和地方各级政府实行了农业机械购置补贴政策,对购买支持推广的各类农业机械实行较大比例的政府财政补贴。因此,在购买拖拉机之前,要到当地农业机械主管部门了解相关的补贴政策,重点了解补贴种类和补贴比例,尽量最大化地得到政府财政补贴资金支持,从国家惠农政策中充分受益[2]。

2.5分析配套性

在选购农具时，要考虑与拖拉机的配套性问题。一是生产能力上要基本一致或相容(成整数倍关系)，以减少不必要的浪费。二是在作业程序上要尽可能不交叉，不互相干扰。三是相互间连接要恰当，便于装卸。注意农具与拖拉机的挂接方式、挂接点位置等要满足作业要求，并有一定调整范围。四是动力配套要留有一定的余地，动力输出要与农具要求一致，功率、转速、扭矩要协调一致。

3拖拉机的应用措施

3.1提高驾驶人员安全意识

定期开展农机安全宣传教育警示工作，加大农村交通安全宣传力度和广度，通过农机手微信群和农民信箱等形式，发送农机拖拉机治理行动措施、成效。通过向拖拉机及农机驾驶员发送安全短信，夏季提醒广大驾驶员要避开高温作业，防止中暑，出车前注意检查车况，防止车辆爆胎、自燃;冬季提醒广大驾驶员雪天路滑注意安全行车。提醒驾驶员行车途中保持良好心态，不开斗气车、野蛮车;提醒农机合作组织要合理安排作业时间和作业人员。

3.2定期检查适时换油

柴油机启动前,应检查油底壳的油面是否在油尺的上、下刻线之间。柴油机运转一定的时间后,由于外界杂质的侵入(灰尘和水分),零件磨损产生的金属磨屑以及润滑油的氧化燃烧生成积碳、胶质和酸性物质等,使机油变质,失去润滑作用。因此,必须按使用说明书的规定按期(约100h)换油。若有化验润滑油性能的检查仪器,或有能力判断机油的质量,则可按质换油。换油时注意润滑油路的清洗[3]。

3.3加强燃油供给系维护

首先，柴油机每运转100h要清洗柴油机燃油箱,平常要注意加油口滤网的清洁,不得破损。其次，定期清洗柴油滤清器的滤芯,在维护滤清器时,注意滤芯两端橡胶密封垫一定要完好,不然柴油就不经过滤芯而直接流过。另外，检查喷油器的喷油质量,必要时进行调整或更换。更换精密偶件时必须成对更换,更换柱塞偶件后,必须对供油提前角进行重新调整。

结语

综上所述，用户购买拖拉机时,最好到生产厂家或农机公司去购买新机器。如果受经济条件限制,决定购买旧机器时,应去农机交易市场,并且做好拖拉机的维护保养工作，这样才能切实发挥拖拉机的价值。

参考文献

[1]孔凡荣.选购大中型拖拉机六注意[J].山东农机化,2016(03):35.

[2]韩梅.农用拖拉机的选购及注意事项[J].农民致富之友,2016(07):181.

[3]刘鹏,崔彦中.农用拖拉机的选购、使用与保养[J].吉林农业,2015(23):52.

论文作者:何发文

论文发表刊物:《城镇建设》2019年24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc4c7fb8b717665988582258.html