# 浅析公路桥梁涵洞施工论文_方秀英

广东冠粤路桥有限公司 广东省韶关市 512625

摘要：随着社会经济的不断发展，城市化进程的不断加快，公路桥梁工程的建设也日益增多，而在公路桥梁的建设进程中，涵洞施工技术取得了较为广泛的应用。一般来说，涵洞施工属于一项较为繁琐的工程技术。在实际的施工过程中，要结合相应的地质特点来设计相关施工方案，并通过采取有效的措施来实现施工过程的顺利进行，保证公路桥梁工程质量。本文将针对公路桥梁涵洞施工作简要的介绍。

关键词：公路桥梁；涵洞；施工

1 施工工艺简介

依据使用材料的差异，涵洞可以分成很多种类型，比如砖涵、石涵等等。按照它生成的断面又可以被划分成拱涵以及管涵等。根据其上方的填土状态来看，又可以分成明涵和暗涵等等。结合它的水力特性来看，又被分成压力涵和无压涵。在当前的建设中使用较多的是钢筋混凝土盖板涵施工以及圆管涵施工、石拱涵施工三种。以下将针对圆管涵施工技术以及盖板涵施工技术来做简要分析。

1.1圆管涵施工技术

（1）圆管涵的选择。选择圆管涵需要材料采购经理以及相关业主在经过研究讨论后选择适合自身工程的正规厂家的圆管涵，所选用的圆管涵必须配有专业的圆管质量报告，这样做是为施工质量的保证做好准备。

（2）基坑开挖施工。首先要装模，在完成模板的有效安装后，通过施工管理部门的监理工程师的验收，并且其表示工程合格后，就可以开始砼浇筑施工了，砼浇筑施工主要是在施工现场进行集中性质的砼拌合行为，每一层的厚度为三十厘米，以此厚度标准来摊铺、振捣以及抹平。

（3）敷设施工。首先，进行管节的安装，并确保每节涵管能够紧贴在基座上；其次，将安装好的所有管节依照一定的顺序、轴线以及坡度进行正确合理地敷设，在敷设施工过程中，如果出现了管壁厚度不均匀的情况，此时就应该采取相应的措施使管节内壁保持齐平，除此之外，还应该保证管节内部在整个敷设过程中都清洁无污。

（4）圆涵管侧砼的合理浇筑。在开始浇筑前必须保证结构基础的底部被很好地压实来实现圆涵管的有效固定，其中，涵管的实际接缝宽度不应该超过五毫米的范围，同时，应该在接缝内外侧填塞相应的沥青棉絮，使之成为一个完整的柔性封闭层，而后进行的接缝包缠施工应该选用两层的宽度为十五厘米的浸透沥青。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（5）施工过程中使用的回填材料应该运用经过批准以后的压实性强的材料，并且该材料还应该具有较强的实际透水性能，选定好回填材料后，要对称、分层地进行回填施工，并且要保证每层的回填厚度不能够超过十五厘米，同时要将第一层的回填材料的厚虚铺度控制三十厘米的范围内，然后使用振动夯设备进行回填层的有效夯实，以求其能够准起符合相应的设计标准。

1.2 盖板涵

在进行盖板涵基础的有效开挖施工时，应该选用正产式挖掘机设备进行开挖施工，在使用机械设备开挖到距离盖板涵基础底部标准高度二十厘米到三十厘米长度时，换用人工挖掘将其挖至盖板涵的实际标准高度，盖板涵施工选用的是集中进行板涵预制、吊车吊装盖板、汽车将盖板运到工地的具体作业模式。在盖板涵施工中，能够利用盖板涵每节涵渗之间的相互间隔来进行浇筑的具体形式，砼拌合模式跟圆管涵施工一样，都是采用集中式拌合，运输方式使用罐车进行运输，在盖板涵洞的基坑周围结构中要进行溜槽的有效搭设，并在相应模板中直接灌入混凝土，同时，应该按照具体的设计要求将沉降缝、钢筋以及片石预留出来，方便其与盖板涵本身的有机结合。然后，应该使用泵车进行混凝土浇筑以及吊机吊运铺设导管浇注，为了保证混凝土的密实度要采用插入式振动棒实施振捣。在整个施工过程中需要注意的是要按照实际的设计需求以及施工状况来安排施工的具体顺序。

2.气候环境的影响

气候的变化也会对涵洞的建设工作带来一些干扰。尤其是在我国的北方冬季气温非常低，此时若开展建设工作的话，混凝土的持久性以及其他材料本身的强度等都不能够确保，此时就会导致缝隙现象发生，严重的干扰建设活动的品质。为了避免这种现象发生就需要工作者结合具体的情况来调节材料的配比，发挥出其防冻的意义。除了上面讲到的内容之外，还要调整水灰比，增加水泥的比例，这样做的目的是提升水化热，确保混凝土能够在设定的时间范围内凝固。同时还要添加引气剂，此举是为了强化它的粘附能力。而添加防冻剂的目的是为了提升其防冻能力，确保它即使是在较低的气温下也能够水化。

3.专业的施工队伍

培养高素质、高水准的施工队伍，这是保障和提高涵洞施工质量的最有效、最便捷的途径和手段，因此应加强前期培养，督促和帮助施工人员树立质量意识和安全意识，了解施工图纸的设计意图，明确施工重点和薄弱环节，遵守质量管理规章制度，掌握技术工艺的操作标准，以此为涵洞质量达标增加一份保障、其次要配备专业的监理人员，要求其坚守职业操守，加强施工质量及进度监督，并善于结合自身技术和经验妥善处理施工问题，此外还要求建设单位应定期跟踪检查桥涵施工质量，以便及时发现不足及缺陷，并予以正确补救，力争将质量问题降到最低

4.加强桥梁施工质量管理

加强质量意识的培养，制度合理的施工制度和施工方案。要经常进行集中培训宣传桥梁工程质量意识，使质量意识控制落实到每一个质量控制环节。建立科学考核机制，将考核成绩纳入年终考核中去。

桥梁工程建设中要加强监督检查，控制材料采购。一些大型机械设备采购成本较大，必须严格控制采购。采购材料的质量直接影响着工程质量，必须严格控制物质材料采购。在采购时要对供货方质量保证能力进行评定。对材料的运输、加工、存储建立管理制度，减少材料占用量，避免材料变质。加强材料检测验收，严格按国家规定的验收标准进行检验。

5 结语

桥涵是公路工程的重要构成，很大程度上决定着整个工程的质量水平和使用效益，是顺利完成公路建设的必然保证，故施工单位应高度重视桥涵质量，制定切实有效的质量管理措施，一次保证其质量达标，实现公路工程经济效益和社会效益最大化。

参考文献：

[1]孙万侠.关于公路桥梁涵洞施工的思考[J].价值工程，2011，30（3）.

[2]苏炜.桥涵施工中常见缺陷分析[J].山西建筑，2012，38（14）：187-188.

[3]刘晓兵，桥梁工程质量管理[J].中华民居，2011，01

论文作者:方秀英

论文发表刊物:《基层建设》2016年14期

论文发表时间:2016/11/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc5c2e0efdf47e65edb30b4f.html