# 建筑节能材料检测常见不足点及解决对策朱威风论文_朱威风

摘要：随着城市化建设进程的不断加快，环境问题逐渐暴露出来，全社会逐渐认识到环境保护的重要性，建筑行业也不例外。建筑工程建设中，传统建筑材料已经无法满足绿色环保要求，节能材料的应用，仍存在一定问题，为有效提升建筑工程质量并落实成本控制，对建筑节能材料检测的不足进行探究并提出解决对策，具有一定现实意义。

关键词：建筑；节能材料；检测

1、建筑节能检测的重要性

现阶段，社会经济迅速发展，建筑行业也取得了新的突破，为了更好地实现可持续发展的目标，必然对能源有着巨大的消耗。正因如此，对建筑材料的检测工作就显得尤为重要，其关乎着建筑工程项目的质量是否能够得到保障。国家对于建筑行业的节能制定了一套可供使用的标准与规范。建筑行业的工作人员在工作时应该严格根据建筑节能的相关标准与规范，尤其是设计单位，其在整个建筑工程项目中起到不可忽视的作用，在建筑图纸的设计、节能建筑材料的选择，以及在工程实施过程中更应该严格按照国家标准来执行，从而达到节能环保的目的，也能进一步使工程质量得到保障。但是，由于目前能够对这些规范标准有较深理解与准确认识的相关设计人员还占少数，这就导致设计人员在设计时无法精准的按照国家标准，再加上外界不稳定因素的干扰，初期图纸设计的节能效果无法实现。此外，在将设计图纸投入施工的过程中，也会受到整个工程较长的工期、较为繁复的节能设计环节以及不规范操作等因素的影响，更严重的会有偷工减料等违法行为，这些都是工程在质量上频频发生事故的原因。

2、建筑节能材料检测存在的问题

2.1对节能检测技术认识不足

目前，就节能检测技术而言，还有相当一部分的建筑企业无法认识到其重要性，对节能检测技术不以为然，不够重视，为保证建筑的质量，建筑企业应该充分认识到节能检测的重要性，并对此加以充分重视。在建筑行业中，还存在着对相关设计图纸包装盒敷衍了事的态度，对节能设计的相关参数不精准，更甚者没有将当地的气候、环境等因素考虑到图纸的节能设计中去，这些都是极其不应该的。还有一部分的生产厂家打着所谓的“节能环保产品”的名号，却没有该产品实时有效的相关节能检测书，又或者是缺少某个重要的检测项目指标以及是不合格的节能检测产品等。一些生产厂家在提供所谓“节能产品”时不能提供有效的节能检测报告或检测报告执行标准错误，存在必要的检测项目指标缺失、检测结果不合格等问题。还有在施工过程中，施工单位对于节能材料是否能按照要求选购、安装以及验收等问题，都会给最终建筑质量问题带来一定的影响，严重者将会带来重大的安全事故。

2.2检测人员水平不高

目前，我国在节能技术的检测方面尚处于不成熟的初期阶段，大多数的节能检测技术人员的专业水平普遍不高，呈现参差不齐的局面，还有部分工作人员对于检测仪器的操作并不熟练，又或者在节能检测的过程中不按照国家相关标准规范进行操作，从而可能导致最终检测结果有误等情况，这些都是人员职业素质不高的表现。就比如对保温砂这类节能材料进行检测，保温砂浆具有强度低等特点，其在成型后不能轻易进行脱模，因为不小心就会将其边角损坏；在对其软化性检测时，将其浸泡也容易造成损坏；以及检测导热性时，若检测人员不能注意到这一点，按照规范对其使用无底试模，就会导致由于底膜材质的不同而给脱模带来较大的影响。其次，存在部分的检测人员缺少基本的职业操守，不思进取，在充实自己专业技能等方面不够积极、不主动，在对新技术的学习方面呈现被动的态度，从而导致自己的专业知识水平无法跟上检测技术的进步，这些都会导致节能检测结果在准确性上出现误差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、提高节能材料检测的有效措施

3.1对导热性能的检测提高把控力度

在进行导热性的检测时，需要做好控制工作，尽量将检测的误差降低到最小，检测中需要将样品放到压力机的顶部，并且施加一个力使其压紧，使其具有一定的压紧厚度，然后将试件放到导热仪器中，并将压紧力进行一定的增加，使其对压紧厚度做出一定的调整，在进行检测的所有工作程序中，都必须要保证检测操作的规范性，从而使检测结果的准确性得到一定的提高。

3.2统一检测质量标准

对检测质量标准进行统一化，是提高建筑节能材料检测水平的重要途径，对建筑节能材料检测工作的开展有着较好的积极影响作用。作为检测工作的组织方，检测单位要建立一套科学的检测制度，对建筑节能材料检测工作进行优化和完善，不断提高检测质量标准的统一性。具体来讲，可以从以下几个方面开展工作：①在熟悉现行检测质量标准的基础上，对建筑节能材料检测的依据进行合理选择，通过检测质量标准提供可靠的指导依据，使建筑节能材料检测工作得以顺利开展。通过详细的检测确认施工技术是否存在安全隐患，通过信息技术构建系统化的信息平台，使信息共享率得到提升，确保检测数据具有较好的时效性。②加强信息记录工作，对建筑节能工程的编号、名称等基础信息进行收集和记录，其中也要包括监督单位所提供的信息，便于对其进行调用，为后续工作的开展提供有利依据。

3.3完善内部管理机制

材料检测单位要完善单位内部检测的质量监督和管理机制，加强对检测人员和检测质量的监督和管理力度，切实保障检测工作的规范性以及检测结果的准确性。首先，对检测人员，要做到减少人为误差，必须按照相关作业指导书进行检测工作，实时记录检测原始数据和检验结果，对不合格样品，要做好留样处理。其次，完善内部的监督机制，加强节能材料检测质量监督。定期进行仪器校准维护，减少设备误差，检测过程中发现设备问题后要及时停机检查修理，待仪器设备确认无误后方可进行试验，降低因设备对检测结果的影响。检测过程，要有两个或以上检测人员共同操作、互相监督，一起核对检验结果，若有较大误差，要经过原因分析后再次进行检测，确认无误后才可出具最终检测报告。

3.4明确监管职责，落实质量管控

为促进建筑节能材料检测工作的高效开展，令检测中相关问题得以解决，必须要明确监管职责，对质量管控进行规范化落实，为建筑工程质量控制奠定基础。在这一方面，要对建筑工程项目形成一个客观认知，令监管单位明确自身权利及义务，在工程建设中对职责进行认真履行，真正监管到位。在建筑节能材料检测过程中，需要由监管单位对建筑节能材料进行抽检，并对施工现场节能材料应用情况进行严格监督，规范验收工程，确保各环节有序进行，令建筑节能材料检测处于有效监督范围内，降低建筑节能材料质量问题的发生概率。对于质量监管机构来说，要规范验收分项工程，令建筑监督工作得以规范进行，保证监督覆盖率与执行率，对建筑工程节能材料施工情况进行严密监督与严格检验，最大程度上避免工程问题的出现。

4、结束语

综上所述，想要建筑质量能得到保障，对节能建筑材料进行节能检测是不可或缺的一个环节。现阶段，社会经济与科技都在迅速发展，建筑节能材料在建筑行业被广泛的投入使用是大趋势，而节能建筑材料的节能检测也就自然成为建筑质量保证最为重要的步骤。但是，由于还处于节能技术发展的初期阶段，检测技术与方法等还尚不成熟，因此，建筑行业要充分的重视，相关的标准规范也需要不断地进行完善，检测技术人员与建筑施工人员都要严格按照规范执行，从而节能建筑材料的节能检测结果在准确度上有所保障，最终的建筑质量得到保障。

参考文献：

[1]管建华.建筑节能材料的检测手段与技术分析[J].科技展望，2015（35）：134.

[2]汪惠智.建筑节能材料检测技术中问题与解决方法[J].化工管理，2016（08）：216.

[3]张翔.节能环保条件下建筑工程材料检测的重要性分析[J].江西建材，2015（03）：281.

论文作者:朱威风

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc9bcef2a272921716fa8236.html