# 建筑工程大体积混凝土无缝施工技术分析康海军论文_康海军

摘要：近年来，我国建筑工程的数量和规模都越来越大。为了满足结构承载力，工程结构设计中显现了许多大体积混凝土构件，如超厚筏板基础，箱形基础，巨形柱、巨形梁等钢筋混凝土结构件。这类构件体积大、混凝土用量多、一次浇筑时间长，设计、施工不当容易产生各类裂缝。本文通过对大体积混凝土无缝施工工艺进行一些探讨，避免其产生危害性裂缝，采取应对措施以指导现场施工。

关键词：建筑工程；大体积；混凝土；无缝；施工技术

引言

随着我国经济技术的发展，人们的生活质量得到了很大程度的提升，当今，人们已经不再满足于吃饱喝足这种基本的需求了，对于日常生活中的衣食住行有了更高的要求。建筑物的质量是否合格是我们首要关心的问题，而建筑物的质量在一定程度上受到了施工技术的影响，但是当前建筑工程的相关施工技术还有待提高。在实际施工过程中，为了提高建筑工程的安全性和稳定性，施工人员在施工过程中就要对大体积混凝土无缝施工技术进行深入的研究，不断提高自己的技术水平。

1.大体积混凝土无缝技术简介

1.1 大体积混凝土裂缝的原因

造成大体积混凝土裂缝的因素是很多的，总的来说，主要包括以下几点：（1）大体积混凝土构件的混凝土材料用量较高，在材料配置过程中使用的水泥量更大，导致水化热的现象更为显著，引起混凝土内外温差。（2）体积收缩是完成混凝土的浇筑以后很容易出现的问题，在外力的作用下导致混凝土变形，变形积累进而出现裂缝。（3）内部应力集中导致的裂缝。在混凝土发生硬化时，其体积出现胀缩性变化，在外力的作用下引发内部应力集中。若混凝土内部缺乏足够的抗拉能力，这种应力集中就会进一步发展成拉应力，引发裂缝。（4）大体积混凝土原料中包含大量水泥，水泥中存在碱性物质会发生化学反应并吸水，由于碱性物质吸了水，这时候混凝土就会膨胀起来，最终导致混凝土出现裂缝。（5）若混凝土表面出现脱落或轻微开裂，致使其中的钢筋直接与空气接触。空气中含有大量的水蒸气以及氧气，这些物质和钢筋接触了以后，钢筋就会遭到腐蚀，体积就会变大。钢筋的体积变大以后，会对周围的混凝土造成挤压，使裂缝进一步发展。（6）施工地发生地质沉降、地质活动等，导致大体积混凝土结构变形，引发开裂。

1.2大体积混凝土无裂缝技术

顾名思义，大体积混凝土值得就是体积、外观尺度以及截面较大的混凝土，这也意味着大体积混凝土使用的原材料比其它的混凝土要多，大体积混凝土也更容易产生裂缝的问题。大体积混凝土多用在房建工程中，为确保建筑安全，需要采取控制水化热、控制温度等无裂缝技术对施工过程进行处理。具体来讲，大体积混凝土的断面至少在 80cm 以上。由于体量照一般混凝土构件提升较多，无裂缝技术在房建施工大体积混凝土中的应用更为关键。

2.大体积混凝土裂缝的技术分析

混凝土技术已经成为当前建筑工程中最为重要的方式，在处理建筑墙体结构和地面中得到运用，并达到预想结果。大体积混凝土无缝技术在建筑项目的运用，可以在一定程度上提高建筑施工质量，保障建筑结构的稳定。

2.1大体积混凝土原材料与成分

上文中提到了，大体积混凝土比其他的混凝土更加容易产生裂缝。大体积混凝土是房建施工中使用的较为广泛的混凝土，在进行搅拌的过程中，产生的热量很多，这样的状况使得大体积混凝土的内外温度有着很大的差别，如果差别过大的话，混凝土就会很容易出现裂风，所以说，为了保证质量。为了能够保证混凝土整体的施工质量，就应对大体积混凝土的原材料进行合理的分配，根据现场施工情况和施工环境对水泥、添加剂等原材料按照科学、合理的比例进行分配。这样才可以保障大体积混凝土发挥自身的功效。建筑施工人员如果没有按个按照非配流程进行分配，就影响大体积混凝土的性能。

2.2施工现场的温度

需要注意的是，浇筑工作是建筑施工中的一个重要的环节，如果混凝土的质量受到影响，建筑共层的施工不能得到保障。房建施工现场温度过低，大体积混凝土内部温度与外界温度存在较大差距，会使得大体积混凝土表面发生质量变化，导致墙体出现裂缝。

2.3大体积混凝土的收缩

混凝土的质量和房建施工中大体积混凝土的质量有着很大的关系，在大体积混凝土中存在者一种名为硅灰的物质，这种物质很容易出现收缩，最终导致混凝土出现裂缝，而且受到房建施工现场环境的影响，会加快收缩程度，导致整个建筑工程的质量和后期使用能力下降，除外，在浇筑过程中，大体积混凝土会进行收缩，在收缩过程中，受到外力干扰，会产生变形现象，导致出现裂缝。这些因素都不利于大体积混凝土无缝技术的运用。

2.4混凝土裂缝技术的处理方法

混凝土浇筑工作中的浇筑方式也会对大体积混凝土的质量产生很大的影响，因此，一定要选择合适的浇筑方式。房建施工人员可以根据裂缝的大小和深度，对其进行不同方式的修补和加固。在大体积混凝土出现裂缝的地方使用水泥或者环氧树脂来进行修补，从而减少裂缝部位的进一步扩大的机会。房建施工人员还可以根据大体积混凝土裂缝内部情况进行合理的修补，这样做是为了更好的恢复大体积混凝土的原样，进而保障建筑墙体不受裂缝的影响。通常情况下，是可以对大体积混凝体裂缝出现的裂缝进行修补。除外，锚固处理方法也是可以修补大体积混凝土裂缝，其工作原理是运用锚索进行加工固定，从而保障大体积混凝土恢复其原有形态。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在大体积混凝土施工过程中，为了能够保障其质量安全问题还可以在其中加入适量的添加剂，防止裂缝的发生，从源头上保持大体积混凝土的长久性。

3.大体积混凝土施工质量控制措施

3.1不断完善施工技术方案，做好施工准备

在建筑工程混凝土工作浇筑之前，一定要对施工技术方案进行完善，保证材料、人员以及机械设备都到位。主要包括以下几点：（1）原材料的控制、设计、拌合以及制定运输方案。（2）施工现场的规划以及施工设备的准备。（3）测试布置图以及温控监测设备。（4）施工进度计划以及浇筑顺序。（5）应急保障方案以及应急预案。（6）完工以后的保温和保湿养护手段。这些都是必须要注意到的事情。技术准备工作是确保大体积混凝土施工成功的前提和保证，其具体内容包括：图纸会审、防裂施工方案、关键环节施工技术指导书；施工中交通疏导方案；用水用电规划；施工人员的专业素质是保证建筑质量的关键，因此，一定要对技术人员进行定期培训，提高其自身的技术水平。完善责任制度，制定合理科学的交接班制。

3.2 控制好施工过程中的各个环节

（1）后浇带设置。后浇带的设置是一项很重要的工作，如果混凝土有这一个比较大的平面尺寸的话，就可以使用分层分块的方法来进行浇筑，这样施工之间的缝隙就能够得到很好的控制，保证施工的质量。（2）对配筋进行改善。相关的工作人员一定要做好布筋的设置，这样才能够使得每一个浇筑层都有相对应的温度筋。除此之外，为了能够更好的抵抗温度应力，应该在墙转折处以及底、顶板、截面突变等地方设置孔洞。（3）科学规划整个施工过程，做好浇筑期间混凝土的上升控制，保证上升的均匀科学，以免混凝土拌合物堆积高度过高。（4）为了避免混凝土出现温度剧变或者水分流失速度过快，则需要对拆磨的时间进行适当延长，并采取相关措施来避免上述问题的出现。（5）在运输浇筑时，为了确保混凝土性能的良好，在进行加水的时候，一定要严格控制水量。如果混凝土出现严重离析、坍落度不达标等情况，并且也不能进行修复或者调整。

3.3 控制好特殊环境中的施工质量

（1）高温天气浇筑大体积混凝土时，可以合理选择相应的降温措施，比如遮阳、洒水、加冰等等。同时还需要及时进行养护，做好保温保湿。（2）在施工环境温度较低时，需要对拌合所用的相关材料进行加热，以此来促进混凝土温度的提高。同时还需要及时进行养护，做好保温保湿。（3）如果浇筑环境中风力较大，为了避免风力的影响，应该通过挡风、加强抹压、表面覆盖薄膜等方法来降低风力的影响。（4）在雨雪天，混凝土浇筑工作应该在有遮挡的情况下进行，严禁雨水冲刷已浇筑的混凝土。

3.4完善施工工艺

首先，在不影响混凝土整体性能和满足基本施工标准的基础上，保证水灰比的合理科学。然而在具体施工中，常会出现人为因素、设备因素以及其他方面因素引起的水灰笔不达标情况。比如，混凝土制备人员在工作中由于缺乏对材料性能的认识而导致配比不合理。因此，在进行施工的时候要定期对相关员工进行培训，提高员工的专业能力，使其可以有效胜任水灰比设计工作，保证配比的合理关系。除此以外，原材料的计量工作也极其重要，如果计量不准确，必然会影响混凝土的最终性能。然后在具体施工中，有部分单位缺乏在这一方面的重视，没有做好对材料计量的有效管理，这就导致计量误差较大，没有严格按照既定的配合比来进行配比，这必然会影响最终的拌合，所以在具体工作中必须强化在这一方的管理，增强相关人员的责任意识。

3.5 严格控制材料筛选和比例配置

在建筑工程施工的过程中，混凝土的质量和其本身的比例配置有着很大的关系。如果说，混凝土的比例配置控制不好，整个工程的施工质量就会受到影响，从而产生很严重的损失。大吸收率的骨料能够很好的提高混凝土的干缩性，所以说，在混凝土比例配置中的应用是较为广泛的。另外，还需要注意的是，工程裂缝的控制水平也在一定程度上受混凝土的比例配置的影响，因此，相关的工作人员在进行工作的过程中，一定要对外界的气温、混凝土的收缩以及水泥水化热进行严格的控制。混凝土最重要的两点就是抗渗性和可泵性，因此，可以使用添加粉煤灰的方法来提高混凝土的这两个特点，为混凝土的质量添砖加瓦。最后，在进行混凝土配比的时候一定要选择最为合适的方式进行，施工人员要注意这方面的问题。

4.结束语

综上，在我国建筑行业中，大体积混凝土技术的应用是十分的广泛的，但是，不可避免的是在应用过程中受到许多因素的影响，使得出现裂缝现象时有发生，因此这就需要使用搞技术的无缝技术防止裂缝的出现。这就要求建筑施工单位要能够发现出现裂缝的原因，从而深化大体积混凝体无缝施工技术，能够及时有效的处理裂缝问题，提升建筑工程的整体水平。

参考文献

[1]李传梁.房建施工中大体积混凝土无缝技术的探讨[J].智能城市，2018（17）.

[2]李月娣.房建施工中的大体积混凝土无缝技术分析[J].山西建筑，2018（33）.

[3]胡国雄.论建筑工程大体积混凝土无缝施工技术[J].绿色环保建材,2017(12):196~197.

[4]屈怀畅.论建筑工程大体积混凝土无缝施工技术[J].建材与装饰,2018(1).

[5] 柯军.建筑工程大体积混凝土无缝施工技术研究[J].建材发展导向(上),2018(1).

论文作者:康海军

论文发表刊物:《科学与技术》2019年17期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fc9e76cc0571bfbc4eb15d08.html