# 民用建筑暖通工程施工要点综述论文_董玉东

河南豫泰建筑工程有限公司 河南 漯河 462000

摘要：暖通工程的施工质量，对于住宅的品质以及小区使用业主有着重要的意义。供暖期出现跑漏水情况，对于住宅使用者装修后的房子会造成极其严重的影响，尤其是在供暖期较长的北方城市，这个问题更加严峻。卫浴通风系统、厨房通风系统等的质量问题也较为突出。通过严格的施工控制与施工要点的严格执行保障住宅小区暖通工程的施工质量是对人们财产安全的基本保障。因此暖通工程的施工中的要点问题必须要十分重视，一面因为不重视重点问题而产生的不良结果。

关键词：民用建筑；暖通工程；施工要点

暖通工程与人们生活联系紧密，并且随着社会经济的发展呈现不同的发展趋势。人们生活质量的提升对于环境质量的要求不断的提高。强化民用建筑暖通工程质量已经成为建筑行业发展的重点。民用建筑暖通工程施工管理是对建筑施工进行详细分析的重要措施，也是提升建筑工程质量的关键因素，完善民用建筑暖通工程控制体系将充分的发挥暖通工程在人们生活水平提升的重要作用。

1新时期民用建筑暖通工程现状

采暖与通风两部分组成了民用建筑暖通工程，其中通风又分为卫浴通风系统及厨房通风系统。目前我国暖通工程的施工形式并不规范，经常存在一些非法分吧以及非法转包的现象。一家单位中标后，分包给数个小施工单位，中标公司只派驻几个技术人员到现场配合管理监督，这种人员配备本身的不足，分管安全的专业人员的不足甚至是确实，必定会给暖通工程施工过程中带来安全隐患。同时也给工程质量管理带来了难度，并最终影响工程质量。因此，公司派驻暖通人员不能体现规范化的力量。

2民用建筑暖通工程施工要求

一般而言，民用建筑暖通工程分为通风和采暖两部分。通风又分为卫浴和厨房通风等。在民用建筑的暖通工程施工过程中，就支架制作安装以及风管安装等方面的施工问题，要严格按照国家的相关标准规定进行施工，同时要由专业技术人员在现场进行监督检查与施工来保障暖通工程施工的安全质量。另外，进行支架制作安装的时候，还要注意到所用吊杆和型钢的规格是否符合规范，材料是否合格，支架能不能承受得住管道或设备最大的荷载，还包括防腐处理是否合格，设备以及大型管道的吊架应该穿过楼板进行固定或者采用承重梁及下预埋件进行安装固定，竖向的空调管道还应该设防滑支架等。另外对于采用风管来组成通风系统之类的通风工程而言，风管安装要保持平直；水管安装平直，但是转弯或爬斜坡的地方尽量走45°的弯头以达到减少空气驻留的目的；有方向性要求阀门的安装还应该注意到是不是和流体介质的方向相同必须与流体介质方向相同，风机的盘管阀门以及过滤器要尽可能的安装在积水盘以内的位置从而为检修时排水的时候提供方便。冷凝水的排水管不应和其它排水管共用，要单独成系统。总之，在民用建筑通风工程中，必须要严格按照国家相关规定进行施工，现场专业技术人员要严格监督检查保证工程施工质量。

2.1民用建筑通风子项目工程施工的技术要点

民用建筑项目管理工作要由施工材料质量入手，并且通过通风管道设备的应用进行确认。这样能够避免技术与材料出现不符合的情况。建筑材料主要是通过通风项目施工进行风管的控制，这样能够降低管道中的阻力，并且做好相应的管道连接工作，避免变形缝对风管产生影响。在管道中应该做好安装连接，这样能够控制水管中的容积。保证民用建筑暖通工程系统的方向性，将会保证通风管中冷凝水的独立性，避免出现水管交叉情况的发生。

2.2民用建筑地暖子项目工程施工的技术要点

地暖是民用建筑暖通工程的施工主体。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆地暖施工技术的合理应用能够保证民用建筑暖通工程施工质量，因此针对地暖施工具体情况。在材料的选择上要进行严格的控制，采用具有高热阻效果的挤塑板作为建筑的隔热板。同时在民用建筑中对于个别部分要做好地暖施工的防水等。要将防水层放在地热层的上层，要在地暖施工中注意盘管的顺序，要将地暖管的位置控制在水平处。要将地暖管中的杂物进行清理，避免盘管内出现积水$要对地暖盘管的连接处、阀门、三通等部位进行检验，避免出现因操作技术不当而导致的裂缝出现，降低冻胀和热胀导致的地暖管开裂和渗漏。在地暖施工的后期要做好对混凝土浇筑过程和技术控制，除了要控制混凝土的配合比，更重要的是对混凝土气泡的控制，这是对地暖系统容易造成性能和稳定危害的重要因素，应该通过振捣来将有害气泡全面地排出$要对浇筑后的混凝土进行压光处理，这样不但可以提高混凝土表面的光洁度，而且有利于混凝土密实性提高，更有利于混凝土与地暖盘管的有效结合。

2.3加强对民用建筑暖通工程的施工监理

一方面，监理工作要对民用建筑暖通工程使用的材料进行把关，要考虑到民用建筑暖通工程材料对于工程质量的影响，应该将民用建筑暖通工程材料质量作为监理工作的重要环节，以规范的管理行为和全面的控制体系，实现民用建筑暖通工程监理工作对材料质量的控制$另一方面，监理工作应该落实民用建筑暖通工程的质量和管理责任，通过在民用建筑暖通工程监理中对责任人的有效监理和不断管理，使民用建筑暖通工程过程和施工技术得到全面的控制，形成民用建筑暖通工程管理工作#技术工作和工程质量的基础$

3民用建筑通风工程的施工要点与管理措施

民用建筑通风工程主要分为厨房通风工程以及卫浴通风工程两大方面，而控制要点主要表现在通风支架的安装、通风管道的排风性等方面。在诸多要点施工的过程之中，每一个过节都要按照国家的要求进行严格控制，无论是在原材料的选购问题上还是在施工中具体技术的应用以及具体数值的控制上面都不能松懈。由于我国民用建筑的施工队伍多以农民工为主，因此在通风系统工程的安装过程中，现场一定要有专业的技术人员进行指挥指导，严格控制施工质量。在安装通风支架的过程中，技术人员要注意所采购的吊杆、型钢是否符合设计图纸上的规格标准，严格计算通风支架的承重能力以及排风量是否合服洗油烟机的标准。另外，在厨房通风工程的施工过程中，防腐标准也是一个重要的是公开控制要点。考虑到烟油对于排风管道具有一定的侵蚀作用，在安装排风管道的过程中要注重排风管道尽量平直，在转弯处用防腐效果较好的软材料进行拼接，保证转弯处在承受风阻的过程中的承重系数，减少烟气在管道中的滞留时间。

在卫浴排风管道的安装过程中，冷凝水的控制也是一项施工要点。考虑到位于系统在排风过程中存在着水汽温度降低形成冷凝水的现象，排风管道在转弯或爬升的过程中管道应尽量成 45°角，排风方向应该与积水盘控制阀方向保持一致，方便出现积水等问题时的检修工作。同时，减少水汽在管道中的滞留时间，减少湿气对于卫生间室内墙壁的侵蚀。另外，在卫浴排风系统的安装过程中应该尽量与整个建筑的卫浴排风管道保持一致，与整个建筑的结构相协调。

结束语

民用建筑暖通工程对居民生活质量的提升有着重要的影响，也是施工单位水平的重要体现。能够推动建筑行业整体素质的发展以及构建和谐社会都发挥着巨大的作用。因此，施工单位应该重视民用建筑暖通工程施工要点的确认，强化关键技术的控制创新，不断的提高民用建筑暖通工程施工质量，加强对施工人员综合素质的提升，建立服务意识。民用建筑暖通工程施工作为基础性施工建设，强化技术人员管理工作，提升民用建筑暖通工程质量，是新时期建筑行业发展的重点项目。

参考文献

[1]徐敏杰，郭敬威.暖通安装工程施工中应注意的问题[J].中国新技术新产品，2017（15）：57-58.

[2]李秀利，张云涛.暖通工程施工监理质量控制探讨[J].中国新技术新产品，2016（13）.

[3]刁兆君.论通风空调工程施工质量控制与管理[J].黑龙江科技信息，2012（19）.

论文作者:董玉东

论文发表刊物:《防护工程》2019年第4期

论文发表时间:2019/5/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fcbedbd208c22da5f245d5f5.html