# 关于建筑装修材料的污染性及防治论述论文_任修权

陕西海容装饰设计工程有限公司 陕西西安 710000

摘要：目前，随着建筑室内装潢朝着精致化的方向发展，但是建筑装饰装修材料造成室内环境污染也越来越提到重要议事日程上来。本文对建筑装修材料的污染的严重性、污染来源以及如何防治进行了论述。

关键词：建筑材料；装修材料；污染与防治

引言：目前，建筑料的种类主要有两种，天然材料和人造材料。这两种材料也有有机材料和无机材料两大类。在建筑装修材料中，天然有机材料因价格昂贵或者装修完成后的美感不如一些人造材料，因而使用频率不是很高。建筑装修行业的材料消耗量因建筑装修行业的飞速发展而消耗巨大，这使得建筑材料大都选用的是人造材料。由于加工工艺和原材料选用等问题，很多人造的建筑装修材料中都含有过多的甲醛、苯酚等对身体有害的物质。长期居住在这样的环境里，对身体健康甚至寿命长段都是有影响的。

1、要充分认识室内空气污染的严重性

人们一直认为空气污染严重的是室外。而事实上，办公室、居室、饭店、影剧院、歌舞厅等建筑物的室内环境对人们健康的影响远比室外要大得多。人的一生约有的时间是在室内度过的，因此，室内环境质量的好坏直接影响到人体健康。从现实情况看，室内空气质量远劣于室外大气环境。

据国际国内有关组织调查统计，世界上新建和重修的建筑物中发现有害健康的室内气体。室内空气污染已列人对公众健康危害最大的5种环境因素之一。据有关部门测试，现代居室内空气中挥发性有机化合物达300多种，其中易对人体造成伤害、甚至致癌的就有20多种。国家环保总局领导透露，中国有1/5的城市人口居住在空气污染严重的环境中而前不久权威机构发布的95%甲醛超标的数字更令人心惊。出门要面对空气污染，躲在家里仍不能保障健康。

2、建筑室内环境污染物的主要来源

2.1甲醛。甲醛主要是在民用建筑室内装饰装修过程中，由于涂料、纤维板、化纤地毯以及各种人造板材的质量不合格，导致室内甲醛含量超标。甲醛是一种无色具有刺激性气味的气体，而且易溶于水。甲醛的危害主要是对鼻腔粘膜以及呼吸道具有强烈的刺激作用，浓度过高会引发急性中毒，造成呼吸困难皮肤过敏等。甲醛还会导致头痛、头晕、乏力、免疫力降低等慢性病，致癌致畸的概率也较高，

2.2氡。对于民用建筑工程来说，氡主要来源于建筑装饰材料例如石材、高氡发泡混凝土以及厨房天然气等，氡是一种具有放射性的无色无味惰性气体。相关研究资料表明，长期生活在含氡量过高的室内环境里，会对人体的血液循环系统造成伤害，造成白细胞以及血小板的减少，严重的还会导致白血病，诱发肺癌和支气管癌的几率也较高，氡对人体造成的伤害是十分严重的。

2.3挥发性有机化合物TVOC。挥发性有机化合物TVOC的成分相当复杂，包括甲醛、苯、乙苯、三氯乙烯、四氯化碳、氯仿等一系列的有机化合物在内，主要是由室内建筑以及装饰材料、涂料、吸烟以及烹饪等过程中产生的。研究资料表明TVOC具有相当的毒性与刺激性，会导致人体机体免疫水平的下降，影响人体中枢神经系统，TVOC含量过高会造成头痛头晕、无力嗜睡、以及胸闷胸痛等症状，影响人体正常的消化系统与造血系统，危害严重。

2.4苯。苯是一种无色具有特殊的芳香气味的芳香烃类化物。苯主要存在于建筑装饰材料的有机溶剂，墙体涂料、粘合剂、墙纸、地毯以及合成纤维之中。长期接触会造成慢性中毒，引发精神不振、头昏萎靡以及记忆力下降等症状，而且苯对胎儿发育影响较为严重，有可能可造成胎儿畸型，苯还会抑制人体造血功能，造成再生障碍性贫血等。

2.5氨。氨是一种无色而有强烈刺激气味的气体，主要存在于水泥混凝土的防冻剂等外加剂以及防火材料中的阻燃剂，其中大量的氨类物质会随着民用建筑室内环境的改变逐步还原为氨气。氨对人体的眼睛以及呼吸道具有强烈的刺激腐蚀作用，进入肺部后极易与血红蛋白结合，破坏人体正常的运氧功能，出现咳嗽、头晕恶心等症状甚至造成肺水肿。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.6生物污染。生物污染主要是指建筑物内的微生物或者微生物的代谢过程中所产生的污染，例如各种致病性的病菌以及病毒，生物污染对于人体的健康也会造成较大的伤害，相关研究表明，室内环境污染超过20%是由于生物污染所导致的，因此必须予以重视。

3、如何防治建筑装修材料的污染

其实对建筑装修材料带来的污染问题，人们已经给予了一定的重视，只是在一些具体政策的实施过程中，有一些误区，认为经过检测的房间就没有污染或是经常通风就能将污染物排出等。对于这些问题，我觉得可以从以下几个方面入手

3.1合理设计并选好施工季节

施工前对设计图纸进行认真阅读和审查，对不利于减少室内环境污染的设计方案，建议设计单位选用更合理的设计方案。对施工单位编制的施工组织设计方案进行审查，对装修图、材料明细表、综合工艺流程图进行校核，避免因不良施工工艺给室内环境带来污染。室内装修材料中污染物的释放量与室内温度、湿度、通风程度以及材料的使用年限等有关，在条件允许情况下尽量选择春、秋季施工。

3.2抓好建筑装修材料的选用

加强对室内装修绿色技术的应用。绿色技术主要是指能够避免环境污染，而且还可以有效降低能源及资源浪费的施工工艺或者产品的应用。具体到民用建筑室内装修过程中，主要是指对于天然绿色能源及材料的应用，例如，在室内装修设计过程中，尽可能地利用自然光源以及通风，从而确保室内湿度与温度的适宜，降低室内空气以及生物污染物的浓度，在建筑装修装饰材料的选择上，采用生物或者回收技术制作的符合人体标准的材料等，以保障居住者的健康安全。工程使用人造板或饰面人造材料时，必须要求承包单位提交游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告，检测数据应符合规范要求； 工程使用水性涂料、水性胶黏剂和水性处理剂时，必须要求承包单位提交有总挥发性有机化物和游离甲醛含量的检测报告； 工程使用溶剂型涂料时，必须要求承包单位提交总挥发性有机化合物、苯、游离甲苯二异氰酸酯含量检测报告，并核查其数据必须符合规范要求； 工程使用无机非金属材料时，必须要求承包单位提交放射性指标检测报告，其数据也必须符合规范要求。

3.3 使用时的防治措施

对准备入住的房屋，首先要注意室内有害气体的检测和净化，在入住前的空置时间应尽量长，同时开窗通风；其次，入住后应保持室内通风条件良好，有条件的用户可以安装空气净化器，对室内空气中的有害物质进行过滤、吸附、净化。另外，还可以在室内适当放一些绿色植物，例如绿萝、吊兰、虎皮兰等用于吸附、除尘和杀菌，以减少有害物质的污染，改善空气质量。

3.4加强室内环境污染的监测。相关管理部门应该针对建筑工程装修阶段以及装修结束后，组织专业的监测人员对室内环境污染做出科学的评价分析，民用建筑室内污染物的含量应该严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定的标准，如果监测结果超出了规定要求，必须对于室内环境污染的来源以及污染情况加以分析了解，以便制定合理地解决措施。同时，相关的技术监督等相关部门还应该加强对于国内外建筑装修以及建材的监督管理，从源头确保室内环境安全。

4、结束语

综之，建筑装修材料选用带来的室内污染已经严重威胁到居住人的人身安全，必须加强防治措施。新装修的房子一定要空置一段时间，等污染物基本排空并进行严格的监测后方可入住，并在房间内多放置一些可以净化空气的植物。另外，政府部门也应加大监控措施，尽量避免污染物超标的装修材料进入市场。只有这样，才能营造出一个健康温馨的家园。

参考文献：

[1] 陈冠英. 居室环境与人体健康. 北京：化学工业出版社，2013

[2] 于惠芳，李心意，张晓鸣等. 装饰装修材料中甲醛的含量. 环境与健康，2013

论文作者:任修权

论文发表刊物:《基层建设》2015年21期供稿

论文发表时间:2016/3/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fcc834c97e711472244e341f.html