# 引酉灌区实施农业综合开发项目的必要性论文_王天庆

王天庆

洋县引酉工程灌溉管理局 陕西洋县 723300

汉中市洋县是全国农业综合开发项目县。为了提高农业综合生产力，增加农业发展后劲，保证粮食安全，满足灌区和农业综合开发项目区对水的需求，当地政府和项目区广大干部群众积极性高，迫切要求尽快实施农业综合开发引酉中型灌区节水配套改造项目，加快灌区节水改造的步伐势在必行。

1灌区基本现状

洋县引酉灌溉工程是以灌溉为主结合发电的中型水利工程，灌区设施灌溉面积7.7万亩，实际灌溉面积4.8万亩。工程始建于1975年，1987年8月建成支渠以上工程并通水运行，灌区主要骨干工程由罗坝、长坝取水枢纽、4条干渠（总长36.475Km）；5条支渠（总长39.622Km）；5条分支渠（总长31.194km）；灌区10座反调节水库及9条水库干渠（全长39.97km）以及58条斗渠（全长116.0Km）等组成。

本灌区属丘陵区，高程470～700m，为汉江Ⅱ～Ⅲ级阶地，属亚热带季风气候，雨量充沛，气候温和，多年平均气温14.5℃，全年无霜期239天，多年平均降雨量为823.8mm，且年内分配不均，多集中在7～10月，时段降雨占全年降雨的61%，多年平均蒸发量854.8mm，灌区土壤以重壤土为主，占60%，其次是中壤土，灌区农作物主要为小麦、水稻、玉米、油菜等粮食和经济作物生长，一年两熟，水旱轮作，复种指数为180%，年粮食总产量为2.9万吨，是全国粮食基地县和汉中粮食主产区之一。

灌区水源为酉水河，流域形状呈“肥梨状”，属秦岭山区，流域内雨量充沛，水力资源丰富，多年作物生长关键需水期平均径流量4.79亿m3，多年5～8月平均径流量2.42亿m3，占多年平均径流量的50.52%，该流域植被良好，茅坪、华阳以上区域为森林覆盖，因此该河道除汛期外，常年为清水河道。

2灌区骨干工程存在的主要问题

灌区自建成已运行20多年，由于建设标准低，防渗衬砌水平低，运行时间长，工程病害和输水损失大的问题，严重影响灌区安全行水、正常灌溉和农业综合开发效益的发挥，目前存在的主要问题有：

（1）支渠及水库渠道衬砌率低且损毁严重，支渠衬砌率仅为22％，水库渠道衬砌率仅为9％，输水损失大，灌溉供水不足；

（2）渠道运行时间长，老化破损严重，险工段多，工程完好率仅为30％；

（3）渠系建筑物配套不全，破损严重。渠系共有各类建筑物362座，完好率仅为16％，难以保证渠道安全运行和灌溉需要；

（4）反调节能力差，项目区内的主要反调节水库，其水源主要依靠引酉灌区干渠补水，现状补水渠输水流量不足，供水能力太低，水库反调节能力差；

（5）灌区管护设施老化失修十分严重，配套不全，基层管理单位办公和生活条件极差，尤其是寨坡水库、任家弯水库管理房仍为土木结构，建于上世纪70年代，已经使用30多年，墙壁开裂，屋顶漏雨，对管理工作造成不利影响；

（6）灌区管理设施落后，测水量水、信息采集手段缺乏，影响了灌区管理水平的提高。

3项目建设实施的必要性

引酉灌区灌溉洋县8个镇58个行政村的7.7万亩农田，是汉中市中型灌区之一，是洋县粮油生产基地。由于灌区水利骨干工程老化失修、破损严重、输水能力不足，渗漏损失大，使改造了的田间工程效益不能充分发挥，同时灌区经过近几年农业产业结构的调整，经济作物及优质高效作物种植比例大幅提高，对水的需求更为迫切，但灌区存在的病险和渗漏问题已严重制约着灌区农业生产的发展。为进一步加强水利基础设施建设，增强农业生产和农村经济发展后劲，提高水利设施的供水能力，节约水资源，最大限度发挥水利工程效益，保证区内农村经济的可持续发展，对灌区进行节水改造，其必要性有以下几个方面：

（1）洋县地处汉中盆地东端，全县耕地面积多集中在丘陵区，随着工业的不断发展、城镇化进程的加快和交通用地的加速，平川生产用地越来越少，粮食主产区已迅速向丘陵区转移。引酉灌区地处洋县东北部丘陵区，土地蕴藏量大，可开发前景广阔，近年来本灌区已显现出在洋县农业和粮食生产中的巨大作用。但目前灌区骨干工程现状远远不能适应农业发展的需要，特别是处于灌区下游的区域，由于供水能力不足，输水不畅，导致农田不能适时灌溉。在夏插时期，由于缺水，大部分农田难以在水稻高产期插秧，要延迟10─15天，农作物减产，部分农田甚至绝收。水利骨干工程现状已成为制约灌区农业生产能力提高和农村经济发展的主要因素。引酉灌区作为洋县的主要的粮油生产区之一，为了保证粮食安全，保持农村经济平稳较快增长，急需对灌区水利骨干工程实施节水改造。

（2）对于引酉灌区来说，虽然地处陕南，年平均降雨量为823.8mm，但由于降水在年内分布不均，加之渠道供水能力不足，渠道输水跑、冒、渗漏，水量浪费损失极为严重，灌溉保证率偏低。通过实施节水改造，可解决片区干、支渠老化失修问题，补充并恢复原输水能力，干、支渠引水能力提高，保证渠道输水安全畅通，减少输水损失，使灌溉保证率由现在的52%逐年提高到设计保证率75%。可以改善3.28万亩灌溉面积，恢复灌溉面积0.52万亩，增加优质水稻 330万kg，油菜88万kg，增加产值584.15万元。

（3）近年来，随着我县农业综合开发、坡地旱改水、基本农田建设等项目的实施，以及土地流转政策的落实，区田间生产道路、配套工程不断完善，农田水利设施呈现良好发展势头，为农村经济的发展起了重要作用。而供水不足，有成为制约农业发展的瓶颈，使前期投入到农田建设中的各个项目投资，不能完全发挥出效益，对水的需求越来越急迫。

（4）为了增加农民收入，拓宽农民增收渠道，充分挖掘农业内部增收潜力，项目区大力发展“绿色经济”、生态农业、循环经济，发展无公害农产品和绿色食品。项目区的经济作物主要是种植梨、花生、紫红薯、药材、蔬菜、瓜类及其它经济作物。但很多地方因为水利设施不到位无法进行农产品结构调整，一定程度上制约了当地经济的发展。只有加快农业综合开发项目的实施，才能提高土地生产率，农产品结构调整才有更加广阔的空间。

（5）节水工程实施后，提高水资源利用率，节约大量的水资源，可改良土壤，美化环境，改善灌区的人、畜、禽类的用水条件，有利于该地区生态环境的改善，使生态系统向良性循环发展，使农村产业结构走可持续发展之路。

（6）农业综合开发节水改造项目实施后，灌区工程运行安全得到保障，供水能力增加，年运行费用减少，管理水平提高，科学化、合理化用水，实现灌区水资源优化配置和高效利用，便于灌区管理和灌区管理体制改革，使项目区加快按亩征收水费变为按量计征水费成为现实，并适应市场经济的需要。

4工程建设技术方案选择

引酉灌区运行二十多年，渠系布置基本合理，渠系平面布局维持原状，渠道纵断面基本不变，局部只做适当调整，不增设较大建筑物，只对主要设备进行更换、维修。

为保持渠道稳定并考虑施工方便，减少土石方开挖和回填工程量小，考虑节省投资等因素，改造断面形式基本保持原渠道断面形式，仍为梯形断面，内边坡1：0.5～1：1。对过水流量小于1.0m3/s的渠道，采用过流条件好的“U”型渠槽，砼浇筑前，在原梯形渠槽内夯填粘土，人工修坡成“U”型断面。“U”型渠槽过流条件好，但施工技术要求较高。渠顶设计高程为对应水深加安全超高值（安全超高等于1/4水深加上0.2m），衬砌高度为对应水深加衬砌超高值，按照《灌溉与排水工程设计规范》5级渠道衬砌超高值应小于0.3m。

衬砌材料的确定。根据引酉灌区二十多年的运行实践证明，渠道采用浆砌石和预制板衬砌，造价较高，抗冲和防渗效果较差，灰逢容易脱落，耐久性差。故对内边坡稳定的渠道，采用C15混凝土现浇，厚度8-10cm，顶部20×15cmC15混凝土现浇压沿，每8m设变形逢一道，逢宽2-3cm，逢内填聚氯乙烯闭孔泡沫板。该方案防渗抗冲效果好，耐久性和适用性强。

5主要效益及经济评价

该工程估算总投资1637.57万元，其中建筑及安装工程费 1467.63万元。本项目实施后，可有效减少项目区支渠及水库干渠输水渗漏损失，项目区渠系水利用系数可由0.49提高到0.60，灌溉水利用系数由0.42提高到0.50，年可节约水量818.36万m3，恢复灌溉面积0.52万亩，改善灌溉面积3.28万亩。年可增加优质水稻 330万kg，油菜88万kg，增加产值584.15万元，按水利分摊系数0.4计算，经分摊折算后，灌区年灌溉净效益233.66万元。灌溉效益＝［（恢复后产值－恢复后成本）+（改造前产值－改造前成本）］×灌溉效益分推系数。依据水利部《水利建设项目经济评价规范》（SL72—94），经计算工程内部收益率（EIRR）为11.35%＞8%，经济净现值（ENPV）为748.66万元＞0，经济效益费用比（EBCR）为1.45＞1。

经济效益分析成果表

6结论

项目的实施能提高农业基础设施条件，保证项目区农业综合开发中低产田的供水需求，全面改善农业生产条件和产业结构调整打下了坚实的基础。有力地促进区域经济的发展。实施灌区节水配套改造项目，对实现灌区农业综合开发目标和建设高产优质高效的现代农业有着重大意义，对实现农业增产、农民增收和建设小康社会有着不可替代的作用。

上接第481页

格证明文件，并需经建设单位代表或监理工程师认可后，方能用于施工。不合格的材料及半成品一律不准用于工程上。

3.1.1将铺装材料与认证的材料小样进行认真对比，从颜色、厚度、尺寸，材料的完整以及是否有破损较多等情况进行细致的核实。

3.1.2对于材料砂，严格复核它的吨位数量，对于商品砼进行数量以及质量的经验性复核。

3.1.3依据施工方案结合施工现场进行认真的符合性比对。

3.2对于绿化树木种植等的施工过程质量的管理。

3.2.1对于改良后的土壤进行测定理化数据进行符合。

土壤理化数据2

测试结果表明：土壤的物理性状有效改善；化学性状明显变化，有效的有机质氮磷等成分都较大提高。

3.2.2依据苗木选型的照片有针对的进行苗木品种、形态、规格、有无病虫害等进行符合性对比。选择符合本工程要求的优良苗木，严格控制苗木质量，所采购的苗木，必须进行检疫。对持有检疫合格证的苗木，方可投入到工程的绿化造景中去。

3.2.3依据施工方案对于苗木的起挖时的土球，确保杆球比为不小于1：7，以及确保土球的完整性；针对于树木运输之前的修剪量进行符合性比对，确保苗木的水分蒸发量尽量的少，以及确保种植后苗木的水分平衡；针对树木种植穴的大小尺寸与实际种植的土球的符合性对比，确保苗木的根系健康成长；针对部分种植区域的苗木树穴存在排水不畅的情况，采取用石子铺设排水暗渠，以及增设通气检查管等措施，确保苗木的成活；针对树木种植完成后的浇灌的及时性、充分性以及周期性进行符合性对比；在施工过程中如果发现有方案缺限或者施工短板的情况及时的改进、完善。

3.2.4依据施工方案，依据不同胸径、地径的乔灌木进行树木的四角、扁担、三角钢丝支撑等的形式选择进行符合性对比。

3.2.5依据养护方案，有针对的对于树木水分供应情况、营养适当补充、土壤的疏松程度以及是否有缺株等情况，进行准确的掌握，然后进行动态巡查。并针对计划表巡查时复核。

3.3对于本项目的竣工验收、项目移交质量资料的管理

施工材料、施工过程、施工资料，全部融合在一起，在竣工验收中拿出明文的规范、之前确定的各式各样的标准，一项一项的去判断是否达到要求，对于某一项工作、某一个分部、某一个分项是否需要返工进行决策性的判决。

业主单要求提供的竣工验收资料目录：

a、本项目施工合同

b、项目招标文件、投标文件

c、开工报告、开工报审

d、施工方案报审

e、苗木报验、苗木检疫证

f、施工日志

g、例会记录、各种会议纪要

h、竣工图纸

i、竣工自检报告

j、施工小结

k、竣工结算文件

最终形成作为质量员对于本项目自评合格的文件报与项目经理。

小结

通过本项目的施工准备、施工过程以及后期养护的质量管理，将质量管控细化到各个环节，确保预防为主的质量方针，目的是使项目中的所有环节符合质量要求，最终顺利完成整个项目的施工。通过上述夏阳金城二期1＃-5＃，21＃商品房绿化工程质量管理的全过程了解，明确了质量管理是整个工程的全过程管理，是项目管理中的细节、重点管理环节。

通过本项目的质量管理为公司建立健全质量管理体系，落实质量管理职责，不断持续改进质量体系，将各个部门的相关质量制度和措施纳入到质量体系文件和岗位规范中，促进质量管理，并进一步加强现场质量管理，加大服务力度，以关键工序、新工艺和技术为重点，强化质量日常监督检查，查隐患，补漏洞，切实为”质量效益型“管理目标保驾护航。

参考文献：

[1]刘欣. 项目管理基础// 上海社会科学出版社——2015.4

论文作者:王天庆

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第28期

论文发表时间:2019/8/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fce4d12c8299fe941bb2e103.html