# X射线探伤辐射防护与安全管理论文_蔡利忠

嘉兴嘉卫检测科技有限公司 浙江嘉兴 314000

摘要：目前，随着我国现代化建设的迅猛发展，射线技术已经被广泛应用于工业、农业、医疗、科学研究以及工程技术等多个领域，给国家和公众带来了巨大的利益。但与此同时，在利用射线技术过程中而伴生的辐射事故也是触目惊心的。因此也就应运而生了电离辐射防护这门学科，其目的是对电离辐射进行合理控制和防护，以保护人体不受其伤害。基于此，本文主要对X射线探伤辐射防护与安全管理进行分析探讨，以期为相关工作提供一定的借鉴作用。

关键词：X射线；探伤辐射；防护；安全管理

前言

X射线探伤是利用X射线在穿透被检物各部分时强度衰减的不同，检测被检物中缺陷的一种方法，在石油、化工、冶金、电力、轻工、船舶、建筑、交通等行业得到广泛应用。近几年来，按照有关法律法规的规定和要求，环境保护行政主管部门不断加强对X射线探伤应用单位的辐射安全管理。但由于点多面广，行业分布广泛，X射线探伤行业的辐射安全管理问题仍然值得人们去关注。

一、我国有关辐射防护的主要标准和法规

我国有关辐射防护的主要标准和法规有：《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；“GBZ117-2015《工业X射线探伤放射防护要求》；《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第709号令；《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，国家环境保护总局第31号令；《关于建立放射性同位素与射线装置事故分级处理报告制度的通知》，环发（2006）145号；《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国职业病防治法》，中华人民共和国主席令第24号；《放射工作人员职业健康管理办法》，中华人民共和国卫生部令第55号；《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）。

二、X射线探伤作业的特点及应采取的辐射防护措施

X射线探伤机在工作状态时发射X射线，非工作状态时不产生X射线。探伤机工作时会对探伤操作人员及周围公众造成一定程度的X射线外照射。在进行固定式X射线探伤作业时，探伤室门-机联锁失灵、人员误入或滞留在探伤室内，还有可能发生人员大剂量受照事故。

通常对X射线的辐射防护常采用缩短接触时间、增大防护距离、遮挡屏蔽物等方法来实现。特别是进行固定式探伤作业时，建造一个理想的探伤室是辐射防护的关键。探伤室四周屏蔽墙、屋顶以及防护门的厚度均应能满足辐射防护的要求，同时探伤室的大、小防护门应粘贴电离辐射警告标志，并安装工作状态指示灯。探伤室防护门应安装门-机联锁安全装置，保证探伤室防护门关闭后X射线探伤机才能进行出束检测，当人员误操作，在工作状态打开防护门时，设备自动停止X射线出束。

开展移动式探伤作业时，应根据现场情况使用X-γ剂量率巡检仪进行辐射防护“三区”的设置。将探伤机周围辐射剂量率大于15μGy/h的区域设为控制区；辐射剂量率小于15μGy/h，大于2.5μGy/h的区域设为监督区；监督区以外的区域为“非限制区”。探伤作业期间禁止非放射工作人员进入探伤控制室内或监督区内，具体措施如下：

①控制区边界应悬挂清晰可见的“禁止进入X 射线区”警告牌。

②监督区边界上应悬挂清晰可见的“无关人员禁止入内”警告牌，必要时设专人警戒。

③开展现场探伤工作的每台X 射线装置配备两名工作人员。

④应有提示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，“预备”信号和“照射”信号应有明显的区别，并且与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别。

⑤警示信号指示装置与探伤机联锁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

⑥在控制区的所有边界都能清楚地听见或看见“预备”信号和“照射”信号。

⑦应在监督区边界和建筑物的进出口的醒目位置张贴电离辐射警示标识和警告标语等提示信息。

⑧现场探伤的每台探伤机应配备一台便携式剂量仪，一块“禁止进入X 射线区”警告牌、一块“无关人员禁止入内”警告牌和满足工作需要的警戒绳。开始探伤工作之前，应对剂量仪进行检查，确认剂量仪能正常工作。在现场探伤工作期间，便携式测量仪应一直处于开机状态，防止X 射线曝光异常或不能正常终止。

⑨现场探伤期间，每个工作人员均应佩戴个人剂量计、直读剂量计和个人剂量报警仪。个人剂量报警仪不能替代便携巡测仪，两者均应使用。

⑩局部屏蔽措施（如铅板等）。

三、X射线探伤的辐射安全管理

开展X射线探伤作业的企业应在日常工作中认真做好辐射安全管理工作。规定放射工作人员必须接受剂量检测，建立个人剂量档案。若辐射工作人员接受的剂量限值超过国家规定限值的3/10（即6mSv/a），应立即查明原因，采取改进措施，对受照人给予及时治疗、暂停放射工作，并在接到辐射工作人员个人剂量检测报告之日起5日内报相关环境保护、卫生部门调查处理。企业还应定期使用监测仪器对企业内辐射环境现状进行自检，或定期请有资质的单位对企业内辐射环境现状进行监测，并保留检测记录。对于在企业定期自我检测或委托监测时发现异常情况的，应根立即采取应急措施，并在1小时之内向所在县（市、区）或者设置区的市环境主管部门报告。

此外，制定完善的辐射防护规章制度也是辐射安全管理的重要措施之一。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理条例》有关规定，使用射线装置的单位要有健全的“操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、台帐管理制度、人员培训计划和监测方案等，并有完善的辐射事故应急措施。主要包括：

（1）企业应制定“X射线探伤机安全操作规程”，规定X射线机的操作方式，并使每个工作人员都能熟练掌握。

（2）制定“岗位责任制度”，成立专门机构或配备专职、兼职管理人员，负责辐射安全和防护工作，明确企业法人、辐射防护安全管理部门和放射工作人员的职责并落实到人。

（3）制定“安全装置定期检查与维护制度”，对探伤安全设施、探伤设备故障时的检修和维护措施、实施人员和检查的周期进行明确。

（4）制定“辐射防护和安全保卫制度”，对设备的保管和存放作出具体规定，禁止射线装置与易燃、易爆和强腐蚀物质混放，并设有专职仓库保管员，实行出入库登记制度。探伤机的操作严格按照规程进行，两人以上配合作业，并且射线设备的使用需进行严格检查和验收，做到帐物相符，交接有记录。

（5）制定“人员培训计划”，从事探伤工作的人员必须经过有关部门的辐射防护培训，经考核合格和体检合格后，方才能持证上岗。落实好培训制度，切实提高辐射防护安全意识政府主导，加强对 X 射线装置使用单位管理、技术人员的辐射及防护知识培训，定期对其进行考核，发放培训合格证。重点加强对辐射危害的认识培训，做到不夸大也不忽略、重视且理性认识辐射危害。确保辐射防护意识得到提高，满足从事相关工作的要求。

（6）制定“辐射事故应急措施”，包括应急组织、应急准备和应急响应三个部分。在应急组织中明确企业法人是辐射安全生产的第一责任人，明确事故时组织机构中各成员的姓名和24小时联系电话以及环保、公安等管理机构中事故报告部门的负责人和24小时联系电话；在应急准备中建立工作人员日常培训和演习制度；在应急响应程序中根据X射线探伤机在工作状态时可能产生的事故，规定相应的具有可操作性的处理措施。

（7）加强监测队伍建设，改进监督检查方式方法加强监测队伍建设，特别是改变县市级监测空白的现状，重点提高省市级监测能力和质量，为辐射监管提供应有的技术支撑。针对X射线装置特性，制定适合的监督检查方法制度，消除监管盲区，将安全隐患在日常监督检查中发现并解决。

四、结语

总之，X射线探伤辐射防护及其管理是一项系统工程，需要有关部门、单位和人员的共同参与。只有严格按照有关法规、文件的要求，认真做好防护工作，加大监督管理力度，不断总结经验，提高辐射防护及其管理水平，才能使射线装置真正造福于人民。

参考文献：

[1]赵佳辉，王勇.工业X射线探伤室辐射防护技术[J].科技创新导报，2017，14（06）：92+94.

论文作者:蔡利忠

论文发表刊物:《防护工程》2019年8期

论文发表时间:2019/7/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fcf26d9714c0a291106bd16c.html