# 浅谈房屋建筑施工技术存在的问题与应对论文_吴东龙

身份证号码：44162219880219xxxx 广东河源 517000

摘要：房屋建筑工程是一个技术综合性很强的系统工程，提高建筑工程质量是当前工程建设主要目标之一，施工中采用适当的施工工艺和科学的施工技术，对建筑工程各个环节、各个部位严控技术关和质量关，针对施工过程容易产生的质量问题提前做好预防措施，为社会生产合格的建筑产品，打造更多高质量的精品，获得更好的社会效益，为建设美丽中国添砖加瓦。

关键词：房屋建筑；施工技术；存在的问题；应对

1导言

我国房屋建筑产值在国民经济中占有重要的位置，建筑市场也迎来了井喷式增长，随之而来的大量新型施工技术也得到大力推广，随着经济水平提升，人们对居住、生产、生活建筑环境需求的可靠性和舒适性需求越来越高，房屋建筑施工技术未能随着建筑市场快速发展成熟，特别是部分房屋建筑施工技术质量不过硬，房屋使用期限内出现渗漏、裂缝等质量问题，使用者对房屋质量问题投诉不断。因此，如何在建筑工程施工中采取有效措施并大力改进施工技术水平、提高房屋建筑工程质量成为施工单位面对的现实问题。

2房屋建筑施工技术质量的重要意义

我国的城市化水平随着经济高速发展得到快速提高，建筑行业在短短的三十多年发展中施工完成大量房屋建筑工程项目，各大中城市中高楼大厦拔地而起成为当地建筑名片。房屋建筑工程质量在人们日益提高的生活水平需求下，要求达到宜居、安静、采光、通风、安全、审美的功能性越来越多，房屋建筑施工质量成为人们越来越关心的重要内容。房屋建筑建造过程中采用的不同的施工技术达到不同的功能目标，当施工技术人员对技术掌握不到位、施工中出现的问题处理不当留下质量隐患时，施工质量也就无法得到保证，也就无法提供优质的建筑产品供应市场满足人们的需求，由此可见，建筑工程施工质量与技术应用的标准还要继续提高，施工技术管理和操作人员只有严格控制质量，认真和熟悉施工技术的应用才能保证质量的可靠性，让房屋建筑成为保障人们生命财产安全的放心产品，提高企业的声誉，促进建筑市场良性循环发展。

3怎样解决施工技术面临的问题

3.1做好施工前的技术管理工作

施工单位或者企业技术负责人或者相关技术人员首先要熟读图纸，不断地研究图纸，尽量做到图纸在脑中。施工技术负责人或者施工相关技术人员一定要仔细分析研究图纸，并在此基础上掌握施工要点并进行相关方面的技术交底，采用的科学的施工方法进行施工。其次，施工单位相关负责人要对施工现场进行详细的考察和了解，更加准确的把握施工环境的重点。施工单位相关负责人组织施工单位全员必须参加的施工现场检查活动，全面检查施工现场存在的技术方面的问题并及时解决，同时做好每一个工序或者分部的施工技术交底，并有施工队长代表签字回收防止档案室，作为后期施工资料。建立健全施工单位全体机构、全员共同参与、全层次的施工技术管理制度。

3.2加强混凝土施工技术的控制

针对混凝土裂缝问题的存在，主要从以下两个方面进行管理来达到控制混凝土裂缝的目的。①对于组成混凝土的原材料进行严格的控制与管理比如时候进场前的报验（报告监理单位申请对于原材料的质量、规模、形状进行初步验收），待建立单位验收完毕后，在原材料正式使用前要对原材料进行复验（按照施工图纸的要求和相关规范的要求将原材料进行试样取样，并将此送至建设单位或者相关权威机构指定的实验室对原材料进行使用功能的检验），复验合理后才可以进行使用。唉使用过程中一定要严格控制原材料的搭配比例关系和具体在原材料进行拌和过程中温度、湿度的控制，从而一定程度上地提高了混凝土的强度。在实际施工过程中，在原材料进行配合以前，根据施工现场的施工环境（比如说施工场地的温度情况和湿度情况等）来对原材料进行多次反复配合比试验，从而得出混凝土搅拌最好的原材料配合比。②在实际施工过程中，采取合理的措施严格控制混凝土温度的变化以此达到减少混凝土裂缝的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种情况就对设计单位提出了严格的要求，在设计过程中严格控制钢筋的数量、类别、规格、型号及其之间的搭配关系，同时及时对新浇筑混凝土进行养护。养护可以分为自然养护和加热养护。施工现场常用的就是自然养护主要包括洒水养护、薄膜养护和喷洒养生液进行养护。

3.3加强钢筋技术的控制工作

（1）对于进场刚进的检验。钢筋在进场过程中，应当按照施工图纸或者施工相关技术规范对于进场钢筋的规模、型号、种类、重量进行监理单位的检验，之后将其送至国家允许的检测机构对钢筋的抗压、抗拉、重量偏差等项目的检验，通过检查结果确定钢筋是否符合国家法律法规和相关技术规范的要求，如果进场钢筋不符合国家法律法规和相关技术规范的要求，则禁止对于进场钢筋的使用。（2）在实际施工过程中钢筋的加工、钢筋的安装检验。在钢筋进场合格后即根据施工图纸中显示钢筋的形状、尺寸、数量的数据进行加工备料。在备料之前根据钢筋的连接方式、设计规定计算钢筋的锚固长度、钢筋的保护层厚度等进行加工。钢筋安装简单来说就是根据建筑物的墙、梁、板等承重部位的要求进行钢筋组合，在此过程中要根据钢筋的物力物理属性和化学性质来来确定钢筋的搭接长度和锚固厚度及其保护层的厚度。最后就是钢筋的涂刷。钢筋在利用过程中避免不了对钢筋进行焊接，在焊接完成后，为了保证钢筋焊缝表面的美观及其焊缝的质量符合焊接相关规范的要求，就要在钢筋焊缝表面进行涂刷，涂刷的遍数和涂刷的厚度一定要符合施工图纸和相关技术规范的要求。

3.4开发房建节能的新技术

做为施工人员我们都知道房屋主要是通过外围的墙体为我们遮风挡雨，说以说墙体是在房屋节能中起着重要的作用。墙体的保温方式可以分为内保温和外保温。在墙体的内侧添加挤塑聚苯板或者其他类型的保温材料，这样可以使保温材料不受外面风雨的的影响，性价比非常高。在墙体的外表设置聚苯板或者挤塑聚苯板或者其他保温材料，保温材料施工完成后进行混凝土保护层施工。这样可以防止门、窗、梁等施工部位冷桥的产生。

3.5房屋建筑的隔热节能

房屋的隔热主要是通过房屋的屋顶和墙体来实现的。阳光照射首先到达的就是房屋额屋顶，现在房顶隔热主要是通过空气隔热层来实现，主要利用阳光照射到屋面上通过隔热层降低阳光的传播速度和传播质量以达到隔热的效果。在非常炎热的环境中进行建筑施工主要就是采用这种方法。

3.6天然的太阳能技术

太阳能作为一种新型的能源，基于它很多优点被广泛应用到人们的日程生活中去。太阳能的优点主要表现为它是一种廉价的天然能源；因为它主要是依靠阳光发挥它的特殊作用，所以它的来源渠道非常多；因为阳光为他的主要原材料，因此它是一种无污染的的绿色能源；还要植物光合作用就会产生阳光，所以它是可以循环利用的环保能源。工程建设行业主要是通过运用太阳能具有深刻的意义，它将工程建设中的热能和太阳能统一起来，为建筑创造为了源源不断的天然能源。

4结语

综上所述，房屋作为人类生活中必不可少的一部分，房屋建筑质量的好坏直接影响着人类的居住质量和生活质量的高低。为此我们要对房屋建筑引起足够的重视，对于房屋施工技术要深层次的探析。同时，根据房屋施工技术所面临的问题，积极地寻找并采取相应的措施去解决它，进一步为建筑行业的发展尽自己的一份力。

参考文献：

[1]代路.高层房屋建筑技术管理要点[J].建设科技，2017（12）：106-107.

[2]智慧.新环境下房屋建筑施工技术的创新途径[J].山西建筑，2017，43（10）：240-242.

[3]朱振，李旭.浅析房屋建筑施工技术存在的问题与应对[J].黑龙江科技信息，2013（18）：189.

[4]万晓东.房屋建筑节能中存在的问题及节能施工技术的应用[J].科技与企业，2013（02）：217.

论文作者:吴东龙

论文发表刊物:《基层建设》2018年第24期

论文发表时间:2018/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fd033b542706d137f78f0370.html