# 房屋建筑预应力混凝土结构施工技术应用分析刘康乐论文_刘康乐

摘要：随着我国社会经济的不断发展，房屋建设行业的发展平台也随着扩大，房屋建筑的数量也处于与日俱增的状态，这也让人们对于房屋的质量越发严格。本文将对房主建筑工程中预应力混凝土施工的基本情况进行简单介绍，随会会针对预应力混凝土施工环节进行简要叙述，进而对这一施工方式进行探究，希望能为之后的施工技术发展提供一定的资料。

关键词：房屋建筑；预应力混凝土结构施工；技术要点

引言

预应力混凝土是一种新型的混凝土技术手，在建筑工程中应用主要就是在混凝土结构以及相关构建承受压力中作用，达到降低裂缝问题的目的。此种混凝土强度较高，在建筑工程中应用可以分散其他位置的负重达到提升建筑荷载能力的目的。预应力混凝土性能优越在建筑工程中广泛应用，对于公民建筑施工过程优化具有重要的价值与意义。

1房屋建筑预应力混凝土结构施工技术的内涵及优势

预应力混凝土结构施工技术，是当前我国建筑行业大力推广并积极应用的一种创新型建筑技术，该技术是指在建筑结构构件中经常产生较大荷载拉应力的部位，提前以混凝土预加压应力的方式，使建筑结构构件处于人为的压应力状态，从而使其抵御外界荷载所引起的大部分或者全部拉应力，这样可以有效保护建筑构件，避免结构裂缝等问题的发生，从而有效提高建筑结构的强度、延长建筑物的生命周期。预应力混凝土结构施工技术自二战后兴起以来，已经被较好地引进并应用到我国的建筑结构施工当中，并有效地提升了建筑结构性能、降低了施工成本、提高了工程质量，特别是在大跨度、大空间结构中的利用，更是大量地节约了钢材、减轻了结构重量、提高了建筑结构的耐高压、耐腐蚀性能，因此得到了更加广泛的应用。

2房屋建筑预应力混凝土结构施工技术应用

2.1施工期间钢筋的布置

在最大程度上保证钢筋与混凝土的比例能够得到较高的强度，便是房屋建筑工程预应力混凝土施工技术的关键所在。这代表着配置人员需要对钢筋自身的差异性进行检查，并对其进行较为合理的布置。在通常情况下，房屋建筑工程预应力混凝土施工中所使用的钢筋主要为受力钢筋以及架立钢筋两种，为保证在整个施工过程中钢筋可以得到合理的处理，并保证其发挥出最大的实际效果，施工人员便需要在组装期间，严格的按照相关图纸与对应设计要求进行拼接工作。若有特殊情况，则可对预应力筋进行提前标记，从而防止在布置钢筋的过程之中，出现任何的施工错误。在对预应力钢筋进行焊接时，施工人员需要保证施工所用到的钢绞线不存在任何程度的弯曲及磨损等现象，且需要对施工原材料的尺寸、规格以及质量进行深入检查。此外，架焊接固定与普通的钢管固定需要处于同一时间内完成，从而保证并提高固定架位置的精准性，在完成普通钢筋的相关施工后，施工人员需要将预应力筋放置在预先设定好的波纹管内，并在完成辅设波纹管后，通过人工单根穿束方式进行施工，进而减少预应力筋对于波纹管所造成的不良影响。在完成预应力筋的固定工作后，施工人员需要保证其水平位置处于顺直状态，并在波纹管的上方打开约为20mm的孔径，从而固定在波纹管之上，以此避免施工过程中出现漏浆问题。

2.2施工过程中线道的布置策略

施工人员需要结合预应力混凝土线道进行安装之前所收集到的检查结果，明确的掌握线道布置的范围与实际的施工要求，进而在施工前做好相应的布置工作。此外，施工人员应对房屋工程预应力混凝土施工中线道布设环节中可能存在的问题加以分析探讨，保证施工的合理性与科学性。一旦在施工过程中发现不符合施工设计标准的现象，施工人员便需要立刻开展相应的解决措施，从而避免施工质量下降。在进行穿梭工程时，施工人员会受到诸多的外界因素影响，从而导致转向或导向装置经常会出现问题，因此，施工人员应严格控制这一环节，尽可能的减少其中存在的误差，使穿梭工程的质量达到相应标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3张拉

根据实际情况，张拉可分为一端张拉和两端张拉，张拉时应以张拉力作为主控制指标实行双控管理，将实际伸长值与理论伸长值之间的偏差控制在±6%的范围内。在张拉过程中，一定要做好施工控制，并妥善处理突发问题。如：张拉时发现混凝土破裂或断丝、断束问题，应立即停止张拉作业，待查明原因、妥善处理之后再继续张拉作业；张拉完成之后，要立即做好张拉记录，并将张拉数值精确到毫米单位。

为了确保张拉施工的安全性，在张拉工作中，一定要做好技术控制。首先，要严格遵守操作规程，任何施工人员不得擅自离开工作岗位，任何情况下，作业人员都不得站立在预应力筋的两端，以防钢筋被拉断或者锚具失效造成巨大能量释放而威胁工作人员的安全。其次，张拉时要认真做好核对，确保孔道、锚环与千斤顶上的工具锚孔位对中，从而防止钢绞线打叉；要对预应力方向进行精确的控制，如若为直线预应力筋，应使张拉力作用线与孔道中心线垂直，若为曲线预应力筋，应使张拉力作用线与孔道中心线末端切线重合，从而减少孔道摩擦损失。

2.4无粘结力混凝土在工民建筑施工中应用要点

无粘结力的混凝土在建筑工程中应用广泛，是一种重要的技术手段。施工中与一般的混凝土制作方式相同。针对此种技术来说要将钢筋直接的放入到设定位置中，在进行混凝土建筑施工，整个过程仅仅进行浇筑处理，无需其他处理环节，可以降低工程复杂度。在施工中应用此种技术手段可以减少工程量，节省建筑材料，有效地控制了建筑造价，在施工中广泛应用。现阶段，在施工中会通过涂抹油脂或者绑定薄膜的方式进行预应力钢筋的保护，此种技术可以降低成本，保障质量。

2.5房屋建筑工程混凝土的施工

施工人员应在开始施工前，对混凝土施工材料进行全方位检查，并加强对混凝土工程施工的监管措施，例如监管人员应对混凝土施工过程中的搅拌环节进行合理的监控，并将每个细节监管到位。此外，施工人员在进行施工前还需要对施工设备进行检测，以便于从各个方面减少质量问题的出现机率。对于施工过程而言，施工人员需要结合现场情况与设计需求，选择不同的浇筑方式，从而保证混凝土浇筑过程中不会产生任何质量问题。大多数的施工项目在这一环节中会选择二次浇筑法，并采取一定的防护措施，尽可能的减少混凝土施工中可能出现的水分大量流失现象，提高房屋工程预应力混凝土的施工质量，进而保证房屋工程的整体施工质量能够达到预期设想。

2.6灌浆封锚

张拉作业完成之后，应进行预应力筋穿束，为了保证波纹管不受破坏，在穿束前应先将钢绞线顶部用黑胶带绑好、包紧；穿束时不能硬顶，应采用反复推、转、抽、插的方式，将钢绞线从波纹管一端穿至另外一端，同时检查波纹管的平顺度；穿束完毕，应用钢丝球封闭，以免灌浆时漏浆。

结束语

综上所述，近年来预应力混凝土施工技术的蓬勃发展，填补了我国建筑行业的某些技术空白，但是在具体应用中，其发展不平衡、前景不明朗等问题也是存在的，为此，我们必须做好施工中的技术控制，不断创新施工理念和方法，从而进一步为此方法的应用拓展空间。

参考文献

[1]李琦.建筑施工中预应力混凝土技术的应用研究[J].科学与财富，2018（7）：80.

[2]陈晨.房屋建筑施工预应力技术实践研究[J].建材发展导向（下），2017，15（3）：191-192.

[4]史大利.房屋建筑工程预应力混凝土施工关键技术研究[J].中华建设，2019（01）：158-159.

[5]菅永博.建筑工程预应力混凝土施工关键技术研究[J].建筑技术开发，2019，46（15）：59-60.

论文作者:刘康乐

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fd26048286738b18ce0d1516.html