# 川西白马庙地区蓬莱镇组地震储层预测研究

王福利[1]2002年在《川西白马庙地区蓬莱镇组地震储层预测研究》文中研究表明研究工区白马庙-松华地区位于四川省邛崃、蒲江、大邑县，构造上隶属于龙门山断褶带南段隐伏带之成都凹陷低缓构造带，为大兴西断层和熊坡断层所夹持的向东北方向倾斜的叁角形区块，也称大兴鼻状隆起。该区共做过六轮地震工作(1967、1978、1990、1996、1997、1999)，测网密度达到0.7-1.2km。截止2000年1月，已累计钻井37口为蓬莱镇组浅层气专探浅井，完钻井深均在800～1500m，完钻层位多在蓬莱镇组中上部，揭示蓬莱镇组地层400～700m厚。在完钻测试的37口井中，工业性气井22口，微气井13口，干井2口，勘探成功率近60％(未包括正在下一步作业井)。白马庙地区已钻探面积433km~2，已获控制含气面积159.28km~2，获控制储量391.76×10~8m~3。 本论文充分研究了四川盆地白马庙地区侏罗系蓬莱镇组地层天然气地质综合特征，并以此为基础紧密结合生产实践，充分运用地震预测的新技术、新方法，重点抓住储层预测这一关键环节，综合地质、测井、试井等多方面信息与成果，描述了蓬莱镇组储层特征，基本搞清了研究区蓬莱镇组储层的纵横分布规律，为研究区下一步勘探提供了依据。取得的主要成果和认识如下： 1．蓬莱镇组主要是一套河流—叁角洲—湖泊沉积组合，并可划分出叁个沉积相、6个亚相和14个微相。 2．蓬莱镇组地层中可进一步划分出5个砂层组(自上而下为A、B、C、D、E)，其中以C砂组分布相对稳定，是工区内较好的储层。 3．砂岩储层可分为含气的高孔高渗气层、中低孔渗的含气丰度略低的气层以及泥质粉(细)砂岩气层叁类。 4．蓬莱镇组储层物性变化大，既有中、高孔渗的高产能储层，也有中低孔渗的低产能储层，更有致密砂岩(非储层)存在。 5．蓬莱镇组气藏受构造、岩性、盖层等因素的控制，构造轴部圈闭条件好，有效储层发育，是最有利含气区。构造的南翼通过地震储层预测，储层发育、厚度大、构造条件好：白浅41—白浅30西斜坡，沉积相为叁角洲平原—叁角洲前缘，是有利的储层发育区，与地震储层预测结果较吻合，这两个地区为有利含气区。构造以北及白马7—白浅29井东斜坡为含气远景区。 6．储层横向预测的每一种方法、手段适用条件有所不同，预测结果成功与否关键在于对研究区地质情况、地震资料的认知程度，最重要的是对研究目标的储层地质和地球物理特征的认识，只有这样才能确定好恰当的研究方法和工作思路。 7．本次研究对工业气流井主要产气层的测井响应与地震响应特征进行了认真研究，总结出了含气砂岩所具有的特征，以此对储层进行了反演与描述，预测了蓬莱镇组B、C．D叁个砂组的砂岩厚度、砂岩平均孔隙度、有效砂岩厚度等，提出了有利勘探目标，为下一步白马庙气田储量升级、井位部署提供了依据。 8．综合评价结果：A砂组储层性能、含气性能差，综合评价为最差，B砂组次之。C砂组储层物性、连通性、含气性能好，综合评价为最好。D砂组介于BC砂组之间。

廖曦, 沈浩, 邹建, 缩编[2]2001年在《川西白马庙地区侏罗系蓬莱镇组气藏描述》文中认为本论文为中国石油天然气股份有限公司2000年度重点科技攻关项目《川西白马庙地区侏罗系蓬莱镇组气藏描述》的部分成果。其研究依托国外最新软件,综合应用层序地层学、储层地震学、测井地质学的新理论和新技术,对川西白马庙地区侏罗系蓬莱镇组浅气层进行整体评价研究。主要研究内容包括勘探数据库的建立、构造精细解释、地层岩性岩和研究、储层特征研究、砂体分布的地震预测研究、储层测井解释、储层叁线建模、气藏测试、试采分析和探明储量计算等。

王勇[3]2004年在《川西南部地区沙溪庙组勘探目标评选研究》文中提出本文以川西南部地区侏罗系沙溪庙组气藏为研究对象,在勘探成败分析的基础上,通过储层沉积成岩特征研究,认为沙溪庙组存在绿泥石—硅质—早期方解石—晚期方解石、早期方解石—硅质—晚期方解石两种成岩相,它们具有相似的孔隙演化特征,其主溶期均对应早成岩晚期,砂体发育受古河道控制。通过以白浅110井为代表的13口重点井储层对比,揭示了沙溪庙组储层的基本地质规律,认为沙溪庙组储层是介于须二段储层与蓬莱镇组储层之间的过渡型储层,其“裂缝性”和含气砂体的“隐蔽性”是气藏的基本地质特点,储层孔隙发育是产气的物质基础,裂缝发育和产层段暴露程度控制天然气产出状况。通过油气运移、聚集和成藏综合研究,认为沙溪庙组天然气主要源于须五段烃源岩,气藏形成和高产的主要条件是足够厚的烃源岩、厚度适中物性良好的砂体(H≥5m,Φ>5%)、裂缝是高产的必备条件。并在基础上,提出了对已钻各含气构造下阶段的勘探设想和具体措施。

李跃纲, 杨跃明[4]2002年在《川西白马庙气田蓬莱镇组气藏地震储层预测技术研究》文中研究说明川西地区是中国最早发现天然气的地方 ,深、浅层均蕴藏了丰富的天然气。近十年来 ,侏罗系浅层勘探在 7个构造均有重大突破 ,发现了以白马庙蓬莱镇组为代表的中型气藏 ,展示了浅层气勘探的良好前景。白马庙蓬莱镇组气藏为河、湖相碎屑岩致密储层 ,砂体分布不稳定 ,变异大 ,多呈透镜状 ,难以用传统的方法对其进行准确的预测和勘探。通过攻关 ,采用以下技术使气井成功率从 4 0 %提高到 80 %。其一 ,经反复试验优化出道距 2 0m、30次覆盖最佳施工方案 ,采用多次、多方法滤波和精细的静校正、分频迭加处理 ,为获得高信噪比、高分辨率地震资料提供保障 ;其二 ,采用地震振幅加强处理技术定性预测含气砂体 ,其准确率达 73% ;其叁 ,应用Jason自然伽马和波阻抗反演技术定量预测砂体和含气砂体 ,经 6 1口井测井、测试检验 ,准确率分别达 70 7%和 78 4 %。这些技术的运用 ,为气藏探明储量的成功提交、井位部署和气藏开发奠定了坚实的基础

刘文龙[5]2007年在《四川盆地侏罗系浅层天然气成藏特征研究》文中进行了进一步梳理油气成藏过程是含油气盆地研究的重点内容,具有十分重要的地质意义。根据近几年对油气成藏过程研究的实例认为:油气地球化学特征除了具有“源控”特征外,还具有不可忽视的受油气成藏控制的特征;对一个地区烃源岩的评价,尤其对高过成熟的烃源岩的生气潜力的评价,不能只停留在静态条件下的评价,必须结合成藏过程综合评价。四川盆地是一个古老的大型含油气迭合盆地,以含气为主,含油为辅。本文在全川侏罗系气藏勘探开发现状分析的基础上,通过对平落坝、白马庙、新场-孝泉、大兴西、渡口河、八角场、福成寨等典型气藏的剖析,结合其沉积、构造、储层特征研究,总结出控制侏罗系天然气藏形成的主控因素,为油气勘探提供地质依据。结合实例,综合运用地质学、地球化学的研究方法,对成藏条件进行分析,认为侏罗系气藏的形成应具备以下几方面的地质条件的配置,即充足的气源条件,良好储层砂体分布,发育的气源断裂或裂缝,以及一定规模的圈闭条件和良好的保存条件。并以此为依据,阐述了侏罗系浅层天然气成藏特征。

周文[6]2006年在《川西致密储层现今地应力场特征及石油工程地质应用研究》文中认为以石油地质学、构造地质学、地球物理测井、储层地质学、岩石力学、岩体力学、石油钻井工程、油气储层改造、油气藏工程学等多学科理论和方法为指导，系统开展川西地区致密储层现今地应力场特征及石油工程地质应用研究。 建立系统的应力场状态确定方法，包括：①应力来源分析；②声发射等实验室方法、压裂法、测井等方法的应力值大小的确定；③声发射、声波各向异性等实验室方法、测井方法、构造方法、地震方法、定向岩心方法等确定地应力方向；④利用测井、结合实验室资料、压裂资料确定岩石力学参数的方法。编制了确定井剖面岩石力学参数、地应力值、破裂压力等多参数的测井解释软件，提出了确定川西致密砂岩储层破裂压力的新评价公式。对研究四个侏罗系主要气田近100余口井进行了处理，建立了地应力剖面，划分出五类应力剖面类型。系统开展了四个主要气田沙溪庙组、蓬莱镇组主力产层的岩石力学参数测定和测井资料计算，对影响力学参数的地质因素进行了分析。根据压裂资料、测井资料、实验室资料对应力状态的确定，采用二维、拟叁维有限元应力场模拟技术对研究区四个主要气田7个主力产层进行了应力场分布模拟，由模拟结果分析了地应力的分布特征。成果表明：①研究区存在由龙门山方向来的构造应力，地层中主要以σ_x＞σ_z＞σ_y＞及σ_z＞σ_x＞σ_y应力状态为主；②地应力大小分布主要受控于埋深、构造应力大小、断层分布。水平最大主应力基本上为NW-SE向。平面上可能有8-15°的仰角。 系统研究了影响侏罗系产层压裂施工效果的地质因素，认为压裂造缝长度、产层的物性及含气性是主要影响因素，确定出了在造缝长度大于120m后，产能增加才明显的认识；研究了地应力与压裂缝的产状、破裂模式等之间关系，建立了评价压裂缝参数(长度、宽度、高度)的评价方法。结果表明形成的压裂缝以垂直为主，破裂模型为KGD、PKN。分析了地应力剖面特征，提出了适合研究区的压裂选层标准。讨论地应力与井壁稳定性的关系、与水平井方位的关系、与破裂压力关系、与射孔方式的关系、与有裂缝井压裂的关系、与压裂开发井井网类型和极限井距关系。取得了大量认识。

马波[7]2002年在《川西白马庙蓬莱镇组含气砂体地震预测》文中进行了进一步梳理从测井曲线可知 ,川西白马庙蓬莱镇组含气砂岩表现了低伽玛和低波阻抗特征 ,而致密砂体则表现为低伽玛、高波阻抗特征。泥岩表现为高伽玛和低波阻抗特征 ,这样含气砂岩与泥岩均有低波阻抗特征 ,故仅用低波阻抗来预测含气砂岩则具有多解性。因此 ,我们采取了先反演自然伽玛来解决砂岩的预测问题 ,也就是将高伽玛的泥岩排除了 ,然后再用波阻抗来对砂岩的含气性进行预测 ,以实现含气砂体的预测。通过开展川西白马庙地区蓬莱镇组含气砂体的预测研究 ,取得了较好的地质成果 ,对该地区的勘探开发具有重要的指导意义。

杨洪志, 陈友莲, 徐伟, 李和, 王阳[8]2007年在《川西白马庙蓬莱镇组低渗气藏的开发》文中研究表明川西白马庙蓬莱镇组气藏砂体连续性差、储层非均质性强、含水饱和度高、单井产能低递减快,效益开发难度较大。近年来,对川西白马庙蓬莱镇组气藏开发实践表明,精细储层描述、精选开发层位井位是气藏开发的基础,新技术、新工艺和正确的开发技术和策略是气藏有效开发的保障。应用高分辨率层序地层学原理,建立储层各级别的等时地层格架,结合地质、测井和地震,确定不同的沉积微相组合;利用测井、测试、地震相干数据切片,对小层的砂体展布和沉积微相进行描述和标定,建立高产富集区分布模式;应用多井约束、多井标定、逐井外推的方法,优选开发层位和井位,确保钻井成功率。通过滚动开发逐步认识储层,降低风险,采用多层合采、水平井、分支井、大斜度井、加砂压裂等提高单井产能的措施,利用欠平衡钻井、空气钻井、射孔压裂联作来降低储层污染,确保致密低渗气藏的有效开发。

赵永刚[9]2003年在《白马庙—松华地区蓬莱镇组沉积相研究》文中研究指明白马庙-松华地区地处川西拗陷南部的邛崃县境内，工区面积约300平方公里。区内蓬莱镇组气藏已成为白马庙气田的主力气藏，但其沉积相和砂体展布等基础问题仍不明确。 本论文以高分辨率层序地层学理论、方法为指导，对研究区及邻区蓬莱镇组进行地层划分对比，建立了等时地层格架。在中期基准面旋回等时地层格架中，以经典的划相原理、方法和相分析流程对蓬莱镇组，重点是蓬Ⅲ段、蓬Ⅳ段进行沉积相分析。 通过5口取心井的岩石学特征、单井剖面相分析，结合区域沉积背景，阐述了研究区蓬莱镇组的物源方向、沉积格局、主要沉积相类型及其特征；在此基础上，通过3条连井剖面的沉积相对比研究，揭示了研究区蓬Ⅲ段、蓬Ⅳ段纵向与横向上沉积相的分布规律及砂体的大体分布位置；通过7张沉积相平面图、9张砂岩等厚图的分析对比，总结了蓬Ⅲ段、蓬Ⅳ段沉积相的平面分布特征，宏观上研究了蓬Ⅲ段、蓬Ⅳ段的砂体展布规律。

郭晓龙[10]2002年在《天然气藏地震多属性检测技术研究与应用》文中认为本论文是在系统研究影响天然气藏地震属性的基础上，紧密结合生产实践，充分运用地震检测气藏的新技术，新方法重点抓拄多属性综合研究这一关键环节，综合测井、钻井、计算机、分析化验等多方面信息与成果，系统阐述了多属性检测天然气藏的有效方法。该论文不仅所涉及的研究地区面广，包括四川、长庆、青海等我国主要含气盆地，而且涉及的研究内容较多，取得了多项具有创新性有实用性的研究成果，并在四川、长庆等地区的天然气勘探中见到了很好的效果，取得的主要成果和认识如下： 1、对地震属性的类型进行系统分类，对与气层有关的主要地震属性的影响特征及影响因素做了深入分析； 2、对鄂尔多斯榆林地区上古生界含气砂岩进行了AVO方法研究及实际应用，通过精细的模型分析及属性参数处理分析，认为该区上古生界含气砂岩为近于零阻抗含气砂岩，属于第二类型含气砂岩，气层在道集上振幅随炮检距增大而减小； 3、川西白马庙地区的气藏受构造和岩性双重因素的控制，含气储层非均质性强，横向变化大，而且是薄互层特点，针对这些特点，在深入分析气藏地球物理特征的基础上，建立了一套以波阻抗反演技术为核心综合利用地质、测井、钻井、测试及分析化验等各种资料的综合气层检测方法，为该区下步天然气勘探提出了10个有利目标，并已被油田采纳，钻探成功率在80％以上。 4、以波阻抗反演技术为主，结合AVO分析和多属性分析，对涩北1号气田第四系9个气层组进行预测追踪，确定了各气层组的含气边界及含气范围，并最终精细地落实了天然气储量。此外，通过综合分析，预测涩北1号、涩南2号和鸭南3个天然气有利勘探目标。 5、利用地震信息直接检测气层已经成为当今天然气勘探最主要的技术手段，不过，由于地震资料固有的多解性及气层地震影响特征的多变性，使得不同地区、不同地质条件下所采用的技术方法不同，也就是说，气藏检测必须以气层的地球物理特征研究为基础，方法选择为关键。 6、目前，地震检测气藏的方法多种多样，但从应用效果及今后发展趋势看，主要分为AVO、反演(波阻抗和属性特征反演)和多属性分析叁大类。其中，气藏属性提取及分析技术是储层含气性预测的基础，AVO分析及地震反演是气藏预测的主要手段。 7、波阻抗反演是气层检测最有效的方法之一，在多数情况下，气层在反演剖面上表现为明显的低速、低频条带特征。

参考文献：

[1]. 川西白马庙地区蓬莱镇组地震储层预测研究[D]. 王福利. 中国地质大学（北京）. 2002

[2]. 川西白马庙地区侏罗系蓬莱镇组气藏描述[J]. 廖曦, 沈浩, 邹建, 缩编. 天然气勘探与开发. 2001

[3]. 川西南部地区沙溪庙组勘探目标评选研究[D]. 王勇. 西南石油学院. 2004

[4]. 川西白马庙气田蓬莱镇组气藏地震储层预测技术研究[J]. 李跃纲, 杨跃明. 天然气工业. 2002

[5]. 四川盆地侏罗系浅层天然气成藏特征研究[D]. 刘文龙. 西南石油大学. 2007

[6]. 川西致密储层现今地应力场特征及石油工程地质应用研究[D]. 周文. 成都理工大学. 2006

[7]. 川西白马庙蓬莱镇组含气砂体地震预测[J]. 马波. 天然气工业. 2002

[8]. 川西白马庙蓬莱镇组低渗气藏的开发[J]. 杨洪志, 陈友莲, 徐伟, 李和, 王阳. 天然气工业. 2007

[9]. 白马庙—松华地区蓬莱镇组沉积相研究[D]. 赵永刚. 西南石油学院. 2003

[10]. 天然气藏地震多属性检测技术研究与应用[D]. 郭晓龙. 中国地质大学（北京）. 2002

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fd315cd9eb171162c61aa02d.html