# 燃气计量新技术及其应用分析论文_刘洋

芜湖江北港华燃气有限公司 安徽芜湖 241012

摘要：传统的燃气计量技术具有压力低、流量小的缺点,沿用至今已有近200年的历史了,但是随着时代的发展,资源能源越发的紧张,燃气开始实行阶梯计费方式,这就对燃气计量工作提出了更高的要求,传统的燃气计量技术已经不能满足新时代的需求,燃气计量新技术也就应运而生。现阶段,我国的燃气计量技术呈现高速发展的态势,并越发的智能化、自动化和远程化,基本实现了与国际的接轨,并且新技术的应用也越来越广泛。

关键词：燃气计量；新技术；应用

1燃气计量管理的必要性

燃气计量管理已经从单一的计量器具管理向计量数据管理过渡和转变,现阶段,各燃气企业也逐渐的认识到了数据管理的重要性,但是因为起步较晚,缺乏相应的工作经验以及与之相适应的机制,导致燃气计量数据管理水平偏低,因此需要对计量数据管理工作进行不断的完善和优化。除此之外,燃气计量管理是一项涉及内容较多,相对复杂的工作,因此要想提升工作效率,不仅需要进行宏观的监督,而且需要加强细节管理,并根据实际情况制定科学合理的管理制度,实现全过程、动态化管理。

2燃气计量新技术的种类

2.1超声气体计量技术

精准度高是这种检测技术的亮点,广泛适用于流量较大的高压燃气的计量中。在发达国家,存在一种被人们极度信任、取代普通燃气表并已使用较长时间的代表技术,即小型超声波燃气表。这种燃气表通过时差法原理分析燃气流速,可以解决因为流体温度变化致使声速产生的误差,使准确性提高。《家用超声燃气表》标准于2016年出台,成为此种燃气表的标准、规范。当前燃气贸易结算体系适合使用该燃气表,因此,新型的计量装置在未来市场将逐渐大规模生产。

2.2MEMS气体计量技术

微机电系统计量技术被称为MEMS,这种技术的原理是:热敏传感器检测流动流体和热量交换时的流体。与往常的热式计量原理一致,此类燃气表根据微机电计量系统中芯片的组装位置,可分为插入式计量表和旁路结构计量表两种结构。一般情况下,插入式计量表的结构相对简单,压损小,而且前后要有直接管段,而旁路结构计量表对此就没有这种要求,并且在结构上,还可以有效地降低气体中细微颗粒对芯片造成的影响。当前,在日常生活中被使用的模式表普遍能够使用大约10a,为了能够将管道中灰尘颗粒等给内置芯片造成的损害清除,一般都会采用旁路式结构,从而延长微机电系统的燃气表使用的周期。不仅如此,还要将芯片进行特殊涂层处理,从而更稳定、更严格的保护计算机芯片。

2.3射流气体计量技术

这种检测技术是检测在流体快速经过节流孔的前提下发出不等震动频率时的气体流速。关于产品的使用,因其具备结构精小、投资成本低和功耗低的特点,加之属于电子类商品,该种产品在某些国家都已进行批量生产。虽然这种应用就有明显的优势,但仍存在一些不足。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆比如较大的压损、极小的流量、狭窄的量程、不稳定的重复使用性等,这些都不能充分满足现实中得应用需求。由于这种技术的相关特性,所以只适合在较小的范围内应用。但通过改进其射流表,这种技术在独立的计量中很有可能被利用,例如热水器的流量显示和燃气灶的流量显示中。

2.4多信道物联网通信技术

我国物联网“十二五”发展规划当中,智能家居的核心示范工程——物联网燃气表,它将智能实时抄表、远程监控、数据分析和数据服务结合,智能终端为主,和云端结合而成的系统应用及现代服务工程。它的应用能减少抄表的人工费用和实时监控用气状况,实现节能减排并使燃气运营的安全性提升。我国实行“一户一表”工程与“阶梯计价”政策,促进和谐社会的创建与节能减排工程的实施,为大众提供了便利。

拥有多种信道接入方式是多信道物联网燃气表的基本要求,如借助WiFi、ZIGBEE、手机数据线、3G/4G、GPRS等实现与互联网的接入,在需要或网络运行下把有关时间的计量数据与各类参数精准地传输至指定服务器,不存在前端网络故障,因为不需自建网络。基于信道成本与维护成本均为零的巨大优势,该产品在物联网时代必将竞争激烈。

2.5燃气安全监测技术

2014年7月1日已正式实施住房城乡建设部发布的行业标准《切断型膜式燃气表》。燃气使用全过程都要时刻注意燃气安全,如因使用不当而导致燃气泄漏,很有可能会导致爆炸或火灾等危险,所以燃气系统工程中至关重要的环节就是燃气的安全监测。基于这些实际需求,燃气行业正敦促切断型燃气表更具技术化、标准化和产业化,新标准对燃气安全也提出了新的要求:监测超用流量,燃气管道破裂时能够第一时间切断燃气;对连续使用时间超时的监测,避免因忘关灶具和热水器而引起危险;对连续长时间存在微泄露的监测,避免因气路老化破裂而引起危险;对超压、低压的监测,避免因调压器异常或临时断气回火而引起危险;对远程指令的监测,利用远程指令对相关数据进行报送和远程联网等功能;对大于五级的地震监测关断阀门,避免二次伤害;对外来警报的监测,以烟雾传感器的警报信号为依据,切断阀门、远程报警。

3燃气计量新技术的应用

3.1生活方面

在人们的日常生活中,普及燃气计量的新技术给生活带来了很多便利条件。如通过对燃气表的测控,可准确了解家中燃气的使用量;通过分析数据和远程监控,可以了解家中燃气使用状况,安全性更高。为生活提供了便捷,且提高了人们对家中安全的监控,避免安全事故的发生。

3.2工作方面

对于进出口贸易而言,应用燃气计量的新技术,对于合作双方更公正。极高的准确性是该技术的特性,计量数据也因此变得透明、可靠,避免发生纠纷与冲突,对双方利益进行维护。还降低了各种合作的时间及物质成本,具有效率高、合作好的特征,有利于开展后期工作。

3.3技术方面

在高科技高水准的社会,传统燃气计量技术已经无法满足社会需求。也是因此,才使燃气计量技术快速地创新、发同与运用。使燃气计量的时间差减短,准确度增加,同时使用的人与范围也日益增长。

4加强燃气计量管理对策

燃气计量管理主要集中在对计量技术的管理,并且需要在相关法律法规的基础上提升管理质量和管理水平。燃气计量工作受诸多因素的影响,因此需要在管理中精益求精,并不断提升相关工作人员的专业素质,燃气计量工作的影响因素主要体现在以下几个方面:第一,严格按照相关规范和标准进行计量设备的使用,这样才能够将测量误差控制在合理的范围内,因为流量计往往是在实验室的特定条件下进行标定的,但是在现场的应用过程中,因为测量条件无法比拟实验室,在燃气计量中往往会产生额外误差;第二,大部分的相关测量仪表的刻度是通过实物进行标定的,而且流体流量的实物标准往往是在特定的条件下形成的,所以,在将流量计用于现场测定时,容易受到很多因素的干扰,所以应该加强对这些影响因素的控制,这是提升计量准确性和可靠性的第一步;第三,相关的研究成果表明,温度和压力是影响燃气计量工作的最主要因素,所以在进行仪表和安装环境的选择时,需要给予温度和压力足够的重视。

结论

随着生活中各方面要求日益增长,对其精准度、效率不断增加,流量计日益被重视。科技不断发展,人们对压力、温度的掌控也更加严格精准。而燃气的计量工作也随着生活水平与生活需求和社会保障的提升而提高。为了使燃气计量能够充分发挥作用,使用的新技术仍需更完善的标准规范,且还要实施科学性管理。

参考文献：

[1]陈美然.燃气计量新技术及其应用分析[J].科技经济导刊,2017(32):79+77.

[2]黄斌栗.分析燃气计量新技术发展及应用[J].化工设计通讯,2017,43(01):36+81.

论文作者:刘洋

论文发表刊物:《防护工程》2018年第27期

论文发表时间:2018/12/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fd32805d7099ede2b205dd25.html