# 配网配电线路的常见故障分析与运检管理王杰锋论文_王杰锋

摘要：随着社会经济的高速发展，人们的生活水平质量也在快速提升。电力资源作为生活中的必备资源，已经渗入到人们的日常生活、工作和学习。同时电力企业还是国民经济的支柱产业之一，对国民经济的提升有着深远的影响。做好配网配电线路中的故障运检管理工作，才能促进电网线路的安全平稳运行，才能促进电力企业的可持续发展。

关键词：配网；配电线路；常见故障；运检管理

1 引言

配电线路也会受到外界环境、人为因素和设备因素的等干扰，就会出现很多安全上的故障，这就会对电力系统运行产生不良的影响。电力企业和相关故障人员就要对配电线路中的常见故障进行有效的解决，并提出相应的解决措施，从而将配电线路中的质量进行有效的提高。

2 配电线路常见故障

2.1短路故障

在配电线路常见的故障之中，在人为封面以及客观方面都会造成短路故障的发生。在我们日常生活中，常见的短路故障包括，由于在城市中，配电线路设在道路两侧，而由于人为因素而导致的交通事故，会造成配电线路的损坏，在很大程度上会出现短路故障的情况。而对于一些排放的腐蚀性气体来说，也有可能会造成线路的短路故障。而且在我们日常生活中，难免会出现一些自然灾害或者是恶劣天气的情况，也会对配电线路造成损坏，进而导致其出现短路故障。

2.2接地故障

配电线路的接地故障的原因较为多样，其中一方面原因在于线路落到金属上发生接地故障，另一原因在于人工处理技术方面存在不足，相关人员进行配电线安装工作中未进行固定处理环节，在这一情况下极易受外界干扰，增加单相接地故障概率。配电线路是电力运输工作的基础，其所承担的任务较大。在进行电线分布时要考虑多方面因素，进行配电建设也会受到诸多的干扰。现代社会建筑物数量不断增加，给配电建设工作造成了一定的工作压力。建设人员需要考虑地形等多因素印象，穿过诸多的建筑物和树木。在这一过程中如不对阻碍因素进行清理很容易引起严重的接地故障。接地故障一旦发生后果较为严重，主要体现在变电线母线会发生变化，电流在短时间内急剧扩大，变电站上的电压互感器和线路上的供电设备烧毁，地区电路出现状况出现大面积、长时间停电情况，给人们带来了诸多的困扰，带来巨大的经济损失。

2.3变压器故障

变压器在配电线路运行中起着升降电压和安全隔离的重要作用。如果变压器发生故障将会对配电线路的安全、稳定运行造成很大的影响。电高峰期也是变压器最容易出现故障的时期，由于长时间超负荷运行或者空负荷运行，会导致变压器上热量大量积累，使变压器烧毁。另外，在用电高峰期，也很容易出现三相负荷不平衡的情况，导致变压器内部温度升高，引发设备故障。变压器本身出现的故障以及由变压器所引起的其他方面的故障，都会使配电线路的运行和电力系统的稳定。

3 配电线路故障原因分析

结合上文我们可以知道，配电线路的这些常见故障主要是因为线路和设备使用不当而导致的，所以产生故障的原因主要是人的因素，在配电线路的运行过程中，有些工作人员忽视了线路巡视及检查，没有及时发现线路破损和老化的情况，这会导致线路绝缘性能不佳，一旦与外界地面或者金属接触就会造成接地短路故障;其次就是工作人员没有合理分配电力输送，导致有些区域的线路长期在高负荷在运行，长此以往，会影响变压器和其他设备的正常使用，这不利于配电线路的稳定运行;最后就是从事配电线路管理的工作人员专业素养较差，日常的巡视检查不能抓住重点，走马观花似的检查不能保证检查效果，不能及时发现故障隐患，这也是导致配电线路常见故障的一个因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 运检管理

4.1建立运检管理系统

电力企业需依据计算机技术建立运检管理系统，以提高运检管理工作智能化水平。在建立运检管理系统时，需依据运检管理工作主要目标科学确定其职能，并优化管理模式，提高工作效率及工作质量。相关工作人员需详细分析配电线路运行状态、线路检修方案，并依据配电线路运行状态合理调整检修方案，并积极应用计算机技术、微电子技术等先进技术分析配电线路故障位置及故障种类，合理制定运检管理制度。企业需将配电线路故障分为多种种类，并依据故障种类采取有针对性措施进行检修，以提高配电线路检修效率，尽快使配电线路恢复正常运行。企业需依据配电线路实际运行情况、管理情况、运检管理工作需求等科学建立运检管理系统。

4.2采取预先防范措施

要想让配电线路能够应用更长的时间，那么除了上述的保护措施之外，还要采取一些事先的预防防范措施，因为上述的方法都是主要在配电线路上出现问题或者使用过程中产生故障然后才进一步解决的。而事实上事先的防范也是尤为重要，我们要加强和气象部门的互相合作，做到第一时间获取未来几天的天气和实时的天气变化，并针对相应天气做出综合研判和事先预防准备工作，打牢线路质量基石，采用较好的材质用作线路，还要针对雷雨天气，建立相应的机制，可以设置避雷装置等应对设施。另外，在外力前，我们要对设置的线路进行安全保护措施，增加保护层，保护膜，或者贴上反光标识，防止夜晚外力碰撞等意外事故发生。

4.3建立配电数据库，提升运检效率

为了提升整个配电线路运行质量，在配电线路建立同时，就要同步建立配电系统数据库，数据库的内容包含区域内的配电线路布设，重要设备的所在位置，利用信息技术加强对线路运行和设备运行的监控，这样可以提高配电运检效率;同时数据库强大的数据处理功能可以通过分析大数据得知线路常见故障及其产生原因，并对其进行重点监控，工作人员在运检中也可以重点关注此设备，做好检查记录，结合完善的数据库确保设备的正常稳定运行;与此同时强大的数据库可以对区域内的供电情况进行合理调配，保证线路均在正常范围内工作。在用电高峰期时，配电管理系统可以进行限流管理，确保线路不会长期在高负荷状态下运行，这也是保证线路稳定运行的重要措施。

4.4有效落实安全生产责任制

构建安全生产责任制组织体系，以配电线路运检管理工作而言，需要构建配电运行单位主任安全责任制与安全检查人员安全责任制等，与此同时，需要健全上级服务于下级和下级服务于上级的工作运转机制，给安全生产责任制的有效落实打下良好的体制基础。再者，积极举办与安全有关的活动，建设部门和运检部门需要经过积极创新安全教育形式，加强配电线路运检管理安全教育工作。并且举行安全活动日与安全分析会等各种活动功能，一则是为了增强运检管理工作人员的安全意识与责任意识，二则是为了做好应急方面的准备工作，假设配电线路产生故障，就可以及时进行处理。此外，还需要完善安全监督落实制度，需要经过构建有关安全监督部门，对运检管理开展动态化的管理，保证配电线路运检管理工作可以得到有效地落实。

5 结语

总而言之，配电线路在运行的过程中，会受到各方面因素所影响，故障类型也各式各样，如若要保证配电线路安全稳定地运行，就需要将配电线路运检管理效率提升，同时对其开展一定的创新和改革。将现代化技术方法结合到运检管理中去，使其更完善，更符合时代发展的需求，继而为电力系统运行提供更好的服务，保证安全供电目标尽快实现。

参考文献

[1]徐妍，陈鑫，薛晓丰.10kV配电故障原因分析及其处理措施[J].科技风，2018（33）：179.

[2]罗国明.500kV超高压输电线路运行维护管理研究[J].通讯世界，2018（9）：107-108.

[3]陆福嘉.配网配电线路的常见故障及运检管理分析[J].技术与市场，2018，25（09）：222.

[4]詹应云.配网配电线路的常见故障分析与运检管理[J].中国新技术新产品，2017（18）：108-109.

论文作者:王杰锋

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 21期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fd37395b52f13e4aa53db612.html