# 试论建筑工程土建施工中的桩基础施工技术要点刘浩论文_刘浩

摘要：随着社会经济的快速发展，对城市建设的质量提出了更高的目标，建筑工程的质量和水平的提升成为了人们关注的焦点。如何提升建筑工程的质量和水平吸引了社会各界人士的关注。桩基技术是土建结构的基础，是整个建筑工程土建结构施工的关键，与整个建筑工程的建设质量有着密切联系。

关键词：建筑工程；施工；桩基础技术

在土建施工管理过程中，桩基保证了建筑物整体结构的安全稳定性，是提高整体施工质量的重要组成部分。因此，应不断优化桩基施工工艺，明确其施工要点，优化施工方案，进行施工现场的调查和搜索，选择科学合理的施工工艺，有必要确保桩基技术的有效应用，为整个建筑工程打下良好的基础。

1基础技术的定义

随着建筑行业的不断发展，到现如今，已经有了非常多的施工工艺以及成桩的形式，而且这些工艺以及形式还非常的容易产生变化。我们从桩基施工的整体出发来看，桩的一部分通常会露在地面上方，而还有一部分则会埋在地面的下方。在实际施工中，通常会将桩基施工材料的不同将桩基分成两种，分别是灌注桩以及预制桩。在进行土建工程项目施工建设的过程当中，在施工现场直接浇筑施工形成的桩基就是灌注桩，也就是通过利用桩机导管向着桩基的内部进行浇筑混凝土，在进行灌注桩的施工过程当中，要确保浇筑施工的连续性，这样才能够确保灌注桩具有整体性，保证施工的质量能够符合相关的要求。而预制桩在进行施工的时候，通常情况下桩身的部分都是前期在厂房就已经完成了施工，使用预制桩能够有效的提升土地的承载力，让建筑物能够所具有的耐压性能够得到加大的提升。对于建筑工程项目而言，桩基的重要性不言而喻，因此，在进行桩基施工的过程当中，通过对于先进施工技术的应用来提升桩基的质量，从而达到提升整个建筑工程项目质量的目的。

2建筑工程的桩基础特点

第一，桩基础的向上承载力量较强，不容易被其他外力所影响，很少出现下沉或下降等问题，这可以有效避免出现建筑倾斜的问题。同时桩基础可以穿越一些土层，保障建筑的安全。第二，桩基础设计的过程中，工作人员会将桩放在较为坚硬的土层里，比如，将桩放置在黏土，砂石这些密度较大，较为坚硬的土层中，这样可以在很大程度上保障桩基础的安全，提高桩基垂直向上的承载力。第三，群桩(由桩基础组成)一方面可以有效防止整体出现侧翻，另一方面也可以有效抵制台风，地震，暴雨等带来的危害，给建筑物提供安全的保障。

3建筑工程土建施工中的桩基础施工技术

3.1人工挖孔桩技术

人工挖孔技术在灌注桩工程过程中，主要采用人工挖孔作业，该技术具有明显的施工效果，施工操作工艺简单，施工方便，不需要大型机械设备，可同时进行多桩施工，单桩承载力高，可直接检查桩外形尺寸和直接确认桩地质情况，受力性能可靠，抗震能力强，施工质量容易保证等，较旋挖桩成本价便宜，但挖孔过程劳动强度大，单桩施工速度缓慢，施工中的安全隐患也非常突出。其必须采取井下作业，存在许多不安全的因素及隐患，施工安全管理难度较大。同时受天气影响明显，遇地下水较高时抽水对周边建筑物的影响比较大。

2.2钻孔灌注桩技术

钻孔灌注桩直接影响着中桩体强度，是建筑工程土建结构桩基施工的重要组分部分。钻孔灌注桩特点是对土建结构桩基施工附近的土体渗透、加固作用大，且具有坚固程度高，经济方便等优点。钻孔灌注桩施工技术的开展的技术要点是要根据不同的土质，对粘性土、碎石土、砂土等有不同的钻孔方式，主要的钻孔方式包括冲击钻孔、旋挖钻孔、人工挖孔三大种。在进行桩基施工时综合考虑土质和不同的钻孔的方式特点来进行选择，并选择长臂螺旋钻机来进行工作，在进行施工时密切观察钻孔的深度，待钻孔深度符合要求时选择用高压喷注的方式来对钻孔灌注水泥浆。在灌注水泥浆的过程中不能操之过急，要缓慢提升钻头，到浆液不塌时结束灌注。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3振动沉桩技术

振动沉桩技术主要使打桩机的施工技术振动，产生与基础方向垂直的力，随着打纬作业的发展，可以达到加强施工基础紧凑性的目的。因此，在桩基程过程中，电动机的振动时间越长，施工基础的紧凑性就越高。但是，在混凝土施工作业的过程中，必须保证电动机的振动位置处于固定状态，在多次振动后，在土层中阶段性地完成打桩作业，在一定时间内连续进行桩基础的光复动。该技术在黏土和软弱地质中更为普遍。

2.4静压力桩技术

静压桩技术需要桩和自重，在前制桩中施加一定的反力，将预应力桩打入土层。因此，在桩基中，静压桩施工技术的使用具有抗冲击、振动、污染小、易于操作等方面的优势，而且施工人员能够迅速掌握施工技术，有效地确保该施工技术的合理使用。由于地基土层遭到破坏及挤压，对周边的建筑物及道路等有一定的影响，必须根据周边实际情况，合理选择适合的桩基类型，确保安全可靠。

4提高建筑工程土建施工中的桩基础施工技术的措施

4.1做好施工前准备

第一，应当对施工现场进行相应的清理，保证其整洁干净，尤其注意清理掉施工现场的一些障碍物并保证现场的整洁平滑。第二，土建工程施工中桩基础施工的顺利进行，对成桩现场有着比较高的要求。桩基础施工作为土建工程的重要承载基础，具有密集性施工的特点，必须做好施工现场的物资准备工作，确保准备的物资齐全，同时还要保证施工现场平整，这样对桩基础的顺利成形比较有利。第三，桩基础施工种类不同，施工前准备工作必然也会存在一定的差别，因此必须根据实际情况来进行施工前准备。

4.2放线工作

第一，在进行放线时，应当严格按照相关施工图纸和具体的放线方案进行放线，在放线过程中要严格遵守相应的技术准则。第二，在放线操作前，需要对相关区域进行检查，并且做好相应的定位确定工作，这样才能保证桩基础上的轴线、轴线位置正确，同时还要保证轴线在规定的放线网格范围内。第三，定桩施工并保证成桩效果。应当对放线情况进行复查校对，保证放线施工水准点不出现错误并尽量减小误差，这样才能有效提升施工质量。

4.3化桩基施工技术方案，严格设计施工工艺

在进行建筑工程土建结构桩基施工时，施工技术人员要做好前期准备工作，做好施工现场的勘探工作，获得第一手的施工相关数据，并在此数据上进行科学的分析和处理，要将各类桩基的特点和具体的施工环境结合起来考虑，因地制宜选择最佳的桩基施工技术，并进一步做好桩基施工的设计和具体的施工方案，充分沟通讨论，优化桩基施工方案，及时摈弃不符合施工实际的内容。加强图纸的审验，进行必要的模拟，对桩基施工进行科学合理的预测。严格设计和施工工艺，规范进行施工，对施工过程中的地质变化密切关注，对桩位标高、深度以及复核持力层的深度进行严密计算，保证桩基施工的质量。

5结语

桩基是建筑土建的重要组成部分，其施工质量与建筑土建工程的整体质量密不可分，要不断完善相关施工技术，合理改进和应用各种桩基施工工艺。同时，施工人员应当保持高度的严谨性，确保施工严格按照相关规范进行，以免出现偏差影响施工质量。

参考文献

[1]冯建平.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用研究[J].住宅与房地产，2019(31):163.

[2]王秀红.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用[J].住宅与房地产，2019(30):178.

[3]邓金.建筑土建工程施工中的桩基础施工技术探究[J].住宅与房地产，2018(12):187.

[4]梁业宏.高层建筑中土建施工技术的应用分析[J].工程建设与设计，2018(20):197-198

论文作者:刘浩

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fd440aeebdf46e0957a5cc7d.html