# 浅谈房屋建筑结构设计中常见问题论文_胡常贵

云南省建筑材料科学研究设计院 云南省昆明 650221

摘要：随着国家对安全工作重视程度的不断提高，人民对建筑结构安全方面设计的要求也在不断的提高。建筑产业安全结构设计是该产业发展的前提条件，自2008年汶川地震后，国家和政府高度重视房屋建造结构的设计和施工质量，近些年提出了一个安全度的概念，建筑结构设计的安全度和结构设计的质量控制息息相关，建筑行业发展要具备的基本功能就是建筑结构安全性设计。对于我国来说，近些年建筑行业发展的速度非常快，但是在建筑结构设计安全性能方面存在的问题还是比较多，现在有不少建筑设计师在建筑设计是过于考虑建筑美观的设计，对建筑结构安全性设计有所忽略，如何提高建筑结构设计的安全性是现在建筑设计师重点考虑的问题。本文根据自己的一些经验对房屋建筑结构设计存在问题进行研究，希望能够同行提供一些参考和帮助。

关键词：房屋建筑结构；安全；设计；问题；对策

前言

近些年来，随着“十三五”规划的深入推进，现代化社会建设在如火如荼的开展之中，其中新农村和现代城市化建设是重要工作项目，房屋建造结构设计是房屋建设的核心环节，其设计质量直接影响建筑质量和建筑的使用寿命。所以找出当前房屋建筑结构设计存在的主要问题，提出有效的解决方面至关重要。本文首先简单介绍了房屋建筑结构的核心设计理念，然后较细致分析了房屋建设结构设计的要素，再然后重点研究了房屋建筑结构设计存在的突出问题，最后针对这些问题提出了有效的解决方案。

1、房屋建筑结构设计的核心理念

房屋建筑建设过程中有一个关键的环节就是房屋建筑的综合设计，为了提高房屋建筑工程的使用寿命，建筑结构在设计过程中必须要重点考虑安全方面的设计。安全的房屋建筑结构设计可以为住户提供安全的生活环境，也可以抵抗外界不利因素的影响。房屋建筑结构设计的核心理念以建筑安全建设和使用为基础条件，对建筑结构造价进行优化，把业主的要求和建筑设计师的构想展现在设计图纸上。因此，房屋建筑结构设计遵循以下原则：

①建筑结构设计必须优质，提高建筑的承重能力，增强建筑结构的牢固性、抗强风、抗震等能力，同时也对建筑施工的环境进行优化，提高施工安全性。

②对建筑结构进行安全优化设计，降低建筑在使用过程中发生风险事故的几率，同时建筑结构设计的牢固稳定可以保障住户的安全。

③对建筑结构进行安全优化设计，让建筑项目维护变的方便、简单、可靠，也可以让建筑工程项目向标准化、规范化方向靠拢，真正的体现出建筑结构设计安全度的作用和意义。

④房屋建筑结构造价优化设计，降低建筑的成本。

2、房屋建筑结构设计的要素

2.1大样详图

在以前做过的详图的基础上根据建筑结构设计的需求，进行局部修改，可以提高大样详图的绘制效率，大样详图还有一种绘制方法就是直接以建筑详图为基础来绘制，无论使用哪种方法都要确保大样详图精准无误。另外要尽可能方便施工、建筑结构受力也要合理，建筑结构的标高和外形尺寸要协调统一。

2.2结构平面图

根据国家对房屋建筑抗震性能的要求，建筑结构平面布置图在绘制时，根据抗震烈度来定建模要不要输入结构软件。如果建筑抗震烈度设定在7度以上时，需要输入结构软件进行建模计算。如果建筑抗震烈度设计在6度时，只需要满足抗震措施要求即可，可以不输入结构软件进行建模计算。

2.3楼梯设计

房屋建筑结构设计中楼梯的设计也是一个重要环节，楼梯梯板是居民上下楼梯的承重构件，和梁、柱等相关构件安全性有较大关系。建筑楼梯设计必须要考虑周详，否则很容易出现设计质量问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆桥梁设计时要尽可能保证上下楼层位置协调统一，梁下的净高度符合房屋设计要求，如果出现某些局部不合适，使用折板楼梯，在内折角的位置折板楼梯的钢筋必须要折断，避免应力出现局部集中，分别锚固。

2.4屋顶（面）结构图

坡屋面建筑结构常见的处理方式是梁板式和折板式。这两种形式板都属于偏心受拉结构构件，其中折板式主要用于建筑面比较平整规范，板面跨度小，屋面坡度和屋脊线转折比较简单的房屋屋顶，梁板式正好相反。通常来说，板厚应该大于120厚，具体有厚度由构造来定，为了抵抗板配筋的拉力，要有全部或者部分的板负筋拉通，同时要求梁板的折角位置要有钢筋布设的大样示意图。

3、房屋建筑结构设计中存在的主要问题

3.1桩间距过小，桩身钢筋笼长度不足

在房屋建设结构设计中，设计人员容易忽视桩间距，导致桩间距小，尤其是试桩和锚桩的间距，达不到建筑设计规范中桩间距最小中心距的要求，这会对试桩结构的准确性产生影响。同时沉管灌注桩的配筋长度要比软土土层要深，但是在实际设计时，桩身的深度很多都没有穿过软土层。

3.2房屋结构高宽比的设计超过现行规范的限值

房屋结构高宽比的设计超过现行规范的限值主要出现在城市的高层建筑设计上，城市的用地十分紧张，一些开发商为了谋求更多利益，在房屋建筑设计时增加了房屋的层数，导致房屋结构高宽比的设计超过现行规范的限值。这样一来，房屋建筑结构的稳定性、抗震性能、抗台风等性能都无法保证。

3.3纵向和横向的结构框架设计问题

建筑结构框架设计是建筑结构设计的核心环节，但是在建筑结构设计时往往对纵向框架设计有所忽视，现代化建筑结构设计对抗震性能要求高，单单对横向框架结构设计重视，建筑结构体不能承受地震来自纵向的作用力，导致建筑结构抗震性能大大降低，不符合要求。建筑体纵向框架中的箍筋、纵筋的配置和梁柱的节点不能满足框架的构造要求，在实际设计中经常出现跨中纵筋及箍筋的配置不足，梁的支座负筋等问题。

4、解决房屋建筑结构设计中常见问题的有效措施

4.1加大桩间距和桩身钢筋笼长度

桩间距的设计要符合设计规范中桩间距最小中心距的要求，确保试桩结果准确无误。对于软弱土层处理不能只凭借经验，仅仅采用换土垫层设计处理就完了，这样房屋建筑的安全性能无法保证。需要让配筋长度大于软弱土层层底深度，这样才能保证结构设计的合理。

4.2选用合理的构件截面尺寸

建筑体构件的横截面积主要包括柱体、梁体的横街面积或者是混凝土板与墙体的厚度。通常来说，建筑体构件截面尺寸和配筋率之间要满足“我增你降，你增我降”的对立关系。

4.3建筑结构合理、规则布置确保建筑体的性能

建筑结构体系的选择必须要确保建筑结构体系计算图完整无缺、传递地震的路经合理有效。在建筑结构设计时，承重墙体、支持梁、支持柱等竖向构件必须要让压力水平均匀分布。建筑物盖梁系的建设要尽可能的让垂直荷载的竖向构件墙使用最快的速度来传递荷载力。布置转换设计根据实际的条件尽量选择多次转换层的方式来对垂直的建筑荷载进行处理。另外建筑物的抗侧力结构设计时也要尽可能保证整体结构连贯完整。建筑平面布置可以使用计算模型，计算建筑结构空间平面与竖向不规范情况。举例说明：对建筑楼板结构设计时要增加楼板的抗震力需要不规则的结构，楼板内部和平面刚度需要分别计算与模型设计。

5、结束语

综上所述，本文对房屋建筑结构设计的理念、设计要素、设计存在问题及解决的方法进行了简要探究。建筑结构设计不是一层不变，要因地制宜，灵活变通，同时建筑结构设计又是一项系统、全面的工作，要求设计人员具备专业的素质，严格遵守设计规范，设计出安全、舒适、美观的房屋。

参考文献：

[1]张莉,阮景,满敬涛. 浅谈房屋建筑结构设计中常见的问题及改进措施[J]. 科技创新导报,2015,14:49.

[2]刘孝廷. 房屋建筑结构设计中常见问题分析[J]. 内蒙古科技与经济,2015,09:91+96.

[3]黄汉国. 房屋建筑结构设计中的常见问题分析[J]. 科技创新与应用,2015,21:254.

论文作者:胡常贵

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第9期

论文发表时间:2017/8/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fd6edd37e351ca6ec9c74e27.html