# 混凝土裂缝控制与措施论文_李东霖

中国通号工程局集团城建工程有限公司 山西太原市 030012

摘要：在中国，混凝土的防水一直都是需要解决问题，一直以来都是采用最传统的老方法进行防水工作。可是事实发现，混凝土的防水工作并没有想象的没那么好，当混凝土结构漏水的时候会使得建筑物的本身外观变化，结构受到损失，还会让钢筋发生生锈的情况威胁着建筑物的质量安全性问题。本文首先对混凝土结构的组成材料及特性进行了介绍，然后介绍了混凝土裂缝的种类以及形成的具体原因，最后从设计方面、选择材料方面、混凝土出机和浇筑时温度的控制、混凝土的养护、裂缝的处理方法等方面提出了混凝土出现裂缝的时候应该怎么处理，如何防止混凝土出现裂缝。

关键词：混凝土；裂缝；处理

一、引言

混凝土结构裂缝是常见的危害，裂缝形成的主要阶段集中于施工期间，而材料质量问题也极易引起钢筋裂缝。如今我们社会发展迅速，建筑物越来越多，的结构大多数是混凝土构成，但是容易出现各种各样的裂缝问题，裂缝的出现不仅仅会使得建筑物的外观发生变化还影响着建筑物的安全性，容易缩减建筑物的寿命。为了防止出现预想的这些坏的情况，特别对混凝土的裂缝做了仔细的研究。

二、混凝土楼板裂缝分析的工程实例

（一）工程概况

图1 住宅楼实景图

本文调研的工程是坐落在某市的某生活小区，工程总量为住宅楼共计32幢，该小区所有住宅均为现浇楼面砖混结构，一期工程的16幢住宅楼已全部入住，二期的16幢住宅楼也已全部交工，砌墙砖采用MU10级砖，砌筑砂浆为M5混合砂浆，每一栋住宅的基础均为条形基础，场地类别为II类，抗震设防烈度为6度。建筑外观质量良好，在甲方进行初验时发现，2～6号楼的楼板出现的较大的裂缝，故委托天津科技鉴定中心对该工程进行检测，对该工程的承载力与结构抗震进行复核，查明混凝土楼板裂缝产生的原因，并给出相应的修补和加固措施。笔者参与了这次工程检测、鉴定全过程。住宅楼侧立面图如图1所示。

（二）混凝土裂缝的常见形态

在所调查的32个存在裂缝的工程中，经统计主要裂缝（表面龟裂除外）共计有1700余条，不均匀分布在163个不同的房间中。归纳下来，混凝土楼板裂缝的形态大致可以分为4种类型（见图2）：

（1）45度角斜裂缝：该类裂缝在内外墙的交角和房屋四角比较常见，而且基本呈通缝状态，裂缝形态一般呈中段相对较宽，两端相对较窄，最终端头在圈梁边消失，其裂缝宽度一般不超过lmm（简称板裂1）。

（2）跨中裂缝：一般在房间中部的横向或纵向比较常见，一般呈通缝状态，宽度一般在0.5-1.5mm区间内（简称板裂2）。

（3）穿线管位置裂缝：穿线管位置裂缝一般位于板内埋设线管的下方，裂缝基本沿线管的走向开张。一般上下贯通，而且裂缝宽度较大（简称板裂3）。

（4）其它裂缝：异型板拐角处裂缝（简称板裂4）；板面沿顺钢筋方向的裂缝（简称板裂5）；板面分布的不规则裂缝（简称板裂6），裂缝宽度较小，深度也较浅。

图3 单元楼板裂缝分布图

19号楼基本情况如下：楼层为6层，底层为车库，2-5层为住宅，整栋楼的总建筑面积3800m2，于2001年1月开始施工，当年9月中旬主体基本完工，砖混结构。东西长42.7m，南北向长14.29m，层高3.3m。楼板采用C20混凝土现浇，楼板厚90mm（大房间厚140mm、过道板厚80mm）。通过统计，该楼3层某房间裂缝分布如图4-3所示。

（1）穿线管位置裂缝（轴（2）～（6）跨中）：该类裂缝大致呈现东西走向，一般横向穿透楼板，就裂缝情况来看，板面相对比较严重，板底相对较轻。该类裂缝整体占的比重较大，大约占到全部裂缝的21.5％（详见图3），裂缝相对较窄，最大宽度不超过1.00mm，由于本工程的穿线管基本都设置在轴线（1）～（2）、（5）～（6）之间，故这两个轴线之间的穿线管裂缝较多。

图5板面横向裂缝

（四）现浇混凝土楼板裂缝的主要特征

（1）混凝土楼板裂缝一般在模板拆除后，房屋投入前就会产生。

（2）裂缝的形态基本为贯穿性裂缝，而且在整个工程中占的比重比较大。这些裂缝虽然不会明显降低楼板的强度和承载力，但在某种程度上会对用户的使用产生影响，同时对用户的心理产生一定的影响。

（3）混凝土楼板裂缝产生与环境有一定关系，由于北方地区秋冬季气候干燥，环境湿度小，由于混凝土的干缩，所以秋冬季混凝土干缩裂缝发生的情况比较多见。

三、混凝土缝隙的预防以及和解决方案

（一）施工荷载不合理楼板裂缝控制措施研究

（1） 严格按照要求科学进行楼层施工计划安排，对主体结构来说，其施工速度一定不能过快。为确保住宅中的混凝土楼板能够得到必要的养护时间，具有一定的强度，每一个标准层的施工速度应该控制在9-10天为宜。在混凝土强度≤1.2 Mpa之前，混凝土楼板不得踩踏，在楼板浇筑完毕后24小时前，测量、定位等对楼板影响较小的准备工作可以进行，为防止混凝土楼板产生“内伤”，大宗材料吊运、存放要坚决杜绝。

（2） 建筑材料分批吊运、分散堆放。对于住宅工程中建筑材料的吊运，应该在下层楼板混凝土浇筑24小时后，根据工程实际要求，分批吊运，轻卸、轻放，尽量避免冲击荷载的产生。吊运的建筑材料，不得集中堆放，应尽量分散存放。

同时，关于施工荷载应进行科学的计算，不得超过模板设计的荷载，防止楼板裂缝出现。

（二）钢筋保护层位置不当产生的混凝土楼板裂缝相应的控制措施

（1） 对于双层双向钢筋，可以设置小马凳支撑上层钢筋，马凳筋的间距≤800mm，实际工程中，选用的钢筋直径越小，间距越小。对于板底钢筋，建议采用塑料垫块，按照间距1 m一点并以梅花型结构布置塑料垫块，通过这种方法可以有效控制钢筋位置和保护层厚度。

（2） 对于各工序的交叉作业进行科学合理的安排，板面钢筋完成后，尽量减少相关作业人员数量，同时，为防止踩踏，可搭设临时施工便道。

（3） 在混凝土浇筑时安排钢筋工进行实时跟班，对钢筋位置随时进行调整，特别是大跨度板中间板筋、梁边负筋、预埋管线周边钢筋、外转角双层双向钢筋应重点修整。

（三）预埋管线处的混凝土楼板控制措施

在施工过程中，管线的直径不应超过楼板厚度的1/3，同时，在管线设计时，尽量避免交叉的产生，最好采用放射形分布，交叉不能避免时，可采用线盒进行转换。通过大量的工程实践经验，在管线直径较大的部位和管线集散的部位可以通过增设钢筋网片作为补强措施，研究发现，这种措施对于防止管线周边混凝土楼板裂缝的出现十分有效。

（四）后浇带施工引起的板面裂缝相应的控制措施

（1） 在已经硬化的混凝土表面上继续混凝土浇筑时，应将其表面水泥浮浆和松动的砂石剔除掉，同时剔除掉表面的疏松的混凝土至密实混凝土层，剔除后，使用工具将其表面凿毛，并用清水清洗干净。

（2） 整理模板，对于变形翘曲的模板要及时更换。模板搭设过程中，一般整垮搭设，并设置水平拉结和顶模支撑，以保证整个模板具有足够的强度、刚度和稳定性。

（3） 后浇带混凝土在浇筑之前，先沿着留置缝两边的企口面铺上一层水泥浆，水泥浆的强度等级应和混凝土强度等级相同。混凝土浇筑时，由内而外的下料、振捣，逐渐向前推进，对施工缝接缝处的振捣应特别注意，紧密结合。

（4） 混凝土浇筑完成后，对混凝土后浇带的表面应刮平抹光。砌置围砖，24小时后开始浸水养护，养护不少于14天。

四、结论

为了尽可能的避免出现裂缝，经过仔细的分析研究表明在还没施工之前设计的时候就要考虑裂缝的问题，提前做好防护工作很重要。在施工场地一定要杜绝偷工减料减少失误并且还要加强对现场施工方面的管理。

参考文献

[1]胡章贵.大体积混凝土温度裂缝的成因与控制[J].中国科技信息，2011，08：78-79.

论文作者:李东霖

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年21期

论文发表时间:2020/2/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fd83ff5770d94ca54af981a8.html