# 浅谈暖通空调施工与设计中节能技术论文_侯小勇

河南星海建设有限公司 河南 安阳 456550

【摘 要】主要针对暖通空调工程施工节能技术设计中出现的一些重点问题进行分析，关系到建筑产品质量，更关系到我们的日常生活。文章就暖通空调施工与设计中节能技术进行分析。

【关键词】暖通；空调；施工；设计；节能技术

1 暖通空调的概述

暖通空调主要由通风、采暖、空气调节这三方面组成，暖通是建筑设计工种中的一个分类的名称，包括通风系统，制冷供暖系统，排风系统等综合方面的设计，是建筑的一个重要组成部分。暖通空调节能技术是指在采暖方面尽可能用最少能源获得最多热能。暖通空调节能包括热泵、被动式太阳房、热电联、太阳能等等。

2 暖通空调系统节能设计中的关键技术

2.1 热源系统的优化选择

在暖通空调系统的节能设计过程中，应根据工程建筑的实际情况，合理选择热源系统。一般情况下，我国市场常见的热源种类主要为：热泵、热电站、区域锅炉房、小型锅炉、直燃型溴化锂吸收式热水机组等。以能源的利用效率来看，一般热电站的运行效率最高，热泵技术位居其次。热泵主要应用自然中蕴含的大量可再生、低品位能源作为热源，如地表水、太阳能、大气、地热等，通过压缩机的运行，在热源中吸取热能，提高温度之后传输到高温热源中。根据热泵的能源不同，可以分为两大部分空气源（风冷）热泵。主要为商用单元式热泵空调机组、家用热泵空调器、热泵冷热水机组等多种类型地源热泵，以土壤型为代表，可以实现至少30%以上的节能目标：直燃型溴化锂吸收式机组，其供热效率与燃气锅炉基本类似，但是对于锅炉房来说，大型区域锅炉房的蓄冷系统应用效果比小型锅炉更佳。

2.2 推广使用变频技术

在现代化暖通空调系统中，变频技术的应用具有较强的必然性。通过变频技术，既可弥补空调系统的工艺问题，也可减少能源消耗，降低运行成本。一般情况下，空调系统仅按照事先设计的额定功率运行，在负荷较低的情况下，如果设备仍以额定功率实行全负荷运行，那么必然产生能源浪费。通过在暖通空调系统中应用变频技术，就可实现空调设备的输出功率随着负荷的变化情况而有所调节，发挥节能减排效果。结合空调的实际负荷状况，适当改变风流量或者水流量，实现节能目标。一方面，变风量系统，利用空调系统的末端装置实现室内负荷的补偿机制，优化调整送风量，以保持合适的室内温度；与定风量系统相比较，变风量系统可节能约5O%；另一方面，变水量系统，主要通过控制数量来调节温度，比定流量系统更加省电。随着我国工业变频器的推广与使用，通过优化调节风量、水量及主机等，可实现与空调负荷的匹配运行，发挥良好的节能效益。

2.3 降低热媒介的能耗

在暖通空调系统中，节能工程设计应该注重各个环节的能源消耗。以具体设计及实际运行状况为出发点，形成整体性的空调节能体系。其中热媒介质传输系统作为暖通空调的重要组成部分，其热能输送方式、材料选择等，均对节能问题产生影响。在热媒介质传输系统中，选择保温材料，如直埋管等，可实现热水的预制保温；进而降低热能传输过程中可能出现的损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，还可应用计算机系统全面测试空调系统的供暖状况，应用智能管网、平衡阀等，优化配置管网流量，加强管理对策，以此提高运行效率，实现节能目标。有关空调系统的节能设计，还可应用动力传输系统，进而优化动力系统的设计与施工，提高空调系统的节能效率。动力系统应选择负荷性质良好、运行效率高、温差大、流变速度的供应管道，运用合理、有效的动力设备，提高传输效率，构建良好的空调运行系统。

2.4 冷热能回收的优化

当前，有关暖通空调系统的冷热能回收问题正在进一步研究，以推动空调系统的冷热能回收效率，在保障能源利用效率的前提下，实现节能目标。通过对排风余热的回收，可更好地应用排风能量，对新风进行预冷或者预热，减少负荷量，实现空调系统节能；排风余热的回收可以分为全热回收及显热回收两大部分，回收设备一般为板翘式全热交换器、转轮式全热交换器、板式显热交换器。

3 节能技术施工所存在的问题以及发展的现状

对于我国有着千百年历史的建筑行业，利用自然条件来创立建筑物是在古代就存在的思维，并且建造出了许多非常带有自然特色的建筑物，自然的优势对于建筑物的内部取暖和通风可以开展优化流程，是古代的建筑师千百年之前就开始探索了。从宏观的角度来探讨暖通空调基本上会存在的相关问题:

3.1 暖通在设计之后，根据设计方案施工的过程中也会出现很多的问题，一些不是非常专业的工作人员如果从事暖通的工作时，如果遇到临时变更方案的时候，就不会在第一时间进行正确的处理流程，在最后一定会促使系统产生不能够具有针对性挽回的严重后果，会给系统的相对管理和正常的运行，造成不明就里的安全隐患。

3.2 工程实施的进程中，其运行的管理方面产生了许多的问题。例如:暖通空调的施工设计个过程完成之后，不能够将暖通空调的参与操作的人员开展系统培训的过程，就开始正式的施工运作，同时许多参与的操作人员基本上是不懂得暖通空调的相关理论知识的，并且对于室外的参数变化，更加不懂得开展正确的调节工序，造成能耗在一定程度上变得特别大。

3.3 现如今的人们在环保节能的重大问题上，逐渐的提高了自身的意识，清晰的认识到现在已经拥有的方法，和相应的正确方案所滋生的大部分问题。因此，国家也相对积极的引导人民节能环保，提侣节能环保的行为意识，所以创新出了许多新的方法，以及新的技术，可是创新出的这一系列新的方法和新的技术，在应用时都存在着或多或少的不同优缺点。在种类繁多的节能与环保方案和设计当中，设计的人员在一般情况下是不知道该使用哪一种的。设计的人员如果对于设计出的方法不能够清晰的评价和理解的话，就会在使用中采用错误的方式，最终就会导致非常严重的损失发生。

结语

建筑业不断发展，节能的重点已经逐步从工业转移到建筑上。暖通空调系统的节能设计在整个建筑节能方面占有十分重要的位置，一定要引起空调系统设计人员高度的重视。

参考文献：

[1]郎淑艳.浅谈暖通空调施工中的问题及措施[J].民营科技,2013,08:196.

[2]王富.管窥暖通空调设计做好节能减排工作[J].科技致富向导,2013,09:138.

论文作者:侯小勇

论文发表刊物:《低碳地产》2016年10月第20期

论文发表时间:2016/11/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fd8a55367bbf9e871b02e67d.html