# 水利水电工程中的堤防工程施工要点及其质量管理论文_曾建青

摘要：堤防工程作为水利水电工程防御洪水侵袭的屏障，是水利水电工程的主要组成部分，具有重要作用。并且提高堤防工程施工技术水平及其质量管理是抵御洪水侵袭，减少人民经济损失，保障正常生产生活的重要举措，基于此，本文阐述了水利水电工程中的堤防工程重要性，对堤防工程建设的施工要点与质量管理进行了探讨分析。

关键词：水利水电工程建设；堤防工程；重要性；施工要点；质量管理；

堤防工程是水利水电工程建设的重要内容，其质量对于保障水利水电工程安全运行非常关键。并且堤防工程主要具有阻挡洪水和分流蓄水作用，对水利水电工程整体结构非常重要。并且堤防工程施工是对自然界水资源进行充分利用，并在一定程度上避免洪水等自然灾害的产生，因此为了发挥其作用，以下就水利水电工程中的堤防工程施工及其质量管理进行了探讨分析。

一、水利水电工程中的堤防工程重要性

堤防工程主要体现在洪水突然爆发时能够保护周围生命的安全，防止水患入侵。在正常情况下，堤防工程对周围环境的生态平衡能够起到优化和保护作用。其重要性主要体现在：（1）保护水土资源。随着社会经济的快速发展，水土资源的重要性日益凸显。目前我国水土流失现象越来越严重，从而导致国土地面积不断减少，并造成水质恶化等现象。而堤防工程通过加固加高圩堤等措施，可以有效保护水土资源。（2）实现环境绿化。为了有效抵御洪涝灾害和保护水土资源，在修建堤防工程的同时，采取了植物种草的措施，重视植物型护岸的推广。此外，人们还重视水环境、水生态等方面的修复和保护。那些经过堤防工程修建后的河道，呈现出一种水清岸绿、环境良好的局面。

二、水利水电工程中的堤防工程施工要点分析

1、坝体填筑施工分析。 堤防工程施工首先需要进行坝体填筑，坝体填筑是水利水电工程防护的重要环节，同时还需要将施工中的施工作业方式以及施工作业时间的间隔来进行选择，施工人员还需要就施工中的施工坝体填筑面积大小选择施工强度，以及结合施工材料对施工中的施工工序进行划分。在施工过程中，施工人员需要严格控制好施工的有效作业时间，尽量避免在施工中的温度对施工质量影响，因此施工人员应尽量将施工时间安排在春秋两季进行，严格控制好施工的作业顺序以及施工流水作业的时间长短。一旦出现地面起伏不平的情况，就需要我们充分按照水平分层，从低往高逐层的进行填筑工作，在进行机械施工的时候，分段作业面不能够少于100m，在作业面上一定要按照分层统一的原则，进行谱图和碾压工作，这里能够在一定程度上避免界沟的形成，同时上下层的分段接缝要错开。

2、预应力锚固施工分析。堤防工程施工中的预应力锚固技术当中包括了预应力岩锚和混凝土的预应力拉锚，预应力锚固技术可以传递拉应力，可以按照设计中方向、大小以及锚固深度，对基岩或者是建筑物预先施工加主动的预应力，其适应面十分的广泛，可以加强和补强原有的建筑，同时还可以达到加固以及改善受力条件的目的的，从而为水利水电工程带来了极大的经济效益。

3、铺料施工分析。堤防工程铺料施工前，需要加强铺设材料的检查，保证材料质量，从而为提高堤防工程施工效果奠定基础。并且在堤防工程铺料前，需要对压实层的压花表面进行分级处理，严格控制包装的含水量。如果水含量太小，填料太干，应做好水的准备，以保证包装中水分的最佳含量。路面应平整，严格控制土层厚度和路面厚度，并严格控制碾压试验，提高摊铺材料的使用效率。铺路材料不能与其他填料混合。包装中若有杂质，应小心取出，以确保填充效果。砂石材料和路面的厚度应控制在30-35cm，确保碾压地基基础施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆商店更衣躺在河堤工地，应该更适合于铺设20cm左右，有利于提高施工质量，也有助于确保路堤的美丽。

4、压实作业施工分析。堤防工程铺设完成后，以下是滚动施工。为了确保压实程度，采用分层铺设和压实的方法。经过一层铺路材料的加工和轧制，可以将其卷入下一层。堤岸压实在轧制压实试验施工过程中，做出记录，确定各层厚度，轧制设备的速度，轧制时间等指标，形成适当的标准，以有效的指导RCC建设。一般轧制速度控制适用于2km/h，轧制时间为3次。经过轧制压实试验，从而确保堤防施工的有效性。

三、水利水电工程中的堤防工程施工质量管理分析

1、加强图纸会审。堤防工程施工前，要求各技术人员全面审核施工图纸，及时发现并纠正图纸中存在的技术与质量问题，各工作人员熟悉图纸后，对设计交底中的施工工序认真研究、科学处理，确保施工的有序进行。图纸会审要求多方参与，征求各相关方的建议意见，优化设计目标和施工技术。

2、堤基与岸坡工程的施工质量管理。堤基是对整个堤防的支撑部分，而岸坡与堤基共同构成了堤防的基础部分，两者都是在堤防建设中关键的组成部分，但是由于其在水利水电工程日常的应用中不显露在表面，其结构出现质量问题很可能在人们对工程维护中被忽略，从而导致对整个堤防结构质量产生不良影响。因此，载体方的建设中对堤基和岸坡的质量管理是非常重要的。在施工中必须严格按规范和设计施工，堤基表层的腐植土，淤层，泥炭，粉，细砂应予以清走。开挖坡率应符合设计要求，不允许急聚变坡和后坡，严禁将岸坡清理成台阶或必须采用斜面联结。

3、堤体填筑施工质量管理。堤防工程施工主要作用来源于堤体对洪水的阻挡和隔离，堤体也是主要受到水流冲击的部位，这就要求对堤体的建设需要严格保证质量。对于堤体填筑施工，更应做好质量管理，主要分为以下几部分：第一、堤身填筑结合面处理工序堤身填筑结合面处理，上下层铺土之间的表面松土，砂砾及其它杂物彻底清除，湿润均匀，无积水，无空白，刨毛深度，密度必须按规范施工。第二、堤身填筑卸料及铺填工序首先应对上堤土料的质量进行检查，使其符合设计标准，卸料应按规范要求卸料，压时平料，均衡上升，施工面必须平整，上下层分段位置错开，铺料表面保持湿润，铺土厚度在25cm之间。

4、碾压施工质量管理。堤防工程施工的碾压试验占据着重要地位，只有进行有效的碾压试验，才能够为后续工作顺利奠定基础，并保证工程质量符合要求。相关人员在碾压试验时，要严格按照要求的程序和步骤来进行，具体操作流程可以划分为：第一，上料，在开展碾压试验的时候，上料起着十分重要的作用，上料应该由指定的工作人员来进行。除此之外，相关的工作人员在进行上料的时候，还应该对所花费的时间进行严格的记录。第二，摊平，工作人员在进行这项工作的时候，要以机器摊平为主要内容，并在此基础上，辅以人工摊平，只有这样，才能够取得最好的效果。相关的人员还应该对区域厚土的厚度进行严格的管控，并记录摊铺所花费的时间。第三个步骤是开展碾压工作，在进行碾压的时候，每碾压1次均要使用灌砂法或者环刀法对碾压区域进行采样，并对它的压实度进行测试和记录。

结束语

综上所述，堤防工程不仅关系到国家防洪,还与人民群众安全息息相关。并且堤防工程施工质量是影响水利水电工程质量高低和使用功能能否顺利实现的关键因素，因此必须加强对水利水电工程中的堤防工程施工要点及其质量管理进行分析。

参考文献

[1]张娟.浅谈水利水电堤防工程建设的施工及其质量管理[J].水能经济，2016（06）

[2]罗玉艳. 关于水利水电堤防工程施工技术的研究建议[J].科技经济导刊，2017（23）

[3]张亦庆等.浅析堤防工程堤身填筑施工质量控制[J].中国科技博览，2017（08）

[4]赵丕界.水利堤防工程的施工质量管理措施[J].科技风，2019（08）

论文作者:曾建青

论文发表刊物:《城镇建设》2019年19期

论文发表时间:2019/11/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fdbc2d69946c022fb39f4a5f.html