# 杭州电网省地配一体化模型平台的开发与应用论文_王一达,陶涛,乔松博

（国网杭州供电公司 浙江杭州 310016）

摘要：为了保证杭州电网的安全稳定运行，满足各级调度对大电网在线分析控制的需要，研究提出了省地配三级电网快速统一建模的关键技术和支撑调度技术支持系统的模型管理方法，研制开发省地配一体化模型平台，平台应用结果表明：省地配一体化模型平台解决了紧密联系的省、地、配三级电网的快速统一建模问题，从而提高杭州电网模型质量，为在线分析决策提供全网统一的完整模型，适应电网统一调度的需要，为重大活动供电保障技术支持系统的建设及大电网的一体化分析控制奠定了基础。

关键词：一体化模型；在线分析；模型管理

1、引言

随着杭州智能电网调度技术支持系统的投入运行，系统的各个高级应用对模型系统的要求越来越高，现有的模型已经不能适应电网分析应用的要求，各级调控中心之间必须通过某种形式的相互沟通和协调，才能及时、准确地掌握整个电力系统的实时运行状态。各级调度不论从电网安全运行，还是从统一调度的角度来看，都已密不可分，潮流监视、稳定计算、经济优化等问题都必须一体化考虑。

因此电力系统长期以来形成的“分级管理、分层控制、分布处理”的体系已不能满足大电网在线分析的需要。

2、省地配模型一体化

目前，由于管理体制和电网物理特性的原因，浙江电网都是根据各自调管范围进行模型建立。对于相邻电网或者更高电压等级的电网模型采用简单建模的方式进行处理，对于下级调度厂站则不做建模或做简单等值处理。目前地调EMS系统没有集成配网模型，电网运行中的各种事件无法感知到配网对象，例如无法查询到失压事件影响到的配网重要用户、配网停电范围等；另一方面，如果配网自动化系统在没有集成调度模型的前提下，对配网设备无法追溯其上级电源信息，对调度电网的相关事件无法作出反馈信息。因此打通相关信息壁垒，构建一体化模型，对提高杭州电网的全网安全稳定运行和经济性具有重大意义。

系统的模型主要由110kV及以上主网模型和10kV及以下的配网模型组成。主网模型主要由杭州地调EMS系统提供，同时由浙江省调EMS系统提供部分边界厂站模型；配网模型有杭州地调DMS系统提供，并在系统中通过主配网模型拼接完成模型合并。

2.1 省地模型拼接

省调EMS系统定时将系统内外围500kV厂站图模形成文件自动同步到一体化系统，保电系统通过单厂站模型方式从文件中获取的相关模型，一体化系统根据和数据库比较后的模型差异形成比较文件供用户参考，用户根据需要手工将模型更新入库。图1给出了省地模型拼接示意图。

图1省地模型拼接示意图

模型平台获取的单厂站CIME电网模型包含区域、基准电压、厂站、电压等级、断路器、刀闸、母线段、同步发电机、交流线段、负荷、变压器、变压器绕组、变压器分接头类型、补偿器等30类对象，其中分为CIME标准类和扩展类两大类。

省调模型同步到模型平台采用单站模型的方式进行同步，单站模型比较以设备名称为依据，需保证导出系统与导入系统模型名称统一，一旦模型文件中设备名称发生变化，导入系统会作为新增设备处理，即先删除，再添加。因此在进行模型同步前需要保证与同步相关的模型如边界厂站名称，边界设备名称等杭州地调与省调模型的一致性。

2.2 主配模型拼接

按照”源端维护、全局共享”原则，配电自动化系统主站中的配网模型来自于电网GIS或PMS，通过统一的异动流程，实现配网模型维护、审核、投运、归档流程化管理，最大限度保证数据的准确性。模型中心配网模型的同步方法，首先明确两点，即配网图模交换和主配网模型拼接，在此基础上提出模型中心配网模型同步方法。

（1）配网图模交换

配网模型应与在运的OPEN-3200配电主站中模型保持一致，并保持持续同步更新。鉴于D5000与OPEN-3200属异构系统，无法使用D5000平台已有的模型在线同步更新机制，因此需要设计新的同步更新逻辑来保持模型中心与OPEN-3200配网模型一致。

目前，OPEN-3200通过IEB信息交互总线与电网GIS连接，以CIM/SVG为图模格式，双方实现图模收发及流程交互。图2给出了配网图模交换示意图。

3、应用实例

2016年9月，被称为“全球最具决策力的首脑级峰会”的G20峰会在杭州召开，省地配一体化模型平台在2016杭州G20峰会电力保障工作中发挥了巨大作用，通过模型拼接技术，在杭州EMS模型基础上增加G20峰会核心区域配电模型，同时杭州周边地区保电线路通过省调系统导入拼接，真正实现保电系统省地配三级模型统一，实现保电期间全区域监视调度，确保峰会期间电力调度保障工作顺利完成。

4、结论

本文提出的省地配三级电网快速统一建模的关键技术和支撑调度技术支持系统的模型管理方法实现全网模型数据的统一管理和实时维护，解决了紧密联系的省、地、配三级电网的快速统一建模问题，从而提高杭州电网模型质量，为在线分析决策提供全网统一的完整模型，适应电网统一调度的需要，为大电网的一体化分析控制奠定了基础。

论文作者:王一达,陶涛,乔松博

论文发表刊物:《电力设备》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fdd311f5bc68267a08e46c38.html