# 高层建筑安装工程施工技术探讨论文_黄建民

滕州市城市建设综合开发公司 山东滕州 277599

摘要：建筑工程是一项系统的工程，其工程施工技术都十分的复杂，就设计至建设，从水电安装到室外安装，都需要各工作之间的协调与配合。高层建筑的安装工程作为建筑工程中的一个分项工程，其质量好坏在一定程度上影响建筑物是否达到设计要求，优良的安装施工质量，能够有效的提升人们生活舒适度。下面就结合作者的设计工作经验，对高层建筑的安装工程施工技术进行分项，以供参考。

关键词：高层建筑；安装高层；施工技术

前言：建筑安装工程，包括建筑电气、采暖、给排水、消防、通风等系统，对于建筑安装工程而言，从开工到竣工，施工现场管理始终起着至关重要的作用，施工现场管理的好坏直接影响工程的质量、进度、安全乃至经济效益，尤其对于施工中的关键问题，管理人员必须做到心中有数。以下就建筑安装工程施工技术及其管理工作谈几点体会。

1 建筑安装工程施工技术

1.1 建筑电气

建筑电气包含了变配电系统、照明系统、火灾自动报警系统、通信系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑物防雷、接地及安全等。建筑电气设备具有的特点是：①用电设备多，如弱电设备、空调制冷设备、消防用电设备等；②电气系统复杂；③电气线路多，有火灾自动报警控制线路、音响广播线路、通讯线路、高压供电线路及低压配电线路，线路敷设方式方法多种多样；④供电安全性、可靠性要求高，常采取双电源进线供电或自备柴油发电机组，以保证重要负荷的用电；⑤用电量大，负荷密度高；⑥自动化程度高。

1.1.1供配电方式

配电制式多采用TN- S 系统，供电方式多采用放射式或树干式，利用强电竖井敷设电缆桥架。照明部分有楼梯、廊道、商场、车库、设备用房的正常照明、应急照明、疏散指示灯、室外环境照明，均应随土建施工预留到位，应在事前、事中对线路的走向、方位、标高等对照设计进行校核和检查，必须密切配合土建施工同步进行，防止出现错漏。

1.1.2防雷接地

高层民用建筑的防雷接地系统是非常重要的，即使是来自雷电的反击或感应电压，也是可以造成自动化、智能化系统的电子设备的损坏和严重破坏。因此对防雷接地应予以高度重视，应按防雷类别的要求认真的实施，不能马虎了事。应利用桩基主钢筋、地梁主钢筋与柱内主钢筋作防雷引下线按规定要求达到数量。变配电室应按规范要求做接地环网。

1.1.3电梯安装

高层民用建筑物内一般设有消防电梯、乘客电梯、货梯、自动扶梯，观光电梯等，垂直运输设备，只是功能不同，产品品牌和数量的差异而已。电梯安装的要求是安全性、可靠性、舒适性。

1.1.4预留

预埋与土建的密切配合：各种管线与竖井（如强电井、弱电井、水井、风道、桥架）均与土建施工密切相关。其预留、预埋必须按规范要求随土建施工同步进行。首先应清楚线路走向、标高、方位，严格按照施工图纸进行。并应考虑电气线路与其他管线、设备的交叉、平行间距的要求。避免以后不必要的开凿、剔打工程量。注意在混凝土中预埋塑料电线管应使用重型管，不得使用轻型塑料管，线路敷设应以捷径为宜，以利节省投资、控制造价。

1.2 给排水部分

高层建筑室内给排水系统要求相对较高，如发生供水断水或排水堵塞事故，影响范围大、后果严重，因此必须保证高层建筑有安全可靠的水源和合理的管网布置，以保证供水的连续性和排水的顺畅。给水部分一般分别设消防水池、生活水池或生活水箱、消防水箱或生活消防合用水箱，屋顶设消防水箱。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆室内给水管道不应穿越变配电房、通讯机房、大中型计算机房，计算机网络中心等，并应避免在生产设备上方通过，给水管道不得敷设在烟道、新风风道、风管、电梯井道、排水沟内，给水管道不得穿越大便槽、小便槽且立管离大小便槽端部不得小于0.5m，建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间净距平行不小于0.5m，交叉不小于0.15m，且给水管应在排水管的上面，给水管道暗敷时不得直接敷设在结构层内，给水管道穿越地下室或地下建筑物的外墙处、穿越屋面处应设置防水套管，室外明设给水管应避免阳光直接照射，防止光污染，塑料给水管道在室内宜暗敷，塑料给水管不得与水加热器或热水炉直接连接应有不小于0.4m的金属管做过渡。高层建筑内设备多，管道压力较大，各专业工种交叉打架多，各个专业工种应密切配合相互协调。尤其应注意建筑结构梁下（可利用）高度能否满足风管、空调新风机组、给排水管道、桥架等管线、设备安装高度要求，避免达不到装饰净空高度要求，此事应在审图时予以充分重视，并召集各专业人员按规范要求作统筹安排。重点控制厨房，厕所的防水工序。进行灌水试验，排水立管要100%的进行灌水、通球试验，并全部通过。

1.3 通风与空调工程

高层建筑多有空调机组以供夏季制冷，冬季供暖。车库及梯间设通风及防排烟管道与风井。屋顶设置正压加压风机，以满足良好的通风环境。为此施工过程必须按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243- 2002 严格执行，做好事前、事中、事后的控制。尤其是事前的预控工作，严把强制性条文的实施。按照通风与空调工程施工的特点对风管制作、风管部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统安装、防腐与绝热、系统调试、工程综合效能测定与调整进行三大控制，即进度控制、投资控制、质量控制。管道与设备的连接，应在设备安装完毕后进行，与水泵，制冷机组的接管必须为柔性接口，柔性短管不得强行对口连接。

2 建筑安装工程协调与配合

2.1 内部的协调与配合

2.1.1技术方面

首先就应该从资料方面入手，对本专业的图纸、工艺标准等进行了解熟悉，同时对其他专业的图纸和资料也应进行了解，特别是和本专业有关的和交叉十分密集的工种，对其施工对象的布局和施工工艺等均应有所了解。做好与各个专业的协调配合，保持解决问题的渠道畅通无阻，搞好内部的协调与配合尤为的重要。

2.1.2进度方面的配合

高层建筑的特点有：楼高、层数多、场地窄等，与普通的民用建筑比较，高层建筑的作业面较窄， 在工程施工时很难在有限的作业面内使各个专业同时进行施工。要想达到进度要求，则应根据工程的特点，即阶段性，合理、有序的安排各个专业进入作业面进行作业，同时，还应注意局部作业面的施工特性与整体施工的特性二者应相结合。

2.2 外部的协调与配合

不论是从建筑工程的整体来看，或者是从其局部来看，土建、装修和安装三个专业之间有着十分紧密的联系，但同时也存在着一些矛盾。因此，在进行外部施工前，需对土建、装修等专业图纸进行细致的了解，掌握整个建筑构造的特点和建筑装饰的特点，然后结合本专业的实际情况，找出问题的所在。各施工专业应准确地知道自身专业所处的建筑位置和范围，清楚各种专业井洞尺寸、轴线、梁的大小等，在施工之前和施工的过程中，应及时准确地发现和解决好各专业之间存在的问题。

2.3 前、后方之间的协调与配合

前方和后方的协调与配合实际上就是人、财、物、机各生产要素的优化组合问题，这个问题的关键是生产要素的优化组合决定是在前方，还是在后方。在高层建筑安装施工的过程中，这些生产要素的优化组合应是紧紧的围绕高层建筑安装施工的特性来进行的，因此，相关人员必须对各专业的施工进度计划有一个详细的了解，以便于及时的、合理的调配人、财等其他生产要素。同时，各专业的总量和插入的时间在各阶段的工程量是不一样的，应根据动态组合的原理，再结合各专业阶段的特点，合理的组合各个生产要素，最终达到前方和后方的有理和有序的协调与配合。

结语：

高层建筑安装施工的协调与配合所涉及到的方面十分的广泛，要想做好这项工程，就应对工程对象进行了解，掌握工程的特点，从而采取相应的措施保证内外工种之间的相互协调与配合，确保工程的质量与进度，最终全面的完成工程任务。

参考文献：

[1]武斌.高层建筑安装施工协调问题研究[J].山西青年.2013.7.30

[2]李春青.高层建筑安装施工的协调与配合[J].中华建设.2012.6.18

论文作者:黄建民

论文发表刊物:《基层建设》2017年5期

论文发表时间:2017/6/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fddac80c81b5be0af9a1799c.html