# 弱电智能化系统在建筑工程中的应用分析论文_方飞龙

浙江华是科技股份有限公司 浙江杭州 310023

摘要：近年来，我国社会经济发生了长足的进步，人们对于智能化技术的关注程度也逐步提升。建筑工程中的弱电智能化系统可以协助其实现智能化的管理的同时，还能够拓展建筑工程的功能性，推动建筑的施工智能化、使用智能化和管理智能化的实现。为了提高弱电智能化系统在建筑工程中的应用效果，本文简要介绍弱电智能化系统入手，分析了建筑弱电智能化系统工程影响因素，并提出了建筑工程弱电智能化管理的要点，以期为相关单位和个人提供一定的参考。

关键词：弱点智能化；建筑工程；应用

1 引言

近些年来，建筑行业经过不断的努力为我国社会与经济的发展做出了巨大的贡献，并成为我国三大支柱产业之一。在国家快速发展的基础上，人们的生活质量与水平也随之得到了不断的提升，这在一定程度上决定了其对建筑的功能性需求越来越复杂。目前，我国弱电智能化系统是由许多分系统共同组成，其中含有计算机网络系统、综合布线系统、监控报警系统、有线电视系统、防雷接地系统、楼宇自控系统等，由诸多分系统紧密协同工作，使建筑工程达到智能化的标准。

2 智能化弱电系统的相关概述

弱电系统通常包括：综合布线系统、有线电视系统、综合安全防范系统、楼宇自控系统、公共广播系统等等。

综合布线系统是语音通信、计算机网络系统的配线。该系统支持电话和多种计算机数据通讯系统，可传输语音、数据和图像信息，能与外部通讯网络相连接，提供各种网络通讯服务。综合安全防范系统是现代智能建筑中一个重要的子系统，其通过声音、图象、数据等多种媒体表现形式将人们的公共活动区域、重要房间、周界等进行实时的监视和记录，提高安全部门的快速反应能力和安全防护的控管理能力，保障人们生命、财产安全。安全技术防范系统通常包含安全防范综合管理系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查管理系统、出入口控制系统、停车管理系统等子系统。

楼宇自控系统把各种不同性质的传感器，通过现场DDC控制器的运算，合理调解建筑设备的开关状态，监控各设备的运行状态。起到合理运用能源、节约能耗的目的。有效的提高建筑设备运行时间，提高效益。

3 建筑弱电智能化系统工程影响因素

3.1 计算机技术

弱电智能化系统在现代的大型建筑中，通常都借助计算机技术进行通讯，因此，计算机技术的科学有效性与操作实用性对弱电智能化系统工程的质量有着必然直接的影响，并且对弱电智能化系统在建筑工程中顺利推行产生重要的影响。

3.2 信息传输技术

信息传输技术是弱电智能化系统数据运输的通道，弱电智能化系统的数据交换与传递主要依靠信息传输技术来完成，。目前，建筑工程中的信息传输技术通常是指无线宽带、光纤、多媒体信号技术等，这些技术的可靠性是保证弱电智能化系统信息传导的关键要素。因此，这些技术也成为弱电智能化系统中重要的组成部分。

3.3 施工工程管理技术

由于弱电智能化系统在相关工程项目中的牵涉面较为广泛，因此，要使工程的顺利进行得到必要的保障，那么需要在施工前对工程施工进行合理的规划和工序安排，以保证弱电智能化系统工程的正常运作。其中工程管理技术对于建筑工程而言是保证工程能够顺利开展的关键，因此，弱电智能化技术若想得到进一步提升，必须先结合弱电工程系统施工的特点以及具体施工情况进行总结分析，制定科学有效的管理对策，保证弱电智能化系统工程的施工进展正常。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4 施工工艺管理技术

施工工艺管理是指对弱电智能化系统工程施工中产生的问题及时提出合理有效的解决方案与补救措施。弱电智能化系统工程的施工必须严格遵守施工合同的要求，全面掌握设计方案的意图，并要求施工人员严格遵循施工方案的要求进行弱电智能化工程施工。在施工过程中一旦发现问题应当及时向负责人反馈，相关部门要及时给予回应并制定出有效的解决方案，保证弱电智能化系统工程的高质输出，避免对建筑工程的整体质量造成不良的影响。

4 建筑工程弱电智能化管理的要点

4.1 规范设计方案，提高设计水平

弱电智能化系统工程设计方案的质量直接关系到其整个工程的质量输出。要使弱电智能化系统工程的质量得到有力的保障，首先确保设计严格遵守相关标准规范，并符合用户需求，应多从用户的角度出发去了解用户的需求，以此来保证设计方案与设计功能的规范性并与实际使用需求相符。最后对设计方案进行严格审核。

4.2 综合布线系统管理

综合布线系统即结构化布线系统，其能够十分敏捷的对网络进行相应的传输。其主要的传输主体即为语音或者相应的信息，从而使得信息快速的传递到另一方，加快对于相应信息的实施，提升总体的效率，而在此过程中，我们要注重布线的灵活性，我们应结合建筑物的实际建筑情况以及使用情况对于线路进行良好的规划，在使用过程中不方便的地方也应及时进行调整，从而建立起完善的联系网络。并且在此传输过程中，不应仅满足语音与数据的传播需要，还应进一步增多信息的输出方式，从而使得该建筑的信息传播进一步方便化。多样化，为该建筑将来的进一步发展起到相应的奠定作用。在使用过程中，还应配备相应的人员对于所使用传输的人的意见进行收集，从而进一步完善该系统，不断进行相应的拓展，对其正常的使用进行保障。

4.3 弱电系统设备管理

建筑中对于弱电智能化技术进行应用的系统主要为监控系统，该系统又被称为自动化系统。该系统中所应用到的设备又主要包括空调、电视机等家电，其主要目的是将防灾系统以及电力系统进行合理的控制以及管理。当前的系统能够良好的对于整体进行有效的集中控制以及分散控制，从而通过该两种不同的控制方式，将整体进行有效的管理，该系统又与不同的设备进行挂钩，因此我们应注重设备的运行，从而及时对其进行相应的管理。

4.4 安全施工管理

自动报警系统是对于弱电智能化技术的良好的应用，其在整个系统中都起着十分重要的作用。该系统主要对于总线控制结构进行应用，从而使得意外发生时，可以及时对于相应的地点进行定位，相关的安保人员也可及时赶到对于事情进行解决，从而使得相应的安全得以保障。并且也可以对于事件的发生原因进行把握，掌握真实的情况，及时对于相应的伤害进行降低，并且对于相应的证据进行保留。

视频监控中心对于弱电智能化技术进行应用，从而对于各个角落所存在的情况进行如实的反映，该做法能够对于处于各个角落的人们的安全进行相应的保障，并且监控可以进行时间的调动、相应的储存以及拷贝，以面临突发情况，并且在视频监控的同时，弱电智能化技术将其汇总到交换机中，并通过相应的光缆得以连结，从而以数据的形式将其连接起来，从而使得传递工作进一步的方便化，并且同时也达到了对于建筑安全的相应保障，由此可见弱电智能化技术应用过程当中的重要性。

5 结语

随着中国国内社会经济的不断进步，人们对工程建设也提出了更高的要求。要保证国内社会的基础设施建设，提高我国建筑工程的质量和水平，价钱建筑工程弱电智能化系统的应用显得尤为重要。经过本文的分析可以得出，弱电智能化系统主要受计算机系统、信息传输技术、施工工程管理技术和施工工艺管理技术的影响，因此，可以从规范设计方案，提高设计水平，加强综合布线系统管理、弱电系统设备管理和安全施工管理几个方面入手来提高弱电智能化系统在建筑工程中的应用效果。

参考文献：

[1]孙益胜.论智能化弱电工程的现状与发展[J].科技创业家，2013.

[2]罗坚恒.弱电智能化系统在建筑工程中的应用分析[J].科技展望.2015(02).

论文作者:方飞龙

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fdf854d533aede33c6c364c2.html