# 矿山井巷工程的质量验收及评定论文_刘鹏1,崔璀2,陈雷勇3,王维营4

河南邦泰合力管理咨询有限公司 河南郑州 450003

摘要：笔者在结合自身工作经验的基础上，对安全工程，特别是矿业安全工程中最重要的环节——质量验收与评定进行了归纳和总结，为广大从事工程项目的一线人员提供了借鉴意义。

关键词：质量；验收；评定；立井；井巷

一、分项工程的质量验收

1.1冲积层掘进工程

掘进及其临时支护应符合施工组织设计和作业规程的有关规定[1]。掘进规格允许偏差应符合有关规定。斜井井口和平硐硐口部分采用明槽开挖时，明槽外形尺寸的允许偏差应符合有关规定。

1.2基岩掘进工程

光面爆破和临时支护应符合作业规程的规定[2]。要求爆破图表齐全，爆破参数选择合理。掘进断面规格允许偏差和掘进坡度偏差应符合有关规定。壁座水沟设备基础掘进断面规格等应符合有关规定。

1.3锚喷支护工程

锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构等必须符合设计要求[3]；水泥卷、树脂卷和砂浆锚固材料的材质、规格、配比、性能等必须符合设计要求。锚杆安装的间距、排距、锚杆孔的深度、锚杆方向与井巷轮廓线角度、锚杆外露长度等符合有关规定。托板安装和锚杆的抗拔力应符合要求。锚索的材质、规格、承载力等必须符合设计要求；锚索的锚固材料、锚固方式等必须符合设计要求。锚索锁定后的预应力应符合设计要求。

1.4喷射混凝土支护工程

金属网的材质、规格、品种，金属网网格的焊接、压接或绑扎，网与网之间的搭接长度应符合设计要求[4]；喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量，喷射混凝土配合比、外加剂掺量应符合设计要求；喷射混凝土抗压强度及其强度的检验应符合有关规定。金属网喷射混凝土支护断面规格允许偏差、喷射混凝土厚度符合有关规定。金属网喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差及其检验方法符合有关规定；金属网在喷射混凝土中的位置应符合有关规定。

二、立井井筒工程质量验收

2.1立井井筒施工

质量检查包括井壁外观及厚度的检查、井壁混凝土强度的检查两个方面[5]。井壁的表面不平整度不得大于10mm，接茬部位不得大于30mm；井壁表面质量无明显裂缝。对于井壁混凝土的强度检查，施工中应预留试块。当井壁的混凝土试块判定质量有异议时，可采用非破损检验方或局部破损检验方法进行检查；若强度低于规定时，应对完成的结构，按实际条件验算结构的安全度并采取必要的补强措施。

2.2立井井筒竣工

井筒竣工验收时应提供的资料：实测井筒的平面布置图，应标明井筒的中心坐标、井口标高，与十字线方向方位，与设计图有偏差时应注明造成的原因。实测井筒的纵、横断面图。井筒的实际水文资料及地质柱状图。测量记录。设计变更文件、隐蔽工程验收记录、工程材料和试块试验报告等。重大质量事故的处理记录。

井筒竣工验收时的质量要求：井筒中心坐标、井口标高，必须符合设计要求；井筒的最终深度，应符合设计规定。锚喷支护或混凝土支护的井壁断面允许偏差和垂直程度，应符合有关规定。

三、巷道工程质量验收

3.1竣工验收

巷道起点的标高与设计规定相差不应超过100mm；巷道底板应平整，局部凹凸深度不应超过设计规定100mm；巷道坡度必须符合设计规定。水沟位置、标高、深度、宽度和厚度管理符合规定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆巷道净宽：从中线至任何一帮的距离，主要巷道不得小于设计规定，一般巷道不得小于设计规定30mm，且均不应大于设计规定50mm。巷道净高：腰线上下均不得小于设计规定30mm，也不应大于设计规定50mm。拱、墙、基础的砌体厚度，局部不得小于设计规定30mm。砌体墙基础的深度，不得小于设计规定50mm。混凝土支护壁厚，巷道局部厚度的允许偏差不得小于设计厚度30mm；井壁的表面不平整度不得大于10mm，接茬部位不得大于15mm。施工中应预留试块，其养护和试块的混凝土强度要求，与立井井筒现浇混凝土井壁一样。对混凝土的强度检查，应尽量减少重复检验和破损性检验。巷道工程破损性检验不宜超过3处。

3.2竣工后验收

标高、坡度和方向、起点、终点和连接点的坐标位置。中线和腰线及其偏差。永久支护规格质量。水沟的坡度、断面和水流畅通情况。竣工验收时应提供的资料：实测平面图，纵、横断面图，井上下对照图。井下导线点、水准点图及有关测量记录成果表。地质素描图、柱状图和矿层断面图。主要岩石和矿石标本、水文记录和水样、气样、矿石化验记录。隐蔽工程验收记录、材料和试块试验报告。

四、质量评定

检验批或分项工程按主控项目和一般项目验收，检验批或分项工程质量合格应符合：主控项目的质量经抽样检验合格；一般项目的合格率达到80%及以上且不得有严重缺陷或不得影响安全使用。具有完整的施工操作依据和质量验收记录。分部（子分部）工程所含工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。观感质量验收应符合要求。

单位工程质量验收合格应符合下列规定：单位工程所含分部工程的质量均应合格；质量控制资料应完整；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整；主要功能项目的抽査结果应符合相关专业质量验收规范的规定；观感质量验收应符合要求。

施工班组应对其操作的每道工序，每一作业循环作为一个检查点，并对其中的测点进行自检；矿山井巷工程的施工班组应对每一作业循环的分项工程质量进行自检。自检工程应做好施工自检记录。检验批或分项工程质量评定应在施工班组自检的基础上，由监理工程师组织施工单位项目质量负责人等进行检验评定，由监理工程师核定。分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行检验评定，建设单位代表核定。分部工程含地基与基础、主体结构的，勘察和设计单位工程项目负责人还应参加相关分部工程检验评定。单位工程完工后，施工单位应自行组织相关人员进行检验评定，最终向建设单位提交工程竣工报告。建设单位收到竣工报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工设计、监理等单位负责人等进行检验评定。

参加质量验收的各方人员应具备规定的资格。项目有分包单位施工时，总包单位应参加分包单位对承建项目的检验；检验合格时分包单位应将有关资料移交总包单位，并由负责人参加整个项目的验收工作。单位工程竣工验收进行质量评定时，抽查质量检验结果如与分部工程检验评定结果不一致，应分析原因，研究确定工程最终质量等级。应尽量减少重复检验和破损性检验。隐蔽工程质量检验评定，应以有建设单位和施工单位双方签字的工程质量检查记录为依据。应尽量减少重复检验和破损性检验。立井井筒工程破损性检验不应超过2处，其他井巷工程破损性检验不宜超过3处。井巷工程项目竣工验收资料组成由管理资料、技术资料和质量控制资料三大部分组成。井巷工程项目竣工验收合格后，由施工单位按工程施工合同约定的时间向建设单位移交竣工资料，并编制移交清单，双方签字、盖章。

单位工程竣工验收合格后，建设单位应在规定时间内向有关部门报告备案，并应向质量监督部门或工程质量监督机构申请质量认证，由质量监督部门或工程质量监督机构组织工程质量认证[6]。工程未经质量认证，不得进行工程竣工结算及投入使用。单位工程观感质量和单位工程质量保证资料核查由建设单位组织建设、设计、监理和施工单位进行核验评定。

参考文献

[1]智能分析预警技术在视频监控系统中的应用[J].陈贵平.煤矿机械.2014（02）

[2]煤矿智能视频监控中雾尘图像的清晰化研究[J].张谢华，张申，方帅，曹洋.煤炭学报.2014（01）

[3]基于连采施工工艺巷道掘进空顶距研究[J].惠兴田，刘伟，郭风景，胡宝岭，刘平.煤炭工程.2013（02）

[4]煤矿自动化发展趋势[J].张申.工矿自动化.2013（02）

[5]干河煤矿大断面巷道围岩稳定性分析及控制技术研究[D].李国彪.中国矿业大学（北京）2013

[6]智能视频监控中的目标跟踪技术研究[D].姜明新.大连理工大学 2013

论文作者:刘鹏1,崔璀2,陈雷勇3,王维营4

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fe5aba8fb835ac9c6fa8d577.html