# 房建施工中现浇梁板模板施工技术分析论文_田静

中国水利水电第三工程局有限公司 陕西西安 710000

摘要：近年来，我国的房屋建筑工程建设有了很大进展，由于建筑高度越来越高，梁板构件的规格也越来越大，导致质量安全事故的发生率上升，模板坍塌等事故频发，安全形势较为严峻。多数梁板的截面和自重均较大，较之于其他大规格构件，其模板更容易出现质量或生产安全问题。因此，需要加强对房建施工中现浇梁板模板施工技术的探究，从而为建筑工程的开展提供可靠的理论支撑。

关键词：房建工程；梁板模板；施工技术

引言

进入20世纪以来，我国的建筑行业进入黄金发展时期，发展速度极其迅猛。建筑行业拉动了国民经济，刺激了市场消费，已经成为我国经济的支柱。建筑行业发展越快，其内部的竞争就越发激烈，建筑工程项目也就越多，所涉及的施工技术就越多。建筑施工技术主要是指建筑工程中施工工序完成所需要的技术手段，近些年建筑行业的发展，在施工过程中出现新的设备和新的工艺，解决了传统施工技术的技术难题，建筑施工技术有很多，在土方、混凝土、脚手架、安装、防水、模板等工程中，现浇板的模板施工技术在施工技术中是非常重要的，且有着非常广泛的运用。

1现浇梁板模板施工技术简介

现浇梁板模板施工技术是当代房屋建设施工过程中非常关键的技术，对于整个房屋的结构与质量都有着非常重要的作用。当代应用最广泛的施工技术——混凝土浇筑技术，便需要以现浇梁板模板作为依托。在房屋建设施工过程中，模板是非常重要的构成因素，同样也是混凝土浇筑过程中最为基础的材料，如果使用不合适的模板进行浇筑混凝土，会对混凝土内部结构造成非常严重的影响，容易引发混凝土干裂或破损等问题，最终引发安全事故。很多施工单位受到企业能力和建筑专业性等因素影响，尚未准确意识到现浇梁板模板在混凝土浇筑过程中所发挥的重要意义，最终导致安全事故发生。这一情况在当代房屋建设施工过程中屡见不鲜。而为了有效保障房屋施工质量、提升房屋构建的安全性，应对混凝土浇筑模板进行严格的选择和要求，而基于这一要求便产生了现浇梁板模板技术。通过这一技术可以使模板实现不断的优化和完善，最终达到提升房屋建设施工质量的效果。模板可以分为很多种类，依据不同的施工对象可以分为不同类别的模板，例如可以划分为墙、梁、基础和结构性建筑物模板；而以施工材料作为划分的对象则可以分为钢木、木、钢、竹胶板或铝合金模板等。基于此点进行判断，受到施工工艺等因素的影响，现浇梁板模板的种类非常丰富。而在施工的过程中应根据所使用的不同施工工艺和施工技术来具体选择现浇梁板模板。

2梁板模板系统

2.1施工流程

根据多次论证的结果，确定施工流程：排架布线→钢管排架安装→梁板底模安装→钢筋架设→梁板面层钢筋绑扎→梁板侧模板安装。

2.2模板的准备工作

模板的施工前的准备除了模板的组装，还有模板的施工。在组装模板时，一定要严格按照图纸进行模板的拼装作业图进行拼装，将误差控制在允许的范围之内。拼装完成后，也要严格检查模板背部的设计是否符合设计的要求，还要检查模板的编号和所拼装的编号是否一致。在施工的过程中，要根据建筑物的控制前和钢筋的位置进行施工，以轴线为基准，控制模板的平整度和垂直度。另外，在进行混凝土浇筑的过程中，需要控制柱和板两侧的标高差，可以用铲子找平，但是不能在支模前进行砂浆的找平。

2.3梁、板支架的安装

梁、板支柱的安装必须充分考虑房屋建筑中楼层的具体标高以及楼层顶板的厚度情况，将其作为重要依据，从边缘开始施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆楼层标高对于梁、板支柱的安装具有重要影响，需以标高为基础，按照排列的顺序逐次进行梁与板支架的安装。在模板设计初期，应充分考虑到施工细节，设定合理的支柱间距、梁板间距。后续施工技术的开展以模板设计中的参数为参考值，是保证支柱安装质量的有效方式。一般情况下，梁支柱的间距为0.6m×1.0m，而房屋建筑楼板支柱的间距为0.9m×1.2m。待到模板安装完毕后，应对模板的安装质量进行严格、反复的检查，对各项参数进行计算、测量，保证模板的平衡度与稳定性，为保证房屋施工安全提供条件。

2.4梁板模板测量放线技术要点

现浇梁板施工过程中，另一个需要精确控制的是测量放线的技术控制。测量放线的准确性和准确性直接决定了模板施工的质量，因此必须引起重视。模板施工前，必须准确释放所需模板的位置和范围，并确认中轴线、控制线和边线的位置，从而保证梁板模板施工的精度要求，提升施工质量和效率。

2.5楼面模板、楼梯模板的安装

楼面模板的安装和楼梯模板的安装的第一步就是调整标高，这也是模板安装准确性的保证，可以通过仪器或者是拉通线等方式进行测量、修正的工作。测量修正完整后，就可以进行龙骨的铺设，铺设的顺序要按照从四周到中间的方式进行铺设，对于接缝的位置，可以进行精细化的处理，将楼模板放在梁模板的上面，从而达到无缝连接。楼梯模板的安装一般是采取甩筋的形式，在楼模板完成后，建立1/3长度的楼梯模板，部分钢筋埋在模板之上，然后进行固定，上层的模板铺设完成后，进行楼梯模板对接的时候，在楼梯的模板上定制一列小条形模板，做一个简易的小楼梯，方便上下。

2.6合理验收

①重点检查附着支撑构件、作业环境；②检查技术规范的落实、螺栓紧固扭力。值得注意的是，模板体系的验收中常常忽略支撑体系的验收。要考虑到泵送混凝土的垂直浇筑距离、浇筑载荷、输送振动力，及混凝土产生的压力、模板自重压力等，这些参数直接关系着支撑系统的安全性，在验收过程中需要重点考虑。

3现浇板模板施工的管理控制

（1）安全管理。模板的安全管理主要是指在模板的安装过程中要注意安全性。由于模板的安装是从四周向中央合拢，因此在没有使用的地方就没有任何安全防护措施，即使有模板放在那里，也很容易造成人员的意外跌落。（2）严格遵守图集规范，落实质量监督。建筑工程中，施工的依据和质量要求都需要遵循图集规范的要求，在进行施工的质量监督时，也同样如此，不仅要对施工结构中钢材的插入数量，型号进行检查，还要检查模板工程中的标高、尺寸等方面，要保证施工时是否按图施工，遵从图集规范的要求。此外，还需要保证施工环境对工程强度的影响等方面。在主体结构完成后也要对墙体进行垂直平整度、顶点水平度、楼板厚度等方面的测量，检查复测模板安装的质量水平，为下一层的模板安装提供改良建议。

结语

综上所述，现浇梁板模板施工技术对于房建工程施工过程中所造成的影响是非常大的，甚至可以说决定了整个房屋建设应用质量和施工质量，决定了在此建筑内生活的居民的人身安全和财产安全。随着人民的生活水平和生活质量的不断提升，其必然会对房屋居住环境有更高的要求。房屋建筑企业应积极、踊跃地改进现有的现浇梁板模板浇筑技术，保障浇筑质量，为居民提供更加安全更加可靠的居住环境、提升居民的生活质量，实现企业自身的进一步发展。

参考文献

[1]曾权辉.房建施工中现浇梁板模板施工技术分析[J].绿色环保建材,2019(7):153+155.

[2]解祎.房建工程中现浇梁板模板的施工分析[J].住宅与房地产,2018(22):145.

[3]郭俊威,刘贝贝.房建施工中现浇梁板模板的要求及质量控制[J].智能城市,2019,5(6):129-130.

论文作者:田静

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/feac2aef3eb8cbbc6a492063.html