# 滨州市洪水预报操作步骤论文_孔令太

滨州市水文局

摘要：洪水预报是做好防洪减灾工作的关键技术，本文对做好洪水预报有关问题作了详尽分析。

关键词：滨州；洪水预报；宏观措施

１准确的实时水情信息是做好洪水预报的基础。洪水预报的依据是当前发生的雨情、水情、墒情等信息，信息的准确程度决定了我们洪水预报的精度。

２ 畅通的通讯设施是做好洪水预报的保障。目前的水情信息传输网络可分为两大部分，第一部分是各报汛站与市水情分中心之间，采用信道有有线通讯网或移动通讯网。第二部分是各市水情分中心之间、市水情分中心与省中心之间、省中心与邻省中心之间、省中心与流域机构中心之间、省中心与国家防总之间，采用租用专线的方式组成的计算机广域网络。这两部分各有其特点，第一部分是水情信息分散到集中的一个过程。各报汛站点测得的水情信息，只有及时地传递到市水情分中心，才能实现水情信息的价值。当局部暴雨发生时，往往是电力中断、交通中断、有线通讯中断。随着移动通信技术的发展，设备的完善，移动通讯保障程度越来越高，现在，我们可以利用专业的移动通讯信道来保障测站与市水情分中心之间的水情信息的传输。第二部分是水情信息分发、传输，达到共享的一个过程。相对来讲，第二部分的可靠程度一般高于第一部分，原因一是网络的重要程度高于前者，二是这部分均是大中城市之间的信息传输，光缆建设的标准高于前者。三是这个广域网络的每一个子网均有专业人员维护管理，能够及时发现问题并及时得到解决。

３ 具有高水平的预报人员是做好洪水预报的核心。要想成为高水平的预报人员，除在思想上要有强烈的责任感和使命感以外，在专业上要有坚实的基础理论，在技术方面掌握计算机的有关知识，网络环境、数据库存储、开发工具的使用等，在预报过程中还要加强以下几个细节工作。

３．１ 熟悉流域情况，深入现场，实地考察，掌握第一手情况资料。一个好的预报人员，除了认真钻研基础理论之外，更重要的是要熟悉各预报站的全面情况，主要包括自然地理概况、工程设施、行洪能力、防御特大洪水的应急措施等等。通过实际调查了解，把洪水预报方案上的说明、记载，变成预报人员脑子里的活知识，对每一个站点做到心中有数。

３．２ 开阔视野，未雨绸缪。天气系统的演变，是一个大范围尺度的一个过程，要做好本地区的洪水预报，首先应紧紧盯住天气系统的演变情况，范围大小、路径方向、速度情况、是否在加强等等。对气象部门做出的天气预报，进行适度修正，相应地做出洪水估报，向政府防汛部门提供，作为防洪调度的参考，争取提前服务，有效地减轻灾害损失。

３．３ 全面掌握实时信息，有备无患。鉴于汛期天气瞬息万变，时刻都有出现暴雨洪水的可能。因此预报人员在入汛之后，应把主要精力放在洪水预报上，除了随时掌握天气系统变化外，还要全面、连续地了解各个流域、各个河流的降雨、蓄水、前期影响雨量、河道基流等情况。以及河道、水库的抗洪能力，并用图、表显示出来，全面掌握实时信息，做到有备无患。

３．４ 实时进行经验修正，提高预报精度。经验修正一般是指先直接从预报方案查算出的数据，经由预报人员根据当时当地的实际情况进行时间上和数量上的放大或折减，力求使正式发布的预报数值与实际值相符合，提高精度，避免出现较大偏差或重大失误。根据前辈的工作经验和个人体会，经验修正可归纳为以下８种方法。

３．４．１ 先估后算法。做到胸中有大数。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆即对预报项目，首先在脑子里把各种资料信息加以概括综合，结合历史经验和地区一般规律，估出某一项目的大体数值，确定为″较小、一般、较大、特大″等概念；然后再详细查算，最后把结果相互比较，以便把大数把准，这是预报人员应具备的基本素质。

３．４．２ 点面综合法。目前洪水预报站上游流域的雨量报汛站密度，很难控制不均匀暴雨的空间分布，遇到个别报汛站通讯中断时，流域平均雨量难以算准，使整个预报成果质量降低。一般采取绘制降雨量等值线图的办法，插补出缺测站点的雨量值，来计算流域平均雨量。对待个别突出的大暴雨点子要慎重对待，尽可能前后左右相互比较，认定无误时方可采用，否则会使预报误差变大，甚至出错。

３．４．３ 典型对比法。所谓典型就是历史上出现过的暴雨洪水、旱涝灾害工程控制运用等典型，在编制方案时应陆续收集、汇编、分析，找出特性规律。当出现类似暴雨洪水，可进行对比分析，从而提高实时洪水预报的准确性。

３．４．４ 多元综合法。重要的水文预报成果，是进行防汛决策的主要依据，要尽可能地采用多种方案进行洪水作业预报计算。例如在编制重要河段的洪水预报方案时，可采用峰量相关法、单位线法、上下游河道洪峰流量演算法等三种方法同时进行，相互比较， 取长补短，有机配合。在做预报时，结合预报专家经验，综合评判，择优公布。

３．４．５ 分段作业法。每次暴雨发生时，预报员应立即根据报汛雨量，统计逐时段流域平均雨量，点绘雨量等值线图，时段雨量柱状图，水位、流量、蓄水量过程线图，随时掌握雨情水情发展趋势，分时段做出预报，并参照实时雨情、水情进行补充订正，保证水文预报连续进行，若分段累计预报数值已超过警戒水位时，应立即向有关单位报告，及早防备。

３．４．６ 分单元产流、汇流法。流域内的暴雨分布往往很不均匀，无论采用何种方法计算流域平均雨量，并据此计算出的产汇流数值，仍可能产生较大的误差，甚至出现错误。因此要根据降雨的分布情况，把流域大体分为强产流区、弱产流区，不产流区等单元，量算出相应的流域面积，再选配适当的产汇流预报曲线，先分单元进行产汇流预报，然后再进行演算和迭加，求得流域预报站的产汇流数值。

３．４．7 极限控制法。对每一个预报站的每一项预报指标都有一个“极限值”。近似用本站历史调查最大（最高）或本站实测最大来代表。因此在进行作业预报，不论用何种方法查算出的预报指标，均需与“极限值”对照检查，特别是当接近或超过“极限值”的预报成果，一定要反复检查，仔细核对，充分考虑其发生的可能性，造成的严重后果，经综合论证后予以核定再正式公布。

３．５ 洪水预报要与工程调度运用密切结合。目前，各个流域的河道均不同程度地修建了许多水利工程，改变了自然面貌。我们的洪水预报，需要考虑人类活动的影响。进行上下游河道、水库的联合调度预报，对受水库影响的预报站而言，有一个“预报－调度—再预报”的循环过程，用洪水预报作指导，进行科学调度，再用调度后的水文数据修正洪水预报，使洪水预报发挥更广泛的作用。

３．６ 搞好洪水预报会商，不断提高预报水平。洪水预报一定要坚持“测站、市水情分中心、省水情中心”三结合的预报会商制度，一般的洪水预报成果，测站、市分中心可自行向市防汛指挥部门发布；重要的洪水预报，要经市分中心和省中心会商后，才能对市、省防汛指挥部门发布，而市分中心和省中心，也是采取“专人负责，集体会商”的制度，力求消灭差错，保证质量。

４ 结论。随着国民经济的发展，水文情报预报将会发挥更大的经济和社会效益。不断提高预报水平，不断增长预见期，是水文预报的发展要求。所以，必须借助先进的计算机软硬件条件，在ＧＩＳ、数据库的基础上，大力进行二次开发，充实专家经验库，积极培养复合型人才，是今后一个时期的重要工作。

作者简介：

孔令太（1978—），男 ， 工程师，

论文作者:孔令太

论文发表刊物:《基层建设》2016年24期8月下

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fedcd2ecc4f995b9b7a8817c.html