# 电力设备安装工程施工技术及质控方法研究吴军论文_吴军

摘要：在工程建设中，电力设备的安装和施工不仅是工程建设的重要组成部分，还是保证工程质量和性能的重要环节。随着电力工程的增加，人们对电力设备安装工程的关注度也不断提升。电力设备安装施工质量与社会生产、人们生活息息相关，为了能够保证电力设备安装质量，必须要掌握各种施工技术，并在施工当中做好质量控制管理工作。当今电力设备变得越来越精细，对安装施工水平也提出了更高要求。基于此，该文首先提出电力设备安装工程的施工技术，进而提出质控方法。

关键词：电子设备；安装工程；施工技术；质控方法

1电力设备安装工程质量监督与管理的意义

电力设备安装施工企业的技术管理和质量监管，对企业的经济效益、安装质量和使用安全有着深远的影响。电力设备安装的施工企业在施工时的技术质量管理强度要求对提高企业的各方面管理水平和技术水平具有深刻意义。通过对施工过程中的安装技术监管和质量控制，可为企业积累相应管理经验，也可以提高企业内部技术人员的专业水平。技术监管能促进相关管理工作的发展与改进，质量控制则可让施工企业按照施工质量控制的原则，来加强施工过程中的技术监管，提高企业的质量控制水准。技术监管和质量控制是相互加强，相互完善的两部分。电力设备安装工程的技术监管和质量控制会影响企业综合安装技术水平的提高和综合市场竞争力的提高，是现代电力设备安装施工企业管理工作的重中之重。根据企业和工程的实际情况开展与之相适应的管理模式，以便于促进企业自身管理水平的提高，也促进企业健康可持续发展。

2电力设备安装工程施工技术

2.1施工准备阶段

2.1.1制定时间表

在制定时间表过程中，需要对整个安装工程有一个充分的了解，对各个施工节点做到心里有数。同时还需要充分考虑电力设备在实际安装中可能存在的问题，象电力设备是否准时送达、设备质量是否合格、设备是否可以进入场地等。制定详细的时间表能够有效避免不可预见因素发生给安装工程带来不利影响，确保安装工程可以顺利实施。

2.1.2材料检查

材料检查是十分重要的一个环节，在对安装材料检查中，要检查材料的出厂证明、合格证、是否满足工程需求是否达标等，象螺栓、螺母是否配比，预留部位是否满足施工标准等。

2.1.3设备审核

对于电力设备，特别是变压器等大型设备，需要对设备出厂证明、合格证和质检证明等进行审查，还需要测量设备安装高度，设备安装可行性分析，对于一些安装施工参数进行查阅和调整。

2.2设备施工阶段

2.2.1设备就位

将电力设备运输到指定地点，用吊车将设备吊起，采用设备专用吊装位置挂上钢丝绳，如果电力设备上没有专用吊装点，需要找到电力设备承重点，确保吊装安全，禁止出现磕碰、坠落问题[1]。吊装中，为了提升设备安全性，最好是包裹吊装，避免表面磨损。起吊完毕之后，需要指挥人员引导吊车移动，将电力设备吊装到指定位置上。

2.2.2设备校正

对基础中心线以及设备中心线进行校正处理，结合设备设计、安装、检修需求，按照设备安装施工方案，绘制出中心标板、基准点图，并在图中进行标注。此外，还需要重点观察设备在摆放完毕后的沉降情况，需要在大型设备、重要设备附近以及机组基础上埋藏沉降观测点。

2.2.3设备定位

在设备校正之后，需要重新对设备进行调整定位，并把设备固定在混凝土基础上或电力设备支架上，设备每个零部件都要固定处理，在固定完毕之后调整设备标高、水平度，最后对设备进行清洗、润滑，完成施工安装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3试运行阶段

在机械设备安装完毕之后，需要对设备展开试运行，检查电力设备整个系统是否存在缺陷问题，以便于在正式投入前做好充分地调整、修理。试运行需要采用以下几个步骤：1）单机先空载运行，检查单机设备是否有问题；2）单机空载运行之后进行单机负载运行，分析设备是否出现质量问题；3）将各个电力设备联动空载运行，观察联动运行情况；4）将电力设备联动负载运行，观察是否出现杂音、发热超标、无法启动等问题。如果以上几点内容都没有问题，证明电力设备安装工程达到标准，否则要查找故障原因并解决。

3电力设备安装工程质控方法

3.1提高工作人员质量意识

在质量控制方面，很多安装工程质量隐患都是由于人为因素造成的，包括工作疏忽、遗漏、施工技术不达标、施工中违反操作等，从而引发质量问题，甚至出现安全事故。这就需要提升一线工作人员的质量控制意识，提升施工人员综合素养。在具体管理中，需要对施工人员进行质量培训，树立“质量第一、服务至上”的理念，严格按照质量管理标准展开系统培训，降低人为因素的影响[2]。在设备安装当中，工作人员需要树立质量规划意识，每个安装施工环节都要一丝不苟，保证电力设备安装施工质量。

3.2构建严格的安全质量保证体系

为了加强电力设备安装施工质量，需要有严格的质量保证体系作为支撑，对每个施工环节展开质量控制。在实际管理过程中，对电力设备安装工程展开全过程管理方法：

3.2.1在设备安装前，对安装技术标准、安装常见问题展开精细化分析和讨论，以此为依据制定详细的计划书，确定施工工艺标准以及质量标准。

3.2.2在设备安装当中，要明确每个设备的安装内容、施工方向，在安装过程中加强质量检查工作，

对安装工程质量控制结果进行定量分析。这就需要不断完善管理制度，对现有制度进一步完善。管理中还需要落实相关责任，确保每个岗位、每个工作人员的权责清晰、任务明确，结合奖罚制度，帮助施工人员、管理人员树立责任意识，让设备安装现场质量控制更加规范[3]。

3.2.3强化电力设备安装管理力度，提升施工现场的监督力度，将设备安装质量隐患、安全隐患消除，保证电力设备可以正常运行。对于一些燃料消耗、设备故障维修、日常运维防护工作来说，要严格控制能耗，积极采用新型的电力设备工程管理模式，做到科学选型、严格计划，确保电力设备工程可以顺利实施。

3.3加强设备的质量验收

在电力设备安装完成之后，要全方位开展质量验收工作。由于电力设备安装质量会直接影响电力设备能否正常使用，所以要对整个电力设备安装工程展开全面验收。在验收当中需要结合验收标准、验收流程开展，加强验收工作规范[4]。在验收过程中，需要结合工程相关文件进行，包括电力设备安装设计文件、电力设备安装施工与验收规范标准、各类设备相关材料、各类施工材料相关证明，除了技术文件外，还需要结合设备安装中的误差、隐蔽工程记录、各个安装施工环节检验记录、监理单位质量证明等。其中，最为重要的就是设备安装误差、隐蔽工程记录，必须要保证信息记录的全面性，并进行分析，确保安装误差在合理范围内，隐蔽工程质量达标。

结束语：

综上所述，电力设备安装工程施工质量会直接影响整个电力工程的使用性能，如果安装质量不达标，很有可能出现电力事故问题，影响人们的生命财产健康安全。所以在电力设备安装施工中，要全面加强施工技术的掌控工作，做好事前管理、事中控制、事后总结，采用完善的质量控制方案，这样才能够提高电力设备安装工程效益。

参考文献：

[1]吴刚.火电厂建设项目设备安装及调试管理[J].中国新通信,2018,20(21):234-235.

[2]张弘.浅谈电力设备安装工程施工中的质量控制[J].低碳世界,2017(29):48-49.

[3]朱灿杰.电力设备安装工程施工中的质量控制探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2017(16):13-14.

[4]邹锦添.电力安装工程施工中的质量控制要点[J].中国高新技术企业,2015(17):122-123.

论文作者:吴军

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第16期

论文发表时间:2019/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fefa78295296a014e7d1a614.html