# 基于房屋建筑混凝土结构加固施工技术分析论文_焦少明

焦少明

身份证号码：41018119880820xxxx

摘要：随着我国社会经济的不断发展，现代化房屋建筑的发展也得到了进一步的提升，从而也使人们越来越重视房屋建筑的质量问题。因此，在房屋建筑的实际施工过程中，更需要考虑自然环境因素和人为因素对房屋建筑产生的影响，对荷载进行有效地控制，并对建筑材料做好防老化措施。在选择混凝土结构加固的施工技术中，需要根据实际的工程需要，选择科学合理的混凝土加固施工技术，这样下来，不但能有效的提升房屋建筑的安全性，与此同时也能很大的提升房屋建筑的稳定性，从而能够促进社会的稳定发展。

关键词：房屋建筑；混凝土结构加固；施工技术

1导言

混凝土以其耐久性、耐火性等优势广泛地应用于建筑施工之中。但因年限、外部因素等方面的影响，其使用效能将降低，从而产生安全问题，定期进行加固与维护，有利于延长其使用期限。加固技术的应用水平与待加固建筑的使用功能的恢复、使用寿命的延长有着直接的关系。鉴于此，文章针对房屋建筑混凝土结构加固施工技术进行了分析，以供参考。

2房屋建筑混凝土结构加固的重要意义

在多数情况下，房屋建筑的使用周期都比较久远，如果在建造中不能保证高质量以及在后期没有进行良好的防护，那么在房屋建筑会产生很多无法避免的问题，导致原来越多的安全隐患出现。因此，加固房屋建筑的混凝土结构具有重要意义，主要体现在以下两个方面，如下：首先，我国近年来已经发生了很多的自然灾害，这些自然灾害都是很难提前预知的，比如在地震、火灾、水灾等出现的情况下，不但会对我们的社会稳定产生影响，同时也会对房屋建筑造成损坏，对人们的生命安全造成了威胁，因此，为了减少自然灾难对人们和社会带来的伤害，加固房屋建筑的混凝土结构是非常必要的。其次，目前人们对房屋建筑混凝土的结构还没有一个全面的认识，致使在实际的房屋建设中，很容易会被一些有害物质所影响，当房屋建筑出现问题时，混凝土的结构很难保持不变，从而在质量上出现了很多的弊端。这种问题的出现不单单会降低房屋建筑混凝土结构的稳定性，更重要的是会对人们的生命和财产安全带来很多的不利条件。此外，在我国上世纪出现的一些建筑，经过多年的风雨洗礼，使得这些建筑逐渐产生严重的损坏，为了让这些建筑能够被更好的利用，就要从基础上做好对建筑的加固。

总而言之，在房屋建筑混凝土结构的施工过程中会存在很多影响房屋建筑稳定性的因素，因此，在加固施工过程中需要进行科学合理的设计和规划，才能更有效地提升现代化房屋建筑的质量，维护人们的生命安全和财产安全不受损坏。因此房屋建筑混凝土结构的加固具有十分重要的意义。

3房屋建筑混凝土结构加固施工技术分析

某房屋改扩建工程总体建筑结构共有5栋综合楼，总体建筑面积达到了12245m2。建筑结构的基础为浅基础，此工程改造的重点在于基础承台到柱混凝土截面尺寸的增加，通过角筋加箍筋实施加固，梁采取的是型钢外包加固以及粘碳纤维布的加固方式。因此，本文主要对上述几种加固技术进行分析。

3.1粘贴聚合物加固技术（FRP）

该技术中纤维布主要分为碳纤维增强复合材料（CFRP）、玻璃纤维增强复合材料（GFRP）和芳纶纤维增强复合材料（AFRP）。其中CFRP性能最佳，在加固工程中经常使用，能够大幅度地提高建筑构件的承载能力。具有重量轻、强度高、耐腐蚀性强、不影响构件的外观和尺寸等优点。同时也存在着由于材料的原因，受力具有方向性；结构胶受温度的影响很大，达到120℃时候将全部失效；使用该种方法之后，难以评估由于火灾或人为破坏等问题时造成的该材料损失等诸多缺点。适用工程特点：原结构或构件基本没有损坏，仅需加强其活荷载；由于设计或施工问题，造成的受拉钢筋与箍筋配备减少；抗震能力的提升作为加固的需求；处在腐蚀性介质环境之中的结构或构件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2碳纤维加固技术施工工艺

首先，进行有效的表明处理。先要将所需加固的混凝土表明杂物清理干净，同时要清除掉碳化层，保证混凝土表面的平整性。之后通过丙酮等有机溶剂对混凝土表面进行擦拭，保证其清洁性和干燥性。然后可以利用修补胶填平混凝土表面的裂缝缺陷，同时要进行糙化处理。完成这些操作后就可以进行碳纤维布的粘贴，同时要利用相应机械设备实施菱角部分的处理，确保其成为圆弧形。

其次，碳纤维布的粘贴工艺。碳纤维布粘贴中主要包括“湿法铺层”“常温固化”2方面内容。在具体操作过程中先要在混凝土表面涂抹树脂（要保证其均匀性），确保其干燥之后要对其实施找平，待找平层干燥后就可以进行碳纤维布的粘贴。在将碳纤维布粘贴到混凝土上之后要通过手压的方式确保其固定好，同时要采用专用滚筒对纤维布实施碾压保证其粘贴均匀性，确保树脂可以完全填入到纤维布当中，保证和混凝土的完全融合。在碳纤维布粘贴时若是发生空鼓等问题就需要根据GB50367—2013《混凝土结构加固设计规范》实施修整。另外，若是碳纤维布通过多层粘贴的方式进行加固，那么一定要确保碳纤维布表面干燥后来进行。在进行碳纤维布粘贴时需要沿着梁长度方向进行，同时要在截断位置、支座和集中荷载处通过横向压条对其进行压实。

3.3截面加固法

钢筋混凝土的应力结构受两个方面的影响：第一，受到自身应力强度的影响；第二，受到横截面积大小的影响。根据物理学的知识可知，横截面积越大，受力越小，整体的承重能力就可以增加。在进行混凝土加固的时候，可以通过对以前的钢筋混凝土结构进行包裹浇筑的方法，如果条件允许，也可以利用嵌钉的方法，将新的龙骨和原来的混凝土结构协调的联合在一起，这样能够让混凝土结构更加牢固。

3.4外包钢结构法

这种方法的工作原理和混凝土界面法加固差不多，并且在施工进程中被分成了两个方面：一方面，建立独立的钢结构，可以很大程度上分散混凝土结构的承载压力，他的加固效果和横截面的加固法相差无几，都是通过分散应力的方法来确保整体结构的稳定性；另一方面，就是对原有的混凝土的外层进行包钢处理，这种方法不仅仅可以提升横截面的应力大小。除此之外，还可以防止旧的混凝土结构出现裂缝或者是旧的混凝土膨胀坍塌现象的发生，这相当于给工程的稳定性买了一份双重保险。

3.5角筋箍筋加固法

角筋主要就是处在梁和柱子角位置或者墙体转角位置的钢筋，通过角筋能够将荷载进行有效分散，从而避免墙体发生开裂的问题，防止造成建筑物的破坏。箍筋的作用在于增强斜截面抗剪强度要求，同时将受力主筋和受压位置混筋骨架钢筋进行有效连接，同时能够进行主钢筋的固定并且能够使得构件内的相应钢筋形成钢筋骨架。应注意箍筋接头需要通过交叉的方式布置在四角纵向钢筋上，在柱角位置要通过双扣交错的方式进行钢筋和箍筋的困扎，同时要确保绑扣相互之间按照八字形设置。通过此种加固方式可以在空间方面有效提升整个钢筋结构的稳定性，确保钢筋结构更加牢固。

4结论

综上所述，混凝土结构加固技术在当代建筑业中正在发挥着巨大的作用。从前期的实地考察获得精准数据，到之后的模型抽样选择合适的加固手法，通过对加固材料的严格质检，对加固节点的适用技术不断分析，每一道工序都以严谨的态度去对待，确保加固结构的稳定，从而达到延长建筑使用寿命的目的。不难预见混凝土结构加固技术将会被越来越广泛的被建筑工程师运用，为我国的房屋建设行业提供一大助力。

参考文献

[1]郑胜龙.房屋建筑混凝土结构加固施工技术探讨[J].江西建材，2014（04）：85.

[2]赵强.刍议结构加固技术在房屋建筑施工中的运用[J].建材与装饰，2018（09）：6-7.

[3]曹艳.结构加固技术在房屋施工中的运用[J].居舍，2018（03）：43+10.

[4]王文明.对房屋建筑工程结构加固施工技术的探讨[J].江西建材，2017（15）：118+125.

论文作者:焦少明

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年9期

论文发表时间:2019/8/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ff032a49c4c9c23395ba9f3a.html