# 混凝土试验检测与施工质量控制论文_高朋

徐州润唐混凝土有限公司 江苏徐州 221000

摘要：随着我们国家各项经济获得良好发展的今天，我国基础设施建筑规模的增加，大型混凝土工程也在不断增加。为了提高混凝土的耐久性，需要进行混凝土试验检验工作，进而使混凝土质量达到标准的要求。

关键词：混凝土；试验检测；施工质量控制

1 混凝土试验检测

1.1混凝土材料强度检测方法

（1）试件法。我们文章里所阐述的试件法所指的是依照有关规定的温度与湿度，将混凝土进行均匀搅拌，并放入试模中实行 28d 的养护，然后再对其实行抗压试验。试件法的优点主要在于如果试件与混凝土构件的养护具有一样的条件，那么他们的强度检测结果能够象征混凝土的实际轻度。试件法的缺点在于试件的制作具有许多的限制条件，因此强度合格的混凝土通常都会受到试件的影响，而不被采取使用。这种方法在混凝土材料强度试验中的使用，应该对试件的代表性进行充分关注，只有准确地选取试件，才能可靠地判断这批混凝土的质量。（2）钻芯法.钻芯法主要是指在混凝土结构中直接实行钻芯取样，在加工以后实行抗压测试，这种方式通常使用于无损检测方式不能对混凝土强度进行检测的情况中。钻芯法的优点为具有良好的准确性，并且能够直接对混凝土内部情况进行检查；反之其缺点为和其他检测方式相比，劳动强度较大，并且容易对混凝土内部结构造成损害。在使用这种方式进行混凝土强度检测的时候，应该注意混凝土的生产日期不能低于 15d，并且混凝土的强度应该超过 10MPa 的混凝土。

1.2混凝土配合比试验

（1）配合比优选

在进行混凝土试配时要也严格按照《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55 — 2011）的要求进行操作，在配比操作中要适当地添加矿粉，进一步提升混凝土的强度。在满足试配要求的条件下，还需要充分考虑浇筑的特点，进而满足混凝土的耐久性和变形性要求，在进行室内试验之后，还需要在施工现场进行生产性试验，选择最优的配合比。只有在满足试验要求的情况下，才能够投入使用，通过现场试验能够检测出混凝土对施工设备的使用性和拌和物的分离性。（2）混凝土试配在混凝土试配工作中，需要根据设计配合比进行多次试配工作，在试配过程中需要充分考虑混凝土的坍落度、黏聚性等各种因素，使其达到设计要求，确定合适的配合比。此外，在试配过程中还需要考虑季节因素，尤其是要满足冬季施工的要求，确保混凝土原材料的质量。同时，对于影响混凝土测试的指标要随时进行检测。在进行混凝土质量验收时，需要派专门的质检人员负责，确保试配的质量。

1.3抗压性检测

针对混凝土实施质量检测试验的过程之中，最为重要的项目就是抗压性，其混凝土的稳定性与整个水利工程的安全性有着直接性的联系。针对混凝土的抗压性实施检测的过程之中，在确保检测区域之内混凝土试件在10个以上的基准之下，运用检测数据的差异性，来将混凝土的检测次数合理的控制在0.2g/min~0.5g/min之间，运用压力机来针对混凝土的抗压性实施检测。在该阶段之中，相应的技术人员来观察并记录混凝土发生形变的情况和弹性，分析混凝土的弹性变化和结构变化，最终来实时化的掌控混凝土样本的抗压性检测。

1.4密实性检测

影响混凝土最大承载量的关键原因就在于混凝土架构的密实性，假使混凝土的密实性不符合要求，相应的发生水利工程安全事故的概率也会变大，在严重的情况之下还会威胁到技术人员的生命安全，所以针对混凝土密实性实施检测尤为关键。混凝土密实性检测试验的过程之中，主要会运用到的技术就是电磁波检验技术与热图无损检测技术，依照机械学和力学的有关概念来进行分析，来将混凝土的密实性来作为一类数据参考实施检测分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆热图无损检测技术来扫描和整理混凝土的表面结构，从而得出混凝土结构的蜂窝图像，相应的技术人员通过蜂窝图像的紧密性实施判断，最终得出混凝土密实性检测的结果。

2混凝土试验检测与施工质量控制

2.1裂缝防治技术分析

在施工当中的相关技术人员需要充分的考虑到当地的气候以及天气条件的变化，只有这样才能了解到混凝土的结构自然也会有所差异的，并且其裂缝宽度的控制也会有着不同的控制标准。因此在当前为了能够在最大的限度当中保障建筑工程的整体质量，相关的人员需要采用有效的方式从而提升混凝土的强度以及韧性。按照标准的建筑设计，对于拉应力而言这是一种不可避免的情况，从而便在一定的程度上为施工技术带来了较大的困难。这一种原因的出现主要是因为在施工的过程当中往往因为原材料的不均以及水灰比不均等情况发生，在着加上混凝土当中的抗拉强度存在着一定的差异性，因此大大的降低了混凝土当中的抗拉能力，从而使其裂缝的产生。那么在当前我们就需要做好相关的建筑施工工作，有效的了解到温度应力的变化规律，从而使用具有科学化的方式来进行建筑的结构设计以及施工。

2.2 对施工过程中的质量进行严格控制

首先，再进行后浇混凝土作业之前，可以对隐蔽性的工程进行质量验收，从确保装配式混凝土结构，工程的钢筋间距和数量等各方面的数据都符合要求，并且钢筋绑扎应该尽可能的可靠，确保接头的位置合理正确，搭接长度和连接方式都符合要求；其次，再进行砂浆和混凝土收缩性及强度进行检测的过程中，应该确保砂浆和混凝土的强度负荷与收缩性符合施工的标准和要求。技术人员应该严格控制施工过程中的混凝土作业，首先在混凝土施工之前确保施工程序正确，水泥和沙子的添加顺序准确无误，另外还应该确保搅拌的充分程度，对于搅拌完成的混凝土应该等专业的施工人员检查是否可以投入使用，同时还应该注重搅拌过程中的气候条件和温度的检测。为了解决混凝土凝结过程中的膨胀变形，应该事先预留好施工缝隙，根据设计过程中的建筑模型来科学的浇筑方法和浇筑顺序进行浇筑，尽量的提高二次振捣混凝土的抗压强度和密实程度。为了尽可能控制收缩裂缝，可以在表面浮浆去除以后，再组织人员进行二次抹面。

2.3技术措施

混凝土作为建筑工程中最常用的施工材料，具有施工速度快、工期短、硬化强度高等特点。但在实际施工中往往会出现各种各样的施工质量问题，比如混凝抗压强度不能满足要求、混凝土收缩产生裂缝等问题，对于混凝土的结构稳定性以及建筑工程耐久性造成较大破坏。控制混凝土质量，要评估混凝土各方面的性能，确保施工材料的质量达标，提升混凝土施工质量。

2.4处理蜂窝对策

（1）当需要浇筑的部位钢筋比较密集或部位比较复杂的时候，应该使用细石子混凝土进行浇灌，在模板内部填充密实，机械分层振捣，预留的洞口，要求两侧边同时下料并设置浇灌口，决不能出现漏振，浇筑过程中及时清理夹杂物；（2）去掉洞口周围的松散混凝土边缘，用高压水枪冲洗，之后进行支模，喷水润湿用高强度的混凝土进行浇筑，充分振捣；（3）小蜂窝需要洗刷处理，用 1：2.5 的水泥砂浆进行涂抹压平，较大蜂窝需要进行刷洗处理，之后进行支模，最后用高 1 级的相同成分混凝土浇筑振捣，较深蜂窝，可能进行清除处理比较困难，可以埋压浆管等，在其表面进行抹浆处理。

结语

混凝土质量是保证工程质量的重要的一个环节。不能保证混凝土的质量，那么工程质量就不能保证。混凝土具有很强的抗压强度，也是工程质量的重要保障手段，如果混凝土质量出现问题，强度不够，那么在后期受力过程中可能就会出现开裂现象，会造成其他的工程损失，因此在使用过程中一定要加强混凝土质量控制措施，来提升工程的质量。

参考文献：

[1]王迪.强化建筑工程施工的精细化施工管理[J].中华建设，2019（05）.

[2]李健宝.刍议强化建筑工程施工的精细化施工管理[J].建材与装饰，2016（43）.

论文作者:高朋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ff035ff5b94f42fe4f3fdf0e.html