# 浅析后浇带施工方法在高层建筑工程中的应用论文_惠周

中建八局第三建设有限公司 210000

摘要：随着科技的进步，房建工程技术也得到进一步的发展，新技术层出不穷，后浇带施工就属于一种新研发的房建技术。在实际施工之中，施工必须遵守确保该技术在应用中的操作规范，工艺正确和技术先进，这样才能充分发挥出该工艺所具备的作用。同时，在工程中必需确保建筑的安全稳固，并且还要避免后浇带施工出现渗漏情况，将工程建设中的风险降至最低，确保后浇带施工质量的合格达标。文章详细分析和研究了后浇带施工技术在实际中的应用方法，并提出了相关的质量控制方案，以供借鉴。

关键词：后浇带；高层建筑工程；应用

引言

在建筑工程施工的过程中，后浇带施工技术主要是在基础底板或者梁等位置按照施工方案或者相关标准的要求，预留临时的施工缝，其主要目的是为了避免工程中的混凝土结构受到外界因素的影响而出现裂缝，进而提高建筑工程的稳定性能。在工程项目建设的过程中，根据工程的实际情况确定后浇带的接缝形式，在《高层建筑混凝土结构技术规程》《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》等规范中，对于后浇带的构造及要求有着详细的规定，应以此为依据来制定相应的设计方案，为后浇带施工提供积极的指导作用。

1、在高层建筑物施工过程中，后浇带的主要作用

在高层建筑施工的过程中，后浇带的施工能够有效的克服在施工的过程中由于温度差异造成的构件裂缝。一般情况下，高层建筑物在温度较低的环境下进行混凝土施工，随着时间的推移，一旦出现环境温度变化升高，混凝土的内部结构就会出现较为明显的温度应力，这样就会导致构件出现向外挤压的力量，这种力量一旦超出了构件的承受范围，高层建筑的混凝土就会出现相应的裂缝。在高层建筑的过程中，后浇带的设置能够有效的处理和解决由于基础设计以及裙房结构造成的整体问题。在通常情况下高层建筑的裙房结构以及地基在进行设计的过程中是一个整体，但是由于在施工的过程之中会因为逐层施工使地基所受荷载呈线性变化的缘故，导致高层与低层的沉降速率在施工阶段有较大差异，使我们在施工的过程中就要设置后浇带。在施工的过程中后浇带能够有效的将上述两个部分进行分离，能够通过相应的沉降量计算来有效的确定后浇带的施工时间。需要注意的一点是，在进行后浇带设计的过程中我们要分别对高层建筑的整体裙房结构以及建筑物的基础强度进行必要的计算以及核对，同时还要对连接成为整体的架构体的沉降进行内部应力计算。

2、工程案例

某建筑工程共设计为20层，本次后浇带施工位于地下室部分，其中地下建筑面积为8388㎡，基础底板的长度是153.9m，为南北走向。在基础底板部分设置伸缩后浇带的数量为3条。根据工程施工的具体情况在规定的时间内进行合缝施工，在后浇带施工中混凝土浇筑时，采用的微膨胀混凝土材料高于后浇带相邻构件的强度等级，其中膨胀剂的限制膨胀率在0.03%左右。

3、后浇带施工技术在建筑工程中的应用

3.1 支设模板

在模板支设之前，需要将后浇带施工范围内的杂物清除干净，避免对后浇带施工质量造成影响。按照施工方案的要求进行模板的安装工作，尽量减少在安装过程中存在的误差，影响后期混凝土浇筑的质量。同时由于后浇带承担了一定侧向压力，为了防止混凝土侧向压力导致模板出现位移，必须要加强模板安装连接的牢固程度。随后进行钢筋绑扎作业，若未设计楼梯间、电梯井、检修孔等洞口，则应在上部垂直部分每间隔5m需要预留上人孔，其直径在600～700mm左右，以方便后期施工。

3.2 合理设置浇带的间距

在进行施工的过程中，一定要严格审查设计图纸，并按照设计图纸的预留位置进行设置和施工，然后再进行后浇带的施工作业。有特殊的情况，如施工工序被改变，则需及时调整后浇带位置，以应对由于施工顺序调整而带来的一系列相关问题，而且在实际施工中，往往都是如此。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3 垂直施工缝处理

根据工程的实际情况来处理垂直施工缝。对于钢丝网模板可以采用高压水冲洗的方式，清除结构中的浮浆、碎石等杂物。待混凝土的强度达到一定的标准之后，拆除钢丝网并将施工缝内部冲洗干净。对于木模板，应根据施工现场的实际情况尽早的将模板拆除，随后采用凿毛处理的方式。如果在垂直施工缝部位的存在蜂窝现象，需要及时采取处理措施，防止对后浇带施工的质量造成影响。

3.4 合理设置后浇带断面形式

合理设置后浇带的断面形式，因为后浇带的断面形式有时也可能会对整个建筑工程混凝土结构产生较大的影响，比如说，要在一定程度上提高后浇带施工过程后的功能，需要让施工的断面形式与之前的混凝土浇筑的断面形成一定的一致性，只有这样的一致性达到最好的水准后，才能让后浇带达到最好的效果。

3.5 后浇带混凝土浇筑

在开展施工作业之前，应按照规定的要求对施工缝进行清理，避免杂物的存在影响混凝土浇筑的质量。根据后浇带的具体类型确定其保留时间，严格按照设计施工。为了保证后浇带混凝土浇筑的质量，应使工作面表层处于湿润状态，每一层段的混凝土浇筑施工完成之后进行振捣施工，振捣的顺序从两侧至中间推进。在混凝土浇筑施工时，应注意对缝底模板状态的检测，一旦出现模板松动、变形的问题，应立刻停止浇筑作业，加强防护设施后才能继续施工。最后检测后浇带施工的质量，将施工中存在的偏差控制允许的范围之内。

3.6 后浇带施工的质量控制措施

1)混凝土浇筑施工时应加强质量控制措施，提高后浇带施工的质量。混凝土的配合比例是影响施工质量的重要因素，应在掌握原材料的性能及建筑工程实际要求的基础上设计出科学的配合比例，确保混凝土的强度满足施工的要求，避免后期混凝土结构出现裂缝的问题。在混凝土材料运送至施工现场之后应对其质量进行检测，保证其坍落度满足施工的要求。在进行模板拆除作业时，可按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》中规定的标准进行质量检验，质量验收达到标准之后才能将模板拆除。在进行模板拆除作业时，应按照一定的顺序进行，防止由于操作失误对混凝土结构的稳定性造成影响。拆除下来的模板应清洗干净，如果出现模板损坏的现象，需要采取相应的修整措施，并将其运送至指定的存放地点，方便后期施工使用。

2)后浇带设置的形式应根据建筑工程的实际情况所决定，确保后浇带的设置满足施工的要求。按照相关的标准对整个截面进行处理，两侧采取凿毛处理的措施，增强新老混凝土之间的粘结强度，防止在两侧下出现贯穿裂缝。在表层处理完毕之后，应及时进行混凝土的浇筑施工。对于先浇筑的混凝土应做好相应的防护措施，在四周搭设临时护栏，并在表层用遮挡物覆盖。这样不仅能够避免钢筋材料在施工中出现污染的现象，也防止出现钢筋踩踏的问题，提高后浇带施工的质量。

结束语

综上所述，后浇带施工技术的好坏与否对建筑工程的质量及经济效益起着决定性作用，希望本文可以给相关的专业技术人员一定的启示，使其深刻认识到建筑工程后浇带施工技术的重要性，进而从整体上全面改善建筑工程的质量。

参考文献

[1]丁浩.后浇带施工技术在高层建筑工程中的应用[J].技术与市场,2017,24(07):292-293.

[2]汪光喜.浅析后浇带施工方法在高层建筑工程中的应用[J].四川建材,2017,43(02):174-175.

[3]黄晓龙.后浇带施工方法在高层建筑工程中的应用[J].山西建筑,2017,43(03):90-92.

[4]徐健.浅析后浇带施工技术在高层建筑工程中的应用[J].江西建材,2015(11):58.

[5]蔡日聪.后浇带施工技术在高层建筑工程中的应用[J].广东建材,2013,29(07):66-67.

论文作者:惠周

论文发表刊物:《防护工程》2018年第33期

论文发表时间:2019/2/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ff06e02e21319ac516615686.html