# 实例探讨建筑工程中绿色建筑设计的应用论文_王丹

中国建筑上海设计研究院有限公司 200063

摘要：绿色建筑是我国建筑行业发展的必然趋势，符合我国可持续发展的战略要求，因此本文主要结合工程实例，探讨建筑工程中绿色建筑设计的应用，希望能够为相关工作者提供借鉴。

关键词：建筑工程；绿色建筑；设计

随着我国社会经济的不断发展，环境污染问题和能源短缺情况日益加重，给人们的生活和工作带来了严重的不利影响，尤其是我国建筑工程，对自然环境具有直接影响，所以为了保护环境，节约能源，必须采取有效的措施，大力发展绿色建筑，这就要求设计人员应做好绿色建筑设计，尽量减少对环境的污染，减少自然资源的消耗，这对于我国建筑行业的发展具有重要的现实意义。因此本文主要在此实例探讨建筑工程中绿色建筑设计的应用。

1工程实例

某建筑工程施工，总建筑面积为9000m2，该工程主要作为某市区的单位办公楼。在该工程设计过程中，决定采用绿色建筑功能系统设计，并且应明确绿色建筑功能系统，主要包括水环境、风环境的绿色节能系统设计，植物的系统设计等等，以满足绿色建筑的要求。

2绿色建筑设计的基本原则

在绿色建筑设计过程中，应遵循一定的原则，具体内容主要包括以下几个方面：（1）实用性原则。在绿色建筑过程中，必须遵循实用性原则，保证建筑能够满足人们的基本需求，在此基础上，在实施绿色建筑措施，防止给人们的生活带来不便；（2）可行性。绿色建筑设计必须具有可形性，不会给建筑建筑工程施工带来一定的难度，保证建筑工程的施工能够顺利完成。与此同时还应保证所设计的环保措施都能够充分发挥其作用，保证绿色建筑设计方案的可行性；（3）协调性。建筑物的设计，需要充分考虑周围的事物以及环境，并与建筑物荣威一体，所以在绿色建筑设计过程中，还应加强对建筑物周围事物的了解，包括文化背景、民族特色以及气候变化等等，尊重当地的民风民俗，合理利用当地的自然条件，从而达到协调、统一的状态。

3能源利用与设计

在本次工程中，绿色建筑的单体设计主要分为两部分，一部分为建筑形体围护结构，另一部分为屋顶的节能设计，与此同时，还应采取合理的措施，实现照明与暖通的节能设计，具体措施如下：

3.1建筑布局及平面节能设计

（1）方位朝向：该建设用地的南北面较为狭窄，若将该工程项目设计为东西朝向的建筑，则不利于该建筑工程的节能设计，所以为了解决这一问题，应采取有效的措施，使该建筑工程主要功能房间呈南北朝向，同时各主要功能房间采用连廊串联起来，其它功能房间的设计，也应充分考虑连廊，使该建筑工程的朝向达到最佳。另外为了防止热量的侵入，为东西朝向辅助功能空间设置了遮阳和防热设施。（2）建筑体形：该项目工程的体形为矩形，这主要是因为该建筑体形较为规则的几何图形，可以大大减小建筑的凹凸，这样能源消耗也会随之减少。

3.2建筑围护结构的节能设计

（1）构造：为了减少对建筑的日射热量，墙体材料可以采取加气混凝土砌块，此种材料优点在于传热系数较小，具有良好的隔热效果，与此同时还可以减轻墙体自重，所以在建筑工程中起到了良好的节能效果。另外还可以增加遮阳设计以及通风设计，使得建筑工程隔热处理达到最佳。（2）材料：还可以采用具有较强反射率的表面材料来减少建筑热量的入侵，，并采用LOW-E中空玻璃，并将其设置在开口部位，同时还应采用断热金属的框料，以此减少热传导。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（3）遮阳：一般情况下，室内温度达到一定的要求，需要进行遮阳处理，遮阳的方式有很多种，在本次工程中，主要采用的为垂直遮阳方式，即利用遮阳板以及百叶进行遮阳，同时在开口位置，采用了外挑楼板的方式，减少水平遮阳。（4）保温设计。除了要做好建筑的隔热设计，同时还应注重建筑的保温设计，可以在建筑房屋的屋顶进行绿化，这样实现冬暖夏凉的效果，还可以达到美化建筑的目的。

3.3照明与暖通节能设计

照明与暖通设计是绿色建筑设计的重点，所以加强照明与暖通的节能设计至关重要。其中照明节能设计，通常采用紧凑型节能灯，此种类型的节能灯是市场上的主流节能产品，与普通的照明灯具相比，可以达到相同照度，同时灯具效率更高，可以达到良好的节能效果；暖通节能设计，根据该建筑工程的实际情况，中央空调系统采用风机盘加新风系统，此种系统是以低速送风，可以减少输送动力的消耗。另外对于风管、水管，应采用阻燃型橡塑发泡保温材料，因此通过有效的措施，进行有效的保温。

3.4水系统设计

水资源是人们常用的一种重要资源，一般用水量都较大，所以必须用合理设计一个水循环西永，提高水资源的利用率，在设计水系统过程中，设计人员应充分建筑的供水系统以及水源，同时还应充分考虑的人们的用水需求，采取合理的搓死，设计完善的排水系统，同时为了实现自然水资源的利用率，还应通过雨水自动收集装置，将雨水的进行回收，通过雨水精华装置，实现对水资源的有效利用。

3.5自然风的利用

在建筑设计过程中，还应加强对自然风的利用，并通过对自然风的利用，对室内的温度进行适当的调节，使室内保持良好的空气，有利于人们的健康，同时也可以减少对空调的使用，实现能源的消耗的降低。同时对于建筑间距和门窗朝向，设计人员还应根据风向变化规律进行合理设计，合理控制室内的自然风流动量。

4绿色建筑设计可持续发展的重要途径

发展绿色建筑，首先应强化设计人员的绿色建筑设计理念，使其充分认识到绿色建筑设计的理念的重要性，并将这一理念融入到建筑设计，为了更好实现绿色建筑，还应通过教育培训的方式，加强设计人员的绿色建筑设计水平，丰富设计人员有关绿色建筑设计知识，同时设计人员应要通过的不断的学习，提升自己的专业水平；其次设计人员还应加强对新技术、新材料的开发，并加强对新技术、新材料的宣传力度，使相关人员了解新技术以及新材料，并将其合理的应用在绿色建筑设计中，特别是对于施工人员，应掌握新材料以及新技术的应用方法，并将其落实到实际工作中，做好每一个环境的绿色建筑设计工作。同时通过新材料、新技术的应用，提高资源的利用率，尽量减少的资源消耗，保护环境，并在一定程度上减少工程建设成本；再次在绿色建筑设计过程中，应尽量将建筑和自然融合在一起，相互进行配合，同时也要与人相互融合，建立完善的生态模型，以此为建筑工程的绿色设计廷议重要的依据，保持人类建筑和环境能够和谐相处，避免在施工过程中对自然环境以及生态平衡的问题。

总结：

总之，在建筑工程施工过程中，绿色建筑设计能够发挥重要的作用，它能够减少资源的消耗，保护周围的环境，符合我国可持续发展的战略要求。所以为了提高我国绿色建筑设计水平，建筑设计人员应不断深化建筑设计理念，采取有效的措施，加强绿色建筑设计的水平，以此满足人们对绿色建筑的要求。这还需要我国相关工作者加强对绿色建筑的推广力度，使人们充分认识发展绿色建筑的重要性，并将绿色建筑设计理念充分融入到绿色建筑设计中，从而更好的发展绿色建筑，实现我国建筑行业的长久、持续的发展。

参考文献：

[1]赵磊,聂斯倩. 关于建筑工程中绿色建筑设计的探讨[J]. 江西建材,2014,24:43.

[2]陈峰. 实例探讨建筑工程中绿色建筑设计的应用[J]. 四川泥,2015,08:99.

[3]张立华1 张立东2. 论述绿色理念在建筑设计中的应用[J]. 城市建筑,,:1-2.

[4]向鑫宇. 建筑设计中绿色建筑设计的应用探析[J]. 江西建材,2015,24:34.

[5]张宇波.绿色建筑设计理念在房屋设计中的应用分析田.城市建筑，2014 (21) :210.

论文作者:王丹

论文发表刊物:《基层建设》2016年10期

论文发表时间:2016/8/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ff0c1bd88fd2d50b5bf773fd.html