# 复杂地形地质条件岩土勘察技术分析论文_陆家琨,孙崇迪

南宁市大大居建筑科技有限责任公司 广西壮族自治区南宁市 530000

摘要：随着我国经济飞速的发展，工程建筑规模也在不断的扩大。而其中的岩土工程建设难度较大，所以必须要强化地质的勘查工作，并且对其进行深入的了解。本文就复杂地质条件下的岩土工程中存在的问题进行分析，希望可以为我国的岩土类工程存在的问题提出可参考的意见。

关键词：复杂地形；地质条件；岩土勘察技术

1论我国复杂地形地质条件岩土工程勘察中存在的问题

1.1不能严格按照测绘技术进行测绘

在复杂地形地质的岩土工程中，地质测绘是一项非常常见及重要的勘查技术方法，但同时也一项工作量极大的勘查技术方式。而此勘查技术方式主要针对的是在施工的前期需要相关的工作人员，对其工程地区的地貌特征及地貌地形，及其地质的结构与可能阻碍该工程的地质原因进行分析了解。

1.2 室内测试技术的不完善

部分工作人员在取样的过程对于野外的地形不熟，不能对此项工作的的重要性起到合理的认知，因而不能科学合理进行采集样本，进行有效的室内实验勘查测绘。使得其得出的数据与实际岩土地质信息存在着偏差，导致该实验数据的科学性及有效性有待商榷，而此种情况并不利于建筑的质量。

1.3不能严格按照原位测试的技术进行勘测

在野外进行勘查工作时，经常会遇到温度计气候影响，使得不能很好地实施原位测试法，致使勘查的结果不够准确且不能为其工程建筑提供精准的数据指标。同时调零的不规范操作，也会使数据的准确性受到影响。加之在标准贯穿实验时，孔深与标杆的校正也会出现不符合规范的现象。而在孔底经常会出现又残留物的存在，甚至好会出现缩杆的情况，使得其不能精准的落实到测试的位置上。加之其极大的次数失误等，都会使得测试的结果不准确，进而耽误工程的进度。

2复杂地质环境下的岩土工程勘察技术分析

（1）工程地质测绘。岩土勘探地面图的比例尺为1：1000。测量人员需要全面收集有关地形地貌数据、气象资料、水文地质资料等，认真完成工程区岩石的水力性质和结构特征的掌握，创造良好的地质条件，夯实地质基础，岩土工程勘察工作。

（2）实验室试验。通过室内试验，对工程场地的岩土层物理指标进行了验证和分析，通常需要在含水量试验、密度试验、固结试验等方面进行性能试验，得到岩土工程场地的地质密度、含水量和孔隙比参数。其次，为了更好地掌握工程场地的岩土工程情况，需要通过单轴抗压试验来获得工程场地的单轴抗压强度。另外，通过声学测试，可以通过岩石速度的变化来反映原位岩石样品的强度和变形特征，更全面地掌握岩石的性质和变化。

（3）钻孔。岩土钻探技术在地质勘探中应用广泛，常见的钻井设备有两种：车载钻井设备和台式钻井设备，旋挖法是钻探勘探中最基本的钻探方法，如果需要泥浆护壁则需要所有的取芯方法，不同土层的岩心回收标准不同。例如，粘土层需要90%以上，而砂层只需要75%以上，在钻探勘探中，调查人员必须认真、严谨地观察和记录土层的宏观特征。此外，还必须仔细观察和记录土层的垂直和水平地质变化，钻井勘探的主要功能是分析和掌握底层的构造特征，完成各深度层的取样分析和地质条件的检测。

（4）现场试验。（a）波速测量。本试验常用的设备和仪器有固结仪、三轴剪切仪、无侧限压缩仪、渗透仪、波速仪等，本试验的目的是测量等效剪切波速、土动力参数等参数，以完成岩石完整性分析。（b）地震波探测。本试验需要在公共测量领域进行钻孔测试，然后在微振动加速度测试系统的基础上，对工程现场的基础岩石进行微振动测试。（c）抽水试验。在基坑开挖过程中，如果基坑下部存在地下水，必须事先进行钻孔试验。具体步骤如下：首先，要科学设置抽水试验孔的位置。选择多个抽水孔，然后根据抽水情况选择主孔，还需要结合基坑的位置和含水层厚度；其次，对水文孔隙进行地质调查。本次勘察工程的目的是分析研究主抽水孔的地层及含水层分布，并对观测孔进行仔细勘察，井管扩孔安装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆确定测量孔后，需要扩大孔，用钻机完成井筒的吊装和固定，井筒中心应与井筒中心一致。最后，填充清洗孔和滤料填充。在勘探中，必须用清水更换勘探孔内的泥浆，以清除管内的泥浆。滤料的填充方法是冲填，将整个孔填充封闭。（d）负荷试验。根据试验要求，选择现场勘测试验，逐步提高地基承载力。仔细观察地基在压缩过程中的变形和抗压强度，从而完成地基土的强度和变形的控制。

3复杂地形地质条件下进行岩土工程勘察的措施

3.1不同地质状况的勘探深度

在岩土工程勘察过程中，如果本工程地形地质条件较好，埋深较浅，可将勘察孔的深度设置得相对较浅。如果地形地质条件复杂，如松散杂土区施工、淤泥或厚红土或其它成因土层较厚的地质条件，应加大测量孔的深度，并加大具体深度，明确项目的具体情况。

3.2勘探点的间距不同

在复杂的地形地质条件下，应适当减小勘探点间距，主要是通过有效加密勘探点，进一步保证岩土工程测量的准确性。例如，在某一地区的调查过程中，发现该地区处于岩溶发育区。一般情况下，勘探点的布置应根据甲方提供的钻探方案和勘察任务书，根据《岩土工程勘察规程》及现行相关岩土工程勘察规范，完成勘察施工孔布置作业。根据主楼一柱一孔的原则。如果在具体操作过程中发现溶洞、土洞、大型溶沟、溶槽等不良地质条件，需要增加工作任务时，应及时沟通，经批准后方可进行后续工作。

3.3提升取样和看透质量

若岩土工程样式、结构不同，则勘察深度、间距亦存在差异。例如对于砖混结构六层建筑在岩土工程勘察过程中需加大勘探深度，一般为15m，方可有效的满足工程建设需求。但若所在工程为多层框架结构，由于其荷载交到则需进一步加强勘探孔深度。除此之外，地基地形复杂程度对勘探点间距亦具有较大影响，为了更好的满足复杂地形地质条件需减小勘探点距离，同时加强加密工作，只有如此勘探结果准确度方可有效的确保，有效防止事故的发生。在设置勘探点间距过程中需对所在区域地质地貌具有整体认识，若地质状况存在差异，勘探点深度也存在不同。如果地形与地质条件较好，则勘探孔深度能够适当的缩减，但若遇到状况较为复杂，存在淤泥和散土状况，则需加深勘探孔的深度，从而更好的满足工程实际状况。

3.4做好地下水的勘察工作

岩土工程勘察面临着复杂的地形地质环境，必须加强地下水勘察工作，在这一过程中，应在同一天完成最终钻井过程的同时进行地下水观测。在地下水观测过程中，必须全面分析影响地下水的因素，科学确定水文条件，保证水文调查的深度。同时，需要对该地区近年来最高水位和具体水文变化进行有效分析，获得最佳水位，如果钻孔深度包含两个或两个以上的水位，应使用套管将其隔开，并测量水位。将孔内的水全部抽干后，采用变径钻机进行处理，有效地保证了水文精度。

3.5采用创新的岩土工程勘察技术

由于地形地质条件复杂，为了更好地提高测量质量，有必要加强新测量技术的应用和推广。例如，在岩土工程勘察分析评价中，采用多道瞬态面波法和高密度电阻率法可以有效地提高勘察评价的准确性。同时，为了科学确定地基承载力，可以采用回归分析法实现，通过计算机对岩土工程勘察数据进行全方位整理，有效地提高岩土工程勘察的技术水平，更好地处理复杂的岩土工程勘察，地形地质条件，提高测量质量。

结束语

在复杂地形地质岩石的工程上，勘查是对整个建筑的安全及质量最重要的基础。基于此，就要加强工作人员的综合素养培训及完善相关的勘查规范制度。同时还要随着时代的发展引用先进的技术进行勘查工作，从而可以增进岩石工程建筑质量的提高，而保证此行业得以长期稳定的发展。

参考文献：

[1]何嘉慧.复杂地质条件下的岩土工程勘察方法[J].居舍，2019（11）：169～170.

[2]李晓光.复杂地形地质条件下岩土工程勘察实践与规范的讨论[J].建材与装饰，2017（52）：198-199.

论文作者:陆家琨,孙崇迪

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ff22757af4e2bea27d7ab252.html