# 新型干法水泥DCS系统维护及故障处理研究论文_莫栩

华润水泥（防城港）有限公司

摘要：水泥是现代化建筑工程中不可或缺的重要材料，在各类工程建设中有着极其广泛的运用。DCS系统是现代水泥生产企业生产过程的主要控制系统，该系统的正常与否，直接关系到水泥生产的效率。因此，做好DCS系统维护及故障处理工作，是水泥生产企业正常生产的重要保障。本文介绍了新型干法水泥DCS系统的构成及特征，分析了该系统在生产过程中的维护方法，并初步探讨了其故障的处理方法，以期与同行交流。

关键词：新型干法水泥；DCS系统；系统维护；故障处理

引言

在水泥生产中，其产品生产效率、质量与其生产设备装备水平有着直接的关系。所以，提升设备性能，加强设备的维护和故障处理，成为了水泥生产企业的关键。其中，DCS系统是我国近年来广泛使用的水泥生产自动控制系统，该系统具有生产效率高，成本低等优点。因此，本文结合生产实际，对新型干法水泥DCS系统的维护和故障处理进行了简要探讨，以期对我国的水泥生产有所帮助。

1DCS系统

1.1DCS系统概述

DCS系统，是计算机集成控制系统（Distributed Control System）的简称，其是以计算机技术为核心，辅以控制技术、通信技术、CRT技术，集生产监测、操作、管理以及分散控制于一身的系统控制技术。从整体上看，该系统可分为三级，其中第一级是分散过程控制级，其直接面向生产过程，负责生产线上的实时数据采集、处理与调控等。该级的主要硬件设备有可编程控制器件PLC、智能调节器、现场控制站以及其他测量装置等。第二级是集中控制管理级，该级的主要作用是负责生产过程的操作监控。在硬件方面，配备有功能强大的计算机系统、大存储设备和CRT显示器，由于该级主要是面向操作员和系统工程师。第三级是综合信息管理级，该级主要由办公自动化软件、工厂自动化服务系统以及管理计算机等系统构成，负责水泥生产过程中的生产管理和经营管理。

1.2DCS系统发展历程

DCS系统的发展与电子技术的发展就有密切的联系。在70年代初，随着集成技术的发展，第一代DCS系统随之诞生，其主要由五大部分组成，分别是监控计算机、CRT操作站、数据采集装置、通信网络以及过程空盒子装置等。到了80年代，随着集成技术和微处理技术的提升，科技人员在其中加入了高层次的信息管理系统。到了90年年代初期，该系统在在硬件上采用了开放的工作站，使用RISC替代CISC，并逐渐成为当前广泛运用的第四代DCS系统。

2DCS系统维护与故障处理

2.1过程控制装置的维护

在DCS系统中，过程控制装置是其基本的组成单元和信息采集处理单元，能够独立完成相关的数据采集和处理等工作。因此，做好过程控制装置的设备维护工作，是保障DCS系统正常运转和工作的关键。在日常的维护工作中，相关人员应做到以下几方面：

（1）通信系统的检查与维护

通信系统是DCS系统信息传输和指令下达的核心系统，是连接DCS系统各分系统的关键。因此，做好其检查维护工作，对DCS系统的正常运转具有重要的作用。工作人员在日常的检查和维护工作中，要时刻注意各通信卡件连接是否到位，各通信线路的接触是否良好，是否出现松动等情况。在设备运行期间，要注意观察设备的各类指示灯是否显示正常，从而有效保障通信系统处于正常运行状态。

（2）供电电源的检查与维护

在现代化生产中，电能是最为重要的能源。相关人员在对供电电源的日常检查与维护中，首先要根据设备电路原理图，严格按照电源电路设备检查维护规定进行，重点检测供电电缆连接是否正确，连接处的接触是否正常，电源保险控制是够正常或者熔断等。对供电设备本身，要注意检查其输出电流或者电压、频率参数、波纹系数等各类技术指标是否正常等。对出现的问题，要及时进行处理，确保供电电源正常工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）卡件的检查与维护

卡件是系统设备的重要做成部分，对关键部位的固定和连接具有重要的作用。相关维护人员在日常的检查与维护工作中，要注意检查卡件是否出现松动不牢固等情况，对卡件上掉落的诸如风尘、碎屑等杂物要进行及时清理，确保卡件清洁。此外，还应注意检查卡件插脚接触情况，防止因卡件接触不良而导致系统故障，给水泥企业生产带来严重的损失。

（4）通风设备的检查与维护

水泥生产过程中，会产生大量的热量，这些热量的疏导均靠各类同分设备进行疏导，从而保证DCS系统以及其它设备器械处于合理的工作温度范围内，因此，加强对通风设备的检查与维护对保障企业正常生产具有重要的作用。其主要涉及到以下几个方面：其一，检查控制系统的CPU冷却风扇是否处于正常工作状态，确保CPU多余的热量能得到及时的散发。其二，定期对通风电机的工作状态进行检查，确保其正常运转。其三，加大对过滤网的检查力度，并定期对其进行清洗，确保其能正常过滤。其四，保障机柜运行保持在正常的温度和湿度范围内。

2.2软件维护

（1）做好软件备份工作及杀毒工作

对重要的数据库以及应用软件应做好备份工作，对其中的任何改动都应做好记录，并将相关数据同时保存并备份到工程师站和相关的硬盘或者软盘上，以便后期查询使用。与此同时，要注意磁盘使用期限，避免应超期而造成数据丢失。此外，还应做好软件的病毒查杀和防范工作，确保软件正常运行。

（2）完善软件功能使用权限

在使用软件之前，除了要对软件进行病毒查杀外，还要注意检查软件隐藏的一些特殊权限，按照使用要求对软件权限进行重新设置，禁止非权限人员进行软件进行组态，确保软件安全和权限安全。

（3）严格热工工作票制度

热工工作票制度是热工保护投退工作安全进行的重要保障，相关技术维护人员在具体的操作中，要严格按照相关规定进行，确保安全隔离措施到位，防止应不当操作造成的一系列连锁反应，甚至酿成重大安全生产事故。

2.3做好关键设备和部件的储备工作

在DCS系统中，对于其中的关键设备和专用设备，例如设备电源、专用风扇以及CPU卡、I/O卡、专用显示器等，采购部门在购买时应适当地增加这些部件的采购数量，做好相关设备的备份部件储备工作，以便发生故障时能够在第一时间对其进行更换，确保整个系统正常运行。

2.4DCS系统故障处理

但是由于现阶段多数情况下对每个正常工作日执行的是一次点检，这就会在一定程度上造成对24小时和48小时法定节日点检维护的死区，进而造成了对于我国法定节日点检工作的漏洞。所以为了保证处于点检死区的法定工作日能够在工作人员的正常监视下，必须提高工作人员对4DCS系统故障的处理能力。在实际的工作中，为了完善对空调设备的监视工作，工作人员可以通过对温度计的合理使用间接完成监控工作。但是在实际的工作中，工作人员很难实现对电源、风扇以及其他电器设备的监视工作，这时就需要工作人员不断尝试其他的方法实现这一功能。所以工作人员可以将某些设备外接相应的报警设备，通常情况下可以通过I/O流来实现该项功能，从而建立相对独立的监视画面，最终实现对所有电器设备的监视工作，这也是对4DCS系统故障进行科学处理的有效结果。

结语

DCS系统是新干法水泥生产中重要的技术之一，其在实际的生产中，由于其具有良好的稳定性和性价比，受到了众多水泥生产企业的青睐。然而，在生产过程中，相关人员仍需做好DCS系统的维护与故障处理工作，根据系统工作原理，制定相应的设备维护和故障处理措施，从而保障系统运行的稳定性，提升我国水泥生产效率。

参考文献

[1]涂国栋,王云飞,杨晓杰,杨振元. 新型干法水泥DCS系统维护及故障处理[J]. 成功(教育),2010,02:209.

[2]刘成基. DCS系统在新型干法水泥生产线中的应用[J]. 自动化与仪器仪表,2009,01:67-70.

论文作者:莫栩

论文发表刊物:《基层建设》2016年17期

论文发表时间:2016/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ff585933dc33785dc3a67d65.html