# 市政路桥施工中的技术控制与质量控制探讨论文_王丹

身份证：23100219881014xxxx

摘要：随着我国经济的不断增长，交通产业也迎来了发展的春天。在城市发展中充分体现出市政路桥工程的便利性，成为城市生活和发展的重要组成部分，在这样的大环境下市政路桥施工的质量备受人们的关注，因此为了有效地提升市政路桥施工技术控制好施工质量，市政部门应不断地提升技术水平严格的控制质量标准，制定出质量管理的相应措施，同时还要不断地提升管理人员、施工人员的整体素质和工作能力，提升市政路桥施工的质量，促进城市的发展。

关键词：市政路桥施工；技术控制；质量控制

在我国城市化进程不断发展的过程中市政路桥工程是其中重要的组成部分，施工质量的好坏直接关系到城市的发展。在进行市政路桥工程施工时应运用先进的施工技术并做好质量控制工作，在保证施工质量的同时降低成本，提升企业的经济效益。

一、市政路桥施工中的技术、质量控制的重要意义

市政路桥工程是城市建设中的基础工程，在进行市政路桥工程时施工技术是施工质量的基础，施工质量是施工技术的体现。在进行市政路桥施工时合理的使用施工技术可以有效提升施工质量还可以减少后期使用后安全事故的发生率。优质的施工质量可以降低后期的维护费用，同时延长市政路桥的使用寿命，保证出行安全。

二、市政路桥施工中的技术控制要点

1、对路桥地基基础施工技术控制要点

在市政路桥中路桥基础的稳定性是整个结构安全的重要保证，涉及非常多的技术控制要点。首先需要做的是实地勘察路桥的建设位置和地质情况。在整个路桥的基础动工前要调查整个施工工程内的地质情况、周边建筑、地下管线、设计与实际现场情况的误差，确保各个方面越详细越好，对后续的施工帮助更大。其次，在关于制定某一细节的施工方案时需要结合实际情况进行，不能够照搬其他工程的路桥工程施工情况进行编制。在对路桥地基基础的施工工序上要严格按照设计要求进行，保证施工能够顺利开展。最后在对路桥的个项性能试验中要对路桥的各个桩基础工程进行严格的验收，验收合格之后才可以进行下一步的工序，如果出现不合格的情况就需要立即整改返工，直到合格验收之后才进行下一步施工工序。

2、对路面施工技术的控制要点

选择科学合理的施工工艺与对施工流程合理的进行控制是做好路面施工工作的前提，例如，许多的路面施工一般都会涉及到软地基，而软基的处理的问题上又有不同的情况，针对不同的情况合理的进行技术选型是一项技术含量很高的工作，要全面分析问题，确保使用能达到最佳施工效果的施工方式。同时，软基处理会涉及到对其进行压实的处理工作，压实施工会运用机械设备，机械设备的选择也要根据相关的实际情况来进行，达到相关的质量目标是最重要的要求。另外，市政路桥路面施工还有防水与排水的问题需要注意，防水排水的问题是要结合工程建设所在地的气候、降雨量等进行考虑的，不同的区域要有不同的设计，防和堵是路面放水排水设计的两个主要方式。

3、对钢筋混凝土施工技术的控制要点

对于市政路桥钢筋混凝土的施工技术控制是路桥施工过程中的重中之重，关系到整个施工项目的流程。目前在我国的市政路桥施工过程中，钢筋混凝是最常见的施工主要方式，对其各个关键点的技术控制有明确的相关规定，是整个市政路桥施工控制的重点。如果出现在市政路桥施工过程中钢筋混凝上施工技术控制出现漏洞管理不到位的情况，那么就有可能会导致路桥基础、路面等出现裂缝或者路桥主体结构破坏，最终有可能造安全事故的发生。在对于市政路桥钢筋混凝土的施工技术控制中需要严格把握混凝材料的配合比，各种钢筋原材等材料使用、混凝土材料的搅拌的时间等等，以此来保证混凝上材料的各项性能指标是否符合实际要求和规范。另外在对市政路桥钢筋混凝土的施工技术控制时需要做好对钢筋绑扎、开仓模板、浇筑过程中振捣、浇筑后的养护、拆模等等关键环节的处理，从而保证施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、对市政路桥过渡部位施工技术的控制要点

路桥过渡段是路桥工程的重要组成部分，过渡段的施工中经常容易发生路基不均匀沉降问题，导致桥头跳车灾害的发生，影响了路桥工程功能的发挥，所以，对路桥过渡段施工技术进行控制也十分重要，具体的技术控制要点主要有：首先，台背填筑的技术控制，选择渗透性较好的填料，做好填料的压实工作，实现对台背的加固，保证台背施工的压实性和稳定性；其次，做好桥背地基的处理，对于软弱地基，需要结合实际情况，通过置换、排水、预压和设置桩体等方法来处置，保证地基的承载力和强度；第三，设置搭板来改善路桥过渡段的地基情况，避免地基在长期承受车辆荷载情况下发生变形等问题。

三、市政路桥施工中的质量控制要点

1、原材料、施工人员及设备方面

在路桥原材料、施工人员、设备方面的质量控制。路桥工程的原材料、施工设备和队伍都会给路桥施工的质量造成直接影响，因此，加强此三方面的质量控制十分必要，具体控制措施主要有：首先，在原材料质量控制上，需要根据路桥工程需求选择型号、规格合适的材料类型，尽可能选择信誉良好的供应商，在材料的入库、出库和使用过程中都需要进行严格检验，保证最终投入路桥工程中的材料质量达标。其次，在施工设备控制上，根据工程规模配置数量适宜的施工设备，加强对施工设备的检修，及时发现施工设备存在的问题，在实际使用前进行相应的性能调试，保证所有设备能够正常运行，避免发生设备故障给路桥工程施工造成阻碍。第三，在施工人员控制上，加强对施工人员的培训，提高施工队伍整体的技术水平，同时，加强施工过程中的管理，降低违规操作等问题发生的概率，为路桥施工的质量提供保障。

2、施工前准备以及技术管理方面

施工此前的准备往往牵涉到施工的各个方面，包括但不限于施工人员的后勤保障、相关的人员配置、工程所处的地理位置和地理环境以及相关的人员配置。结合实际制定相应的施工计划以及突发情况应对措施，避免准备不够充分就进入施工阶段情况的出现，并降低突发情况无法处理的风险。同时，在路桥施工的技术管理方面，要尽量配备着涵盖所有路桥建设方面的专业技术人才，并遵照专业的指导技术来进行施工，保证着整个工程项目的质量。在技术性较强的环节，要多方参与讨论，严格认真的分析问题，对其中存在的问题提出相应的解决措施，同时在施工过程中，相关人员要对路桥的设计人员以及监理等保持沟通与交流，以确保整个工程施工没有漏洞以及达到更好的施工效果。

3、路桥施工环节和竣工检测方面

检测是对路桥施工质量进行评价的重要措施，也是路桥工程施工的最终环节，所以，必须加强检测环节的质量控制。首先，施工方应该加强对自检工作的重视，充分认识到自检的重要性，安排组织专业的检测人员对施工的项目进行量，还能提高施工单位的整体形象与信誉。监理单位要对施工方检测的各个方面严格的进行平检工作，再次确认没有质量上的问题，如发现问题及时要求施工人员进行返工，直到问题解决为止。对于业主来说，主要就是抽样检查，对工程的完成情况以及质量情况做到心中有数，对于不满意的地方及时的提出来，要求施工方改正，确保整个工程顺利的竣工。

四、结语

综上所述，市政桥梁工程是城市发展的基础建设，在施工的过程中会涉及到不同的学科、不同的层面。为了更好地促进城镇化发展，提升城镇化发展的速度，市政路桥施工项目也在逐渐增多，为了更好地保证路桥施工项目的工程质量，相关人员应积极的对现有技术进行优化，将先进的施工技术施工工艺融合到工程项目中；在施工中总结经验找到问题的关键点有针对性的解决问题，提升工程的质量；做好相关人员的技术培训工作、安全培训工作，为进一步提升施工质量打下坚实的基础，为人们提供优质的出行条件，更好地推动我国城镇化建设。

参考文献

[1]李旭栋. 市政路桥施工技术与质量控制措施浅析[J]. 商品与质量,2015(027):368-368.

[2]高秋香, 王小娟. 市政路桥施工中技术控制与质量控制的分析[J]. 全文版：工程技术, 2016(005):P.163-164.

[3]罗盛藏. 市政路桥施工特点及技术控制要点探讨[J]. 建材与装饰2016(18):238-239.

[4]赵臻. 对市政路桥工程质量控制及安全管理的认识[J]. 建筑工程技术与设计, 2016(12).

[5]郭泱海. 市政路桥施工特点及施工技术控制探讨[J]. 建筑知识2017(2):67.

论文作者:王丹

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/5/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ff587d2b4590872a8ef32c85.html