# 建筑结构检测与加固方法探究论文_赵特庆

（武威职业学院，甘肃，武威，733000）

【摘 要】在经济发展和科技进步的双重作用下，建筑行业的规模越来越大，其工程的质量水平受到了社会大众的广泛关注。为确保建筑结构的稳定性和安全性，需要采用一定的结构检测和加固方法，确保建筑产品质量，满足用户的居住要求。本文从实际情况出发，探讨了我国目前常用的建筑结构检测和加固方法，并提出了部分注意事项，希望能够为建筑行业的可持续发展提供一些参考。

【关键词】建筑；结构检测；加固方法；注意事项

结构检测和加固不仅仅是应用在旧房、危房的改造中，许多新房同样需要检测和加固处理。从目前的发展现状来看，社会大众对建筑产品整体结构稳定性的要求越来越高，这就需要建筑企业和施工单位提高对结构检测和加固工作的重视程度，通过有效的方法，提高建筑产品的整体质量，以满足用户的各项要求，提高建筑企业在市场中的竞争力。

一、建筑结构的检测方法分析

1、混凝土结构的检测方法

混凝土是大部分建筑产品的基本构成材料，其结构检测问题至关重要。常用的混凝土结构检测方法主要是钻芯法、回弹法和超声法，钻芯法指的是利用钻取的方法，在建筑产品的混凝土结构中取出样品，然后对样品进行高强度的抗压检测，以此来判断混凝土结构的稳定性。这种钻取样本的方法会对混凝土结构产生一定的破坏，导致部分结构缺失，影响结构的整体稳定性，因此在进行大型建筑的混凝土结构检测时，一般不会使用该种方法[1]。回弹法和超声法也是常用的混凝土结构检测方法，这两种方法和钻芯法不同，不会对混凝土结构产生影响，但是其准确度和钻芯法相比有一定的差距。拔出法是目前建筑行业普遍使用的一种检测方法，它克服了以上三种检测方法的不足，在降低对结构的损坏时，也能达到较高的准确度，应用价值较高。

2、钢结构的检测方法

钢结构的检测内容主要是材料、结构腐蚀程度以及接缝处的稳定性等，目前常用的检测方法是超声无损检测、腐蚀性检测及渗透性检测等，这些方法能够检测出钢结构整体的强度和韧性，且不会对结构本身造成影响，准确率较高，是钢结构安全监测的主要方法。

3、砌体检测方法

建筑物的砌体结构直接关系到建筑的承重能力、应用效果及质量水平[2]，目前检测砌体的常用方法是直接检测法和间接检测法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆直接检测法就是利用一定的仪器，对建筑产品的墙体、楼板及地基等砌体进行直接的抗压检测，这种方法能够迅速的测量出砌体的材料质量及施工技术是否符合要求等，但是由于检测方法有限，可能会对砌体本身的结构稳定性造成影响，产生不必要的损坏。间接检测主要是对砌体砂浆强度进行检测，并根据强度参数和相关的数据判断砌体的整体质量，这种方法虽然安全性较高，但是往往效率不高，所得结果不够准确。目前建筑行业通常使用直接和间接检测相结合的砌体检测方法，它能够优化两种方法的检测效率，克服存在的缺陷，具有较好的检测效果。

二、建筑结构的加固方法分析

1、混凝土结构的加固

混凝土加固主要有三种方法：截面加固法、置换混凝土加固法和预应力加固法。截面加固法的施工方法非常简单，能够应用到各类建筑中，它通过一定的工艺，对混凝土结构的房梁、楼板、墙体等结构进行加固，能够起到较高的加固作用。但是从整体效果来看，截面加固法的需要长时间的湿作业，会对施工人员的健康产生一定的不良影响，因此，需要对施工人员配备一定的安全装备，以降低不良影响。置换混凝土加固法适用于建筑物混凝土结构存在严重缺陷的情况，和截面加固法一样，该种方法需要长时间的湿作业[3]，且同样具有一定的净化空气的作用。预应力加固法能够降低混凝土构件的盈利水平，提高整体结构的承载力，但是加固后结构的美观性会受到一定影响。预应力加固法常用于大型的建筑结构或者高应力状态下的混凝土构件的加固中，需要配备一定的防护措施。

1、砌体结构加固

砌体结构加固主要有两种方法，钢筋网水泥浆加固法和混凝土销键加固法。钢筋水泥浆加固法主要是在砌体周围设置钢筋网，并使用水泥覆盖的一种加固方法，它主要用来修补砌体的裂缝。在加固之前，应该将砌体的原有水泥剔除，清除浮灰并洒水清洁，使用适合砌体宽度和长度的钢筋网片，覆盖在裂缝上，最后涂抹上聚合物砂浆。这种加固方法施工工艺非常简单，能够起到较好的修补效果，但是在提高砌体整体承受力上作用不明显。混凝土销键加固法就是将出现裂缝的砌体，按照裂缝的走向整体凿开，然后使用钢筋和混凝土填筑，借助一定的方法将材料灌实，达到修补裂缝的效果。这种加固方法的施工方法虽然较为繁琐，但是起到的效果非常明显，适用于大型的砌体加固工程中。

3、钢结构加固

改变钢结构计算图形的加固方法是以钢结构的节点、边界、传力途径为加固对象，增加一定数量的支撑杆，改变负载分布状况，增加钢结构整体空间协调感的一种加固方法。首先，计算空间结构，增设支撑架，改善整体结构的刚度，调整自振频率。其次，增加辅助杆件，改善结构的动力特性，降低结构的长细比，提高整体稳定程度。最后，以结构的主要承载柱为为重点，增加其刚度，减轻其他柱体的负荷，改善整体结构[4]。增设支点加固法主要是通过增设结构支点，减小计算跨度，改变结构的受力分布，避免房梁、楼板的弯曲、变形。该种方法主要应用在房屋空间较大、钢结构跨度大的情况下，它的优点是加固方法简单，涉及到的环节条理分明，缺点是会缩小建筑的使用空间。

三、检测、加固处理中的注意事项

首先，应该根据建筑物结构的跨度、宽度和长度选择一种较为有效的检测方法，根据具体数据和建筑物的整体特点制定合适的加固方案，并在检测过程中不断的完善。不同的结构需要借助不同的检测方法，为确保结果的准确性，应当注意完善细节，为质量评定提供准确的数据。其次，在进行加固操作时，应当严格按照操作标准进行，并根据施工当地的条件，选择合适的材料和技术，确保施工过程的安全性和有效性。加固施工人员应配备一定的防护设备，并尽量引用先进的加固方法，提高施工的有效性。最后，应加强对结构的细节性检查，判断加固工程是否合理，并做好积极地检测工作，以确保良好的加固效果。结构的稳定程度和安全程度关系到整个建筑产品的使用性能，代表着建筑企业的形象[5]，因此，应当引起充分的重视，完善设计和施工，争取获得最大的施工效益，减少不必要的维修损失，为企业减少资金浪费，提高工程的整体效益。

结束语：

建筑结构的检测和加固是确保建筑质量及使用性能的一个重要环节，因此，应当按照要求和规范选择合适的检测和加固方法，确保建筑物的安全性。无论是在设计、施工，还是在检查和验收中，都应该注意结构的细节，确保施工过程的顺利实施，避免可能出现的问题。如今，随着建筑技术的不断进步，检测和加固方法也在不断的完善，这在一定程度上为建筑施工的质量和安全提供了保证，满足了建筑居民的心理需求。总之，建筑结构检测和加固技术十分重要，应该引起充分的重视，保障建筑物结构的稳定性和安全性。

参考文献：

[1]陆伟杰,杨辛雨.试论建筑结构检测与加固方法[J].低碳世界,2015,36（12）:141-142.

[2]叶生龙.建筑结构检测与加固方法漫谈[J].门窗,2015,05（31）:231-232.

[3]高华庭.分析建筑结构检测与加固方法[J].四川水泥,2015,09（02）:29-30.

[4]郎志军.探索当前建筑结构检测与加固方法[J].科技风,2013,17（11）:161-162.

[5]王鑫,王明星.浅析建筑结构常用检测方法与加固技术[J].民营科技,2011,05（02）: 316-317.

作者简介：

赵特庆，男，1980年7月，汉族，籍贯：甘肃武威，大学本科学历，讲师，研究方向：建筑结构。

论文作者:赵特庆

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年7月总第212期

论文发表时间:2016/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ff5ae79b1ece6fc5821eca41.html