# 布料机底座异层加固浇筑混凝土施工技术应用研究论文_黄福琪 何炯 刘诗雨 许小平 陈茂兵

中建五局第三建设有限公司 湖南长沙 410000

【摘要】 文章以某高层建筑施工为例，研究总结高层建筑中铝模工程应用布料机底座异层加固浇筑混凝土施工技术。该施工技术具有加快施工进度、节约施工成本、浇筑过程不影响铝模整体稳定性、降低材料损耗、施工投入少、施工质量好等优点。

【关键词】 高层建筑 铝模 布料机底座异层加固 施工技术

前言

随着施工技术的不断提高，许多新技术、新工艺、新材料已经被广泛应用于建筑工程中。房屋建筑形式日趋多样化，铝模在建筑施工中应用的也越来越频繁。目前建筑市场上铝模项目普遍采用传统木模的布料机进行混凝土浇筑，而传统布料机在长期施工作业过程仍然存在下列问题：

1、传统布料机直接架设于操作面上，在砼浇筑过程中，泵管振动造成铝模支撑系统位移，影响砼成型质量；

2、传统布料机架设于操作面对布料机支撑脚范围内钢筋造成变形；

3、传统布料机支撑脚范围内支撑系统还需作加固处理，浇筑混凝土时泵管振动对支撑的不利影响，存在施工不安全、支撑系统不稳定等缺点。

针对上述传统布料机存在的问题，我司创新思维，在某高层建筑施工过程中，进行对施工工艺的探索，采用布料机底座异层加固浇筑混凝土施工技术，提高了主体结构支撑系统的稳定性，保证了施工安全，加快了施工进度，取得了较好的社会经济效益，在成功经验的基础上，总结形成了本施工技术。

一、工艺原理

底座异层加固布料机是将布料机底座固定于操作面下一层（即支撑体系层）的已完成浇筑混凝土梁板上，布料机塔身穿过操作层梁板模板后高出操作面层即与传统布料机完全一致。在铝模深化阶段即将各栋号布料机位置固化，然后在铝模板上预留1m×1m的洞口供布料机塔身穿越。

二、施工工艺做法及技术要点

（1）铝模深化阶段，固化布料机架设位置（一般设置于电梯前室），然后进行铝模深化板模配模时预留1m×1m的洞口供布料机塔身穿越。

（2）在混凝土浇筑前，对底座异层加固布料机基座固定螺杆洞使用PVC套管进行预埋，便于穿螺杆并采用套箍固定布料机基座，同时套箍和螺杆能够拆卸随基座重复循环使用。

（3）铝模深化预留洞口按照设计图对楼板钢筋进行弯折上翻预留，避免后期洞口封闭时进行植筋，节约后期洞口封闭的成本同时，也能很好的避免因植筋质量不合格所引起的楼板抗剪力不足风险问题。

（4）在浇筑上层结构混凝土时先将布料机基座在下层已浇筑完砼就位，根据预留螺杆洞眼对基座进行固定，基座固定完成后将布料机上部采用塔吊整体吊装，穿过操作面预留洞后与基座使用螺栓连成一体。在上层砼浇筑完成后，布料机使用塔吊进行拆卸下楼。

（5）同时，在砼浇筑终凝后对预留洞口周边侧模进行拆除，对施工缝进行凿毛清理，清理后安装预留洞口的楼板底模，模板安装后对预留钢筋进行调整绑扎，最后进行混凝土浇筑。洞口混凝土达到拆模强度后对模板进行拆除。

（6）模板拆除后在进行下一层结构砼施工时对预留洞口区域进行底模支设和洞口封闭，始终确保布料机预留洞口滞后结构一层。

三、材料准备

3.1技术参数

四、质量控制

（1）进场的组件包括底托、底托固定螺杆、螺帽、垫片、标节固定螺栓、长宽1.5m*0.67m底座、600mm*600mm布料机标准节、长高100mm*100mm矩钢、宽厚60mm*60mm*3mm角钢、丝径20mm螺杆、4厚钢板均需符合技术参数要求以满足施工现场支设加固要求；

（2）组件需按方案要求进行组装，确保无漏设；

（3）底座异层加固布料机拆除闲置后由于无底座固定，需独立制作一个筒式钢架固定，布料机拆卸后将塔身插入筒式钢架内便于安全存放。

五、安全环保措施

（1）新工人进场，必须做好安全三级教育。对工人进行专项安全技术交底，讲解现场管理规定，明确具体要求和操作方法，使工人了解安全、文明施工要求；

（2）操作人员安全防护用品须佩戴齐全；

（3）作业点悬挂安全操作规程牌和违章警示牌，督促操作人员行为规范；

（4）刮六级以上大风禁止吊装布料机作业；

（5）塔吊吊装布料机时，禁止周边站立工人。作业面要进行安全警戒，无关人员不得进入；操作工人应在安全操作范围内进行作业；

（6）吊装时要人机互相配合，避免布料机碰撞到已经加固好的铝模拼装加固体系，造成整体失稳，从而影响到铝模实测实量以及整体稳定性。

六、效益分析

（1）经济效果分析

底座异层加固式布料机相较于传统布料机，价格并无较大差别。同采用底座异层加固布料机免除了对传统布料机支撑脚范围内下部的架体加固，亦不会因布料机混凝土浇筑过程中造成支撑架体位移而影响实体成型，减少支撑架体搭设费用和质量整改费用。

（2）环境效果分析

底座异层加固布料机进料泵管处于在操作层下方，免除了泵管走操作层水平布设而造成钢筋混乱和梁板砼不能一次彻底收面，确保施工质量，规避质量通病。

底座异层加固布料机可以多工地周转使用，对于不同工程还可以在现场更换底座而满足特殊需要，且安装、改造简便，符合绿色施工需求。

结语

铝模工程应用底座异层加固布料机施工具有加快施工进度、节约施工成本、浇筑过程不影响铝模整体稳定性、降低材料损耗、施工投入少、施工质量好等优点。最终的经济效益和社会效益综合指标远远大于利用传统施工方法施工。采用此项切实可行的施工技术，能优质、可靠、安全、有效地完成施工任务，易于在同类铝模工程中推广应用。

参考文献

[1]《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011

[2]《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

[3]《组合铝合金模板工程技术规程》JGJ 386-2016

[4]《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008

[5]《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016

论文作者:黄福琪 何炯 刘诗雨 许小平 陈茂兵

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年11期

论文发表时间:2019/9/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ff999168480ff41e85858e1d.html