# 试析综合管廊在市政工程建设中的应用论文_白永德

中铁七局第二工程有限公司

摘要：新时代背景下，市政工程中的综合管廊建设更加常见，成为城市发展的一个重要标志。文章从综合管廊的建设原则和作用入手，阐述了规划设计要点、施工技术和工艺流程，以供参考。

关键词：市政工程；综合管廊；建设原则；规划设计；工艺流程

简单来说，综合管廊就是在城市地下建设隧道空间，将电力、燃气、供暖、通信、给排水等管线集中设置在空间内，实现统一设计、建设和管理[1]。和传统的管线施工方案相比，综合管廊既能保证安全性，延长使用寿命；又减少了对交通出行的影响，在提升城市品质上具有重要作用。以下结合实践，探讨了综合管廊在市政工程建设中的应用。

1．综合管廊的建设原则和作用

1.1 建设原则

综合管廊的建设，要遵循三个基本原则：一是统一规划。市政工程具有规模大、工期长的特点，综合管廊也不例外，必须进行统一规划，减少对交通的影响，保证出行安全。一般来说，综合管廊多建设在城市主干线、支干线下方，不能全部占用地下空间，要预留一部分空间方便维修和养护；合理开放交通，提高管廊的建设效率，获得理想的施工效果。二是综合协调。城市发展过程中，随着人口数量增多，对市政工程建设的要求更高。考虑到地下空间有限、管线类型多样，综合管廊的建设，必须协调好各类因素，防止不同管线之间相互干扰，提高综合管廊的使用功能。三是前瞻性。综合管廊的建设，需要投入大量的人力、物力、财力，各个工种要同步施工。只有树立前瞻性眼光，才能合理确定管廊的容量，在满足正常使用需求的前提下，尽量节约成本，提高综合效益。

1.2 作用

和传统的市政管线工程相比，综合管廊的作用如下：第一，优化了管网设计。管廊内有多种不同的管线，管网设计高度统一，既能加快施工进度，又能提高管网设计质量，满足实际运行需求。第二，缓解了不同管线的矛盾。不同管线单独设计施工，就好像给地面安装了拉链，多次开挖回填不仅影响路面交通，还可能损坏其他管线。建设综合管廊，采用合理工艺开展地下作业，能减少对地面交通的影响，避免不同管线之间出现矛盾，改善城市容貌。第三，提高了地下空间的利用率。城市快速发展的同时，土地资源更加宝贵，合理利用土地，可以从地下空间入手，发挥出经济效益和生态效益[2]。以往直埋管线时，会造成土地资源浪费，不仅施工难度大，而且投资成本高。综合管廊的应用，能对地下空间进行合理布局，提高土地资源的使用效率。

2．综合管廊的规划设计要点

2.1 规划要求

第一，全面规划。对综合管廊进行全面规划，要和土地、道路、管线规划相结合，形成科学的、综合的网络布局，能覆盖城市中心的主干交通枢纽。

第二，管线规划。不同类型的管线，在布置上有不同的要求，应该分析这些管线之间的运行特点，对间距、高度进行合理设置。在部分地区，雨水、废水管道尚且不在综合管廊的设计中，这成为未来发展的一个重要方向。

第三，平面和断面规划。综合管廊的平面和断面规划，要参考道路的宽度和等级、交通运行、土地利用情况。以横断面设计为例，既要考虑到管道布局，又要满足经济性原则。

第四，关键节点规划。综合管廊的关键节点，主要是通风口、设备出入口、人员出入口等，一方面保证管廊内施工人员的安全性，另一方面提高施工质量，各个节点均要满足规范要求。

第五，附属设施规划。综合管廊设计中，附属设施主要是消防、通风、火灾预警系统，以及桥架支架系统。如果通风口位置不合理，靠近景区或绿化带，就会影响观赏性；相邻通风口之间的间距过大，会影响管道内的通风质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 设计方法

第一，管廊设计和地下设备相协调。综合管廊的设计，要结合地面建筑物的标高、平面布局，考虑到管廊和设备均要埋设在地下，设计时要注意：①管廊建设中，多数项目的埋深不大，只有少数工程的开挖深度大。施工时，管廊建设和路面建设同步进行，可以提高施工效率；开挖深度较大的部位，采用分层开挖法，可以提高施工质量。②对管廊进行埋设时，会受到地下资源的影响，要分析地质条件、地理环境的特点，实现缩短工期、降低成本的目标。

第二，短期目标和长期发展相结合。城市发展速度快，规划设计要具有长远性，树立前瞻性眼光。综合管廊的设计，既要满足规范要求，各种管线互不影响；又要服从于城市的整体规划，能促进城市健康发展。基于此，应该从城市的本土特点出发，建立综合管廊管理机构，服务于管廊的设计、建设、后期运维等工作。为了满足城市长期发展的需求，管廊设计要有一定冗余。

3．综合管廊的施工技术和工艺流程

3.1 施工技术

综合管廊的施工技术方法较多，常见如盾构法、明挖法、浅埋暗挖法、预制拼装法等。以盾构法为例，是在盾构机的保护下建成隧道，优点是机械化水平高、施工简单、安全性强，能对沉降进行有效控制；缺点则是施工成本高，无法及时适应工程变化。明挖法则是基坑开挖→基础处理→现浇混凝土→回填的过程，和盾构法相比，工艺成本低，对施工人员的技能要求低，质量控制难度小；缺点则是会对路面结构造成破坏，因此施工时必须进行交通管制；且排水工作有一定难度，深基坑施工时的安全隐患大[3]。

3.2 工艺流程

以明挖法为例，工艺流程如下：第一步，准备工作。熟悉设计图纸，进行技术交底，开展安全教育活动；合理配置人员、设备、材料，编制科学完善的施工方案。第二步，场地平整。一般使用挖掘机和推土机，对施工场地进行平整，范围是管廊边界向外2m，满足场地平顺要求。第三步，测量放样。测量仪器均要送至有资质的机构进行校核，针对勘察单位提供的导线点、水准点，开展复测工作，测量数据由监理单位审批，审批通过后即可使用。第四步，开挖支护。首先设置导向装置，打钢板柱；基坑开挖1m深度后，设置第一道围檩；基坑开挖至管底，设置第二道围檩[4]。第五步，地基处理。土层开挖后，将原来的土体换为碎石砂，其中碎石和砂的比例为7：3，素混凝土的厚度为15cm左右；并在基坑内设置集水坑、排水沟，实现防水排水目标。第六步，底面防水。施工混凝土垫层，在管廊底板和混凝土垫层之间，从上至下铺设防水卷材、隔离层，最后铺设混凝土保护层。第七步，浇筑钢筋混凝土。浇筑作业分两次进行，第一次是底板、底板以上50cm的墙身，第二次是其余墙身、顶板。两次浇筑作业的施工缝，可采用钢板止水带进行连接。第八步，墙身和顶板防水处理。墙身防水处理，采用聚氯乙烯防水卷材、水泥砂浆保护层；顶板防水处理，采用防水卷材后，设置隔离层，铺设细石混凝土保护层。第九步，基坑回填。按照设计要求，使用粘性土进行分层回填，要求压实度满足设计要求。回填作业时，要求监理人员见证取样，确定最佳含水率、最大干密度，每回填一层夯实一层，压实次数至少3遍。

结语：

综上所述，综合管廊是一种常见的市政工程建设项目，优化了管网设计，缓解了不同管线的矛盾，且提高了地下空间的利用率。文章介绍了综合管廊的规划设计要点，以明挖法为例阐述了施工工艺流程。希望通过本文，为综合管廊施工提供经验借鉴，提高施工效率和质量。

参考文献：

[1]温童瑶，宋晓雷.市政工程综合管廊设计与施工要点探讨[J].建筑工程技术与设计，2019，（34）：2094.

[2]杨林峰.综合管廊在市政工程建设中的应用探讨[J].建筑工程技术与设计，2019，（29）：2125.

[3]姚永坤.市政地下综合管廊结构工程防水的施工技术[J].建筑工程技术与设计，2019，（16）：76.

[4]刘金.市政综合管廊工程施工主要问题及对策[J].建筑工程技术与设计，2019，（15）：2175.

论文作者:白永德

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ffb1806e6568c2eadf95a586.html